PID: ……………/2005-605

Text návrhu opatření obecné povahy pro zveřejnění na diskusním místě:

Český telekomunikační úřad	Praha     . srpna 2005

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9	Čj. 26753/2005-605

N Á V R H

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) a q) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona vydává opatřením obecné povahy

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/3/XX.2005-Y

pro kmitočtové pásmo 52,6–59 GHz.

# Článek 1

# Obecné podmínky využití

(1) Rozdělení kmitočtového pásma:

| Kmit. pásmo (GHz) | Současný stav | Harmonizační záměr (výhled r. 2008)) |
| --- | --- | --- |
|  | Přidělení | Využití | Přidělení | Využití |
| 52,6–54,25 | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) | Radioastronomie, jakékoliv vysílání je zakázáno. | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) | Pasivní aplikace |
| 54,25–55,78 | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) | Pouze příjem, jakékoliv vysílání je zakázáno. | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) | Pasivní aplikace |
| 55,78–56,9 | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ) MEZIDRUŽICOVÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) Pohyblivá ) ) | Pasivní aplikace Pevné spoje | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ 2) MEZIDRUŽICOVÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) 3) 4) | Pasivní aplikace Pevné spoje s velkou hustotou stanic |
| 56,9–57 | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ 3) KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) 4) | Pasivní aplikace Pevné spoje | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ POHYBLIVÁ 3) KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) 4) | Pasivní aplikace Pevné spoje s velkou hustotou stanic |
| 57–58,2 | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ 4) KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) 4) | Pasivní aplikace Pevné spoje | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ 4) KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) 4) | Pasivní aplikace Pevné spoje s velkou hustotou stanic |
| 58,2–59 | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) 4) | Pasivní aplikace Pevné spoje | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ RADIOASTRONOMICKÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) 4) | Pasivní aplikace Pevné spoje s velkou hustotou stanic |

(2) Převažující část pásma 52,6–59 GHz je charakterizována využíváním pasivními družicovými službami – družicového průzkumu Země a kosmického výzkumu. V ČR má největší význam využití pásma 57–59 GHz pevnou službou. Poznámka Radiokomunikačního řádu (dále jen Řád) 5.340 zakazuje jakékoliv vysílání v pásmu 52,6–54,25 GHz.

(3) Výhled využívání pásma v ČR odpovídá návrhu na harmonizované využití pásma evropskými zeměmi. Studie DSI) navrhla využití pásma 54,25–57,2 GHz pro spoje nízké a střední kapacity s duplexním odstupem 1,47 GHz a pásma 57,2–58,2 GHz pro pevné a pohyblivé systémy nízkého výkonu a krátkého dosahu. Předpokládá se, že pásmo 55,78–59 GHz bude určeno pro pevné spoje s vysokou hustotou stanic.

# Článek 2

# Podrobné podmínky pro jednotlivé služby

(1) Pevné službě jsou přidělena pásma v rozsahu 55,78–59 GHz.

a)	Provoz v pásmu 55,78–57 GHz nebyl dosud povolován. Podmínky provozu budou v případě využívání upřesněny a předpokládá se uspořádání dle Doporučení ITU-R F.1497) a Doporučení CEPT/ERC/REC 12–12).

b)	Úsek 57–57,1 GHz je ochranným úsekem.

c)	Kmitočtový úsek 57,1–58,9 GHz je určen pro provozování zařízení typu bod-bod na základě individuálních oprávnění.

1.	Provozovaná vysílací rádiová zařízení musí splňovat následující podmínky:

- maximální e.i.r.p. je 15 dBW,

- maximální kmitočtová tolerance je 50 × 10–6,

- pracují s referenčním kmitočtem f0 = 56 950 MHz a umožňují provoz s kanálovou roztečí 50 MHz, přičemž střední kmitočet fn [MHz] jednotlivých provozních kanálů je dán vztahem

fn = f0 + 25 + 50n, kde n = 1, 2, 3, až 40,

nebo umožňují provoz s kanálovou roztečí 100 MHz, přičemž střední kmitočet fn [MHz] jednotlivých provozních kanálů je dán vztahem

fn = f0 + 25 + 100n, kde n = 1, 2, 3, až 20.

Toto uspořádání odpovídá Doporučení CEPT/ERC/REC 12–09).

2.	Úřad může vzhledem ke konkrétní konfiguraci spoje stanovit další požadavky na technické parametry použitých zařízení a antén.

3.	V úseku 57,1–57,8 GHz jsou povolována vysílací rádiová zařízení bez vnitrostátní kmitočtové koordinace. Náklady na odstranění rušení hradí ten provozovatel, jehož zařízení bylo uvedeno do provozu později, pokud rušení nevzniklo nedodržením předepsaných parametrů zařízení, které bylo uvedeno do provozu dříve. V oblastech přiléhajících ke státním hranicím, nebo v jiných lokalitách, kde je před vydáním povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení nutno provést mezinárodní kmitočtovou koordinaci, může být využití kmitočtů omezeno provozem stávajících spojů typu P-P v sousedních státech.

4.	V úseku 57,8–58,9 GHz provádí vnitrostátní kmitočtovou koordinaci Úřad.

5.	V případě potřeby provádí Úřad mezinárodní kmitočtovou koordinaci.

d)	Úsek 58,9–59 GHz je ochranným úsekem.

(2) Družicovým službám družicového průzkumu Země a kosmického výzkumu je přiděleno celé pásmo 52,6–59 GHz. Vzhledem k výlučně pasivnímu provozu vyžadují tyto služby ochranu před rušením vysílacími zařízeními jiných služeb. V souladu s poznámkou 5.340 Řádu je v pásmu 52,6–54,25 GHz zakázáno jakékoliv vysílání.

(3) Omezení mezidružicové služby v pásmech 55,78–56,9 GHz a 57–58,2 GHz je v souladu s poznámkou 5.556A Řádu stanoveno tak, že spektrální výkonová hustota působená jedinou stanicí za všech podmínek a pro všechny modulační metody v kterékoliv výšce od 0 do 1000 km nad povrchem Země nesmí pro všechny úhly dopadu překročit –147 dB (W/m2/100 MHz). V souladu s poznámkou 5.558A Řádu  jsou mezidružicové spoje v pásmu 56,9–57 GHz omezeny na spoje mezi družicemi na geostacionární dráze a na vysílání z nestacionárních družic na vysokých oběžných drahách k družicím na nízkých oběžných drahách.

(4) V pohyblivé službě mohou být v souladu s poznámkou 5.558 Řádu v pásmu 55,78–58,2 GHz provozovány stanice letecké pohyblivé služby, pokud nebudou působit škodlivé rušení mezidružicové službě. V souladu s ustanovením 5.43 Řádu tato letecká pohyblivá služba nemůže nárokovat ochranu před škodlivým rušením působeným jinými službami, jimž je toto pásmo přiděleno.

(5) V radioastronomické službě je v souladu s poznámkou 5.556 Řádu možno v pásmu 58,2–59 GHz provádět radioastronomická pozorování podle národních úprav. V ČR radioastronomie není využívána.

# Článek 3

# Pojmy

Pro účely této části plánu se rozumí

a)	rádiovým kanálem kmitočtové pásmo, uvnitř něhož je stanice oprávněna vysílat, přičemž skutečně zabraná šířka pásma závisí na druhu provozu,

b)	kanálovou roztečí rozdíl kmitočtů mezi jmenovitými kmitočty dvou sousedních rádiových kanálů,

c)	zařízením typu bod-bod (používaná zkratka P-P anglického názvu point to point) druh rádiového vysílacího zařízení zabezpečujícího provoz radiokomunikační služby mezi dvěma stanovenými pevnými body,

d)	ochranným úsekem rozsah kmitočtů, na kterých není povolováno provozování vysílacích rádiových zařízení, sloužící k omezení možného vzájemného ovlivňování rádiových zařízení provozovaných v sousedních kmitočtových úsecích.

# Článek 4

# Účinnost

Tato část plánu nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

# Footnotes

)	Na základě Zprávy ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů pokrývající kmitočtové pásmo 9 kHz až 275 GHz [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range 9 kHz to 275 GHz], rev. Kodaň 2004.

)	V souladu s poznámkou 5.557A Radiokomunikačního řádu je v pásmu 55,78–56,26 GHz maximální spektrální hustota výkonu dodávaného do antény stanice v pevné službě omezena na -26 dB (W/MHz) za účelem ochrany stanic ve službě družicového průzkumu Země (pasivní).

)	V souladu s poznámkou 5.558 Radiokomunikačního řádu se připouští provoz stanic letecké pohyblivé služby.

)	V souladu s poznámkou 5.547 Radiokomunikačního řádu je umožněn provoz systémů pevné služby s velkou hustotou stanic.

)	Studie CEPT ERC – Podrobná analýza kmitočtového spektra – první fáze 3400 MHz až 105 GHz [Detailed Spectrum Investigation – First phase 3400 MHz to 105 GHz], Kodaň, 1993.

)	Doporučení ITU-R F.1497 – Uspořádání kmitočtových kanálů pro systémy v pevné službě provozované v pásmu 55,78–59,0 GHz [Radio-frequency channel arrangements for systems in fixed service operating in the band 55.78–59.0 GHz].

)	Doporučení CEPT/ERC/REC 12–12 – Uspořádání kmitočtových kanálů pro systémy pevné služby provozované v pásmu 55,78–57,0 GHz [Radio frequency channel arrangement for fixed service systems operating in the band 55.78–57.0 GHz], Luxembourg, 1999.

)	Doporučení CEPT/ERC/REC 12–09 – Uspořádání kmitočtových kanálů pro systémy pevné služby provozované v pásmu 57,0–59,0 GHz, které nepožadují kmitočtové plánování [Radio frequency channel arrangement for fixed service systems operating in the band 57.0–59.0 GHz which do not require frequency planning], Haague, 1998.