PID: …………/2005-605

Text návrhu opatření obecné povahy pro zveřejnění na diskusním místě:

Český telekomunikační úřad	Praha     . srpna 2005

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9	Čj. 26758/2005-605

N Á V R H

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) a q) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona vydává opatřením obecné povahy

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/9/XX.2005-Y

pro kmitočtové pásmo 39,5–43,5 GHz.

Článek 1

Obecné podmínky využití

(1) Rozdělení kmitočtového pásma:

| Kmit. pásmo (GHz) | Současný stav | Harmonizační záměr (výhled r. 2008)) |
| --- | --- | --- |
|  | Přidělení | Využití | Přidělení | Využití |
| 39,5–40 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) Družicového průzkumu Země (sestupný směr) ) ) | MO | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) Družicového průzkumu Země (sestupný směr) 2) 3) | Aplikace družicové pevné služby MO |
| 40–40,5 | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (vzestupný směr) PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) KOSMICKÉHO VÝZKUMU (vzestupný směr) Družicového průzkumu Země (sestupný směr) 3) | MO | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (vzestupný směr) PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) KOSMICKÉHO VÝZKUMU (vzestupný směr) Družicového průzkumu Země (sestupný směr) 3) | Aplikace družicové pevné služby MO |
| 40,5–42,5 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) ROZHLASOVÁ DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ 2) | MWS | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) ROZHLASOVÁ DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ 2) | MWS Aplikace družicové pevné služby |
| 42,5–43,5 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé RADIOASTRONO-MICKÁ 2) | MWS | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé RADIOASTRONO-MICKÁ 2) | MWS Aplikace družicové pevné služby Radioastronomie |

(2) Pásmo je přiděleno primárně zemským a družicovým službám. V Evropě se dává přednost rozvoji zemských služeb, a to rozvoji multimediálních bezdrátových systémů v pevné službě.

(3) V pásmu se předpokládá rozvoj nových aplikací jako jsou aplikace s velkou hustotou přenosů v pevné a družicové pevné službě nebo širokopásmové systémy v pohyblivé službě. Využití pásma multimediálními bezdrátovými systémy zůstane v České republice preferováno. Vývoj směřuje k aplikacím stírajícím rozdíly mezi různými radiokomunikačními službami.

Článek 2

Podrobné podmínky pro jednotlivé služby

(1) Pevné službě jsou přidělena pásma v rozsahu 39,5–43,5 GHz.

a)	Pásmo 39,5–40,5 GHz není pevnou službou využíváno a v souladu s Rozhodnutím ERC/DEC/(00)02) zde pevná služba nebude rozvíjena ani v budoucnu.

b)	Pásmo 40,5–43,5 GHz je v souladu s Rozhodnutím CEPT/ERC/DEC/(99)15) určeno pro rozvoj digitálních multimediálních bezdrátových systémů. Pásmo je rozděleno na 2 × 6 úseků a provozovateli se v geograficky vymezeném území přidělí 2 úseky (rádiové kanály) o šířce 250 MHz vzdálené od sebe 1500 MHz. Postup přidělování jednotlivým provozovatelům je A-A‘, E-E‘ a C-C‘. Úseky B-B‘, D-D‘ a F-F‘ zůstávají jako rezerva pro další rozvoj technologie. O jejich využití bude rozhodnuto na základě poznatků z provozu systémů v již přidělených úsecích.

| Úsek | Kmitočty [GHz] | Provozovatel č. |
| --- | --- | --- |
| A | 40,50–40,75 | 1 |
| B | 40,75–41,00 | rezerva |
| C | 41,00–41,25 | 3 |
| D | 41,25–41,50 | rezerva |
| E | 41,50–41,75 | 2 |
| F | 41,75–42,00 | rezerva |
| A‘ | 42,00–42,25 | 1 |
| B‘ | 42,25–42,50 | rezerva |
| C‘ | 42,50–42,75 | 3 |
| D‘ | 42,75–43,00 | rezerva |
| E‘ | 43,00–43,25 | 2 |
| F‘ | 43,25–43,50 | rezerva |

c)	Jednotlivá zařízení lze v přiděleném úseku provozovat na základě individuálních oprávnění. Provoz účastnických terminálů bude povolen na základě všeobecného oprávnění.

d)	Provoz stávajících mikrovlnných systémů distribuce televizního signálu (označovaných MVDS) v tomto pásmu bude ukončen do 12 měsíců po datu, kdy bude na daném území uveden do užívání systém nový, který splňuje výše uvedené podmínky, nejpozději však do 31. 12. 2007.

e)	Technologie, kterou provozovatel pro využití přidělených úseků použije, musí splňovat následující požadavky:

1.	systémy P-MP nebo MP-MP,

2.	nejméně čtyřstavová digitální modulace,

3.	duplexní režim TDD nebo FDD, v případě FDD je duplexní odstup 1500 MHz,

4.	umístění zpětného kanálu v provozovateli přiděleném úseku, pokud je pro zpětný kanál použito rádiové vysílání.

f)	Vzhledem k charakteru šíření v daném kmitočtovém pásmu a tím omezenému dosahu provozovaných zařízení je koordinace nutná pouze u sousedních kanálů různých provozovatelů ve stejné provozní oblasti. Vnitrostátní koordinaci provádí provozovatelé sami, Úřad jim může v individuálních oprávněních k provozování vysílacích rádiových zařízení stanovit omezení maximální spektrální hustoty e.i.r.p. v souladu s Doporučením CEPT/ECC/REC/(01)04).

g)	Mezinárodní koordinaci zajišťuje Úřad.

(2) V družicové pevné službě je využívání pásma 39,5–40,5 GHz koordinovanými a nekoordinovanými stanicemi stanoveno Rozhodnutím CEPT/ERC/DEC/(00)023). CEPT identifikuje toto pásmo jako vhodné pro sdílený provoz vojenských a civilních družicových aplikací. V pásmu 40,5–42,5 GHz je rozhodnutím CEPT/ECC/DEC/(02)04) preferováno využití pro multimediální bezdrátové systémy a nekoordinované zemské stanice v družicové pevné službě nebo v družicové rozhlasové službě nemohou požadovat ochranu před stanicemi v pevné či rozhlasové službě.

(3) Pohyblivé službě jsou přidělena primárně pásma 39,5–40,5 GHz a 42,5–43,5 GHz. Zpráva ERC č. 251) je uvádí jako vhodná pro budoucí rozvoj širokopásmových systémů v pohyblivé službě, například pro přenos obrazových dat k pohyblivým terminálům. V České republice se v souladu s Rozhodnutím CEPT/ERC/DEC/(99)154) předpokládá v pásmu 42,5–43,5 GHz přednostní rozvoj systémů v pevné službě. Na základě budoucího vývoje technologie systémů v pohyblivé službě v Evropě bude využívání pásem pohyblivou službou znovu posouzeno.

(4) Ochrana radioastronomické služby před škodlivým rušením v pásmu 42,5–43,5 GHz je stanovena poznámkou 1.149 Řádu. V České republice se pozorování v tomto pásmu neprovádí.

(5) Využití pásma službami družicového průzkumu Země a kosmického výzkumu je možné v ČR na základě individuálního oprávnění.

(6) Pásmo 40,5–42,5 GHz je přiděleno také rozhlasové službě. Vzhledem k preferování obousměrných multimediálních bezdrátových systémů v Evropě, nepředpokládá se v ČR využití v rozhlasové službě, která je službou pouze jednosměrnou.

Článek 3

Pojmy a zkratky

(1) Pro účely této části plánu se rozumí

a)	rádiovým kanálem kmitočtové pásmo, uvnitř něhož je stanice pro rádiový přenos telekomunikačních signálů oprávněna vysílat, přičemž skutečně zabraná šířka pásma závisí na druhu provozu,

b)	multimediálním bezdrátovým systémem zemský rádiový systém P-MP nebo MP-MP sestávající z rádiových zařízení pro přenos multimediálních informací, tj. obrazových, zvukových a textových dat, a umožňující různý stupeň interakce uživatele,

c)	systémem P-MP systém, ve kterém rádiová vysílací zařízení zabezpečují provoz radiokomunikační služby mezi jedním stanoveným pevným bodem (zpravidla základnovou stanicí) a dalšími pevnými body (zpravidla účastnickými terminály),

d)	systémem MP-MP systém, ve kterém rádiová vysílací zařízení zabezpečují provoz radiokomunikační služby mezi více pevnými body navzájem,

e)	základnovou stanicí vysílací a přijímací rádiové zařízení, které v duplexním provozu a v dané provozní oblasti zabezpečuje činnost účastnických terminálů,

f)	účastnickým terminálem vysílací a přijímací rádiové zařízení, které v duplexním provozu se základnovou stanicí umožňuje poskytování telekomunikačních služeb,

g)	geograficky vymezeným územím území zakreslené na mapě nebo popsané pomocí geografických pojmů (např. katastrální území), ve kterém je zřizována a provozována síť multimediálního bezdrátového systému,

h)	kanálovou roztečí rozdíl kmitočtů mezi jmenovitými kmitočty dvou sousedních rádiových kanálů,

i)	zpětným kanálem kanál pro spojení od účastnického terminálu k základnové stanici.

(2) Použité zkratky

FDD	-	kmitočtově dělený duplexní provoz [Frequency Division Duplex]

P-MP	-	bod-více bodů [Point to Multipoint]

MP-MP	-	více bodů-více bodů [Multipoint to Multipoint]

MWS	-	multimediální bezdrátový systém [Multimedia Wireless System]

TDD	-	časově dělený duplexní provoz [Time Division Duplex]

Článek 4

Účinnost

Tato část plánu nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

# Footnotes

)	Na základě Zprávy ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů pokrývající kmitočtové pásmo 9 kHz až 275 GHz [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range 9 kHz to 275 GHz], rev. Kodaň 2004.

)	V souladu s poznámkou 5.547 Radiokomunikačního řádu lze pásma 37–40 GHz a 40,5–43,5 GHz využívat v pevné službě aplikacemi s velkou hustotou přenosů. Tyto aplikace v pevné službě mohou být v budoucnu omezeny vzhledem k rozvoji aplikací s velkou hustotou přenosů v družicové pevné službě v pásmech 39,5–40 GHz a 40,5–42 GHz.

)	V souladu s poznámkou 5.516B Radiokomunikačního řádu je pásmo 39,5-40,5 GHz určeno pro využívání aplikacemi s velkou hustotou přenosů (HDFSS) v družicové pevné službě. Toto určení nevylučuje využití jinými aplikacemi služeb s přednostním přidělením ani nezakládá žádné přednosti mezi uživateli.

)	Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(00)02 – Rozhodnutí ERC z 27. března 2000 o využití pásma 37,5–40,5 GHz pevnou službou a zemskými stanicemi družicové pevné služby (sestupný směr) [ERC Decision of 27 March 2000 on the use of the band 37.5–40.5 GHz by the fixed service and Earth stations of the fixed-satellite service (space-to-Earth)], Nicosia, 2000.

)	Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)15 – Rozhodnutí ERC z 1. června 1999 o určení harmonizovaného kmitočtového pásma 40,5 až 43,5 GHz pro zavedení multimediálních bezdrátových systémů (MWS) zahrnujících TV distribuční systémy P-MP (MVDS) [ERC Decision of 1 June 1999 on the designation of the harmonised frequency band 40.5 to 43.5 GHz for the introduction of Multimedia Wireless Systems (MWS) including Multipoint Video Distribution Systems (MVDS)], Dublin, 1999.

)	Doporučení CEPT/ECC/REC/(01)04 – Doporučený postup pro zavádění multimediálních bezdrátových systémů (MWS) v kmitočtovém pásmu 40,5–43,5 GHz [Recommended guidelines for the accommodation and assignment of Multimedia Wireless Systems (MWS) in the frequency band 40.5–43.5 GHz].

)	Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(02)04 – Rozhodnutí ECC z 15. března 2002 o využití pásma 40,5–42,5 GHz pozemskými systémy (v pevné / rozhlasové službě) a nekoordinovanými zemskými stanicemi v družicové pevné službě a v družicové rozhlasové službě (sestupný směr) [ECC Decision of 15 March 2002 on the use of the band 40.5–42.5 GHz by terrestrial (fixed service/broadcasting service) systems and uncoordinated Earth stations in the fixed satellite service and broadcasting satellite service (space-to-Earth)], Paris, 2002.