Český telekomunikační úřad	Praha 23. května 2005

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9	Č.j.: 23821/2005-613

N Á V R H

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako věcně příslušný orgán státní správy  podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“),  a na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 a k provedení § 9 odst. 2 zákona jako opatření obecné povahy vydává

všeobecné oprávnění č. VO – R/13/XX.2005

k provozování uživatelských terminálů sítí NMT 450.

# Článek 1

Úvodní ustanovení

Všeobecné oprávnění stanoví podmínky pro provozování vysílacích rádiových zařízení pozemní pohyblivé služby, která jsou součástí uživatelských terminálů sítí NMT 450 (dále jen „terminál“) fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „uživatel“) v sítích, jejichž provozovatelům bylo vydáno individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, bez jakéhokoliv dalšího řízení u Úřadu.

# Článek 2

Podmínky

- Všeobecné oprávnění platí na území České republiky.

- Terminály pracují na kmitočtech, které jsou přiděleny provozovatelům sítí individuálním oprávněním, v tomto kmitočtovém pásmu: vysílání 451,310 – 455,730 MHz; příjem 461,310 – 465,730 MHz.

- Toto všeobecné oprávnění se vztahuje pouze na terminály, které splňují požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení 1).

- Terminály mohou být použity i jako stacionární – pevně zabudované do různých ústředen, GSM bran, apod., popřípadě mohou být připojeny na vnější anténu.

- Konstrukce terminálů nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.

- Terminály podléhají výkonu státní kontroly elektronických komunikací podle § 113 zákona. Uživatelé musí umožnit pověřeným zaměstnancům Úřadu přístup k terminálům za účelem kontroly a poskytnout odpovídající součinnost podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

- Pověření zaměstnanci Úřadu mohou v případě nedodržení předepsaných parametrů u jednotlivých terminálů, nedodržení podmínek tohoto všeobecného oprávnění nebo při rušení rádiového provozu vydat uživatelům podle § 100 odst. 6 zákona rozhodnutí k odstranění závad nebo v odůvodněných případech předběžné opatření k okamžitému odstavení zdroje rušení.

- Povinnosti uživatelů – účastníků veřejné mobilní telekomunikační sítě NMT 450 vůči provozovatelům těchto sítí nejsou tímto všeobecným oprávněním dotčeny.

# Článek 3

Závěrečná ustanovení

- Dnem účinnosti tohoto všeobecného oprávnění se zrušuje generální licence: 
č. GL–13/R/2000, č.j. 502447/2000–613, ze dne 6. září 2000, ve znění změny č. 1, č.j. 5373/2002–13–613, ze dne 31. května 2002.

- Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

- Toto opatření obecné povahy platí do 7. února 2011.

# Footnotes

1)	Za takové terminály se považují rovněž terminály, u nichž Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tyto terminály byly uvedeny na trh před 1. 4. 2003.