Český telekomunikační úřad	Praha 23. května 2005

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9	Č.j.: 23824/2005-613

N Á V R H

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako věcně příslušný orgán státní správy  podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“),  a na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 a k provedení § 9 odst. 2 zákona jako opatření obecné povahy vydává

všeobecné oprávnění č. VO – R/16/XX.2005

k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz.

# Článek 1

Úvodní ustanovení

Všeobecné oprávnění stanoví podmínky pro využívání rádiových kmitočtů a provozování vysílacích rádiových zařízení malého výkonu, provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz (dále jen „stanice“) fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „uživatel“) bez jakéhokoliv dalšího řízení u Úřadu.

# Článek 2

Podmínky

Všeobecné oprávnění platí na území České republiky.

- Stanice pracují na těchto kmitočtech a s těmito parametry:

| ozn. | provozní kmitočty | max. výkon | max. šířka pásma zabraného vysíláním | druh provozu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 27,905; 27,915 MHz | 1 W e.r.p. | 8,5 kHz | pouze přenos dat |
| b | 27,975; 27,985; 27,995 MHz | 100 mW e.r.p. | 8,5 kHz | pouze přenos dat |
| c | 34,050; 34,075; 34,150; 34,175 MHz | 1 W e.r.p. | 16 kHz |  |
| d | 45,050; 45,075; 45,100; 45,125; 45,150; 45,175 MHz | 1 W e.r.p. | 16 kHz | (do 31. 12. 06) |
| e | 57,225; 57,250; 57,275; 57,300 MHz | 10 mW e.r.p. | 16 kHz | pouze přenos dat |
| f | 77,025; 77,050; 77,075; 77,100; 77,725; 78,000; 81,725; 81,750 MHz | 1 W e.r.p. | 16 kHz |  |
| g | 87,430; 87,470 MHz | 500 mW e.r.p. | 14 kHz | pouze přenos dat |
| h | 149,125; 149,250; 155,725; 156,150 MHz | 500 mW e.r.p. | 16 kHz | pouze přenos dat |
| i | 172,650; 172,950; 172,975 MHz | 5 W e.r.p. | 10 kHz; 16 kHz |  |
| j | 172,725; 173,050 MHz | 1 W e.r.p. | 10 kHz; 16 kHz |  |
| k | 305,825; 305,875 MHz | 500 mW e.r.p. | 16 kHz | pouze přenos dat (do 31. 12. 05) |
| l | 448,070; 448,170 MHz | 500 mW e.r.p. | 14 kHz | pouze přenos dat |
| m | 448,490; 448,570; 448,610 MHz | 5 W e.r.p. | 14 kHz |  |
| n | 449,770; 449,810 MHz | 1 W e.r.p. | 14 kHz |  |

- Stanice nesmí být provozovány s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu ani s převaděči.

- Stanice nesmí být připojovány přímo ani nepřímo k veřejným komunikačním sítím, ani využívány k poskytování služeb elektronických komunikací.

- Vysílání stanic v pásmech a, b, e, g, h, k, l nesmí mít charakter trvalého provozu. Klíčovací poměr (tj. podíl času, kdy vysílač vysílá na nosném kmitočtu, v rámci jedné hodiny) v těchto pásmech nesmí být větší než 10 %, přičemž délka jednoho vysílání nesmí být delší než 10 sekund.

- Stanice v pásmech c, d, f, i, j, m, n mohou být provozovány pouze jako přenosné, nikoliv pevně zabudované v objektu nebo ve vozidle. Provoz stanic se závěsnými či pevnými anténami není povolen.

- Provoz stanic v pásmech i, j není povolen v oblastech příjmu televizního vysílání na 6. televizním kanálu.

- Provoz všech stanic v pásmu d musí být ukončen ke dni 31. 12. 2006. Po tomto datu není provoz stanic v tomto pásmu povolen.

- Provoz všech stanic v pásmu k musí být ukončen ke dni 31. 12. 2005. Po tomto datu není provoz stanic v tomto pásmu povolen.

- Provoz stanic podle tohoto všeobecného oprávnění nemá zajištěnou ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby, provozovanými na základě individuálního oprávnění, nebo i téže radiokomunikační služby provozovanými na základě tohoto všeobecného oprávnění. Veškeré kmitočty, na kterých jsou stanice provozovány na základě tohoto všeobecného oprávnění, jsou považovány za sdílené. Případné rušení provozovatelé stanic řeší vzájemnou dohodou. Rušení odstraní na své náklady, případně zastaví provoz ten provozovatel, který uvedl do provozu stanici způsobující rušení později.

- Toto všeobecné oprávnění se vztahuje pouze na stanice, které splňují požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení 1).

- Konstrukce stanic nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.

- Stanice podléhají výkonu státní kontroly elektronických komunikací podle § 113 zákona. Uživatelé musí umožnit pověřeným zaměstnancům Úřadu přístup ke stanicím za účelem kontroly a poskytnout odpovídající součinnost podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

- Pověření zaměstnanci Úřadu mohou v případě nedodržení předepsaných parametrů u jednotlivých stanic, nedodržení podmínek tohoto všeobecného oprávnění nebo při rušení rádiového provozu vydat uživatelům podle § 100 odst. 6 zákona rozhodnutí k odstranění závad nebo v odůvodněných případech předběžné opatření k okamžitému odstavení zdroje rušení.

- Harmonizované normy pro zařízení podle tohoto všeobecného oprávnění jsou ČSN ETSI EN 300 220, ČSN ETSI EN 300 086, ČSN ETSI EN 300 113.

# Článek 3

Závěrečná ustanovení

- Dnem účinnosti tohoto všeobecného oprávnění se zrušuje generální licence 
č. GL–16/R/2000, č.j. 502450/2000–613, ze dne 6. září 2000, ve znění změny č. 1, č.j. 5373/2002–15–613, ze dne 31. května 2002, a č. GL–21/R/2000, č.j. 502459/2000–613, ze dne 6. září 2000, ve znění změny č. 1, č.j. 5373/2002–20–613, ze dne 31. května 2002 a změny č. 2, č.j. 11721/2004–613, ze dne 21. června 2004.

- Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

- Toto opatření obecné povahy platí do 31. prosince 2010.

# Footnotes

1)	Za takové stanice se považují rovněž stanice, u nichž Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tyto stanice byly uvedeny na trh před 1. 4. 2003.