Praha       října 2006

Čj. 41 592/2006-613/III.vyř.

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný správní orgán podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení čl. IV zákona č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, vydává

opatření obecné povahy č. OOP/15/XX.2006-Y,

kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání.

## ČÁST PRVNÍ

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

##### Předmět úpravy

- Toto opatření obecné povahy (dále jen „opatření“) stanoví lhůty, podmínky a způsob postupu během procesu rozvoje sítí elektronických komunikací pro zemské digitální televizní vysílání, včetně lhůt, podmínek a způsobu vypínání zemského analogového televizního vysílání v České republice, za účelem sestavení sítě elektronických komunikací pro šíření multiplexu veřejné služby), dalších sítí pro celoplošné zemské digitální televizní vysílání a nejméně jedné sítě umožňující regionální zemské digitální televizní vysílání.

- Opatření stanoví postup podnikatelů zajišťujících veřejné komunikační sítě, provozovatelů vysílání ze zákona), provozovatelů vysílání s licencí) a orgánů státní správy v průběhu procesu podle odstavce 1.

Článek 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto opatření se rozumí

- zemským digitálním televizním vysíláním televizní vysílání označované jako DVB-T), kdy pro přenos signálu rádiovým kanálem je využíváno digitální modulační schéma),

- zemským analogovým televizním vysíláním televizní vysílání, kdy pro přenos signálu rádiovým kanálem je využíváno analogové modulační schéma),

- rádiovým kanálem část rádiového spektra vymezená následujícím způsobem:

- v I. televizním pásmu 48,5-66 MHz pro rádiový kanál označený R1 vymezený k analogovému vysílání rozsahem kmitočtů od 48,5-56,5 MHz, pro rádiový kanál označený R2 vymezený k analogovému vysílání rozsahem kmitočtů 58–66 MHz,

- ve III. televizním pásmu 174–230 MHz pro rádiový kanál označený Rn a vymezený k analogovému vysílání rozsahem kmitočtů od (174 + (n-6)*8) do (174 + (n-5)*8) v MHz, kde n je rovno 6 až 12,

- ve III. televizním pásmu 174–230 MHz pro rádiový kanál označený n a vymezený k digitálnímu vysílání rozsahem kmitočtů od (174 + (n-5)*7) do (174 + (n-4)*7) v MHz, kde n je rovno 5 až 12,

- ve IV. a V. televizním pásmu 470–862 MHz pro rádiový kanál označený n a vymezený k analogovému i digitálnímu vysílání rozsahem kmitočtů od (470 + (n-21)*8) do (470 + (n-20)*8) v MHz, kde n je rovno 21 až 69,

- vysílačem vysílací rádiové zařízení určené pro šíření zemského analogového televizního vysílání (dále jen „analogový vysílač“) nebo zemského digitálního televizního vysílání (dále jen „digitální vysílač),

- analogovým vysílačem velkého výkonu vysílač umístěný na území České republiky a zajišťující zemské analogové televizní vysílání s maximálním efektivním vyzářeným výkonem ERP max. ≥ 30 dBW,

- analogovým vysílačem malého výkonu vysílač nebo televizní převaděč umístěný na území České republiky a zajišťující zemské analogové televizní vysílání s maximálním efektivním vyzářeným výkonem ERP max. < 30 dBW,

- vypínáním zemského analogového televizního vysílání ukončování provozu analogových vysílačů v příslušném územním rozsahu,

- vypnutím vysílače ukončení jeho provozu,

- vysílací sítí veřejná komunikační síť tvořená digitálními vysílači,

- digitálním multiplexem souhrnný datový tok obsahující dílčí datové toky náležející jednotlivým televizním, popřípadě rozhlasovým programům, službám přímo souvisejícím s programy nebo dodatečným službám, které jsou upraveny pro společný přenos a následné šíření prostřednictvím vysílací sítě,

- území pokryté signálem území pokryté zemským televizním vysíláním z příslušného vysílače nebo v případě jednofrekvenční vysílací sítě ze skupiny digitálních vysílačů, ve kterém je intenzita elektromagnetického pole užitečného signálu větší nebo rovna intenzitě elektromagnetického pole definované plánovací metodikou ITU7) a je dodržen odstup intenzity elektromagnetického pole užitečného signálu a intenzity elektromagnetického pole rušících signálů definovaný metodikou ITU),

- ucelenou oblastí část území České republiky vymezená podle článku 3, pro níž toto opatření stanoví základní podmínky pro zahájení zemského digitálního televizního vysílání a vypínání zemského analogového televizního vysílání,

- členěním vysílání zajišťování vysílací sítě, kdy celoplošná vysílací síť umožňuje pokrývat současně dílčí území České republiky rozdílným programovým obsahem určeným pro oblasti s příslušně vymezeným územním rozsahem, a to v rámci využití jedné celoplošné vysílací sítě,

- souběžným vysíláním stav, kdy v  ucelené oblasti je současně šířeno zemské analogové televizní vysílání a zemské digitální televizní vysílání téhož televizního programu (dále jen „souběh“),

- etapou přechodu se rozumí uskutečnění přechodu v ucelené oblasti,

- základním souběžným vysíláním souběh z téhož stanoviště vysílače (dále jen „základní souběh“),

- celkovým souběžným vysíláním souběh v období od zahájení zemského digitálního televizního vysílání v ucelené oblasti do termínu dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání v této ucelené oblasti (dále jen „celkový souběh“).

Článek 3

Vymezení ucelených oblastí

- Ucelené oblasti jsou vymezeny spojnicemi mezi vrcholovými body nebo státní hranicí České republiky následovně:

| Název ucelené oblasti | Vrcholové body č. | Hranice ucelené oblasti jsou dány |
| --- | --- | --- |
| Brno | 15, 14, 13, 18, 17, 16 | Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 15 a 16 pak státní hranicí České republiky. |
| České Budějovice | 8, 1, 6, 7 | Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 8 a 7 pak státní hranicí České republiky. |
| Jeseník | 12, 13, 18, 20 | Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 12 a 20 pak státní hranicí České republiky. |
| Jihlava | 7, 6, 5, 14, 15 | Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 7 a 15 pak státní hranicí České republiky. |
| Ostrava | 20, 18, 19 | Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 20 a 19 pak státní hranicí České republiky. |
| Plzeň | 10, 3, 2, 9 | Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 10 a 9 pak státní hranicí České republiky. |
| Praha | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Propojením bodů v daném pořadí. |
| Sušice | 9, 2, 1, 8 | Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 9 a 8 pak státní hranicí České republiky. |
| Trutnov | 11, 4, 5, 14, 13, 12 | Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 11 a 12 pak státní hranicí České republiky. |
| Ústí nad Labem | 10, 3, 4, 11 | Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 10 a 11 pak státní hranicí České republiky. |
| Zlín | 16, 17, 18, 19 | Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 16 a 19 pak státní hranicí České republiky. |

Pozn.:

- Ucelené oblasti jsou řazeny abecedně podle názvu.

- Ucelená oblast Praha/Praha město zahrnuje rovněž regiony Středočeský kraj a Hlavní město Praha.

(2)	Vrcholové body ucelených oblastí jsou vymezeny následovně:

| Vrcholový bod č. | LON | LAT | Vrcholový bod č. | LON | LAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14° 01' 50" | 49° 28' 25" | 11 | 14° 58' 13" | 50° 51' 37" |
| 2 | 13° 45' 19" | 49° 40' 29" | 12 | 16° 33' 54" | 50° 11' 57" |
| 3 | 13° 47' 43" | 50° 15' 42" | 13 | 16° 29' 15" | 49° 48' 00" |
| 4 | 14° 47' 40" | 50° 17' 50" | 14 | 16° 02' 00" | 49° 42' 16" |
| 5 | 15° 15' 35" | 49° 52' 43" | 15 | 15° 52' 33" | 48° 51' 52" |
| 6 | 14° 47' 02" | 49° 27' 27" | 16 | 17° 26' 57" | 48° 50' 37" |
| 7 | 15° 01' 33" | 49° 01' 08" | 17 | 17° 18' 22" | 49° 06' 37" |
| 8 | 13° 32' 22" | 48° 58' 35" | 18 | 17° 35' 05" | 49° 34' 42" |
| 9 | 12° 56' 44" | 49° 20' 22" | 19 | 18° 26' 55" | 49° 23' 39" |
| 10 | 13° 20' 47" | 50° 36' 43" | 20 | 17° 54' 13" | 49° 58' 41" |

Pozn.:

Souřadnice jednotlivých vrcholových bodů jsou uvedeny v souřadnicovém systému WGS 84.

- Grafické znázornění ucelených oblastí je uvedeno v Příloze č. 1.

- Ucelená oblast Brno se pro zajištění lepší návaznosti realizace přechodu v sousedních ucelených oblastech dále dělí na část Brno a část Brno město. Ucelená oblast Praha se pro zajištění lepší návaznosti realizace přechodu v sousedních ucelených oblastech dále dělí na část Praha a část Praha město.

##### ČÁST DRUHÁ

TECHNICKÝ PLÁN PŘECHODU

##### HLAVA I

##### Základní ustanovení

Článek 4

- Rádiové kanály pro sestavení jednotlivých vysílacích sítí jsou v souladu se závěrečným dokumentem Regionální radiokomunikační konference Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) (dále jen „Plán“)).

- Rozsah oblasti pokryté signálem pro stanovení podmínek vypínání zemského analogového televizního vysílání se posuzuje podle následujících plánovacích parametrů zemského digitálního televizního vysílání:

- modulační schéma 64 QAM,

- provozní režim 8K,

- kódový poměr 2/3,

- ochranný interval 1/4.

- Pro vysílací sítě provozované podle jiných plánovacích parametrů než uvedených v odstavci 2 nelze přidělit pro zajištění dostatečného pokrytí jednotlivých ucelených oblastí další rádiové kanály přidělené České republice Plánem.

- Rádiové kanály odlišné od rádiových kanálů přidělených České republice Plánem mohou být pro vysílací sítě přidělovány jen v případě jejich úspěšné mezinárodní koordinace po vypnutí zemského analogového televizního vysílání v ucelené oblasti nebo jiné oblasti s příslušně vymezeným územním rozsahem.

- V případě uvedení digitálního vysílače v příslušné ucelené oblasti do trvalého provozu se zpožděním, oproti termínu stanovenému tímto opatřením pro příslušnou ucelenou oblast, zkrátí se doba základního souběhu, avšak ne na méně než 3 měsíce.

- Stanovením nejzazších termínů pro zahájení zemského digitálního televizního vysílání nebo ukončení zemského analogového televizního vysílání není vyloučen dřívější termín zahájení zemského digitálního televizního vysílání nebo ukončení zemského analogového televizního vysílání na základě dohody uzavřené mezi příslušným operátorem) vysílací sítě a provozovateli vysílání a po odsouhlasení Úřadem. Tímto není dotčena minimální lhůta pro vedení informační kampaně před ukončením analogového vysílání.

- V odůvodněných případech, zejména pokud nebude z technických důvodů možné zajistit pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním, může Úřad rozhodnout o prodloužení termínu vypnutí analogového vysílače malého výkonu stanoveného v Příloze č. 3.

- K celkovému vypnutí může v každé ucelené oblasti dojít pouze za předpokladu dosažení pokrytí signálem pro digitální vysílání alespoň v rozsahu pokrytí stávajícím signálem pro analogové vysílání, zahájení cílené informační kampaně ohledně přechodu alespoň 3 měsíce před termínem vypnutí zemského analogového televizního vysílání a dostatečné vybavenosti obchodní sítě set-top boxy v dostupných cenových relacích.

HLAVA II

##### Rozvoj sítí pro zemské digitální televizní vysílání

Díl 1

##### Vysílací síť pro šíření multiplexu veřejné služby

Článek 5

- Vysílací síť pro šíření multiplexu veřejné služby1) (dále jen „vysílací síť 1“) je tvořena následujícími rádiovými kanály: 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39 a 51.

- Využití jednotlivých rádiových kanálů uvedených v odstavci 1 pro konkrétní oblasti a stanoviště digitálních vysílačů bude řešeno v součinnosti příslušného operátora vysílací sítě a Úřadu tak, aby byly zajištěny požadavky provozovatele vysílání ze zákona2), pokud to technické podmínky vysílací sítě 1 umožní.

- Operátor vysílací sítě 1 zajišťuje) tuto síť způsobem, který umožňuje členění vysílání v souladu s požadavky provozovatele vysílání ze zákona2) pro oblasti v následujícím vymezeném územním rozsahu:

Oblast č. 1 – hlavní město Praha, Středočeský kraj

Oblast č. 2 – kraje Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Vysočina

Oblast č. 3 – kraje Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický

Oblast č. 4 – kraje Moravskoslezský, Olomoucký

Oblast č. 5 – kraje Jihomoravský, Zlínský

- Harmonogram rozvoje vysílací sítě 1 je následující:

| Oblast č. | Vymezený územní rozsah | Nejzazší termín zahájení vysílání DVB-T |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hlavní město Praha a Středočeský kraj | prosinec 2008 |
| 2 | Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský kraj a Vysočina | říjen 2010 |
| 3 | Ústecký, Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj | duben 2010 |
| 4 | Moravskoslezský a Olomoucký kraj | listopad 2010 |
| 5 | Jihomoravský a Zlínský kraj | listopad 2010 |

- Nejpozději v termínech podle odstavce 4 provozovatel vysílání ze zákona2) ukončí zemské digitální televizní vysílání v jiné vysílací síti.

Díl 2

##### Další vysílací sítě pro celoplošné zemské digitální televizní vysílání

Článek 6

- Další vysílací sítí se rozumí vysílací síť sestavená ze skupinových přidělení rádiových kmitočtů zkoordinovaných Plánem.

(2)	Do dalších vysílacích sítí 2, 3 a 4 (dále jen „vysílací síť 2, 3 nebo 4“) se převádí vysílací sítě A, B a C využívající skupinová přidělení rádiových kanálů podle plánu využití rádiového spektra) a to v rozsahu v jakém byly zajišťovány ke dni  1. června 2006. Rádiové kanály pro převedení vysílacích sítí jsou následující:

| Vysílací síť | Název | Rádiový kanál | Vysílací síť | Ucelená oblast | Rádiový kanál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Praha | 25 | 2 | Praha | 53 |
|  | Praha město | 25 | 2 | Praha | 53 |
|  | Brno Hády | 40 | 2 | Brno | 40 |
|  | Brno město | 40 | 2 | Brno | 40 |
|  | Ostrava Slezská Ostrava | 39 | 2 | Ostrava | 54 |
|  | Domažlice | 38 | 2 | Plzeň | 38/48 |
| B | Praha Ládví | 46 | 3 | Praha | 46 |
|  | Praha Strahov | 46 | 3 | Praha | 46 |
|  | Praha Zelený Pruh | 46 | 3 | Praha | 46 |
| C | Brno FNB | 25 | 4 | Brno | 64 |
|  | Praha Ládví | 64 | 4 | Praha | 64 |
|  | Praha Strahov | 64 | 4 | Praha | 64 |
|  | Praha Václavská | 64 | 4 | Praha | 64 |
|  | Praha Zelený Pruh | 64 | 4 | Praha | 64 |

(3) 	Rádiové kanály přidělené pro vysílací sítě A, B a C je možno využívat pouze v souladu s plánem využití rádiového spektra a po dobu tímto plánem stanovenou).

Článek 7

- Pro rozvoj vysílacích sítí 2, 3 a 4 budou využity rádiové kanály uvedené v odstavcích 2 až 4.

- Rádiové kanály, termíny zahájení zemského digitálního televizního vysílání, doba základního souběhu a termíny ukončení základního i celkového souběhu v ucelených oblastech jsou pro vysílací síť 2 následující:

| Ucelená oblast | Rádiový kanál DVB-T pro základní souběh | Zahájení vysílání DVB-T | Doba základního souběhu (v měsících) | Termín ukončení základního souběhu | Rádiový kanál DVB-T finální | Termín ukončení celkového souběhu | Počet dotčených obyvatel (v tisících) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brno město | 40 | červen 2007 | 3 | srpen 2007 | 40 | září 2007 | 520 |
| Praha | 53 | září 2007 | 5 | leden 2008 | 53 | listopad 2008 | 1 230 |
| Praha město | 53 | září 2007 | 5 | leden 2008 | 53 | listopad 2008 | 1 000 |
| Ostrava | 54 | listopad 2007 | 6 | duben 2008 | 54 | leden 2010 | 1 060 |
| Sušice | 24 (22)*) | duben 2008 | 6 | září 2008 | 48 (50)*) | březen 2009 | 330 |
| Plzeň | 24 | červen 2008 | 8 | leden 2009 | 48 | srpen 2009 | 890 |
| Trutnov | 38 | listopad 2008 | 7 | červen 2009 | 38 | březen 2010 | 1 230 |
| Brno | 40 | březen 2009 | 11 | leden 2010 | 40 | červenec 2010 | 1 080 |
| Jihlava | 57 | červen 2009 | 6 | listopad 2009 | 57 | květen 2010 | 520 |
| České Bu-dějovice | 22 | listopad 2009 | 6 | duben 2010 | 50 | září 2010 | 570 |
| Zlín | 49 | únor 2010 | 6 | červenec 2010 | 49 | říjen 2010 | 830 |
| Jeseník | 51 | červen 2010 | 9 | září 2010 | 50 | říjen 2010 | 1 130 |

Pozn.:

- Ucelené oblasti jsou řazeny vzestupně podle termínu zahájení vysílání DVB-T.

- *) uvedené rádiové kanály pro ucelenou oblast Sušice bude možno využít na základě úspěšné mezinárodní koordinace.

- Termínem zahájení vysílání DVB-T a termínem ukončení souběhu se rozumí nejpozději poslední den uvedeného měsíce, v případě měsíce října 2010 se tímto termínem rozumí 10. říjen 2010.

- Doba základního souběhu je uvedena v celistvých měsících včetně měsíců uvedených ve sloupcích „termín zahájení vysílání DVB-T“ a „termín ukončení základního souběhu“.

- Termíny jsou uvedeny jako nejzazší možné.

- Rádiové kanály, termíny zahájení zemského digitálního televizního vysílání, doba základního souběhu a termíny ukončení základního i celkového souběhu v ucelených oblastech jsou pro vysílací síť 3 následující:

| Ucelená oblast | Rádiový kanál DVB-T pro základní souběh | Zahájení vysílání DVB-T | Doba základního souběhu (v měsících) | Termín ukončení základního souběhu | Rádiový kanál DVB-T finální | Termín ukončení celkového Souběhu | Počet dotčených obyvatel (v tisících) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brno město | 59 | červen 2007 | 3 | srpen 2007 | 59 | září 2007 | 520 |
| Praha | 59 | září 2007 | 5 | leden 2008 | 59 | listopad 2008 | 1 230 |
| Praha město | 46 | září 2007 | 5 | leden 2008 | 46 | listopad 2008 | 1 000 |
| Ostrava | 39 | listopad 2007 | 6 | duben 2008 | 48 | leden 2010 | 1 060 |
| Sušice | 52 (25)*) | duben 2008 | 6 | září 2008 | 52 (25)*) | březen 2009 | 330 |
| Plzeň | 52 | červen 2008 | 8 | leden 2009 | 52 | srpen 2009 | 890 |
| Trutnov | 60 | listopad 2008 | 7 | červen 2009 | 60 | březen 2010 | 1 230 |
| Brno | 59 | březen 2009 | 11 | leden 2010 | 59 | červenec 2010 | 1 080 |
| Jihlava | 30 | červen 2009 | 6 | listopad 2009 | 30 | květen 2010 | 520 |
| České Bu-dějovice | 25 | listopad 2009 | 6 | duben 2010 | 25 | září 2010 | 570 |
| Zlín | 25 | únor 2010 | 6 | červenec 2010 | 25 | říjen 2010 | 830 |
| Jeseník | 53 | září 2010 | 0 | - | 53 | říjen 2010 | 1 130 |

Pozn.:

- Ucelené oblasti jsou řazeny vzestupně podle termínu zahájení vysílání DVB-T.

- *) uvedený rádiový kanál pro ucelenou oblast Sušice bude možno využít na základě úspěšné mezinárodní koordinace.

- Termínem zahájení vysílání DVB-T a termínem ukončení souběhu se rozumí nejpozději poslední den uvedeného měsíce, v případě měsíce října 2010 se tímto termínem rozumí 10. říjen 2010.

- Doba základního souběhu je uvedena v celistvých měsících včetně měsíců uvedených ve sloupcích „termín zahájení vysílání DVB-T“ a „termín ukončení základního souběhu“.

- Termíny jsou uvedeny jako nejzazší možné.

- Rádiové kanály a nejzazší termíny zahájení zemského digitálního televizního vysílání pro vysílací síť 4 jsou následující:

| Kraj | Rádiový kanál DVB-T | Nejzazší termín zahájení vysílání DVB-T |
| --- | --- | --- |
| Ústecký kraj | 62 | Září 2007 |
| Středočeský kraj | 44 | Září 2007 |
| Hlavní město Praha | 64 | Září 2007 |
| Moravskoslezský kraj | 63 | listopad 2007 |
| Plzeňský kraj | 63 | červen 2008 |
| Karlovarský kraj | 45 | červen 2008 |
| Liberecký kraj | 65 | listopad 2008 |
| Pardubický kraj | 45 | listopad 2008 |
| Královéhradecký kraj | 45 | listopad 2008 |
| Jihomoravský kraj | 64 | březen 2009 |
| Vysočina | 63 | červen 2009 |
| Jihočeský kraj | 65/63 | listopad 2009 |
| Zlínský kraj | 42 | Únor 2010 |
| Olomoucký kraj | 44 | Září 2010 |

Pozn.:

- Kraje jsou řazeny vzestupně podle nejzazšího termínu zahájení vysílání DVB-T.

- Termínem zahájení vysílání DVB-T se rozumí nejpozději poslední den uvedeného měsíce.

- Termíny jsou uvedeny jako nejzazší možné.

Díl 3

##### Zajištění regionálního a místního zemského digitálního televizního vysílání

Článek 8

- Vysílací sítě realizované podle dílu 2 umožňují jejich využití pro regionální zemské digitální televizní vysílání).

- Vysílací sítě realizované podle dílu 2 mohou být využity pro regionální zemské digitální televizní vysílání14) na základě dohody mezi příslušným operátorem vysílací sítě a provozovateli regionálního vysílání v souladu s licencemi udělenými podle zvláštního právního předpisu). Úřad v případě dosažení takovéto dohody uveřejní v Telekomunikačním věstníku a na své úřední desce oznámení o tom, že je k dispozici volná přenosová kapacita příslušné vysílací sítě umožňující šíření regionálního zemského televizního vysílání.

- Další vysílací síť účelově sestavená pro regionální zemské digitální televizní vysílání (vysílací síť 5) bude sestavena po dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání v České republice z rádiových kanálů, které budou uvolněny vypnutím zemského analogového televizního vysílání. Konkrétní členění vysílání v rámci vysílací sítě 5 bude stanoveno v podmínkách výběrového řízení vyhlášeného Úřadem na výběr operátora této vysílací sítě.

- Provozovatelé místního vysílání) v souladu s postupy a licencí udělenou podle zvláštního právního předpisu) mohou převést stávající místní zemské analogové televizní vysílání na místní zemské digitální televizní vysílání na základě rozhodnutí Úřadu. Převedení musí být realizováno nejpozději do termínu dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání v České republice podle čl. 11.

- Úřad provozovateli místního vysílání přidělí na základě jeho žádosti pro místní zemské digitální televizní vysílání tentýž rádiový kanál, který je využíván pro místní zemské analogové televizní vysílání. V případě, že takový rádiový kanál nebude pro místní zemské digitální televizní vysílání v příslušné oblasti možno využít, Úřad na základě úspěšné mezinárodní koordinace přidělí tomuto provozovateli místního vysílání jiný použitelný rádiový kanál a stanoví termín vypnutí analogového vysílače zajišťujícího místní zemské analogové televizní vysílání.

HLAVA III

##### Vypínání zemského analogového televizního vysílání

Článek 9

- Zemské analogové televizní vysílání bude vypínáno v rámci příslušné ucelené oblasti, v níž bylo zahájeno zemské digitální televizní vysílání podle čl. 7 odst. 2 a 3, takto:

- vypínání analogových vysílačů bude prováděno v pořadí podle článku 10,

- základní podmínky pro vypínání analogových vysílačů velkého výkonu neuvedených v článku 10, které jsou provozovány ke dni účinnosti tohoto opatření, jsou uvedeny v Příloze č. 2. V případě, že analogový vysílač velkého výkonu má být vypnut z důvodu vzniku škodlivé interference v termínu dřívějším, než je termín stanovený pro příslušnou ucelenou oblast, navrhne Úřad na základě požadavku provozovatele vysílání řešení,

- vypínání analogových vysílačů malého výkonu bude probíhat po dohodě s příslušnými provozovateli vysílání podle technických možností držitelů individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů v návaznosti na rozsah území pokrytého signálem zemského digitálního televizního vysílání, nejpozději však v termínu ukončení celkového souběhu v příslušné ucelené oblasti. Podle požadavků provozovatele vysílání je možno přecházet ze stávajícího zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání i na dalších vysílacích stanovištích dané ucelené oblasti. V tomto případě budou výběr a přidělení využitelného rádiového kanálu řešeny ve spolupráci s příslušným držitelem individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů na základě souhlasu Úřadu. Základní podmínky pro vypínání analogových vysílačů malého výkonu a nebo jejich převedení na digitální vysílače malého výkonu jsou uvedeny v Příloze č. 3.

- Analogové vysílače malého výkonu v příslušné ucelené oblasti, které dále šíří zemské analogové televizní vysílání přijímané z analogových vysílačů ležících mimo tuto ucelenou oblast, budou rovněž vypnuty k termínu úplného vypnutí zemského analogového televizního vysílání v příslušné ucelené oblasti, pokud bude území, které pokrývají zemským analogovým televizním vysíláním, pokryto zemským digitálním televizním vysíláním.

- V případě, že po zahájení zemského digitálního televizního vysílání dojde tímto vysíláním ke škodlivé interferenci) přiděleného rádiového kanálu pro navazující analogový vysílač malého výkonu, jehož další provoz bude provozovatelem vysílání požadován, zajistí Úřad na základě žádosti příslušného držitele individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů jiný použitelný rádiový kanál pro pokračování jeho provozu. V ostatních případech řeší problematiku vysílačů malého výkonu po dohodě držitel individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů s provozovatelem vysílání příslušného televizního programu. Při vzniku škodlivé interference přiděleného rádiového kanálu pro zemské analogové televizní vysílání způsobené zemským digitálním televizním vysíláním je prioritou zajištění zemského digitálního televizního vysílání a zajištění přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, pokud to technické podmínky operátora vysílací sítě umožní.

- Operátor vysílací sítě po dohodě s příslušnými provozovateli vysílání zajišťuje základní souběh zemského digitálního televizního vysílání tak, aby rozsah území pokrytého zemským digitálním televizním vysíláním v dané ucelené oblasti nebyl menší než rozsah území pokrytého zemským analogovým televizním vysíláním zajišťovaným v této ucelené oblasti analogovým vysílačem podle článku 10.

- V případě, že operátor vysílací sítě nemůže v ucelené oblasti z technických důvodů zajistit rozsah pokrytí zemským digitálním televizním vysíláním způsobem stanoveným v odstavci 4, informuje o této skutečnosti neprodleně Úřad. Současně příslušný provozovatel vysílání informuje Úřad o alternativních možnostech příjmu jeho programu. Úřad tyto skutečnosti bezodkladně sdělí Národní koordinační skupině pro digitální vysílání v České republice.

Článek 10

Vypínání zemského analogového televizního vysílání probíhá v ucelených oblastech v následujícím pořadí:

| Poř. č. | Ucelená oblast | Název stanoviště | Rádiový kanál | Program*) | Termín základního vypnutí | Termín celkového vypnutí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. b) | Brno město | Brno město | 35 | ČT1 | srpen 2007 | září 2007 |
|  |  |  | 52 | ČT2 | srpen 2007 | září 2007 |
|  |  |  | 49 | NOVA | srpen 2007 | září 2007 |
|  |  | Brno Hády | 55 | PRIMA | srpen 2007 | září 2007 |
| 1. a) | Praha | Cukrák | 26 | ČT1 | leden 2008 | listopad 2008 |
|  |  |  | 53 | ČT2 | září 2007 | listopad 2008 |
|  |  |  | R1 | NOVA | leden 2008 | listopad 2008 |
|  |  |  | R7 | PRIMA | leden 2008 | listopad 2008 |
| 1. b) | Praha město | Mahlerovy sady | 51 | ČT1 | leden 2008 | listopad 2008 |
|  |  |  | 41 | ČT2 | leden 2008 | listopad 2008 |
|  |  |  | 37 | NOVA | leden 2008 | listopad 2008 |
|  |  |  | 24 | PRIMA | leden 2008 | listopad 2008 |
| 2. | Ostrava | Hošťálkovice | 31 | ČT1 | duben 2008 | leden 2010 |
|  |  |  | 51 | ČT2 | duben 2008 | leden 2010 |
|  |  |  | 42 | NOVA | duben 2008 | leden 2010 |
|  |  |  | R1 | NOVA | duben 2008 | leden 2010 |
|  |  |  | 48 | PRIMA | duben 2008 | leden 2010 |
| 3. | Sušice | Svatobor | 35 | ČT1 | září 2008 | srpen 2009 |
|  |  |  | 52 | ČT2 | červen 2008 | srpen 2009 |
|  |  |  | R9 | NOVA | září 2008 | srpen 2009 |
|  |  |  | 43 | PRIMA | září 2008 | srpen 2009 |
| 4. | Plzeň | Krašov | 31 | ČT1 | leden 2009 | srpen 2009 |
|  |  |  | 48 | ČT2 | leden 2009 | srpen 2009 |
|  |  |  | R10 | NOVA | leden 2009 | srpen 2009 |
| 5. | Trutnov | Černá hora | 23 | ČT1 | červen 2009 | březen 2010 |
|  |  |  | 40 | ČT2 | červen 2009 | březen 2010 |
|  |  |  | R11 | NOVA | červen 2009 | březen 2010 |
| 6. | Jihlava | Javořice | 25 | ČT1 | listopad 2009 | květen 2010 |
|  |  |  | 42 | ČT2 | listopad 2009 | květen 2010 |
|  |  |  | R11 | NOVA | listopad 2009 | květen 2010 |
|  |  |  | 59 | PRIMA | listopad 2009 | květen 2010 |
| 7. a) | Brno | Kojál | 29 | ČT1 | leden 2010 | červenec 2010 |
|  |  |  | 46 | ČT2 | leden 2010 | červenec 2010 |
|  |  |  | R9 | NOVA | leden 2010 | červenec 2010 |
| 8. | České Budějovice | Kleť | 39 | ČT1 | duben 2010 | září 2010 |
|  |  |  | 49 | ČT2 | duben 2010 | září 2010 |
|  |  |  | R2 | NOVA | duben 2010 | září 2010 |
|  |  |  | 33 | PRIMA | duben 2010 | září 2010 |
| 9. | Zlín | Tlustá hora | 22 | ČT1 | červenec 2010 | říjen 2010 |
|  |  |  | 51 | ČT2 | červenec 2010 | říjen 2010 |
|  |  |  | 41 | NOVA | červenec 2010 | říjen 2010 |
|  |  |  | 58 | PRIMA | červenec 2010 | říjen 2010 |
| 10. | Jeseník | Praděd | 36 | ČT1 | září 2010 | říjen 2010 |
|  |  |  | 50 | ČT2 | září 2010 | říjen 2010 |
|  |  |  | 53 | NOVA | září 2010 | říjen 2010 |

Pozn.:	- Ucelené oblasti jsou řazeny vzestupně podle termínů základního vypnutí.

- *) zahrnuje všechny programy oprávněných provozovatelů vysílání využívajících příslušný rádiový kanál.

Článek 11

Termín dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání v České republice postupy podle čl. 5 až 10 je stanoven na 10. října 2010.

HLAVA IV

Technické parametry vysílačů

Článek 12

Maximální použitelné hodnoty technických parametrů rádiových kanálů pro zemské digitální televizní vysílání uvedených v čl. 7 odst. 2 a 3 jsou následující:

| Název | Název stanoviště | Rádiový kanál | Vysílací síť | ERP max. (dBW) | Omezení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brno | Kojál | 40 | 2 | 50 | ND |
| Brno | Kojál | 59 | 3 | 50 | ND |
| Brno město | Barvičova | 40 | 2 | *) | *) |
| Brno město | Barvičova | 59 | 3 | *) | *) |
| Č. Budějovice | Kleť | 22 | 2 | 50 | ND |
| Č. Budějovice | Kleť | 50 | 2 | 50 | ND |
| Č. Budějovice | Kleť | 25 | 3 | 50 | ND |
| Jeseník | Praděd | 50 | 2 | 50 | 1/300–10/6 dB |
| Jeseník | Praděd | 51 | 3 | 50 | 1/0–30/10 dB |
| Jeseník | Praděd | 53 | 3 | 50 | 1/180–210/6 dB |
| Jihlava | Javořice | 57 | 2 | 50 | ND |
| Jihlava | Javořice | 30 | 3 | 50 | ND |
| Ostrava | Hošťálkovice | 54 | 2 | 50 | ND |
| Ostrava | Hošťálkovice | 39 | 3 | 40 | Stávající provozované parametry |
| Ostrava | Hošťálkovice | 48 | 3 | 50 | ND |
| Plzeň | Krašov | 24 | 2 | 50 | ND |
| Plzeň | Krašov | 48 | 2 | 50 | ND |
| Plzeň | Krašov | 52 | 3 | 50 | ND |
| Praha | Cukrák | 53 | 2 | 50 | ND |
| Praha | Cukrák | 59 | 3 | 50 | ND |
| Praha město | Mahlerovy sady | 53 | 2 | 45 | ND |
| Praha město | Mahlerovy sady **) | 46 | 3 | 50 | ND |
| Sušice | Svatobor | 24 | 2 | 50 | ND |
| Sušice | Svatobor | 48 | 2 | 50 | 1/100–130/6 dB |
| Sušice | Svatobor | 52 | 3 | 50 | ND |
| Trutnov | Černá hora | 38 | 2 | 50 | 1/350–50/15 dB; 1/60/18 dB; 1/70–80/15 dB |
| Trutnov | Černá hora | 60 | 3 | 50 | 1/350–10/10 dB |
| Zlín | Tlustá hora | 49 | 2 | 50 | ND |
| Zlín | Tlustá hora | 25 | 3 | 50 | ND |

Pozn.:

  - ND – nejsou definována omezení.

  - Omezení stanovená pro konkrétní rádiové kanály na daných stanovištích jsou uvedena ve formátu „Uvnitř sektoru /…°–…°/ (nebo v jednotlivém azimutu /…°/) je ERP max. omezen o hodnotu … dB“ ).

  - *) technické parametry na tomto stanovišti nejsou součástí Plánu a budou stanoveny Úřadem v návaznosti na technické parametry využité na ostatních stanovištích v ucelené oblasti a v závislosti na potřebách operátora příslušné vysílací sítě.

  - **) při použití jiného stanoviště vysílače budou technické parametry Úřadem příslušně upraveny.

ČÁST TŘETÍ

Společná ustanovení

Článek 13

- Operátor vysílací sítě předloží Úřadu na jeho žádost podle § 115 zákona konkrétní časový harmonogram rozvoje své vysílací sítě navazující na toto opatření.

- Úřad bude průběžně shromažďovat informace o průběhu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání v jednotlivých etapách přechodu, které jsou nezbytné pro vyhodnocení průběhu přechodu a posouzení plnění časového harmonogramu přechodu a ostatních podmínek stanovených v tomto opatření.

- Úřad bude v každé etapě vyhodnocovat dodržení transparentního, rovného a nediskriminačního přístupu k provozovatelům zemského televizního vysílání.

- Úřad bude vyhodnocovat v každé etapě přechodu pokrytí dotčené oblasti zemským digitálním televizním vysíláním s úrovní signálu nezbytnou pro příjem pevnou anténou umístěnou vně budovy s rozsahem pokrytí stávajícího zemského analogového vysílání s úrovní signálu respektující doporučené hodnoty minimální chráněné intenzity elektromagnetického pole v daném kmitočtovém pásmu.  K vyhodnocení bude používat metody ITU-R P.1546 CA a metody RDK-2. Úřad bude také zajišťovat ve spolupráci s operátory sítí měření skutečně dosahované intenzity elektromagnetického pole. Výsledky výpočtů a měření budou zveřejňovány v návaznosti na průběhu přechodu.

- Na základě informací získaných podle odst. 2 Úřad vždy k 15. březnu příslušného kalendářního roku posoudí průběh realizace přechodu, výsledky uveřejní a v případě, že z výsledků vyplyne nutnost změny podmínek stanovených tímto opatřením, rozhodne postupem podle zákona o jeho změně. Tímto není dotčena povinnost Úřadu rozhodnout o změně opatření v jiném termínu v případě nezbytné potřeby, která vyplyne kdykoliv v průběhu realizace přechodu. K prvému vyhodnocení TPP dojde nejpozději k  15. březnu 2008, vyhodnocení vezme v úvahu i vyhodnocení experimentu v oblasti Domažlice a pilotního projektu Ústí nad Labem.

- Pro zajištění povinnosti Úřadu rozhodnout o změně opatření jsou provozovatelé vysílání a operátoři vysílacích sítí povinni Úřadu neprodleně sdělit jakékoliv informace, které mohu ovlivnit časový harmonogram nebo jiné podmínky stanovené tímto opatřením.

ČÁST ČTVRTÁ

##### ÚČINNOST

Článek 14

Toto opatření nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

Odůvodnění

Obecná část

Správní orgán vydává na základě čl. IV zákona č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, opatření obecné povahy, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (dále jen „opatření“).

Opatření navazuje na plán využití rádiového spektra, jehož vydání spadá v rámci výkonu správy rádiového spektra podle § 16 odst. 2 zákona do působnosti Úřadu, a na mezinárodní koordinaci rádiových kanálů pro zemské digitální televizní vysílání. Mezinárodní koordinace uvedených rádiových kanálů vychází zejména z plnění závěrů mezinárodních dohod Stockholm61 a Ženeva06 a současně z výsledků dvou a vícestranných mezinárodních jednání, která Úřad vede jako zástupce České republiky v Mezinárodní telekomunikační unii (ITU). V rámci zmíněného procesu mezinárodní koordinace je Česká republika, jakožto člen Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a Konference evropských správ pošt a telekomunikací (CEPT), povinna předem konzultovat s dotčenými státy využití jednotlivých rádiových kanálů, jejich změny a řešit problematiku škodlivých interferencí na území sousedních států způsobenou využíváním rádiových kanálů na území České republiky. Pro samotné provedení a dokončení přechodu  zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání je pak pro Českou republiku, jako člena Evropské unie, určující Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o urychlení přechodu z analogového na digitální vysílání (COM(2005) 204 final, Brusel, 24. 5. 2005), kterým byl začátek roku 2012 doporučen k projednání jako nejzazší lhůta pro vypnutí zemského analogového televizního vysílání ve všech členských státech EU. Za optimální období pro dokončení procesu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání v celé EU pak zmíněné Sdělení Komise označuje začátek roku 2012. Opatření vychází rovněž z materiálu „Koncepce rozvoje digitálního vysílání v České republice“, který byl přijat usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2006 č. 261.

Opatření stanoví zejména lhůty, podmínky a způsob postupu během procesu rozvoje sítí elektronických komunikací pro zemské digitální televizní vysílání, včetně lhůt, podmínek a způsobu vypínání zemského analogového televizního vysílání v České republice za účelem sestavení sítě elektronických komunikací pro šíření multiplexu veřejné služby, dalších sítí pro celoplošné zemské digitální televizní vysílání. Opatření stanoví podmínky pro zajištění regionálního a místního zemského digitálního televizního vysílání. Opatření rovněž přihlíží k současnému stavu zemského analogového televizního vysílání a stanoví pro realizaci přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání příslušný postup operátorů zajišťujících vysílací sítě, provozovatelů vysílání a dotčených orgánů státní správy.

S ohledem na stávající využívání rádiových kanálů zemským analogovým televizním vysíláním a rychlý rozvoj technologií pro sítě a služby elektronických komunikací nejsou v opatření rozděleny všechny disponibilní rádiové kanály podle Plánu, ale počítá se s přidělením dalších rádiových kanálů až po dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání. Tento postup umožní zohlednit aktuální stav technického rozvoje i aktuální požadavky a potřeby trhů služeb elektronických komunikací v České republice.

Realizací postupu podle tohoto opatření dojde v České republice k  nahrazení zemského analogového televizního vysílání zemským digitálním televizním vysíláním.

Časový harmonogram v opatření zohledňuje specifická plánovací kritéria tak, aby byla plně respektována nutná částečná případně úplná omezení montážních prací při výstavbě nových vysílacích stanovišť a nebo prací na rekonstrukci vysílacích anténních systémů, způsobená obtížnými klimatickými podmínkami zejména v zimních měsících. Pokud v důsledku dalšího procesu dojde ke zpoždění zahájení procesu přechodu, bude nutné celý harmonogram upravit ve smyslu posunutí o jeden kalendářní rok.

Zvláštní část

Článek 1

V souladu se zákonem č. 235/2006 Sb. vymezuje předmět úpravy a stanoví okruh dotčených osob, které jsou jím přímo vázány. Jedná se o provozovatele vysílání ze zákona a o provozovatele vysílání s licencí. Z okruhu podnikatelů zajišťujících veřejné komunikační sítě se jedná především o ty, kteří zajišťují nebo jsou oprávněni zajišťovat veřejné komunikační sítě pro zemské digitální televizní vysílání, a jsou opatřením dále označováni jako operátoři vysílacích sítí.

Článek 2

Vymezuje pojmy použité v textu opatření a nedefinované v jiných právně závazných dokumentech. Dokumenty ITU uvedené v odkazech pod čarou jsou rovněž součástí závěrečných dokumentů konference RRC-06 (Final Acts RRC-06).

Článek 3

Pro realizaci přechodu jednoznačně rozděluje a identifikuje oblasti České republiky, v jejichž rámci bude postupně (v jednotlivých etapách, krok za krokem) přechod zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání realizován. Ačkoliv jsou rádiové kanály pro zemské digitální televizní vysílání alokovány na území odpovídající regionům, z požadavku na nediskriminační postup přechodu vyplynula potřeba, aby přechod probíhal v rámci území, která lze pro všechny provozovatele celoplošného zemského analogového televizního vysílání vymezit ve vazbě na stávající zemské analogové televizní vysílání. Z tohoto důvodu Úřad stanovil ucelené oblasti z nichž každá představuje území České republiky pokryté současnými celoplošnými programy šířenými analogově ze stejného dominantního stanoviště a je vymezena jako mnohoúhelník, jehož vrcholové body jsou definovány geografickými souřadnicemi. Pro lepší názornost je v Příloze č. 1 opatření i grafické znázornění ucelených oblastí na mapě České republiky s vyznačením hranic okresů.

S ohledem na diametrálně odlišné podmínky v městských lokalitách Brno a Praha, které leží uvnitř stejnojmenných ucelených oblastí, je realizace přechodu v těchto městských lokalitách řešena samostatně. Toto rozdělení je umožněno i tím, že vysílání je v obou těchto městských lokalitách zajišťováno samostatnými vysílači. S ohledem na územní rozsah ucelené oblasti Brno, jejíž pokrytí zemským analogovým televizním vysíláním je zajišťováno především z vysílače na stanovišti Kojál s využitím velkého počtu navazujících televizních převáděčů a s ohledem na zajištění vzájemné návaznosti i koordinace postupů při realizaci přechodu v sousedních ucelených oblastech, bude přechod v městské lokalitě realizován dříve, než přechod ve zbývající částí této ucelené oblasti.

Vymezení ucelených oblastí není závazné pro vysílací síť 4, která není předmětem přechodu vysílání šířeného analogově na vysílání šířené digitálně, ale je budována jako nová vysílací síť. Rádiové kanály pro síť 4 jsou proto v souladu s Plánem vyhrazeny pro území krajů.

Článek 4

Stanoví principy rozdělení rádiových kanálů. Rádiové kanály pro digitální vysílače velkých výkonů byly rozděleny jednotlivým státům Plánem, a to při dodržení stanovených plánovacích parametrů tak, aby bylo umožněno vybudovat v každém státě obdobný počet vysílacích sítí. Z toho plynou podmínky pro přidělování rádiových kanálů pro jednotlivé vysílací sítě. Tyto podmínky vymezují maximální využitelnou přenosovou rychlost příslušného digitálního multiplexu, která dosahuje cca 19 Mbit/s. Příslušným digitálním multiplexem je tak umožněno při využití metody zdrojového kódování MPEG-2 v praxi šířit s ohledem na zachování dostatečné kvality obrazu 4 televizní programy včetně dalších služeb, které jsou součástí zemského digitálního televizního vysílání.  V návaznosti na současný stav vývoje metod zdrojového kódování, technologií i obdobný postup v ostatních zemích Evropské unie lze důvodně předpokládat, že metoda zdrojového kódování MPEG-2 bude využita zejména v období do úplného vypnutí zemského analogového televizního vysílání. V případě, že vysílací sítě jsou zajišťovány s využitím jiných než plánovacích parametrů podle Plánu, nemusí přidělené rádiové kanály umožnit dosažení takového pokrytí území, jak je předpokládáno. Z důvodu efektivního využití rádiových kanálů a naplnění požadavku na zajištění maximálního počtu výsledných vysílacích sítí, nelze pro jednu vysílací síť vyčlenit v jedné oblasti více rádiových kanálů z Plánu než stanoví toto opatření.

###### Pokud struktura nebo technické parametry vysílací sítě zvolené operátorem neumožní zajistit s přidělenými rádiovými kanály potřebné pokrytí ucelené oblasti, mohou být využity další rádiové kanály pouze nad rámec rádiových kanálů přidělených České republice Plánem, a to na základě jejich budoucí úspěšné mezinárodní koordinace až po vypnutí zemského analogového televizního vysílání, ke kterému jsou dosud využívány. Dojde-li ke zpoždění zahájení zemského digitálního televizního vysílání, bude z důvodu dodržení časového harmonogramu celého procesu přechodu odpovídajícím způsobem Úřadem zkrácena doba základního souběžného vysílání v příslušné ucelené oblasti. Takovéto zkrácení je však možné pouze při respektování zachování minimální doby 3 měsíců základního souběhu a bude-li zachována i minimální 3 měsíční doba celkového souběhu. V případě, že zpoždění by nebylo možno řešit zkrácením souběhu, Úřad v rámci svých kompetencí učiní nezbytná opatření.

Všechny termíny uvedené v opatření jsou stanoveny jako nejzazší možné termíny. Zahájení zemského digitálního televizního vysílání stejně jako vypnutí zemského analogového televizního vysílání v jednotlivých ucelených oblastech nebo krajích je možné na základě dohody provozovatelů vysílání a operátorů vysílacích sítí realizovat po odsouhlasení Úřadem i v termínech dřívějších.

Článek 5

V souladu se zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, stanoví rádiové kanály pro vysílací síť 1. Rádiové kanály pro sestavení vysílací sítě 1 umožňují členění vysílání podle požadavku, který Úřadu předložil provozovatel vysílání ze zákona – Česká televize. Aby nedocházelo k neefektivnímu využití, resp. nevyužívání rádiových kanálů vyhrazených pro vysílací síť 1 byly pro jednotlivé oblasti stanoveny nejzazší termíny, ve kterých bude ukončeno vysílání provozovatele ze zákona ve vysílací síti 2. To rovněž umožní udělit nové licence k provozování vysílání a zajistit tak navazující využití vysílací sítě 2.

Článek 6

Stanoví způsob transformace časově omezených vysílacích sítí A, B a C. V souladu s plánem využití rádiového spektra, byly na časově omezené období do 30. června 2007 sestaveny a jsou využívány vysílací sítě A, B a C, které v souladu s vládou schválenou Koncepcí rozvoje digitálního vysílání v České republice budou prioritně transformovány na další vysílací sítě 2, 3 a 4. Stanoví také podmínky pokračování zemského digitálního televizního vysílání již zahájeného prostřednictvím vysílacích sítí A, B a C v Praze, Brně a Ostravě.

Článek 7

Stanoví podrobnější podmínky přechodu na zemské digitální televizní vysílání. Pro vysílací sítě 2, 3 a 4, jsou stanoveny nejzazší termíny zahájení zemského digitálního televizního vysílání, doby souběhů, nejzazší termíny ukončení souběhů a příslušné rádiové kanály využitelné pro zemské digitální televizní vysílání. Současně obsahuje i dobu souběhů pro navazující síť analogových vysílačů a převáděčů. Pro vysílací síť 4, které se souběh netýká, se stanoví pouze nejzazší termíny zahájení zemského digitálního televizního vysílání a příslušné rádiové kanály pro jednotlivé kraje s respektováním harmonogramu rozvoje zemského digitálního televizního vysílání ve vysílacích sítích 2 a 3.

Článek 8

Vymezuje způsob zajištění regionálního a místního zemského digitálního televizního vysílání. Další vysílací sítě 2, 3 a 4 jsou mimo jiné navrženy tak, že každou z nich lze využít pro šíření regionálního vysílání, a to po dohodě příslušného operátora vysílací sítě s provozovateli regionálního vysílání. V případě uzavření takové dohody učiní Úřad kroky podle zákona č. 235/2006 Sb., které umožní provozovateli regionálního vysílání žádat o rozšíření své stávající licence i pro zemské digitální vysílání. Kromě toho opatření předpokládá vytvoření podmínek pro sestavení další vysílací sítě 5 účelově navržené pro potřeby šíření regionálního zemského digitálního vysílání. Další vysílací síť 5 může být sestavena po dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, tedy až po uvolnění rádiových kanálů obsazených v současné době vysíláním analogovým. Aktuální požadavky provozovatelů regionálního vysílání na členění vysílání v této vysílací síti budou Úřadem uplatněny v rámci výběrového řízení na operátora vysílací sítě.

Stanoví postup a podmínky pro provozovatele stávajícího místního zemského analogového televizního vysílání, za kterých mohou uskutečnit jeho převedení na místní zemské digitální televizní vysílání.

Článek 9

Stanoví podmínky, za kterých bude vypínáno zemské analogové televizní vysílání. Termíny pro realizaci přechodu v jednotlivých ucelených oblastech byly stanoveny v návaznosti na možnosti rekonstrukce anténních systémů těch současných analogových vysílačů, které zajistí v ucelených oblastech zemské digitální televizní vysílání, a to i s ohledem na umožnění rozvoje vysílacích sítí pro šíření programů nových držitelů licencí k provozování rozhlasového a televizního vysílání. Proces vypínání zemského analogového televizního vysílání, který může negativně narušit nejen vztahy mezi provozovateli vysílání, ale bude se dotýkat i televizních diváků na dotčeném území, vychází z principu koordinovaného vypínání dominantních analogových vysílačů, které příslušnou ucelenou oblast pokrývají zemským analogovým televizním vysíláním více programů z téhož stanoviště. V návaznosti na historický vývoj postupného rozšiřování pokrytí území České republiky zemským analogovým televizním vysíláním existuje stav, kdy některé další analogové vysílače pokrývají nejednotně různé oblasti území České republiky a zasahují svým vysíláním do více ucelených oblastí. Z těchto důvodů nelze jednotně stanovit závazný termín pro ukončení provozu všech analogových vysílačů ležících v příslušné ucelené oblasti a nebo analogových vysílačů pokrývajících signálem jen část jejího území. U jistého počtu těchto analogových vysílačů je rovněž předpoklad, že po zahájení zemského digitálního televizního vysílání v dané ucelené oblasti se stanou nadbytečnými a jejich provoz bude bez náhrady ukončen. Aby však nedocházelo k nadbytečnému trvání celkových souběhů, byla pro ukončení provozu analogových vysílačů stanovena jednotná lhůta 6, resp. 9 měsíců, navazující na termín ukončení základního souběhu v rámci příslušné ucelené oblasti. Ačkoliv některé převáděče ležící v příslušné ucelené oblasti přijímají primární signál vysílačů ležících v jiné ucelené oblasti, je nutno i v těchto případech jejich provoz ukončit, pokud je příslušná lokalita, pokrývaná takovým převáděčem, dostatečně pokryta zemským digitálním televizním vysíláním. V případech, kdy v důsledku realizace přechodu dojde ke vzniku škodlivých interferencí v rádiovém kanálu využívaném analogovým vysílačem malého výkonu, jehož provoz bude nadále nezbytný, zajistí Úřad náhradní rádiový kanál pro zemské analogové televizní vysílání. V případě nedostatku rádiových kanálů nebo při případných sporech operátora vysílací sítě a provozovatele vysílání však bude vždy zohledněna priorita zajištění zemského digitálního televizního vysílání.

Předpokladem pro úspěšnou realizaci přechodu s minimálním negativním dopadem na diváky je, aby operátor vysílací sítě využíval pro zemské digitální televizní vysílání maximální možné technické parametry přidělených rádiových kanálů, tj. aby zajistil maximální možné pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním. Základní podmínky a postup přechodu Úřad stanovil na základě porovnání výsledků matematických modelů pokrytí území analogovým a digitálním vysíláním, ze kterého vyplývá, že přechodem nedojde ke snížení rozsahu území pokrytého televizním signálem. Tuto skutečnost však Úřad může garantovat pouze za předpokladu, že budou pro zemské digitální televizní vysílání plně využity technické parametry rádiových kanálů podle čl. 12.

Článek 10

Stanoví pořadí jednotlivých ucelených oblastí seřazených podle termínu vypnutí zemského analogového televizního vysílání, které vychází především z technických možností využití příslušných rádiových kanálů, s přihlédnutím k navazujícím problémům, které přechod zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání mohou rovněž ovlivnit, jako jsou např. úpravy velkého množství společných antén ve velkých aglomeracích (Praha, Brno, Ostrava). Současně však je nezbytné zajistit v maximální míře, jak to technická omezení dovolí, nediskriminační podmínky pro ostatní subjekty, které budou působit na tomto trhu elektronických komunikací. Pro jednotlivé ucelené oblasti byl stanoven současně termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání pro navazující vysílače a převáděče. V případě ucelené oblasti Praha je z důvodu nedostatku disponibilních rádiových kanálů nezbytné využít pro účely zemského digitálního televizního vysílání rádiový kanál přidělený pro analogové vysílání programu ČT2. Z tohoto důvodu je nutné vypnout příslušný analogový vysílač již k termínu zahájení zemského digitálního televizního vysílání v této ucelené oblasti.

V návaznosti na proces uvolnění rádiového kanálu R12, kde zejména v příhraniční oblasti s Německem dochází k rušení příjmu zemského analogového televizního vysílání na území České republiky zemským digitálním rozhlasovým vysíláním z území Německa a naopak Česká republika omezuje analogovým televizním vysíláním rozvoj digitálního rozhlasového vysílání na území Německa, bude přechod ucelené oblasti Ústí nad Labem (pilotní projekt) a oblasti přiléhající k vysílači Domažlice (experiment Domažlice) řešen samostatně. To umožní současně jak eliminovat nebezpečí narušení televizního příjmu na území velkého rozsahu tak i odstranit rušení, které zemské analogové televizní vysílání z České republiky působí v zahraničí. Toto rozhodnutí navazuje na dlouhodobý proces uvolňování rádiového kanálu R12, který byl v uplynulých letech realizován s výjimkou těchto analogových vysílačů, pro které nebylo možno na daných stanovištích zkoordinovat jiný použitelný rádiový kanál pro zemské analogové televizní vysílání. Jeho náhradu je v těchto lokalitách možno řešit pouze přechodem na zemské digitální televizní vysílání. Ačkoliv proces zahájení zemského digitálního televizního vysílání v těchto oblastech není součástí tohoto opatření, jsou termíny vypnutí analogových vysílačů, které je nutno řešit v rámci příslušných ucelených oblastí komplexně, uvedeny v přílohách č. 2 a 3 tohoto opatření. Technický plán přechodu respektuje v celém průběhu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání podmínky stanovené zvláštními právními předpisy, např. územní rozsah vysílání podle § 3 zákona č. 483/1991 Sb.

Článek 11

Stanoví nejzazší termín dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání na území České republiky. Protože celý proces přechodu bude probíhat postupně po jednotlivých ucelených oblastech, etapách, je tento termín odlišný od termínů vypnutí zemského analogového televizního vysílání v jednotlivých ucelených oblastech.

Článek 12

Stanoví technické parametry pro využití rádiových kanálů na jednotlivých stanovištích, které jsou pro přípravu vysílacích sítí nezbytné.

Článek 13

Pro plnění povinnosti sledovat průběh realizace přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání je nezbytné, aby Úřad měl k dispozici relevantní údaje o aktuálním stavu jednotlivých vysílacích sítí. Tyto informace bude Úřad získávat postupem podle § 115 zákona.

Protože v průběhu realizace přechodu lze předpokládat i opakovaný vznik potřeby upravit časový harmonogram přechodu nebo jiné podmínky stanovené opatřením, bude Úřad průběžně a systematicky shromažďovat a vyhodnocovat informace o průběhu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání v jednotlivých ucelených oblastech s cíle získat podklady nezbytné pro případnou změnu tohoto opatření. Úřad deklaruje metody výpočtu pokrytí, které bude užívat pro vyhodnocení pokrytí. Mimo metody výpočtu pokrytí bude také provádět systematické měření skutečně dosahované intenzity elektromagnetického pole. Úřad bude provádět na základě průběžně získávaných informací a poznatků o procesu přechodu pravidelné vyhodnocení, které bude Úřad provádět vždy k 15. březnu příslušného kalendářního roku, protože k tomuto datu lze vyhodnotit nejen výsledky výstavby a uvádění do provozu vysílačů realizované v průběhu předchozího roku, ale i výsledky souběžného provozu, popř. důsledky vypínání vysílačů po uplynutí doby základního souběhu. V rámci plnění zákonem stanovených povinností Úřad může v případě naléhavé nutnosti rozhodnout o změně opatření i v kterémkoliv jiném termínu. Aby Úřad takové rozhodnutí o změně opatření mohl přijmout v odpovídajících termínech při současném respektování zákonem stanovených lhůt a postupů, je nezbytné, aby provozovatelé vysílání i operátoři vysílacích sítí úřadu poskytovali neprodleně jakékoliv informace, které mohou potřebu změny opatření indikovat.

Článek 14

Účinnost opatření je stanovena v souladu s § 124 odst. 2 zákona.

***

Návrh opatření byl podle § 172 odst. 1 správního řádu konzultován s Ministerstvem informatiky a Ministerstvem kultury. Protože se opatření dotýká televizního vysílání, konzultoval správní orgán podle § 130 odst. 3 zákona jeho návrh také s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Protože se opatření rovněž dotýká ochrany hospodářské soutěže, konzultoval správní orgán jeho návrh rovněž s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

předseda Rady

#### Českého telekomunikačního úřadu

Příloha č. 1 k OOP/15/XX.2006-Y

# Footnotes

)	§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.

)	§ 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

)	§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

)       Zemské digitální televizní vysílání (Digital Video Broadcasting – Terrestrial).

) 	Doporučení ITU-R, BT.1306-3, kde DVB-T odpovídá systému označovanému jako „Systém B“.

)	Doporučení ITU-R, BT. 470-7.

)	Metodika pro příjem na pevnou anténu na ploše stanovené výpočtem při užití výpočetní metody podle Doporučení ITU-R P.1546, CA.

)	Kmitočtový plán GE06, který je součástí závěrečného dokumentu Regionální radiokomunikační konference ITU (RRC-06) – 	Ženeva 2006.

)    § 2 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

)	§ 2 písm. f) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

)	Část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/03.2006-8 pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz, uveřejněná v částce 7/2006    Telekomunikačního věstníku.

)	Článek 7 části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/03.2006-8 pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz, uveřejněné v částce 7/2006 Telekomunikačního věstníku.

)     § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

) 	Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

)    § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

)	Čl. 2 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

) 	§ 2 písm. t) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

) 	Kapitola 3 odst. 5 závěrečného dokumentu Regionální radiokomunikační konference ITU – Stockholm 1961.