N Á V R H

Praha      ledna 2010

Čj.  97 059/2009-613

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 9 zákona vydává opatřením obecné povahy

všeobecné oprávnění č. VO-R/2/XX.2010-Y

k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic 
bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz.

# Článek 1

Úvodní ustanovení

Podmínky provozování přístrojů 1), 2) a využívání rádiových kmitočtů týkající se provozování vysílacích rádiových zařízení pozemní pohyblivé služby a pevné služby, která jsou součástí bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz (dále jen „stanice“), fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „uživatel“), stanoví zákon a toto všeobecné oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona.

# Článek 2

Konkrétní podmínky

(1)	Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. n) zákona jsou:

- stanice lze provozovat pouze za účelem jednosměrného přenosu signálu pro vyrozumívání fyzických a právnických osob k pokrytí signálem uvnitř jednoho zastavěného celku (např. obce, města, průmyslové zóny),

- technické parametry stanic jsou:

| Použité kmitočty | Další podmínky | Vyzářený výkon |
| --- | --- | --- |
| 67,6000; 67,8250; 67,9125; 68,2000; 68,6500; 69,0750; 70,6000; 70,8250; 70,9125; 71,2000; 71,6500; 72,0750 MHz | simplexní analogový přenos frekvenčně nebo fázově modulovaného signálu | 2 W e.r.p. |
| 67,9500; 68,2500; 70,9500; 71,2500 MHz | simplexní digitální přenos | 2 W e.r.p. |

- Šířka pásma zabraného vysíláním je maximálně 16 kHz, kanálová rozteč 25 kHz,

- intenzita elektromagnetického pole na státních hranicích je maximálně 6 dBµV/m ve výšce 10 m nad zemí,

- při návrhu BMIS a výběru kmitočtu je nutno respektovat oznámené stanice BMIS ve vzdálenosti do 15 km, které by mohly být provozem nového systému rušeny,

- stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech,

- provoz stanice nemá zajištěnu ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby provozovanými na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, nebo jinými stanicemi BMIS. Případné rušení uživatelé řeší vzájemnou dohodou. Rušení na své náklady odstraní, případně zastaví provoz ten uživatel, který oznámil stanici způsobující rušení později,

- stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.

- Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. n) zákona jsou:

- uživatel oznámí Úřadu do 1 měsíce po uvedení stanice do provozu na předepsaném formuláři (dále jen „evidenční list“) zejména 	
1.	název a sídlo provozovatele systému, 	
2.	umístění anténního systému stanice, tj. název stanoviště, jeho adresu, zeměpisné 
	souřadnice a nadmořskou výšku, 	
3.	výšku anténního systému nad terénem, 	
4.	vysílací kmitočet, 	
5.	datum uvedení stanice do provozu,

- evidenční list podle písmene a) zveřejní Úřad na svých internetových stránkách www.ctu.cz,

- pro účely čl. 2, odst. 1, písm. e) a písm. g) se za den oznámení stanice považuje den doručení řádně vyplněného evidenčního listu Úřadu,

- uživatel oznamuje Úřadu datum ukončení provozu stanice a rovněž oznamuje Úřadu skutečnost, že oznámená stanice nebyla uvedena do provozu do jednoho měsíce po plánovaném datu uvedení stanice do provozu uvedeném v evidenčním listu,

- stanice, které nebyly uvedeny do provozu do jednoho měsíce po plánovaném datu uvedení stanice do provozu uvedeném v evidenčním listu, se nepovažují za oznámené stanice.

# Článek 3

Závěrečné ustanovení

Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh před dnem 1. dubna 2003.

# Článek 4

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se všeobecné oprávnění č. VO-R/2/03.2007-5, čj. 64 344/2006-613, ze dne 5. března 2007, zveřejněné v částce 7/2007 Telekomunikačního věstníku.

# Článek 5

Účinnost

Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem xxx 2010.

Odůvodnění

Úřad vydává k provedení § 9 zákona všeobecné oprávnění č. VO-R/2/XX.2010­Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz (dále jen „všeobecné oprávnění“).

Všeobecné oprávnění vychází z principů zakotvených v zákoně, z kmitočtových plánů a harmonizačních záměrů Evropských společenství a nahrazuje původní všeobecné oprávnění zrušené článkem 4 všeobecného oprávnění.

Všeobecné oprávnění je vydáno bez omezení účinnosti. V případě, že dojde ke změnám skutečností, na základě kterých bylo všeobecné oprávnění vydáno, nebo dojde k potřebě dodržet závazky vyplývající z členství České republiky v mezinárodních organizacích, nebo pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, může být všeobecné oprávnění změněno nebo zrušeno, a to postupem podle zákona.

V článku 2 jsou uvedeny podmínky provozování stanic BMIS. Tyto podmínky vycházejí ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/5/ES, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody, jakož i z požadavků vyplývajících z výkonu správy rádiového spektra. Tato ustanovení ve smyslu článku 3 nebrání provozu zařízení uvedených na trh před účinností všeobecného oprávnění.

Po vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/2/03.2007-5 vyhodnotil Úřad situaci v provozování stanic BMIS a v oznamování jejich uvádění do provozu Úřadu. Dále Úřad obdržel podněty uživatelů na změnu všeobecného oprávnění. Na základě těchto skutečností provedl Úřad ve smyslu § 12 zákona v tomto všeobecném oprávnění následující změny oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/2/03.2007-5:

1.	V čl. 2 odst. 2 písm. a) byla upravena lhůta pro oznámení uvedení stanice do provozu: místo původní povinnosti oznámení ne dříve než 1 měsíc před datem plánovaného uvedení stanice do provozu a ne později než k tomuto datu se nově stanoví lhůta do 1 měsíce po uvedení stanice do provozu. Tato změna je vyvolána skutečností, že někteří uživatelé neplní správně podmínky oznamování stanovené ve všeobecném oprávnění a nové znění umožní účinnější kontrolu.

2.	V definici druhu provozu byly nahrazeny 9místné kódy (čl. 2 odst. 1 písm. b) stanovením druhu modulace (čl. 2 odst. 1 písm. b) a maximální šířky pásma zabraného vysíláním (čl. 2 odst. 1 písm. c). Tato změna je vyvolána skutečností, že vzhledem k rozvoji techniky a s přihlédnutím k zásadám technologické neutrality se neukazuje jako účelné stanovovat druh provozu zcela přesně pomocí 9místného kódu.

3.	V čl. 2 odst. 1 písm. b) byly přidány kmitočty 68,2000 MHz a 71,2000 MHz pro simplexní analogový přenos. Tato změna je vyvolána skutečností, že v důsledku rozvoje stanic BMIS nejsou již v některých oblastech volné kmitočty pro analogový přenos k dispozici.

Články 4 a 5 stanoví účinnost všeobecného oprávnění a zrušují všeobecné oprávnění č. VO-R/2/03.2007-5.

***

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě Úřad zveřejnil dne … 2009 návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/2/XX.2010-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz a výzvu k uplatnění připomínek k návrhu opatření na diskusním místě.

V rámci veřejné konzultace Úřad během 30 dnů obdržel  / neobdržel připomínky …

za Radu Českého telekomunikačního úřadu:

PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

předseda Rady
Českého telekomunikačního úřadu

# Footnotes

1)	§ 73 až 75 zákona.

2) ČSN ETSI EN 300 086 –  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči.	
ČSN ETSI EN 300 113 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou.	
ČSN ETSI EN 300 219 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v přijímači.