Praha xx. února 2010

Čj. 106 790/2009–605

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona vydává opatřením obecné povahy

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/17/xx.2010-yy

pro kmitočtové pásmo 15,35–21,2 GHz.

# Článek 1

# Úvodní ustanovení

# Předmětem úpravy této části plánu využití rádiového spektra je stanovení technických parametrů a podmínek využití rádiového spektra v pásmu od 15,35 GHz do 21,2 GHz radiokomunikačními službami. Tato část plánu využití rádiového spektra navazuje na společnou část plánu využití rádiového spektra).

# Oddíl 1

Obecné informace o kmitočtovém pásmu

# Článek 2

# Rozdělení kmitočtového pásma

| Kmit. pásmo (GHz) | Současný stav | Harmonizační záměr) |
| --- | --- | --- |
|  | Přidělení službám | Využití | Přidělení službám | Využití |
| 15,35–15,4 | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) RADIOASTRONOMICKÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) | Pasivní vědecké aplikace Vysílání zakázáno | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) RADIOASTRONOMICKÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) | Pasivní vědecké aplikace Vysílání zakázáno |
| 15,4–15,43 | LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ | Letecká radionavigace MO | LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ | Letecká radionavigace MO |
| 15,43–15,63 | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ | Letecká radionavigace MO | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ | Letecká radionavigace Modulační spoje Koordinované pozemské stanice MO |
| 15,63–15,7 | LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ | Letecká radionavigace MO | LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ | Letecká radionavigace MO |
| 15,7–16,6 | RADIOLOKAČNÍ | MO | RADIOLOKAČNÍ | MO |
| 16,6–17,1 | RADIOLOKAČNÍ Kosmického výzkumu (daleký kosmos) (vzestupný směr) | MO | RADIOLOKAČNÍ Kosmického výzkumu (daleký kosmos) (vzestupný směr) | MO |
| 17,1–17,2 | RADIOLOKAČNÍ Pohyblivá | MO SRD | RADIOLOKAČNÍ Pohyblivá | HIPERLAN MO SRD |
| 17,2–17,3 | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní) | MO Aktivní vědecké aplikace SRD | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní) | HIPERLAN MO Aktivní vědecké aplikace SRD |
| 17,3–17,7 | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) (sestupný směr) Radiolokační | MO Aplikace družicové pevné služby | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) Radiolokační | MO Modulační spoje Koordinované pozemské stanice |
| 17,7–18,1 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) (vzestupný směr) | Pevné spoje | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) (vzestupný směr) | Pevné spoje Modulační spoje Koordinované pozemské stanice |
| 18,1–18,4 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) (vzestupný směr) DRUŽICOVÁ METEOROLOGIC-KÁ (sestupný směr) ) | Pevné spoje | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) (vzestupný směr) DRUŽICOVÁ METEOROLOGIC-KÁ (sestupný směr) 3) | Pevné spoje Modulační spoje Koordinované pozemské stanice |
| 18,4–18,6 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) | Pevné spoje | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) | Pevné spoje Koordinované pozemské stanice |
| 18,6–18,8 | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) Kosmického výzkumu (pasivní) | Pevné spoje Pasivní vědecké aplikace | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) | Pevné spoje Koordinované pozemské stanice Pasivní vědecké aplikace |
| 18,8–19,3 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) | Pevné spoje | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) | Pevné spoje Koordinované pozemské stanice |
| 19,3–19,7 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) (vzestupný směr) | Pevné spoje | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) (vzestupný směr) | Pevné spoje Koordinované pozemské stanice |
| 19,7–20,1 | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) Družicová pohyblivá (sestupný směr) | Nekoordinované pozemské stanice SUT | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) Družicová pohyblivá (sestupný směr) | Nekoordinované pozemské stanice SUT |
| 20,1–20,2 | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) | Nekoordinované pozemské stanice SUT | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) | Nekoordinované pozemské stanice SUT |
| 20,2–21,2 | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) Družicová služba kmitočtových normálů a časových signálů (sestupný směr) | MO | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) | MO |

Článek 3

Charakteristika pásma

(1) Pásmo je pro civilní účely využíváno zejména pevnými spoji a aplikacemi v družicové pevné a družicové pohyblivé službě.

(2) V pásmu 15,35–15,4 GHz určeném pro pasivní vědecké aplikace je vysílání zakázáno v souladu s poznámkou) Radiokomunikačního řádu) (dále jen „Řád“).

(3) Pásmo 17,7–19,7 GHz je v kategorii přednostní služby sdíleno pevnou a družicovou pevnou službou. Pásmo je pevnou službou intenzivně využíváno a úmysl družicových operátorů využívat pásmo v družicové pevné službě velkým množstvím nekoordinovaných účastnických terminálů může v budoucnu způsobit vzájemné škodlivé rušení především v hustě obydlených oblastech. Proto byly rozhodnutím CEPT) stanoveny podmínky vzájemné koexistence. Nekoordinované pozemské stanice v pevné družicové službě nemohou požadovat ochranu před rušením stanicemi v pevné službě. Pevná služba má tam, kde je to proveditelné, implementovat metody usnadňující sdílení, jako je automatické řízení vysílacího výkonu u všech nových zařízení, omezení e.i.r.p. na nezbytné minimum zajišťující potřebnou kvalitu pevného spoje a použití úzce směrových antén. Družicová pevná služba má tam, kde je to proveditelné, implementovat metody usnadňující sdílení jako je dynamické přidělování kanálů, odstínění přijímací stanice polohou, použití antén s potlačením bočního příjmu v geostacionárních sítích a minimální úhel vyzařování 40° vzhledem k horizontu pro terminály v negeostacionárních sítích.

Článek 4

Mezinárodní závazky

Na provoz a koordinaci se vztahují ustanovení Řádu a ustanovení Dohody HCM).

Oddíl 2

Pevná služba

Článek 5

Současný stav v pevné službě

(1) Úseky 17,7–18,53875 / 18,76–19,5625 GHz jsou využívány pevnými spoji bod-bod střední a vysoké kapacity), úseky 18,53875–18,7 / 19,5625–19,7 GHz pevnými spoji bod-bod nízké kapacity a úsek 18,7–18,76 GHz je využíván semiduplexními pevnými spoji bod-bod.

(2) Pásmo 18,6–18,8 GHz sdílí pevná služba s vědeckými pasivními aplikacemi a v souladu s poznámkou Řádu) je výkon přiváděný do antény vysílače omezen na hodnotu –3 dBW stanovenou v ustanovení Řádu).

(3) V pásmu 17,7–19,7 GHz lze provozovat pevné spoje a jejich zařízení musí splňovat následující podmínky:

a)	duplexní odstup vysílacího a přijímacího kmitočtu je 1010 MHz;

b)	použití digitální modulace;

c)	kanálová rozteč je 110 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 18 700 MHz dány vztahy

fn = f0 – 1000 + 110n v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 10 + 110n v horní polovině pásma,

kde n = 1, 2, 3 až 5,

nebo 55 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 18 700 MHz dány vztahy

fn = f0 – 1000 + 55n v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 10 + 55n v horní polovině pásma,

kde n = 1, 2, 3 až 10,

nebo 27,5 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 18 700 MHz dány vztahy

fn = f0 – 1000 + 27,5n v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 10 + 27,5n v horní polovině pásma,

kde n = 23, 24, 25 až 30,

nebo 13,75 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 18 700 MHz dány vztahy

fn = f0 – 1000 + 13,75n v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 10 + 13,75n v horní polovině pásma,

kde n = 46, 47, 48 až 60,

nebo 7,5 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 18 700 MHz dány vztahy

fn = f0 – 997,5 + 7,5n v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 12,5 + 7,5n v horní polovině pásma,

kde n = 112, 113, 114 až 121,

nebo 5 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 18 700 MHz dány vztahy

fn = f0 – 1002,5 + 5n v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 7,5 + 5n v horní polovině pásma,

kde n = 184, 185, 186 až 193.

Uspořádání pro kanálové rozteče 110 MHz, 55 MHz, 27,5 MHz a 13,75 MHz jsou v souladu s doporučeními ITU-R) a CEPT) určena pro digitální systémy střední a vysoké kapacity. Uspořádání pro kanálové rozteče 7,5 MHz a 5 MHz je v souladu s dodatkem 4 doporučení ITU-R11) pro nízkokapacitní digitální systémy.

(4) Mimo systémů splňujících výše uvedené požadavky lze také provozovat semiduplexní digitální systémy v rádiových kanálech se středními kmitočty 18 705 MHz, 18 715 MHz, 18 725 MHz, 18 735 MHz, 18 745 MHz a 18 755 MHz a šířkou zabraného pásma 10 MHz.

(5) Pro zařízení nově uváděná do provozu navíc platí, že tato zařízení v souladu s rozhodnutím CEPT6) musí používat automatické řízení vysílacího výkonu a úzce směrové antény za účelem snížení možného vzájemného škodlivého rušení mezi pevnou a družicovou službou.

Článek 6

Informace týkající se budoucího vývoje v pevné službě

V případě zájmu uživatelů Úřad zváží rozšíření využití pásma 17,7–19,7 GHz k provozu pevných spojů, využívajících větší šířky kanálu, než je 110 MHz.

Oddíl 3

Pohyblivá služba

Článek 7

Současný stav v pohyblivé službě

(1) Pásmo 17,1–17,2 GHz je pohyblivé službě přiděleno podružně a pásmo 
17,2–17,3 GHz přednostně.

(2) Pásmo 17,1–17,3 GHz lze využít v souladu s doporučením CEPTChyba! Záložka není definována.) pro širokopásmové systémy k přenosu dat. Zařízení nesmí ostatním uživatelům pásma působit žádné škodlivé rušení a nemohou nárokovat ochranu před škodlivým rušením působeným ostatními oprávněnými uživateli pásma. Provoz je možný na základě všeobecného oprávnění).

Článek 8

Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé službě

V případě intenzivnějšího využívání pásma 17,1–17,3 GHz širokopásmovými systémy k přenosu dat se předpokládá upřesnění technických podmínek provozu uvedených zařízení.

Oddíl 4

Družicová pevná služba a družicová pohyblivá služba

Článek 9

Současný stav v družicové pevné službě a družicové pohyblivé službě

(1) Pásma 15,43–15,63 GHz a 17,3–19,7 GHz jsou v souladu s poznámkou Řádu) také přidělena přednostně družicové pevné službě, pásmo 19,7–20,1 GHz družicové pevné službě přednostně a družicové pohyblivé službě podružně a pásmo 20,1–21,2 GHz oběma službám přednostně.

(2) V pásmu 15,43–15,63 GHz platí v souladu s poznámkou Řádu), že minimální koordinační vzdálenost požadovaná pro ochranu leteckých radionavigačních stanic před škodlivým rušením působeným pozemskými stanicemi modulačních spojů a maximální e.i.r.p. vyzařovaný v rovině místního obzoru pozemskou stanicí modulačního spoje musí být v souladu s doporučením ITU-R).

(3) Využívání pásma 17,3–18,1 GHz (vzestupný směr) soustavami s geostacionárními družicemi v družicové pevné službě je v souladu s poznámkou Řádu21) omezeno na modulační spoje pro družicovou rozhlasovou službu a řídí se dodatkem Řádu).

(4) Pozemské stanice družicové pevné služby v pásmu 17,3–17,7 GHz (vzestupný směr) v souladu s poznámkou Řádu) nesmí nárokovat ochranu před rušením od modulačních spojů pozemských stanic družicové rozhlasové služby provozovaných podle dodatku Řádu17), ani jakkoli omezovat umísťování uvedených modulačních spojů kdekoliv uvnitř oblasti služby modulačního spoje.

(5) Sdílení pásma 17,7–18,1 GHz družicovou pevnou a pevnou službou se řídí rozhodnutím CEPT6).

(6) Využívání pásem 17,3–18,1 GHz (vzestupný směr), 17,8–18,6 GHz (sestupný směr) a 19,7–20,2 GHz (sestupný směr) soustavami v družicové pevné službě využívajícími nestacionární dráhy podléhá při koordinaci s ostatními nestacionárními soustavami v družicové pevné službě ustanovení Řádu). Negeostacionární družicové soustavy v družicové pevné službě nesmějí žádat ochranu před geostacionárními soustavami v družicové pevné službě provozovanými v souladu s Řádem. Negeostacionární soustavy v pevné družicové službě ve shora zmíněných pásmech musí být v souladu s poznámkami Řádu), ) provozovány tak, že veškeré škodlivé rušení, které se objeví při jejich provozu, bude bez prodlení odstraněno.

(7) Pro aplikace pevné družicové služby s vysokou hustotou provozu jsou v souladu s poznámkou Řádu) a rozhodnutím CEPT) identifikována pásma pro sestupný směr 17,3–17,7 GHz a 19,7–20,2 GHz.

(8) Využívání pásma 18,1–18,4 GHz (vzestupný směr) je omezeno v souladu s poznámkou Řádu) na modulační spoje geostacionárních soustav v družicové rozhlasové službě.

(9) V souladu s poznámkou Řádu) jsou vysílání v pevné službě a v družicové pevné službě v pásmu 18,6–18,8 GHz omezena na hodnoty výkonu, příp. hustoty výkonového toku, podle ustanovení Řádu).

(10) Využívání pásma 18,6–18,8 GHz družicovou pevnou službou je omezeno v souladu s poznámkou Řádu) na geostacionární soustavy a na soustavy s apogeem (tj. nejvzdálenějším bodem oběžné dráhy) vyšším než 20 000 km.

(11) V pásmu 19,7–21,2 GHz dochází ke konvergenci družicové pevné a družicové pohyblivé služby a je možná komunikace stanic na družicích v družicové pevné službě s pohyblivými pozemskými terminály a naopak. V pásmu 19,7–20,2 GHz jsou v sestupném směru (tzn. příjem z družice) provozovány družicové účastnické terminály SUT) na základě všeobecného oprávnění). V souladu s poznámkou Řádu) lze v pásmu 20,1–20,2 GHz komunikovat v družicové pevné službě a družicové pohyblivé službě s pevnými i pohyblivými pozemskými stanicemi.

Článek 10

Informace týkající se budoucího vývoje v družicové pevné službě a družicové pohyblivé službě

Pásmo 17,7–19,7 GHz bude i nadále v České republice využíváno pevnou službou a koordinovanými pozemskými stanicemi v družicové pevné službě. Rozšíření nekoordinovaných pozemských stanic se v České republice v tomto pásmu v nejbližší době nepředpokládá.

Oddíl 5

Letecká radionavigační služba

Článek 11

Současný stav v letecké radionavigační službě

Službě je přiděleno pásmo 15,4–15,7 GHz. Stanice provozované v letecké radionavigační službě v pásmu 15,43–15,63 GHz, které je sdíleno s družicovou pevnou službou, jsou povinny omezit e.i.r.p. v souladu s doporučením ITU-R16).

Článek 12

Informace týkající se budoucího vývoje v letecké radionavigační službě

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

# Oddíl 6

Radiolokační služba

Článek 13

Současný stav v radiolokační službě

Radiolokační službě je přednostně přiděleno pásmo 15,7–17,3 GHz a podružně pásmo 17,3–17,7 GHz. Služba v těchto pásmech nemá civilní využití s výjimkou pásma 17,1–17,3 GHz, které lze v souladu s rozhodnutím Evropské komise (dále jen „rozhodnutí EK“)) a doporučením CEPT) civilně využívat zařízeními krátkého dosahu) pro rádiové určování). Provoz stanic je možný na základě všeobecného oprávnění).

Článek 14

Informace týkající se budoucího vývoje v radiolokační službě

(1) Změny ve využívání stávajících pásem touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

(2) Na úrovni ITU-R je zvažováno přednostní přidělení radiolokační službě v pásmu 14,4–15,7 MHz.

Oddíl 7

Služba družicového průzkumu Země

Článek 15

Současný stav ve službě družicového průzkumu Země

Služba je provozována v kategorii přednostní služby jako pasivní v pásmech 15,35–15,4 GHz a 18,6–18,8 GHz a aktivní v pásmu 17,2–17,3 GHz. V souladu s poznámkou Řádu) platí, že aktivní čidla na palubách družic provozované v pásmu 17,2–17,3 GHz nesmí působit škodlivé rušení radiolokaci ani jiným službám s přednostním přidělením ani omezovat jejich rozvoj. Pasivním využitím v pásmu 18,6–18,8 GHz je sledování vyzařování zemského povrchu, sledování sněhové pokrývky a sledování ledu na moři.

Článek 16

Informace týkající se budoucího vývoje ve službě družicového průzkumu Země

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

Oddíl 8

Služba kosmického výzkumu

Článek 17

Současný stav ve službě kosmického výzkumu

Služba je provozována jako pasivní v pásmech 15,35–15,4 GHz a 18,6–18,8 GHz, aktivní v kategorii podružné služby v pásmu 16,6–17,1 GHz a aktivní v kategorii přednostní služby v pásmu 17,2–17,3 GHz. V souladu s poznámkou Řádu36) platí, že aktivní čidla na palubách družic provozované v pásmu 17,2–17,3 GHz nesmí působit škodlivé rušení radiolokaci ani jiným službám s přednostním přidělením ani omezovat jejich rozvoj.

Článek 18

Informace týkající se budoucího vývoje ve službě kosmického výzkumu

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

Oddíl 9

Radioastronomická služba

Článek 19

Současný stav v radioastronomické službě

(1) Radioastronomická služba je pasivní radiokomunikační služba založená na příjmu rádiových vln kosmického původu. Vzhledem k nízkým úrovním přijímaných signálů je provoz této služby závislý na ochraně před rušením od ostatních radiokomunikačních služeb.

(2) Veškeré vysílání v pásmu 15,35–15,4 GHz je zakázáno a uživatelé okolních pásem jsou povinni přijmout veškerá uskutečnitelná opatření, aby zamezili rušení radioastronomie od svých vysílacích rádiových zařízení.

Článek 20

Informace týkající se budoucího vývoje v radioastronomické službě

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

Oddíl 10

Družicová meteorologická služba

Článek 21

Současný stav v družicové meteorologické službě

Službě je přiděleno pásmo 18,1–18,4 GHz přednostně na sestupném směru a v souladu s poznámkou Řádu) doplňkově přednostně  na vzestupném směru. Jeho využívání je omezeno na geostacionární družice a musí být v souladu s ustanoveními Řádu), jež stanovují limity hustoty výkonového toku na povrchu Země produkované vysíláním z družice. Přidělení se v České republice nevyužívá.

Článek 22

Informace týkající se budoucího vývoje v družicové meteorologické službě

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

Oddíl 11

Družicová služba kmitočtových normálů a časových signálů

Článek 23

Současný stav v družicové službě kmitočtových normálů a časových signálů

Družicové službě kmitočtových normálů a časových signálů (sestupný směr) je přiděleno podružně pásmo 20,2–21,2 GHz. Přidělení se v České republice nevyužívá.

Článek 24

Informace týkající se budoucího vývoje v družicové službě kmitočtových normálů a časových signálů

Zpráva ERC2) přidělení této službě neuvádí a předpokládá se, že přidělení bude zrušeno.

# Oddíl 12

Závěrečná ustanovení

# Článek 25

# Zrušovací ustanovení

Zrušuje se opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/17/12.2005-45 pro kmitočtové pásmo 15,35–21,2 GHz ze dne 21. prosince 2005.

# Článek 26

# Účinnost

Tato část plánu využití rádiového spektra nabývá účinnosti dnem dd. mm.                         2010.

Odůvodnění

Úřad vydává k provedení § 16 odst. 2 zákona opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/17/xx.2010-yy (dále jen „část plánu“), kterou se stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra v rozsahu kmitočtů od 15,35 GHz do 21,2 GHz radiokomunikačními službami.

Část plánu vychází z principů zakotvených v zákoně a evropské legislativě, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/EC o regulačním rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) a stanovených ve společné části plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35.

Účelem této části plánu je zajistit transparentnost podmínek pro využívání rádiového spektra a předvídatelnost rozhodnutí Úřadu. Důvodem vydání této části plánu byla zejména potřeba implementace rozhodnutí EK k provozu zařízení krátkého dosahu pro rádiové určování v pásmech 17,1–17,3 GHz. Část plánu byla rovněž aktualizována s ohledem na vydání nových souvisejících dokumentů.

V článku 2 jsou uvedeny informace z plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) a doplněny o současné využití aplikacemi. Zároveň je uveden harmonizační záměr, tj. přidělení radiokomunikačním službám a využití aplikacemi dle Zprávy ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů. Z využití jsou uvedeny hlavní aplikace a další detaily jsou v oddílech věnovaných jednotlivým radiokomunikačním službám.

Článek 3 uvádí charakteristiku pásma s informacemi společnými radiokomunikačním službám využívajícím popisované pásmo.

V článku 4 jsou uvedeny mezinárodní závazky, což v případě předmětného pásma znamená Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie a Dohodu HCM.

Nejvýznamnějším využitím pásma je provoz pevných spojů v rámci pevné služby, popsaný v oddílu 2. V článku 5 tohoto oddílu byl nově vložen upřesňující odkaz k označení spojů střední a vysoké kapacity. Článek 6 s informacemi o budoucím vývoji v pevné službě byl nově doplněn o možné rozšíření podmínek využití pásma o kanály se šířkou větší, než je 110 MHz, v souladu s aktualizovaným vydáním doporučení ITU-R11).

V oddíle 3, vztahujícímu se k pohyblivé službě, byl článek 7 nově doplněn o odstavec 2, umožňující provoz širokopásmových systémů v režimu podružné služby na základě všeobecného oprávnění a současně byl změněn článek 8 s informacemi o budoucím vývoji této radiokomunikační služby vypuštěním předpokladu využití pásma pro provoz širokopásmových systémů. Vzhledem k malým dosavadním zkušenostem s provozem uvedených zařízení v pásmech 17,1–17,3 GHz v zemích CEPT lze teprve předpokládat případné budoucí upřesnění technických podmínek provozu, což je naznačeno v novém textu článku 8.

Významným využitím pásma je provoz družicové pevné a pohyblivé služby, popsaný v oddílu 4. V článku 9 tohoto oddílu byl text rozšířen o ustanovení Řádu k podmínkám provozu aplikací s vysokou hustotou přenosu. Z článku 10 s informacemi o budoucím vývoji uvedených služeb byl v novém vydání části plánu vypuštěn odstavec 1, jehož obsah byl promítnut do nového odstavce 7 v článku 9. Uvedená informace se v novém vydání Řádu týká aktuálního využití pásem.

Oddíl 5 obsahuje informace o letecké radionavigační službě.

Na základě rozhodnutí EK byl v oddílu 6 s podmínkami využívání pásma radiolokační službou upraven článek 13 rozšířením o možnost civilního využití pásma
17,1–17,3 GHz zařízeními krátkého dosahu pro rádiové určování na základě všeobecného oprávnění. Využití spektra uvedenými aplikacemi je možné na základě sdílení s necivilním využitím pásem. Článek 14 s informacemi o budoucím vývoji radiolokační služby byl nově doplněn o informaci o zvažovaném přidělení pásma 14,4–15,7 GHz radiolokační službě, které bude projednáno na Světové radiokomunikační konferenci WRC-12.

Oddíly 7 až 11 s informacemi o dalších radiokomunikačních službách nebyly v novém vydání části plánu obsahově měněny.

V článku 25 se zrušuje předchozí vydání části plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 15,35–21,2 GHz.

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě (dále jen „Pravidla“) Úřad zveřejnil návrh opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/17/xx.2010-yy a výzvu k uplatnění připomínek na diskusním místě dne xx. ledna 2010.

Úřad v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrátil lhůtu pro podávání připomínek na 10 pracovních dní s ohledem na urychlení implementace Rozhodnutí EK po proběhlých jednáních s necivilními uživateli spektra.

V rámci veřejné konzultace (obdržel/neobdržel) Úřad (žádnou) připomínku (k)...

Za Radu Českého telekomunikačního úřadu:

PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

předseda Rady

Českého telekomunikačního úřadu

# Footnotes

)	Společná část plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35 uveřejněná v částce 14/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Zpráva ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů v kmitočtovém pásmu 9 kHz až 3000 GHz, rev. Kyjev, 2009 [ERC Report 25: The European Table of Frequency Allocations and Utilisations in the frequency range 9 kHz to 3000 GHz, rev. Kyiv, 2009].

)	Pásmo 18,1–18,4 GHz je v souladu s poznámkou 5.519 Radiokomunikačního řádu přiděleno navíc doplňkově přednostně družicové meteorologické službě (vzestupný směr).

)	Poznámka 5.340 Radiokomunikačního řádu.

)	Radiokomunikační řád, Mezinárodní telekomunikační unie, Ženeva, 2008 [Radio Regulations, International Telecommunication Union, Geneva, 2008]

)	Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(00)07 z 19. října 2000 o sdíleném využívání pásma 17,7–19,7 GHz pevnou službou a pozemskými stanicemi družicové pevné služby (sestupný směr) [ERC Decision of 19 October 2000 on the shared use of the band 17.7–19.7 GHz by the fixed service and Earth stations of the fixed-satellite service (space-to-Earth)].

)	Dohoda HCM – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Francie, Maďarska, Nizozemí, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu, Vilnius, 2005 [HCM Agreement – Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz and 39.5 GHz for the fixed service and the land mobile service, Vilnius, 2005].

)	Hranici spoje střední a vysoké kapacity rozlišuje níže citované Doporučení ITU-R Rec. F.595-6 hodnotou 34 Mbit/s.

)	Poznámka 5.522A Řádu.

)	Ustanovení č. 21.5A Řádu.

)	Doporučení ITU-R Rec. F.595-6 Rastry kanálů pro radioreléové systémy v pásmu 18 GHz [Radio frequency channel arrangements for radio relay systems operating in the 18 GHz frequency band].

)	Doporučení CEPT/ERC/REC 12-03 Harmonizované kmitočtové rastry pro digitální systémy v pevné službě provozované v pásmu 17,7 až 19,7 GHz [Harmonised radio frequency channel arrangements for digital terrestrial fixed systems operating in the band 17.7 GHz to 19.7 GHz].

)	Všeobecné oprávnění č. VO-R/12/08.2005-34 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz, ve znění pozdějších změn.

)	Poznámka 5.511A řádu.

)	Poznámka 5.511C Řádu.

)	Doporučení ITU-R S.1340 – Sdílení mezi modulačními spoji pro družicovou pohyblivou službu a leteckou radionavigační službou na vzestupném směru v pásmu 15,4–15,7 GHz. [Sharing between feeder links for the mobile-satellite service and the aeronautical radionavigation service in the Earth-to-space direction in the band 
15.4-15.7 GHz].

)	Dodatek 30A Řádu.

)	Poznámka Řádu 5.516A.

)	Ustanovení č. 9.12 Řádu.

)	Poznámka 5.484A Řádu.

)	Poznámka 5.516 Řádu.

)	Poznámka 5.516B Řádu.

)	Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(05)08 z 24. června 2005 o dostupnosti kmitočtových pásem k zavádění aplikací s vysokou hustotou provozu v pevné družicové službě ve směru vzestupném a sestupném [ECC Decision of 24 June 2005 on the availability of frequency bands for high density applicatons in the Fixed-Satellite Service (Space-to-Earth and Earth-to-space)].

)	Poznámka 5.520 Řádu.

)	Poznámka 5.522A Řádu.

)	Ustanovení č. 21.5A Řádu, případně ustanovení č. 21.16.2 Řádu.

)	Poznámka 5.522B Řádu.

)	Zkratka SUT označuje uživatelské terminály družicových systémů, anglicky Satellite User Terminal.

)	Všeobecné oprávnění č. VO–R/4/07.2005-17 k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 10 až 30 GHz, uveřejněné v částce 10/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Poznámka 5.526 Řádu.

)	Rozhodnutí Komise č. 2009/381/ES ze dne 13. května 2009, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu.

)	Doporučení CEPT/ERC/REC 70-03 – Využívání zařízení s krátkým dosahem [Relating to the use of Short Range Devices (SRD)].

)	Zařízení, označovaná zkratkou SRD, z anglického Short Range Device.

)	Do této kategorie patří aplikace používané pro určování polohy, rychlosti a/nebo jiných charakteristik předmětu nebo pro získávání informací týkajících se těchto parametrů.

)	Všeobecné oprávnění č. VO–R/10/06.2009-9 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu, ve znění pozdějších změn.

)	Poznámka 5.513A Řádu.

)	Poznámka 5.519 Řádu.

)	Článek 21 Řádu, tabulka 21-4.