N Á V R H

Praha      . ledna 2006

Čj. 12 750/2005–605

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona vydává opatřením obecné povahy

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2006-Y

pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz.

# Článek 1

# Úvodní ustanovení

# Předmětem úpravy této části plánu využití rádiového spektra je stanovení technických parametrů a podmínek využití rádiového spektra v pásmu od 470 MHz do 960 MHz radiokomunikačními službami. Tato část plánu využití rádiového spektra navazuje na společnou část plánu využití rádiového spektra).

# Oddíl 1

Obecné informace o kmitočtovém pásmu

# Článek 2

# Rozdělení kmitočtového pásma

| Kmit. pásmo (MHz) | Současný stav | Harmonizační záměr) |
| --- | --- | --- |
|  | Přidělení službám | Využití | Přidělení službám | Využití |
| 470–645 | ROZHLASOVÁ Pozemní pohyblivá ) ) ) | Televizní vysílání Bezdrátové mikrofony MO | ROZHLASOVÁ Pohyblivá 3) 4) 5) | Televizní vysílání SAB/SAP Bezdrátové mikrofony |
| 645–790 | ROZHLASOVÁ LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ Pozemní pohyblivá | Televizní vysílání Bezdrátové mikrofony | ROZHLASOVÁ Pohyblivá | Televizní vysílání SAB/SAP Bezdrátové mikrofony |
| 790–838 | ROZHLASOVÁ LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ Pohyblivá kromě letecké pohyblivé | Televizní vysílání Letecká radionavigace MO Bezdrátové mikrofony | ROZHLASOVÁ Pohyblivá | DVB-T SAB/SAP Bezdrátové mikrofony |
| 838–862 | ROZHLASOVÁ LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé Radiolokační | Televizní vysílání Radiolokace MO Bezdrátové mikrofony | ROZHLASOVÁ POHYBLIVÁ | DVB-T SAB/SAP Bezdrátové mikrofony |
| 862–890 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé Radiolokační ) | Bezšňůrové telefony PMR/PAMR GSM-R E-GSM | POHYBLIVÁ | SRD PMR/PAMR GSM-R E-GSM |
| 890–942 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 6) | Bezšňůrové telefony PMR/PAMR GSM E-GSM GSM-R | POHYBLIVÁ Radiolokační | PMR/PAMR GSM E-GSM GSM-R |
| 942–960 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ 6) | Bezšňůrové telefony GSM | POHYBLIVÁ | GSM |

Článek 3

Charakteristika pásma

Pásmo je charakteristické využitím pro šíření televizního vysílání prostřednictvím zemských sítí na kmitočtech 470 až 862 MHz a využitím pro pohyblivé rádiové sítě v rozsahu 870–960 MHz.

Článek 4

Mezinárodní závazky

Na provoz a koordinaci se vztahují ustanovení Radiokomunikačního řádu) (dále jen „Řád“), ustanovení Dohody HCM) a Dohody Stockholm, 1961).

Oddíl 2

Pohyblivá služba

Článek 5

Současný stav v pohyblivé službě

(1) V rámci pohyblivé služby jsou v souladu s ustanoveními Řádu) stanoveny podmínky využití i pro pozemní pohyblivou službu a službu pohyblivou kromě letecké pohyblivé.

(2) Pásmo 470–862 MHz lze využít v souladu s doporučením CEPT) pro bezdrátové mikrofony a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění).

(3) Úsek 863–865 MHz lze využít v souladu s rozhodnutím CEPT) a doporučením CEPT11) pro bezdrátové akustické aplikace a provoz zařízení je možný na základě všeobecného oprávnění12).

(4) Úsek 864,8–865 MHz lze využít v souladu s doporučením CEPT11) pro úzkopásmová hlasová zařízení a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění12).

(5) Úsek 868–868,6 MHz lze využít v souladu s rozhodnutím CEPT) a doporučením CEPT11) pro nespecifikované stanice krátkého dosahu a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění12).

(6) Úsek 868,6–868,7 MHz lze využít v souladu s rozhodnutím CEPT) a doporučením CEPT11) pro poplachová zařízení a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění12).

(7) Úsek 868,7–869,2 MHz lze využít v souladu s rozhodnutím CEPT14) a doporučením CEPT11) pro nespecifikované stanice krátkého dosahu a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění12).

(8) Úsek 869,2–869,25 MHz lze využít v souladu s rozhodnutím CEPT) a doporučením CEPT11) pro zařízení sociálních alarmů a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění12).

(9) Úsek 869,25–869,30 MHz lze využít v souladu s rozhodnutím CEPT15) a doporučením CEPT11) pro poplachová zařízení a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění12).

(10) Úsek 869,3–869,4 MHz lze využít v souladu s doporučením CEPT11) pro nespecifikované stanice krátkého dosahu a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění12).

(11) Úsek 869,4–869,65 MHz lze využít v souladu s rozhodnutím CEPT14) a doporučením CEPT11) pro nespecifikované stanice krátkého dosahu a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění12).

(12) Úsek 869,65–869,70 MHz lze využít v souladu s rozhodnutím CEPT15) a doporučením CEPT11) pro poplachová zařízení a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění12).

(13) Úsek 869,7–870 MHz lze využít v souladu s rozhodnutím CEPT14) a doporučením CEPT11) pro nespecifikované stanice krátkého dosahu a jejich provoz je možný na základě všeobecného oprávnění12).

(14) Úseky 870–872 / 915–917 MHz jsou určeny pro úzkopásmové pohyblivé sítě. Podmínky využití stanoví Úřad individuálně s přihlédnutím k ochraně využívání sousedního pásma.

(15) Úseky 872–875,8 / 917–920,8 MHz jsou určeny pro širokopásmovou pohyblivou síť provozovanou držitelem přídělu v tomto kmitočtovém úseku a platí:

a) lze použít jen tu technologii, která je uvedena v rozhodnutí CEPT) nebo která používá stejnou spektrální masku, tj. využívá rádiové spektrum z hlediska vyzařování stejně a neovlivňuje okolní pásma více než technologie uvedené v rozhodnutí. Ovlivňování okolních pásem se vždy ověřuje zkušebním provozem každé základnové stanice. Úřad je oprávněn nařídit zkušební provoz sítě a podmínky využívání upřesnit;

b) maximální e.r.p. základnových stanic je 200 W;

c)	duplexní odstup je 45 MHz, úsek 872–875,8 MHz je určen pro vysílání terminálů, úsek 917–920,8 MHz pro vysílání základnových stanic;

d)	držitel přídělu je oprávněn v rámci přídělu při dodržení výše uvedených podmínek sám plánovat jednotlivé kmitočty pro konkrétní základnové stanice;

e)	provoz terminálů širokopásmových digitálních technologií je možný na kmitočtech, přidělených provozovateli základnových stanic individuálním oprávněním, na základě všeobecného oprávnění);

f)	širokopásmové digitální technologie mohou být nasazeny ve výše uvedeném úseku za podmínky, že širokopásmové digitální technologie nebudou působit škodlivé rušení radiokomunikačním službám, technologiím a aplikacím, jež jsou v pásmu nebo v okolních pásmech v době uvedení širokopásmové digitální technologie do provozu již provozovány a jsou provozovány v souladu s národními nebo mezinárodními předpisy a v souladu s předpisy o elektromagnetické kompatibilitě, a nesmí si před nimi nárokovat ochranu. Provozovatel širokopásmové digitální technologie má za povinnost odstranit rušení na své náklady a případně i zastavit provoz rušícího vysílacího rádiového zařízení. Nárokovat ochranu si však provozovatel širokopásmové digitální technologie může vůči technologiím a aplikacím, jež byly uvedeny do provozu nebo změnily parametry později.

(16) Úseky 875,8–876 / 920,8–921 MHz jsou ochrannými úseky.

(17) Úseky 876–880 / 921–925 MHz jsou v souladu s rozhodnutím CEPT) a doporučením CEPT) určeny pro komunikační systémy železniční dopravy GSM-R a platí:

a)	úsek 876–880 MHz je určen pro vysílání terminálů k základnovým stanicím, úsek 
921–925 MHz pro vysílání základnových stanic k terminálům;

b)	pro provoz s kanálovou roztečí 200 kHz je určen úsek 876,1–880,1 / 921,1–925,1 MHz;

c)	úsek 879,9–880,1 / 924,9–925,1 MHz může být Úřadem stanoven jako ochranné pásmo vůči jiným službám v sousedním kmitočtovém pásmu;

d)	pro provoz v přímém módu (DMO) s kanálovou roztečí 12,5 kHz jsou určeny nosné kmitočty 876,0125 MHz, 876,025 MHz, 876,0375 MHz, 876,05 MHz a 876,0625 MHz;

e)	provozovatelem sítě GSM-R může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem platné licence k provozování drážní dopravy dle zvláštního právního předpisu) nebo fyzická nebo právnická osoba vykonávající činnost související se zabezpečením provozu dráhy a drážní dopravy;

f)	síť GSM-R je určena přednostně pro účely železniční dopravy;

g)	provoz účastnických terminálů je možný na základě všeobecného oprávnění).

(18) Úseky 880–890 / 925–935 MHz, označované jako E-GSM, jsou v souladu s rozhodnutím CEPT) určeny pro využití pohyblivými sítěmi GSM držitelů přídělu na toto pásmo a platí:

a)	úsek 880–890 MHz je určen pro vysílání terminálů k základnovým stanicím, úsek 
925–935 MHz pro vysílání základnových stanic k terminálům;

b)	v České republice je pro E-GSM v současnosti možno použít kmitočty v rozsahu 
880–882 / 925–927 MHz a 888–890 / 933–935 MHz. O využití dalších kmitočtů z pásma E-GSM Úřad rozhodne po jejich uvolnění;

c)	držitel přídělu je oprávněn sám určovat jednotlivé kmitočty pro konkrétní základnové stanice, přičemž je povinen respektovat dohody uzavřené se správami sousedních zemí;

d)	provoz účastnických terminálů je možný na základě všeobecného oprávnění);

e)	držitel přídělu je povinen sám koordinovat využívání přidělených kmitočtů s jinými držiteli přídělu, jejichž sítě pracují na kmitočtech sousedících s přidělenými kmitočty, případně jsou provozované i na dalších kmitočtech, s nimiž je koordinace nezbytná. Potřebné údaje pro tuto koordinaci poskytne na základě žádosti Úřad. Držitel přídělu řeší v součinnosti s ostatními držiteli přídělu rovněž případy vzájemného rušení mezi sítěmi. V případě, že se držitelé přídělu nedohodnou, rozhodne spor Úřad;

f)	mezinárodní koordinaci a vnitrostátní koordinaci s provozovateli vysílacích rádiových zařízení mimo sítě GSM provádí Úřad na základě žádosti držitele přídělu nebo může Úřad prováděním koordinace pověřit držitele přídělu.

(19) Úseky 890–915 / 935–960 MHz jsou v souladu s rozhodnutím CEPT) určeny pro využití pohyblivými sítěmi GSM držitelů přídělu na toto pásmo a platí:

a)	úsek 890–915 MHz je určen pro vysílání terminálů k základnovým stanicím, úsek 
935–960 MHz pro vysílání základnových stanic k terminálům;

b)	držitel přídělu je oprávněn sám určovat jednotlivé kmitočty pro konkrétní základnové stanice, přičemž je povinen respektovat dohody uzavřené se správami sousedních zemí;

c)	provoz účastnických terminálů je možný na základě všeobecného oprávnění24);

d)	držitel přídělu je povinen sám koordinovat využívání přidělených kmitočtů s jinými držiteli přídělu, jejichž sítě pracují na kmitočtech sousedících s přidělenými kmitočty, případně jsou provozované i na dalších kmitočtech, s nimiž je koordinace nezbytná. Potřebné údaje pro tuto koordinaci poskytne na základě žádosti Úřad. Držitel přídělu řeší v součinnosti s ostatními držiteli přídělu rovněž případy vzájemného rušení mezi sítěmi. V případě, že se držitelé přídělu nedohodnou, rozhodne spor Úřad;

e)	mezinárodní koordinaci a vnitrostátní koordinaci s provozovateli vysílacích rádiových zařízení mimo sítě GSM provádí Úřad na základě žádosti držitele přídělu nebo může Úřad prováděním koordinace pověřit držitele přídělu.

Článek 6

Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé službě

Předpokládá se rozvoj sítí GSM a jejich přechod na technologie IMT-2000/UMTS.

# Oddíl 3

Rozhlasová služba

Článek 7

Současný stav v rozhlasové službě

(1) Pásmo 470–862 MHz je přiděleno přednostně rozhlasové službě. Některé úseky jsou do roku 2007 využívány pro necivilní aplikace. Část pásma 470–582 MHz je označena jako IV. televizní pásmo (TV kanály č. 21–34) a část 582–862 MHz jako V. televizní pásmo (TV kanály č. 35–69).

(2) Plán využívání pásma je stanoven Dohodou Stockholm, 19619) a pásmo 
470–790 MHz je v současnosti v České republice využíváno pro analogové televizní vysílání.

(3) Přehled vysílačů s e.r.p. větším než 250 W):

| Název | Televizní kanál č. | e.r.p. ve W | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Brno | 29 | 338 844 | ) |
| Brno | 46 | 295 121 | 27) |
| Brno – Hády | 55 | 1 000 | do 2018 |
| Brno – město | 35 | 19 952 | 27) |
| Brno – město | 49 | 19 952 | do 2017 |
| Brno – město | 52 | 19 952 | 27) |
| České Budějovice | 39 | 602 560 | 27) |
| České Budějovice | 49 | 602 560 | 27) |
| Č. Budějovice – Včelná | 51 | 630 | do 2006 |
| Domažlice | 24 | 95 499 | do 2017 |
| Domažlice | 41 | 38 018 | 27) |
| Frýdek | 37 | 301 995 | 27) |
| Frýdek | 52 | 251 | do 2017 |
| Hodonín | 33 | 19 952 | 27) |
| Hodonín | 50 | 19 952 | do 2018 |
| Holubov | 33 | 1 000 | do 2018 |
| Hradec Králové | 22 | 602 560 | 27) |
| Hradec Králové | 34 | 19 952 | do 2018 |
| Hradec Králové | 44 | 500 | do 2007 |
| Hradec Králové | 57 | 602 560 | 27) |
| Cheb | 26 | 100 000 | do 2017 |
| Cheb | 36 | 100 000 | 27) |
| Cheb | 53 | 95 499 | 27) |
| Chlum | 46 | 1 000 | do 2008 |
| Chomutov | 21 | 3 019 | do 2017 |
| Chomutov | 35 | 141 254 | 27) |
| Chomutov | 52 | 181 970 | 27) |
| Jáchymov | 38 | 301 995 | 27) |
| Jáchymov | 55 | 300 000 | do 2018 |
| Jeseník | 36 | 398 107 | 27) |
| Jeseník | 50 | 199 526 | 27) |
| Jeseník | 53 | 398 107 | do 2017 |
| Jihlava | 25 | 331 131 | 27) |
| Jihlava | 42 | 363 078 | 27) |
| Jihlava | 59 | 600 000 | do 2018 |
| Klatovy | 22 | 100 000 | 27) |
| Klatovy | 58 | 100 000 | 27) |
| Liberec | 31 | 100 000 | 27) |
| Liberec | 43 | 100 000 | 27) |
| Liberec | 60 | 100 000 | do 2018 |
| Mariánské Lázně | 60 | 50 118 | do 2018 |
| Mikulov | 26 | 263 027 | 27) |
| Mikulov | 30 | 1 000 | do 2018 |
| Novy Jičín | 34 | 100 000 | 27) |
| Olomouc | 33 | 28 183 | 27) |
| Olomouc | 60 | 3 981 | do 2018 |
| Ostrava | 31 | 602 560 | 27) |
| Ostrava | 42 | 3 162 | do 2017 |
| Ostrava | 48 | 151 356 | do 2018 |
| Ostrava | 51 | 100 000 | 27) |
| Pacov | 36 | 100 000 | 27) |
| Plzeň | 31 | 426 580 | 27) |
| Plzeň | 48 | 426 580 | 27) |
| Plzeň – město | 27 | 4 466 | 27) |
| Plzeň – město | 34 | 95 499 | 27) |
| Plzeň – město | 51 | 100 000 | do 2018 |
| Praha | 26 | 1 000 000 | 27) |
| Praha | 53 | 21 877 | 27) |
| Praha – město | 24 | 60 256 | do 2018 |
| Praha – město | 37 | 60 256 | do 2017 |
| Praha – město | 41 | 60 256 | 27) |
| Praha – město | 51 | 60 256 | 27) |
| Praha – Strahov | 28 | 398 | do 2008 |
| Praha – Strahov | 32 | 501 | 27) |
| Praha – Strahov | 39 | 501 | do 2017 |
| Příbram | 29 | 12 022 | 27) |
| Rychnov nad Kněžnou | 28 | 100 000 | 27) |
| Rychnov nad Kněžnou | 33 | 398 | do 2017 |
| Rychnov nad Kněžnou | 45 | 100 000 | do 2018 |
| Starý Plzenec | 40 | 251 | do 2017 |
| Starý Plzenec | 57 | 398 | 27) |
| Sušice | 35 | 100 000 | 27) |
| Sušice | 52 | 100 000 | 27) |
| Svitavy | 24 | 158 489 | 27) |
| Svitavy | 39 | 1 000 | do 2017 |
| Svitavy | 41 | 89 125 | do 2018 |
| Svitavy | 58 | 120 226 | 27) |
| Tábor | 27 | 19 952 | 27) |
| Tábor | 44 | 100 000 | do 2018 |
| Třebíč | 28 | 301 995 | 27) |
| Třebíč | 45 | 301 995 | 27) |
| Třinec | 26 | 302 | 27) |
| Třinec – město | 59 | 501 | 27) |
| Trutnov | 23 | 398 107 | 27) |
| Trutnov | 40 | 501 187 | 27) |
| Uherský Brod | 21 | 8 000 | do 2017 |
| Uherský Brod | 47 | 19 952 | 27) |
| Ústí nad Labem | 33 | 575 440 | 27) |
| Ústí nad Labem | 50 | 602 560 | 27) |
| Valašské Klobouky | 25 | 31 622 | 27) |
| Valašské Klobouky | 42 | 26 915 | 27) |
| Valašské Klobouky | 59 | 26 915 | do 2018 |
| Vimperk | 32 | 100 000 | 27) |
| Vimperk | 47 | 100 000 | 27) |
| Volary | 36 | 302 | 27) |
| Votice | 30 | 100 000 | 27) |
| Votice | 56 | 79 432 | 27) |
| Žďár n. Sázavou | 32 | 72 443 | 27) |
| Žďár n. Sázavou | 49 | 794 | 27) |
| Zlín | 22 | 77 624 | 27) |
| Zlín | 41 | 10 000 | do 2017 |
| Zlín | 51 | 1 995 | 27) |
| Zlín | 58 | 100 000 | do 2018 |

(4) V České republice je používán systém PAL K, tj. s kanálovou roztečí 8 MHz a odstupem nosného kmitočtu obrazu od nosného kmitočtu zvuku 6,5 MHz. Televizní kanály využívané pro analogové vysílání jsou označeny 21–60.

(5) Uvádění nových analogových vysílacích zařízení do provozu bylo již ukončeno.

(6) V pásmu 470–862 MHz dochází k přechodu na zemské digitální televizní vysílání. Pro harmonizované nasazení v Oblasti 1 Mezinárodní telekomunikační unie ITU byly vybrány systémy DVB-T). Provoz digitálního vysílání před termínem nabytí účinnosti nového plánu ITU je umožněn za předpokladu uzavření dvou či vícestranných dohod příslušných národních správ, které stanoví podmínky pro takový provoz. Kmitočty zkoordinované pro analogové televizní vysílání lze využít pro digitální vysílání na základě konverze podle vícestranné dohody Chester 97). Tato možnost však platí pouze v období do nabytí účinnosti nového plánu sestaveného v rámci ITU.

(7) Česká republika má provedeny mezinárodní koordinace skupinových přidělení pro následující sítě:

a)	skupinová přidělení sítě A pro šíření DVB-T

| Název | Televizní kanál č. |
| --- | --- |
| Aš | 45 |
| Brno | 40 |
| České Budějovice | 46 |
| Český Krumlov | 46 |
| Děčín | 58 |
| Hradec Králové | 48 |
| Cheb | 45 |
| Jablonec nad Nisou | 58 |
| Jablunkov | 25 |
| Jeseník | 49 |
| Jihlava | 38 |
| Karlovy Vary | 45 |
| Krnov | 39 |
| Liberec | 58 |
| Mikulov | 40 |
| Olomouc | 23 |
| Ostrava | 39 |
| Pardubice | 48 |
| Plzeň | 46 |
| Praha | 25 |
| Třinec | 25 |
| Ústí nad Labem | 58 |
| Valašské Klobouky | 37 |
| Zlín | 37 |

b)	skupinová přidělení sítě B pro šíření DVB-T

| Název | Televizní kanál č. |
| --- | --- |
| Benešov u Prahy | 54 |
| Beroun | 54 |
| Brno | 56 |
| Jičín | 54 |
| Jindřichův Hradec | 54 |
| Kolín | 54 |
| Litoměřice | 54 |
| Pelhřimov | 54 |
| Praha | 46 |
| Příbram | 54 |
| Rychnov nad Kněžnou | 54 |

c)	skupinová přidělení sítě C pro šíření DVB-T

| Název | Televizní kanál č. |
| --- | --- |
| Brno | 25 |
| České Budějovice | 61 |
| Hradec Králové | 65a) |
| Karlovy Vary | 61 |
| Liberec | 65a) |
| Olomouc | 65a) |
| Pardubice | 65a) |
| Plzeň | 61 |
| Praha | 64 |
| Ústí nad Labem | 65a) |

Poznámka k tabulce:

a)	Podmínkou využití je souhlas správy Polska, požadující zajištění slučitelnosti provozu s rádiovými sítěmi využívajícími v Polsku tento kanál ověřené zkušebním provozem po dobu 3 měsíců.

(8) Zkoordinovaná skupinová přidělení umožňují zajistit pokrytí významné části území České republiky, nikoli však celoplošné. Výše uvedená skupinová přidělení a z nich sestavené sítě jsou platná do 30. června 2007 a v návaznosti na probíhající přípravné práce evropských telekomunikačních správ pro zajištění plánování digitálního vysílání nelze očekávat, že vymezené tři sítě budou dále rozšiřovány či podstatně měněny. V souladu s koncepcí přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v České republice se v období přechodu na digitální vysílání neuvažuje s regionálním vysíláním.

(9) Provozovatel sítě pro šíření DVB-T musí být držitelem přídělu v příslušných kmitočtových pásmech. Držitel přídělu je povinen respektovat mezinárodní závazky přijaté v rámci nového kmitočtového plánu, umožnit změnu parametrů skupinových přidělení a parametrů sítě dle podmínek stanovených v příslušných oprávněních nebo dodatečně Úřadem.

(10) Držitel přídělu může jedno nebo více vysílacích zařízení umístit uvnitř skupinového přidělení po souhlasu Úřadu tak, aby intenzita elektromagnetického pole na hranicích skupinového přidělení nepřekročila stanovenou a zkoordinovanou úroveň. Tato úroveň v současnosti vychází z křivek šíření uvedených v Doporučení ITU-R P.370). Hodnota může být dle individuální situace Úřadem stanovena odlišně.

(11) Do 30. června 2007 se ze strany Úřadu nepředpokládá omezování provozu stávajících analogových vysílačů uvedených v tabulce v odstavci 3 (vyjma mimořádných případů) a bude uplatňován režim ochrany proti rušení od zahraničního digitálního vysílání.

Článek 8

Informace týkající se budoucího vývoje v rozhlasové službě

(1) Příprava nové dohody k zemskému digitálnímu vysílání je na programu Regionální radiokomunikační konference (dále jen „RRC“) Mezinárodní telekomunikační unie ITU. První část RRC proběhla v květnu 2004 a stanovila technické základy pro sestavení plánu druhou částí RRC konané v termínu 15. května až 16. června 2006. Nový kmitočtový plán, příloha nové dohody přijaté druhou částí RRC, nabude účinnosti po 12 měsících od jeho přijetí a v tento den začne podle dohody přechodné období (dále jen „přechodné období ITU“). Dohoda také stanoví datum ukončení přechodného období ITU, od kterého bude platit pouze nový digitální plán.

(2) V pásmu dojde k ukončení vysílání analogové televize a v celém pásmu 470–862 MHz bude naplánováno 49 kanálů (kanály 21–69) s kanálovou roztečí 8 MHz pro využití digitálním televizním systémem DVB-T. Přechod na digitální vysílání a postupné ukončování provozu analogových vysílačů bude vycházet z koordinačních dohod s okolními státy a výsledků druhé části RRC a postup pro kmitočtové pásmo popisované v této části plánu využití rádiového spektra Úřad stanoví v její aktualizaci vydané nejpozději do nabytí účinnosti nové dohody přijaté RRC.

(3) Souběžně s RRC proběhne i konference k revizi Dohody Stockholm, 19619).

(4) Evropská komise ve svém sdělení) předpokládá, že konečným termínem pro ukončení analogového vysílání ve všech členských státech Evropské unie bude počátek roku 2012.

Oddíl 4

Pevná služba

Článek 9

Současný stav v pevné službě

Pevná služba nemá v uvedeném pásmu v České republice využití.

Článek 10

Informace týkající se budoucího vývoje v pevné službě

Předpokládá se, že přidělení pevné službě v uvedeném pásmu bude do 31. prosince 2007 zrušeno.

Oddíl 5

Letecká radionavigační služba

Článek 11

Současný stav v letecké radionavigační službě

V souladu s poznámkou Řádu) je pásmo 862–960 MHz přiděleno navíc přednostně letecké radionavigační službě a využití je omezeno na dožití pozemních radiomajáků. Termín ukončení využívání pásma aplikacemi v letecké radionavigační službě je stanoven do 30. června 2007.

Článek 12

Informace týkající se budoucího vývoje v letecké radionavigační službě

Předpokládá se vystoupení České republiky z poznámky Řádu32) na Světové radiokomunikační konferenci WRC-07. Z tohoto důvodu nepožádala Česká republika o zajištění ochrany této služby a zařazení této služby mezi ostatní služby, na které bude při plánování digitálního zemského rozhlasového a televizního vysílání brán zřetel.

Oddíl 6

Radiolokační služba

Článek 13

Současný stav v radiolokační službě

(1) V souladu s poznámkou Řádu) je radiolokační službě přiděleno podružně pásmo 470–494 MHz pouze však pro provoz snímačů směru a rychlosti větru.

(2) Radiolokační službě je přiděleno podružně pásmo 838–890 MHz s termínem ukončení využívání do 30. června 2007. Z tohoto důvodu nepožádala Česká republika o zajištění ochrany této služby a zařazení této služby mezi ostatní služby, na které bude při plánování digitálního zemského rozhlasového a televizního vysílání brán zřetel.

Článek 14

Informace týkající se budoucího vývoje v radiolokační službě

V souladu s harmonizací přidělení kmitočtových pásem v Evropě se předpokládá zrušení přidělení této radiokomunikační službě.

Oddíl 7

Radioastronomická služba

Článek 15

Současný stav v radioastronomické službě

(1) Radioastronomická služba je pasivní radiokomunikační služba založená na příjmu rádiových vln kosmického původu. Vzhledem k nízkým úrovním přijímaných signálů je provoz této služby závislý na ochraně před rušením od ostatních radiokomunikačních služeb. V souladu s poznámkou Řádu4) musí uživatelé pásma 608–614 MHz podnikat veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby.

(2) Radioastronomická služba v pásmu 608–614 MHz není v současnosti v České republice provozována.

Článek 16

Informace týkající se budoucího vývoje v radioastronomické službě

V současnosti nejsou známy změny v budoucím využívání této služby.

# Oddíl 8

Závěrečná ustanovení

# Článek 17

# Účinnost

Tato část plánu využití rádiového spektra nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

Odůvodnění

Úřad vydává k provedení § 16 odst. 2 zákona opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2006-Y (dále jen „část plánu“), kterou se stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra v rozsahu kmitočtů od 470MHz do 960 MHz radiokomunikačními službami.

Část plánu vychází z principů zakotvených v zákoně a evropské legislativě, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/EC o regulačním rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) a stanovených ve společné části plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35.

Účelem této části plánu je zajistit transparentnost podmínek pro využívání rádiového spektra a předvídatelnost rozhodnutí Úřadu.

V článku 2 jsou uvedeny informace z plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) a doplněny o současné využití aplikacemi. Zároveň je uveden harmonizační záměr, tj. přidělení radiokomunikačním službám a využití aplikacemi dle Zprávy ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů. Z využití jsou uvedeny hlavní aplikace a další detaily jsou v oddílech věnovaným jednotlivým radiokomunikačním službám.

Článek 3 uvádí charakteristiku pásma a v článku 4 jsou uvedeny mezinárodní závazky, což v případě předmětného pásma znamená Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie a Dohodu HCM, která nahradila původní Dohodu Berlín 2003.

Nejvýznamnějším využitím pásma je šíření televizního vysílání a provoz pohyblivých rádiových sítí. Informace o dalších radiokomunikačních službách, kterým je pásmo přiděleno, jsou obsaženy v oddílech následujících.

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2006-Y a výzvu k podávání připomínek na diskusním místě.

# Footnotes

)	Společná část plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35 uveřejněná v částce 14/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Zpráva ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů pokrývající kmitočtové pásmo 9 kHz až 275 GHz, rev. Kodaň, 2004 [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range 9 kHz to 275 GHz, rev. Copenhagen, 2004].

)	V souladu s poznámkou Radiokomunikačního řádu 5.306 je pásmo 608–614 MHz přiděleno navíc podružně radioastronomické službě.

)	V souladu s poznámkou Radiokomunikačního řádu 5.149 musí uživatelé pásma 608–614 MHz podnikat veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby.

)	V souladu s poznámkou Radiokomunikačního řádu 5.291A je pásmo 470–494 MHz přiděleno navíc podružně radiolokační službě, využití je omezeno na provoz radiolokačních snímačů směru a rychlosti větru.

)	V souladu s poznámkou Radiokomunikačního řádu 5.323 je pásmo 862–960 MHz přiděleno navíc přednostně letecké radionavigační službě, využití je omezeno na dožití pozemních radiomajáků. Poznámka EU13 stanoví ukončení využívání pásma aplikacemi v letecké radionavigační službě do roku 2008.

)	Radiokomunikační řád, Mezinárodní telekomunikační unie, Ženeva, 2004 [Radio Regulations, International Telecommunication Union, Geneva, 2004].

)	Dohoda HCM – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Francie, Maďarska, Nizozemí, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu, Vilnius, 2005 [HCM Agreement – Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz and 39.5 GHz for the fixed service and the land mobile service, Vilnius, 2005].

)	Regionální dohoda pro Evropskou rozhlasovou oblast o využívání kmitočtů rozhlasovou službou v pásmech VKV a UKV, Stockholm, 1961 [Regional Agreement for the European Broadcasting Area concerning the use of frequencies by the broadcasting service in the VHF and UHF bands, Stockholm, 1961].

)	Ustanovení č. 1.24 a 1.26 Řádu.

)	Doporučení CEPT/ERC/REC 70-03 – Využívání zařízení s krátkým dosahem [Relating to the use of Short Range Devices (SRD)].

)	Všeobecné oprávnění č. VO–R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování vysílacích rádiových zařízení krátkého dosahu, uveřejněné v částce 11/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(01)18 – Rozhodnutí ERC z 12. března 2001 o harmonizovaných kmitočtech, technických charakteristikách a výjimce z individuálního povolování pro zařízení krátkého dosahu užívaná pro bezdrátové akustické aplikace provozované v kmitočtovém pásmu 863–865 MHz [ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Wireless Audio Applications operating in the frequency band 863–865 MHz].

)	Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(01)04 – Rozhodnutí ERC z 12. března 2001 o harmonizovaných kmitočtech, technických charakteristikách a výjimce z individuálního povolování pro nespecifická zařízení krátkého dosahu provozovaná v kmitočtových pásmech 868,0–868,6 MHz, 868,7–869,2 MHz, 869,4–869,65 MHz 
a 869,7–870,0 MHz [ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Non–specific Short Range Devices operating in the frequency bands 868,0–868,6 MHz, 868,7–869,2 MHz, 869,4–869,65 MHz and 869,7–870,0 MHz].

)	Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(01)09 – Rozhodnutí ERC z 12. března 2001 o harmonizovaných kmitočtech, technických charakteristikách a výjimce z individuálního povolování pro zařízení krátkého dosahu užívaná pro vyvolání poplachu provozovaná v kmitočtových pásmech 868,6–868,7 MHz, 869,25–869,3 MHz 
a 869,65–869,7 MHz [ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Alarms operating in the frequency bands 868,6–868,7 MHz, 869,25–869,3 MHz and 869,65–869,7 MHz].

)	Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(97)06 – Rozhodnutí ERC z 30. června 1997 o harmonizovaném kmitočtovém pásmu, které bude určeno pro civilní poplachové systémy [ERC Decision of 30 June 1997 on the harmonised frequency band to be designated for Social Alarm Systems].

)	Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(04)06 – Rozhodnutí ECC z 19. března 2004 o dostupnosti kmitočtových pásem pro zavádění širokopásmového digitálního PMR/PAMR pozemní pohyblivé služby v pásmech 400 MHz a 800/900 MHz [ECC Decision of 19 March 2004 on the availability of frequency bands for the introduction of Wide Band Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 400 MHz and 800/900 MHz bands].

)	Všeobecné oprávnění č. VO-R/20/08.2005-32 k provozování širokopásmových digitálních vysílacích rádiových zařízení v pásmech 400 MHz a 800/900 MHz, uveřejněné v částce 11/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(02)05 – Rozhodnutí ECC z 5. července 2002 o určení a dostupnosti kmitočtových pásem pro účely železniční dopravy v pásmech 876–880 MHz a 921–925 MHz [ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876–880 MHz and 921–925 MHz bands].

)	Doporučení CEPT/ERC T/R 25–09 – Vymezení kmitočtů v pásmu 900 MHz pro účely železniční dopravy [Designation of frequencies in the 900 MHz band for railway purposes].

)	Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.

)	Všeobecné oprávnění č. VO–R/19/08.2005-31 k provozování uživatelských terminálů sítí GSM-R, uveřejněné v částce 10/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(97)02 – Rozhodnutí ERC z 21. března 1997 o rozšíření kmitočtových pásem určených pro digitální celoevropský komunikační systém GSM [ERC Decision of 21 March 1997 on the extended frequency bands to be used for the GSM Digital Pan/European Communication System].

)	Všeobecné oprávnění č. VO–R/1/07.2005-14 k provozování vysílacích rádiových zařízení pozemní pohyblivé služby, která jsou součástí uživatelských terminálů sítí GSM a UMTS, které slouží k odbavování telekomunikačního provozu, uveřejněné v částce 10/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(94)01 – Rozhodnutí ERC z 24. října 1994 o kmitočtových pásmech určených pro koordinované zavádění celoevropského digitálního komunikačního systému GSM [ERC Decision of 24 October 1994 on the frequency bands to be designated for the coordinated introduction of the GSM digital pan/European communications system].

)	Přehled vysílačů, jejich charakteristiky a údaje ve sloupci poznámka vztahující se k programu šířeného daným vysílačem jsou platné ke dni vydání této části plánu.

)	Kmitočty vyhrazené pro provozovatele televizního vysílání ze zákona podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.

)	Zkratka DVB-T označuje systém digitálního zemského televizního vysílání, anglicky Digital Video Broadcasting – Terrestrial.

)	Chester 97 – Vícestranná dohoda o koordinaci vztahující se na technické podmínky, koordinační principy a postupy pro zavádění zemského digitálního televizního vysílání (DVB-T), Chester, 1997 [The Chester 1997 Multilateral Coordination Agreement relating to Technical Criteria, Coordination Principles and Procedures for the introduction of Terrestrial Digital Video Broadcasting (DVB-T), Chester, 1997].

)	Doporučení ITU-R P.370 – Křivky šíření VHF a UHF pro kmitočtový rozsah 30 MHz až 1000 MHz [VHF and UHF propagation curves for the frequency range from 30 MHz to 1000 MHz].

)	COM(2005) 204 final – Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o urychlení přechodu z analogového na digitální vysílání, Brusel, 24. 5. 2005  [Communication from the Commission to the Council, the European parliament, the European economic and social committee and the Committee of the regions on accelerating the transition from analogous to digital broadcasting, Brussels, 24.05.2005].

)	Poznámka 5.323 Řádu.

)	Poznámka 5.291A Řádu.