N Á V R H

Praha   . ledna 2006

Čj. 12759/2005-605

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona vydává opatřením obecné povahy

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/XX.2006-Y

pro kmitočtové pásmo 21,2–24,25 GHz.

# Článek 1

# Úvodní ustanovení

# Předmětem úpravy této části plánu využití rádiového spektra je stanovení technických parametrů a podmínek využití rádiového spektra v pásmu od 21,2 GHz do 24,25 GHz radiokomunikačními službami. Tato část plánu využití rádiového spektra navazuje na společnou část plánu využití rádiového spektra).

# Oddíl 1

Obecné informace o kmitočtovém pásmu

# Článek 2

# Rozdělení kmitočtového pásma

| Kmit. pásmo (GHz) | Současný stav | Harmonizační záměr) |
| --- | --- | --- |
|  | Přidělení službám | Využití | Přidělení službám | Využití |
| 21,2–21,4 | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ POHYBLIVÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) | Pevné spoje Pasivní vědecké aplikace | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ POHYBLIVÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) | Jednosměrné pevné a pohyblivé spoje SAP/SAB Pasivní vědecké aplikace |
| 21,4–22 | PEVNÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ ) | Pevné spoje | DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ 3) | Družicová televize s vysokým rozlišením |
| 22–22,21 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pevné spoje Radioastronomie | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé RADIOASTRONOMIE KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) | Pevné spoje SAP/SAB Pasivní vědecké aplikace Radioastronomie |
| 22,21–22,5 | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé RADIOASTRONOMICKÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) | Pevné spoje Pasivní vědecké aplikace Radioastronomie | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé RADIOASTRONOMICKÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) Družicového průzkumu Země (pasivní) | Pevné spoje SAP/SAB Pasivní vědecké aplikace Radioastronomie |
| 22,5–22,55 | PEVNÁ POHYBLIVÁ | Pevné spoje | PEVNÁ POHYBLIVÁ RADIOASTRONOMICKÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) | Pevné spoje SAP/SAB Pasivní vědecké aplikace Radioastronomie |
| 22,55–23 | PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ | Pevné spoje Radioastronomie | PEVNÁ POHYBLIVÁ RADIOASTRONOMICKÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) | Pevné spoje SAP/SAB Pasivní vědecké aplikace Radioastronomie |
| 23–23,55 | PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ | Pevné spoje ENG/OB Radioastronomie | PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ | Pevné spoje SAP/SAB Radioastronomie |
| 23,55–23,6 | PEVNÁ POHYBLIVÁ | Pevné spoje | PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ | Pevné spoje SAP/SAB |
| 23,6–24 | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) RADIOASTRONOMICKÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) ) | Vysílání zakázáno Pasivní vědecké aplikace Radioastronomie | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) RADIOASTRONOMICKÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) 4) | Vysílání zakázáno Pasivní vědecké aplikace Radioastronomie |
| 24–24,05 | AMATÉRSKÁ AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ | Amatérské aplikace ISM Nespecifikované SRD Povelová zařízení | AMATÉRSKÁ AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ | Amatérské aplikace ISM Nespecifikované SRD SAP/SAB |
| 24,05–24,25 | RADIOLOKAČNÍ Amatérská Družicového průzkumu Země (aktivní) Pevná Pohyblivá | MO Amatérské aplikace ISM Nespecifikované SRD Povelová zařízení Družicové radary pro sledování deště | RADIOLOKAČNÍ Amatérská Družicového průzkumu Země (aktivní) Pevná Pohyblivá | MO Amatérské aplikace ISM Čidla pohybu Nespecifikované SRD Družicové radary pro sledování deště SAP/SAB |

Článek 3

Charakteristika pásma

(1) Pásmo je pro civilní účely využíváno převážně pevnou službou. Pro plánování spojů je důležité brát do úvahy atmosférické vlivy (zejména déšť, mlhu a vodní páry v ovzduší), které způsobují útlum elektromagnetických vln. Útlum je největší kolem kmitočtu 22,3 GHz a kolísá podle aktuálních povětrnostních podmínek. Praktická délka pevných spojů dosahuje 15 km, je však nutno brát v úvahu, že v případě sucha se mohou navzájem rušit spoje v několikanásobně větší vzdálenosti.

(2) V souladu s poznámkou) Radiokomunikačního řádu) (dále jen „Řád“) musí uživatelé úseků 22,01–22,21 GHz, 22,21–22,5 GHz, 22,81–22,86 GHz a 23,07–23,12 GHz podnikat veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby.

(3) Pásmo 24–24,25 GHz lze v souladu s poznámkou Řádu) využívat pro průmyslové, vědecké a lékařské účely ISM). ISM znamená využití rádiových kmitočtů pro jiné účely než je přenos informací, např. pro technologický ohřev, osvětlení, vaření, vědecké experimenty, atd. Škodlivé rušení, které vzniká provozem těchto aplikací, musí být omezeno na minimum. Radiokomunikační služby provozované v těchto pásmech musí strpět škodlivé rušení způsobené tímto využíváním.

(4) V souladu s poznámkou Zprávy ERC č. 25) je pásmo 24,05–24,25 GHz sdíleno vojenskými a civilními aplikacemi.

Článek 4

Mezinárodní závazky

Na provoz a koordinaci se vztahují ustanovení Řádu a ustanovení Dohody Berlín 2003).

Oddíl 2

Pevná služba

Článek 5

Současný stav v pevné službě

(1) Pevnými spoji lze v současnosti využívat úseky 22,0–22,6 / 23,0–23,6 GHz a provozovaná vysílací zařízení musí splňovat následující podmínky:

a)	duplexní odstup vysílacího a přijímacího kmitočtu 1008 MHz;

b)	digitální modulace;

c)	kanálová rozteč je 28 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 21 196 MHz dány vztahem

fn = f0 + 798 + 28n v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 1806 + 28n v horní polovině pásma,

kde n = 1, 2, až 20,

nebo 14 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 21 196 MHz dány vztahem

fn = f0 – 805 + 14n v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 1813 + 14n v horní polovině pásma,

kde n = 1, 2, až 41,

nebo 7 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 21 196 MHz dány vztahem

fn = f0 – 808,5 + 7n v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 1816,5 + 7n v horní polovině pásma,

kde n = 1, 2, až 83,

nebo 3,5 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 21 196 MHz dány vztahem

fn = f0 – 805 + 3,5n v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 1813 + 3,5n v horní polovině pásma,

kde n = 1, 2, až 168.

Uspořádání odpovídá doporučením ITU-R) a CEPT).

(2) V úseku 22,6–22,7 GHz jsou vyhrazeny 4 kanály pro aplikaci elektronického předávání aktuálního zpravodajství z míst událostí ENG/OB), která je v tomto rozsahu rádiového spektra plánována v rámci pevné služby. Střední kmitočty jednotlivých kanálů jsou 22 606 MHz, 22 634 MHz, 22 662 MHz a 22 690 MHz. Šířka zabraného pásma je 28 MHz. V souladu s doporučením CEPT) jsou provozovány bezdrátové kamery a dočasné spoje bod-bod pro přenos obrazu.

Článek 6

Informace týkající se budoucího vývoje v pevné službě

K 1. dubnu 2007 skončí přidělení této službě v pásmu 21,4–22 GHz, protože v pásmu se v budoucnu předpokládá provoz družicového televizního vysílání s vysokým rozlišením.

Oddíl 3

Pohyblivá služba

Článek 7

Současný stav v pohyblivé službě

(1) Úsek 24–24,25 GHz lze v souladu s doporučením CEPT) využívat nespecifikovanými stanicemi krátkého dosahu a úseku 24,05–24,25 GHz i zařízeními pro detekci pohybu a ostrahu objektů. Provoz je možný na základě všeobecného oprávnění).

(2) Spoje pomocných aplikací pro rozhlasové a televizní vysílání / pomocných aplikací pro program SAB/SAP) včetně ENG/OB jsou v současnosti pro účely plánování v tomto pásmu zahrnuty do pevné služby.

Článek 8

Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé službě

Budoucí rozvoj pohyblivé služby v tomto pásmu je v souladu s poznámkou Zprávy ERC č. 25) omezen na SAP/SAB.

Oddíl 4

Amatérská a družicová amatérská služba

Článek 9

Současný stav v amatérské a družicové amatérské službě

(1) Amatérské a družicové amatérské službě je přiděleno v kategorii přednostní služby pásmo 24–24,05 GHz. Pásmo 24,05–24,25 GHz je přiděleno amatérské službě v kategorii podružné služby.

(2) Provoz amatérské a družicové amatérské služby se řídí vyhláškou).

Článek 10

Informace týkající se budoucího vývoje v amatérské a družicové amatérské službě

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

Oddíl 5

Služba družicového průzkumu Země a služba kosmického výzkumu

Článek 11

Současný stav ve službě družicového průzkumu Země a službě kosmického výzkumu

Služby jsou provozovány jako pasivní v kategorii přednostní služby s výjimkou pásma 24,05–24,25 GHz, kde je služba družicového průzkumu Země (aktivní) provozována v kategorii podružné služby. Aktivní využití spočívá v provozu družicových radarů dešťových srážek.

Článek 12

Informace týkající se budoucího vývoje ve službě družicového průzkumu Země a službě kosmického výzkumu

Předpokládá se, že pasivní vědecké aplikace ukončí svůj provoz v úsecích 
21,2–21,4 GHz a 22,21–22,5 GHz do roku 2015.

# Oddíl 6

Radioastronomická služba

Článek 13

Současný stav v radioastronomické službě

(1) Radioastronomická služba je pasivní radiokomunikační služba založená na příjmu rádiových vln kosmického původu. Vzhledem k nízkým úrovním přijímaných signálů je provoz této služby závislý na ochraně před rušením od ostatních radiokomunikačních služeb. V souladu s poznámkou Řádu6) jsou uživatelé pásem 22,01–22,21 GHz, 22,21–22,5 GHz, 22,81–22,86 GHz a 23,6–24 GHz povinni přijmout veškerá uskutečnitelná opatření, aby zamezili rušení radioastronomie od svých vysílacích rádiových zařízení. V České republice však není provozována v tomto pásmu žádná radioastronomická stanice.

Článek 14

Informace týkající se budoucího vývoje v radioastronomické službě

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

Oddíl 7

Radiolokační služba

Článek 15

Současný stav v radiolokační službě

(1) Pásmo 21,5-26,5 GHz (označováno 24 GHz) lze v souladu s rozhodnutím Evropské komise) využívat vozidlovými radary krátkého dosahu za těchto podmínek:

a) zařízení jsou určena pro použití v oblasti bezpečnosti provozu, k předcházení srážek silničních vozidel a zmírňování jejich následků;

b)	zařízení pracují na neinterferenčním a nechráněném základě,  tzn. nesmí ostatním uživatelům pásma působit žádné škodlivé rušení a nemohou  nárokovat ochranu před škodlivým rušením ze strany ostatních systémů a služeb pracujících v uvedeném pásmu;

c)	zařízeními lze pásmo využívat do referenčního data 30. června 2013;

d)	pro ultraširokopásmovou UWB) část vozidlového radarového zařízení krátkého dosahu je k dispozici celé uvedené pásmo. Maximální střední hodnota hustoty výkonu je –41,3 dBm/MHz e.i.r.p., špičková hodnota hustoty výkonu je 0 dBm/50 MHz e.i.r.p., mimo frekvencí nižších než 22 GHz, kde maximální střední hodnota hustoty je omezena na –61,3 dBm/MHz e.i.r.p.;

e)	rádiové spektrum v pásmu 24,05–24,25 GHz se vymezuje pro režim / složku úzkopásmového vysílání, sestávající z nemodulované nosné s maximálním špičkovým výkonem 20 dBm e.i.r.p. a dobou používání, kdy zařízení vysílá více než –10 dBm e.i.r.p., nepřesahující 10 % během jedné hodiny. Vysílání v pásmu 23,6–24,0 GHz pod úhlem 30° a větším nad vodorovnou rovinu se musí zeslabit nejméně o 25 dB u vozidlových radarových zařízení krátkého dosahu uvedených na trh před rokem 2010 a poté nejméně o 30 dB;

f)	zařízení mohou pracovat jen je-li vozidlo v chodu a pomocí automatického ukončení vysílání nebo jinou metodou bez zásahu řidiče musí zajistit ochranu radioastronomických stanic pracujících v pásmu rádiového spektra 22,21–24 GHz. Do data 30. června 2007 je přípustná metoda ochrany ruční deaktivací vozidlového radaru.

(2) Chráněné radioastronomické stanice jsou uvedeny v příloze k rozhodnutí20). Na území České republiky není stanovena žádná chráněná radioastronomická stanice.

Článek 16

Informace týkající se budoucího vývoje v radiolokační službě

Předpokládá se rozvoj využívání pásma v radiolokační službě vozidlovými radary krátkého dosahu. Před rokem 2013 pak nové generace vozidlových radarů začnou využívat k tomu určené pásmo 79 GHz.

# Oddíl 8

Mezidružicová služba

Článek 17

Současný stav v mezidružicové službě

Službě je v kategorii přednostní služby přiděleno pásmo 22,55–23,55 GHz. V České republice není přidělení využíváno.

Článek 18

Informace týkající se budoucího vývoje v mezidružicové službě

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

# Oddíl 9

Družicová rozhlasová služba

Článek 19

Současný stav v družicové rozhlasové službě

Službě je v kategorii přednostní služby přiděleno pásmo 21,4–22 GHz pro provoz družicového televizního vysílání s vysokým rozlišením HDTV). Toto přidělení vstoupí v platnost v souladu s poznámkou Řádu3) 1. dubna 2007. Zkušební provoz služby je možno provádět před uvedeným datem, nesmí však rušit již provozované aplikace ostatních radiokomunikačních služeb).

Článek 20

Informace týkající se budoucího vývoje v družicové rozhlasové službě

V budoucnu se předpokládá rozvoj družicového televizního vysílání HDTV.

Oddíl 10

Závěrečná ustanovení

# Článek 21

# Účinnost

Tato část plánu využití rádiového spektra nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

# Footnotes

)	Společná část plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35 uveřejněná v částce 14/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Zpráva ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů pokrývající kmitočtové pásmo 9 kHz až 275 GHz, rev. Kodaň, 2004 [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range 9 kHz to 275 GHz, rev. Copenhagen, 2004].

)	V souladu s poznámkou 5.530 Radiokomunikačního řádu vstoupí přidělení pásma družicové rozhlasové službě v platnost 1. dubna 2007.

)	V souladu s poznámkou 5.340 Radiokomunikačního řádu je vysílání zakázáno.

)	Poznámka 5.149 Radiokomunikačního řádu.

)	Radiokomunikační řád, Mezinárodní telekomunikační unie, Ženeva, 2004 [Radio regulations, International Telecommunication Union, Geneva, 2004].

)	Poznámka 5.150 Řádu

)	Zkratka ISM vychází z anglického názvu Industrial, Scientific and Medical.

)	Poznámka EU2 Zprávy ERC č. 25.

)	Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Francie, Maďarska, Nizozemí, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu, Berlín, 2003 [Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the Coordination of frequencies between 29.7 MHz and 39.5 GHz for Fixed Service and Land Mobile Service, Berlin, 2003].

)	Doporučení ITU-R F.637–3 – Rastry kanálů pro radioreléové systémy v pásmu 23 GHz [Radio frequency channel arrangements for radio relay systems operating in the 23 GHz band].

)	Doporučení CEPT/ERC/REC T/R 13–02 – Preferenční rastry kanálů pro pevné služby v rozsahu 22,0–29,5 GHz [Preferred channel arrangements for fixed services in the range 22.0–29.5 GHz].

)	Zkratka ENG/OB vychází z anglického názvu Electronic News Gathering / Outside Broadcasting.

)	Doporučení CEPT/ERC/REC 25–10 – Kmitočtové rozsahy k použití pro dočasné zemské obrazové spoje při reportážích z událostí v ostatních členských zemích CEPT [Frequency ranges for the use of temporary terrestrial ENG/OB video links during events in other CEPT member countries].

)	Doporučení CEPT/ERC/REC 70–03 – Využívání zařízení krátkého dosahu [Relating to the use of Short Range Devices (SRD)].

)	Všeobecné oprávnění č. VO–R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování vysílacích rádiových zařízení krátkého dosahu, uveřejněné v částce 11/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Zkrátka SAB/SAP vychází z anglického názvu Service Ancillary for Broadcasting / Service Ancillary for Program.

)	Poznámka EU17A Zprávy ERC č. 25.

)	Vyhláška č. 156/2005 Sb. o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.

)	Rozhodnutí Komise 2005/50/EC ze 17. ledna 2005 o harmonizaci pásma 24 GHz pro časově omezené využití vozidlovými radary krátkého dosahu ve Společenství [Commission Decision 2005/50/EC of 17 January 2005 on the harmonisation of the 24 GHz range radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar equipment in the Community].

)	Zkratka UWB vychází z anglického označení Ultra Wide Band.

)	Zkratka HDTV vychází z anglického názvu High Definition TeleVision.

)	Rezoluce 525 Světové správní radiokomunikační konference v roce 1992 WARC-92.