N Á V R H

Praha      . ledna 2006

Čj. 12 481/2005–605

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona vydává opatřením obecné povahy

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2006-Y

pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz.

# Článek 1

# Úvodní ustanovení

# Předmětem úpravy této části plánu využití rádiového spektra je stanovení technických parametrů a podmínek využití rádiového spektra v pásmu od 146 MHz do 174 MHz radiokomunikačními službami. Tato část plánu využití rádiového spektra navazuje na společnou část plánu využití rádiového spektra).

# Oddíl 1

Obecné informace o kmitočtovém pásmu

# Článek 2

# Rozdělení kmitočtového pásma

| Kmit. pásmo (MHz) | Současný stav | Harmonizační záměr) |
| --- | --- | --- |
|  | Přidělení službám | Využití | Přidělení službám | Využití |
| 146–148 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) | MO | POHYBLIVÁ | Pohyblivé sítě MO |
| 148–149,9 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) ) | LEO družice Pohyblivé sítě MO | POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 3) | LEO družice Pohyblivé sítě MO |
| 149,9–150,05 | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ | LEO družice Radionavigace MO | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ POHYBLIVÁ | LEO družice Pohyblivé sítě |
| 150,05–153 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé RADIOASTRONO-MICKÁ ) | Pohyblivé sítě Radioastronomie | POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé RADIOASTRONO-MICKÁ 4) | Pohyblivé sítě Radioastronomie |
| 153–154 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) Pomocná meteorologická | Pohyblivé sítě Meteorologické sondy MO | POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pohyblivé sítě Meteorologické sondy MO |
| 154–155,5 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) | MO | POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pohyblivé sítě MO |
| 155,5–156,7625 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) | Pohyblivé sítě Komunikace plavidel | POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ | Pohyblivé sítě Komunikace plavidel |
| 156,7625–156,8375 | POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ (tíseň a volání) | Komunikace plavidel Tísňový a volací kmitočet 156,8 MHz | NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ | Komunikace plavidel Tísňový a volací kmitočet 156,8 MHz |
| 156,8375–157,425 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pohyblivé sítě Komunikace plavidel | POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pohyblivé sítě Komunikace plavidel |
| 157,425–160,625 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pohyblivé sítě MO | POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pohyblivé sítě MO |
| 160,625–162,5 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pohyblivé sítě Komunikace plavidel | POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pohyblivé sítě Komunikace plavidel |
| 162,50–165,5125 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pohyblivé sítě MO | POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pohyblivé sítě MO |
| 165,5125–170,4875 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pohyblivé sítě ERMES MO | POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pohyblivé sítě Paging SRD MO |
| 170,4875–172,5125 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé Radiolokační | MO | POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pohyblivé sítě MO |
| 172,5125–174 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pohyblivé sítě SRD | POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pohyblivé sítě SRD |

Článek 3

Charakteristika pásma

(1) Kmitočtové pásmo 146–174 MHz je v civilním využití určeno především pro pozemní pohyblivou službu. Části pásma jsou využívány pro námořní pohyblivou službu a komunikaci na vnitrozemských vodních cestách. Pásmo je také využíváno družicovou pohyblivou službou, družicovou radionavigační službou, radioastronomií a pomocnou meteorologickou službou.

(2) Využívání pásma v České republice v současnosti neodpovídá návrhu na harmonizované využití pásma evropskými zeměmi zejména v úsecích navrhovaných Zprávou ERC2) pro pohyblivé sítě, které jsou dosud využívány pro vojenské účely, a jejichž částečné uvolnění se předpokládá do roku 2008, a v uspořádání těchto úseků, které neodpovídá doporučení CEPT). Tento nesoulad, zejména v rozdělení kmitočtového pásma na simplexní a duplexní úseky a v hodnotě duplexního odstupu, způsobuje obtíže při mezinárodní kmitočtové koordinaci.

Článek 4

Mezinárodní závazky

Na provoz a koordinaci se vztahují ustanovení Radiokomunikačního řádu) (dále jen „Řád“) a jeho dodatku č. 18, který obsahuje kmitočtový plán pro námořní pohyblivou službu, ustanovení Dohody HCM) a úmluvy RAINWAT).

Oddíl 2

Pohyblivá služba

Článek 5

Současný stav v pohyblivé službě

(1) Pohyblivá služba v pásmu 146–174 MHz zahrnuje pozemní pohyblivou službu a námořní pohyblivou službu.

(2) Pro nově vydávaná oprávnění Úřad postupuje v souladu s doporučením CEPT5) a platí:

a)	kanálová rozteč je 12,5 kHz;

b)	pro aplikace na jednotlivých kmitočtech jsou určeny úseky 149,9–150,05 MHz, 
154,5–154,65 MHz, 160,975–161,475 MHz, 165,2–165,225 MHz a 
169,4–169,825 MHz;

c)	pro duplexní provoz jsou určeny úseky 146,8–149,9 / 151,4–154,5 MHz, 
150,05–151,4 / 154,65–156 MHz, 157,45–160,6 / 162,05–165,2 MHz a 165,225–169,4 / 169,825–174 MHz. Duplexní odstup je 4,6 MHz, v dolním úseku vysílají terminály a v horním základnové stanice.

(3) Využívání kmitočtů, které není s tímto doporučením v souladu, je možné do konce doby platnosti oprávnění, maximálně do 31. prosince 2014.

(4) Kmitočty 149,125 MHz, 149,25 MHz, 155,725 MHz, 156,15 MHz, 172,65 MHz, 172,725 MHz, 172,95 MHz, 172,975 MHz a 173,05 MHz lze využívat přenosnými stanicemi využívajícími společný kmitočet na základě všeobecného oprávnění).

(5) Úseky 150,05–150,975 MHz, 152,95–153,55 MHz, 157,45–158,375 MHz jsou určeny pro celostátní pohyblivé sítě pro účely železniční dopravy. Provozovatelem sítě může být jen fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem platné licence k provozování drážní dopravy dle zvláštního právního předpisu) nebo vykonávající činnost související se zabezpečením provozu dráhy a drážní dopravy, a které bylo vydáno individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Provoz stanic je možný na základě všeobecného oprávnění).

(6) Kmitočty 172,525 MHz, 172,575 MHz, 173,65 MHz a 173,95 MHz jsou využívány pro stanice krátkého dosahu pro dálkové ovládání jeřábů, lesních strojů, železničních vleček a dalších mechanismů. Stanice lze provozovat na základě všeobecného oprávnění).

(7) Kmitočet 173,3 MHz a úsek 173,965–174,015 MHz jsou určeny pro bezdrátové mikrofony, které lze provozovat na základě všeobecného oprávnění12).

(8) Pro komunikaci na vnitrozemských vodních cestách v rámci námořní pohyblivé služby platí:

a)	provoz simplexní a duplexní;

b) duplexní odstup 4,6 MHz;

c)	kanálová rozteč 25 kHz;

d)	e.r.p. pevné stanice max. 25 W;

e)	e.r.p. lodní stanice nastavitelné ve dvou úrovních 1 W a 25 W (max.);

f)	pro spojení plavidlo-plavidlo jsou určeny kmitočty 156,5 MHz (kanál č. 10 dle dodatku Řádu) a 156,65 MHz (kanál č. 13 dle dodatku Řádu13);

g)	pro plavební informace jsou určeny kmitočty 156,4 MHz (kanál č. 8 dle dodatku Řádu13), 156,45 MHz (kanál č. 9 dle dodatku Řádu13), 156,7 MHz (kanál č. 14 dle dodatku Řádu13) a 157,025 / 161,625 MHz (kanál č. 80 dle dodatku Řádu13);

h)	pro tíseň, bezpečnost a volání je v souladu s poznámkou Řádu) určen kmitočet 156,8 MHz (kanál č. 16 dle dodatku Řádu13);

i)	pro spojení plavidlo-přístavní správa jsou určeny kmitočty 156,55 MHz (kanál č. 11 dle dodatku Řádu13), 156,575 MHz (kanál č. 71 dle dodatku Řádu13), 156,625 MHz (kanál č. 72 dle dodatku Řádu13) a 156,725 MHz (kanál č. 74 dle dodatku Řádu13);

j)	pro komunikaci na plavidle jsou určeny kmitočty 156,75 MHz (kanál č. 15 dle dodatku Řádu13) a 156,85 MHz (kanál č. 17 dle dodatku Řádu13) s maximálním e.r.p. 1 W;

k)	pro využití v rámci systému říčních informačních služeb RIS) jsou v souladu s dodatkem Řádu13) a doporučením CEPT) určeny kmitočty 161,975 MHz (AIS 1) a 162,025 MHz (AIS 2);

l)	kmitočet 156,525 MHz (kanál č. 70 dle dodatku Řádu13) je podle poznámky Řádu) určen pro námořní pohyblivou službu výhradně pro mód DSC) při tísni, bezpečnosti nebo volání. Podmínky využívání tohoto kmitočtu jsou předepsány v Řádu). Při využívání tohoto kmitočtu v České republice se k tomuto statutu musí přihlížet.

Další technické a provozní podmínky se řídí zvláštním právním předpisem) a ustanoveními úmluvy8).

(9) Kmitočty 173,275 MHz a 173,325 MHz jsou využívány stanicemi pro přenos dat s výkonem do 500 mW a kanálovou roztečí 12,5 kHz.

(10) Úseky 149,15–149,225 MHz, 149,275–149,35 MHz a kmitočet 151,95 MHz jsou využívány stanicemi pro přenos dat. Maximální vyzářený výkon je do 1 W, kanálová rozteč 25 kHz.

(11) Kmitočty 151,225 MHz, 151,65 MHz, 151,8 MHz, 151,875 MHz, 151,9 MHz, 151,975 MHz a 152 MHz jsou využívány stanicemi pro přenos dat s výkonem do 10 W a kanálovou roztečí 25 kHz.

(12) Kmitočty 151,4 / 155,9 MHz, 151,475 / 155,975 MHz a 151,55 / 156,05 MHz jsou využívány stanicemi pro přenos dat v duplexním provozu s duplexním odstupem je 4,5 MHz, výkonem do 10 W a kanálovou roztečí 25 kHz.

(13) Kmitočty 149,4 MHz, 149,475 MHz a 149,55 MHz jsou využívány pro provoz širokopásmových bezdrátových mikrofonů s e.r.p. do 50 mW a kanálová rozteč je 75 kHz.

(14) Úseky
151,00625–151,03125 / 155,50625–155,53125 MHz,
151,06875–151,10625 / 155,56875–155,60625 MHz,
151,14375–151,18125 / 155,64375–155,68125 MHz,
151,24375–151,25625 / 155,74375–155,75625 MHz,
151,29375–151,33125 / 155,79375–155,83125 MHz,
151,36875–151,38125 / 155,86875–155,88125 MHz,
151,41875–151,43125 / 155,91875–155,93125 MHz,
151,49375–151,51875 / 155,99375–156,01875 MHz,
151,61875–151,63125 / 156,11875–156,13125 MHz,
151,69325–151,78125 / 156,19325–156,28125 MHz,
151,81875–151,84375 / 156,31875–156,34375 MHz,
152,01250–152,04375 / 156,51250–156,54375 MHz,
152,09375–152,10625 / 156,59375–156,60625 MHz,
152,16875–152,18125 / 156,66875–156,68125 MHz,
152,36875–152,50625 / 156,86875–157,00625 MHz,
152,54375–152,94375 / 157,04375–157,44375 MHz,
161,01875–161,50625 / 165,51875–166,00625 MHz,
161,54375–161,95625 / 166,04375–166,45625 MHz,
162,04375–162,54375 / 166,54375–167,04375 MHz,
162,60625–163,49375 / 167,10625–167,99375 MHz,
163,55625–164,48125 / 168,05625–168,98125 MHz,
169,05625–169,13125 / 173,55625–173,63125 MHz,
169,35625–169,36875 / 173,85625–173,86875 MHz,
169,38125–169,40625 / 173,88125–173,90625 MHz 
jsou využívány pohyblivými sítěmi v duplexním provozu s duplexním odstupem 4,5 MHz a kanálovou roztečí 12,5 kHz.

(15) Kmitočty 151,05 MHz, 151,125 MHz, 151,2 MHz, 151,275 MHz, 151,35 MHz, 151,45 MHz, 151,6 MHz, 151,675 MHz, 151,85 MHz a 151,925 MHz jsou využívány pro lokální paging a kanálová rozteč je 25 kHz.

(16) Kmitočty 170,275 MHz, 170,425 MHz, 170,475 MHz, 173,025 MHz a 173,1 MHz jsou využívány pro datové stanice a lokální paging s kanálovou roztečí 25 kHz.

(17) Úseky
155,53125–155,56875 MHz, 155,50625–155,64375 MHz, 155,68125–155,70625 MHz, 155,75625–155,79375 MHz, 155,83125–155,86875 MHz, 155,93125–155,96250 MHz, 156,09375–156,11875 MHz, 156,16875–156,19325 MHz, 156,28125–156,31875 MHz, 156,34375–156,38125 MHz, 156,41875–156,43125 MHz, 156,46875–156,48125 MHz, 156,51875–156,53125 MHz, 160,61875–161,01875 MHz, 169,13125–169,16875 MHz, 169,81875–170,25625 MHz, 170,29375–170,40625 MHz, 170,44375–170,45625 MHz, 172,54375–172,55625 MHz, 172,59375–172,64375 MHz, 172,65625–172,71875 MHz, 172,73125–172,94375 MHz, 172,95625–172,96875 MHz, 172,98125–173,00625 MHz, 173,05625–173,08125 MHz, 173,11875–173,24375 MHz, 173,34375–173,49375 MHz 
jsou využívány pohyblivými sítěmi s kanálovou roztečí 12,5 kHz.

(18) Úseky 
162,54375–162,60625 / 167,04375–167,10625 MHz, 
163,49375–163,55625 / 167,99375–168,05625 MHz, 
168,99375–169,05625 / 173,49375–173,55625 MHz, 
169,16875–169,35625 / 173,66875–173,85625 MHz 
a celostátně 169,36875–169,38125 / 173,86875–173,88125 MHz jsou využívány pohyblivými sítěmi jednotek požární ochrany v duplexním provozu s duplexním odstupem 4,5 MHz a kanálovou roztečí 12,5 kHz.

(20) Úsek 169,4–169,8125 MHz je celoevropsky určen pro paging ERMES) (kanály K1 až K16), kanálová rozteč 25 kHz, střední kmitočty rádiových kanálů jsou dány vztahem fn(Kn) = 169,4 MHz + n × 25 kHz, kde n = 1 až 16. V České republice jsou pro ERMES určeny pouze kanály K1, K2, K9, K10, K12 a K13, přičemž využíván je pouze kanál K1. Kmitočty kanálů K6, K8 a K11 jsou využívány pohyblivými sítěmi do 30. června 2008, K15 a K16 do 31. července 2009.

Článek 6

Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé službě

Předpokládá se využití pásma 169,4–169,8125 MHz uvolněného od systému ERMES harmonizovaně v souladu s rozhodnutím CEPT) a rozhodnutím Evropské komise).

Oddíl 3

Pevná služba

Článek 7

Současný stav v pevné službě

V České republice není pevná služba v tomto pásmu provozována. Poznámka Zprávy ERC) uvádí, že pevná služba v pásmu se omezuje pouze na řídce osídlené oblasti pro nízkokapacitní pevné spoje, tyto spoje jsou, obdobně jako spoje sloužící pro spojení řídicí stanice s retranslační stanicí nebo pro přenos dat do dálkově řízených objektů, považovány pro účely kmitočtového plánování a koordinace za spoje v rámci pozemní pohyblivé služby.

Článek 8

Informace týkající se budoucího vývoje v pevné službě

Využívání pásma pevnou službou se nepředpokládá.

Oddíl 4

Družicová pohyblivá služba

Článek 9

Současný stav v družicové pohyblivé službě

(1) Družicové pohyblivé službě je přednostně přiděleno pásmo 148–150,05 MHz a jeho využívání je v souladu s poznámkou Řádu) omezeno na negeostacionární družicové soustavy.

(2) Využívání pásma 148–149,9 MHz družicovou pohyblivou službou podléhá v souladu s poznámkami Řádu) koordinaci podle ustanovení Řádu). Družicová pohyblivá služba nesmí omezovat rozvoj a provoz pevné a pohyblivé služby a služby kosmického provozu v pásmu 148–149,9 MHz a družicové radionavigační služby v úseku 
149,9–150,05 MHz.

(3) V souladu s poznámkou Řádu) je využívání úseku 149,9–150,05 MHz družicovou pohyblivou službou ve vzestupném směru do 1. ledna 2015 omezeno na družicovou pozemní pohyblivou službu (vzestupný směr).

(4) V souladu se Zprávou ERC2) je úsek 148–150,05 MHz určen pro komunikaci ve vzestupném směru s družicemi na nízkých oběžných dráhách. Rozhodnutí CEPT) stanovuje podmínky harmonizovaného zavedení družicových systémů pro osobní komunikaci S-PCS) (služba přenosu dat s nízkou rychlostí) v pásmech pod 1 GHz. V České republice lze provozovat terminály systému ORBCOMM na základě individuálního oprávnění. Koordinace kmitočtů pro družicové systémy probíhá podle příslušných ustanovení Řádu.

Článek 10

Informace týkající se budoucího vývoje v družicové pohyblivé službě

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

Oddíl 5

Družicová radionavigační služba

Článek 11

Současný stav v družicové radionavigační službě

Družicové radionavigační službě je přiděleno přednostně pásmo 149,9–150,05 MHz a toto přidělení platí v souladu s poznámkou Řádu) do 1. ledna 2015. Služba nemá v České republice civilní využití.

Článek 12

Informace týkající se budoucího vývoje v družicové radionavigační službě

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

# Oddíl 6

Radioastronomická služba

Článek 13

Současný stav v radioastronomické službě

Radioastronomická služba je pasivní radiokomunikační služba založená na příjmu rádiových vln kosmického původu. Vzhledem k nízkým úrovním přijímaných signálů je provoz této služby závislý na ochraně před rušením od ostatních radiokomunikačních služeb. V souladu s poznámkou Řádu4) musí uživatelé pásma 150,05–153 MHz podnikat veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby.

Článek 14

Informace týkající se budoucího vývoje v radioastronomické službě

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

# Oddíl 7

Pomocná meteorologická služba

Článek 15

Současný stav v pomocné meteorologické službě

V pomocné meteorologické službě lze úsek 153–154 MHz využívat za podmínek podružné služby.

Článek 16

Informace týkající se budoucího vývoje v pomocné meteorologické službě

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

# Oddíl 8

Služba kosmického provozu

Článek 17

Současný stav ve službě kosmického provozu

V souladu s poznámkou Řádu) je pásmo doplňkově přiděleno navíc přednostně službě kosmického provozu (vzestupný směr) s podmínkou dohody dosažené podle postupu stanoveného v ustanovení Řádu). Šířka pásma jednotlivého vysílání nesmí přesáhnout 25 kHz.

Článek 18

Informace týkající se budoucího vývoje ve službě kosmického provozu

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

# Oddíl 9

Závěrečná ustanovení

# Článek 19

# Účinnost

Tato část plánu využití rádiového spektra nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

Odůvodnění

Úřad vydává k provedení § 16 odst. 2 zákona opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2006-Y (dále jen „část plánu“), kterou se stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra v rozsahu kmitočtů od 146 MHz do 174 MHz radiokomunikačními službami.

Část plánu vychází z principů zakotvených v zákoně a evropské legislativě, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/EC o regulačním rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) a stanovených ve společné části plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35.

Účelem této části plánu je zajistit transparentnost podmínek pro využívání rádiového spektra a předvídatelnost rozhodnutí Úřadu.

V článku 2 jsou uvedeny informace z plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) a doplněny o současné využití aplikacemi. Zároveň je uveden harmonizační záměr, tj. přidělení radiokomunikačním službám a využití aplikacemi dle Zprávy ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů. Z využití jsou uvedeny hlavní aplikace a další detaily jsou v oddílech věnovaným jednotlivým radiokomunikačním službám.

Článek 3 uvádí charakteristiku pásma s informacemi společnými radiokomunikačním službám využívajícím popisované pásmo.

V článku 4 jsou uvedeny mezinárodní závazky, což v případě předmětného pásma znamená Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie, Dohodu HCM, která nahradila původní Dohodu Berlín 2003, a úmluvu RAINWAT.

Nejvýznamnějším využitím pásma je provoz spojů a sítí v rámci pohyblivé služby, jež jsou uvedeny v oddílu 2. Významnou změnou je udělování nových oprávnění v souladu s evropskou harmonizací, tj. dle doporučení CEPT. Změna však bude postupná a využívání pásma na základě již vydaných oprávnění bude možné do konce jejich platnosti, nejpozději do 31. prosince 2014.  Informace o dalších radiokomunikačních službách, kterým je pásmo přiděleno, jsou obsaženy v oddílech následujících.

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2006-Y a výzvu k podávání připomínek na diskusním místě.

# Footnotes

)	Společná část plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35 uveřejněná v částce 14/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Zpráva ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů pokrývající kmitočtové pásmo 9 kHz až 275 GHz, rev. Kodaň, 2004 [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range 9 kHz to 275 GHz, rev. Copenhagen, 2004].

)	V souladu s poznámkou 5.218 Radiokomunikačního řádu je pásmo doplňkově přiděleno navíc přednostně službě kosmického provozu (vzestupný směr) s podmínkou dohody dosažené podle postupu stanoveného v ustanovení č. 9.21 Radiokomunikačního řádu.

)	V souladu s poznámkou 5.149 Radiokomunikačního řádu musí uživatelé pásma 150,05–153 MHz podnikat veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby.

)	Doporučení CEPT/ERC T/R 25–08 – Plánovací hlediska a koordinace kmitočtů v pozemní pohyblivé službě v pásmu 29,7–960 MHz [Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range 29.7–960 MHz].

)	Poznámka 5.256 Radiokomunikačního řádu, Mezinárodní telekomunikační unie, Ženeva, 2004 [Radio Regulations, International Telecommunication Union, Geneva, 2004].

)	Dohoda HCM – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Francie, Maďarska, Nizozemí, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu, Vilnius, 2005 [HCM Agreement – Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz and 39.5 GHz for the fixed service and the land mobile service, Vilnius, 2005].

)	RAINWAT – Regionální úmluva o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách, [Regional Arrangement concerning the Radiotelephone Service on Inland Waterways] Basilej, 2000.

)	Všeobecné oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz, uveřejněné v částce 11/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.

)	Všeobecné oprávnění č. VO-R/11/07.2005-21 k provozování zařízení neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby pro účely železniční dopravy v pásmech 150 MHz a 450 MHz, uveřejněné v částce 10/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu, uveřejněné v částce 11/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Dodatek č. 18 Řádu.

)	Poznámka 5.226 Řádu.

) 	Zkratka RIS označuje systém říčních informačních služeb, anglicky River Information System.

) 	Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)17 – Rozhodnutí ERC z 1. června 1999 o kanálech pro universální automatický identifikační lodní systém ve VKV námořním pásmu [ERC Decision of 1 June 1999 on the Universal Shipborne Automatic Identification System (AIS) channels in the maritime VHF band].

)	Poznámka 5.227 Řádu.

)	Zkratka DSC označuje druh provozu při tísni, bezpečnostní komunikaci a navazování spojení, anglicky Digital Selective Calling.

)	Článek 31 a Dodatky 13 a 18 Řádu.

)	Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách.

)	Zkratka ERMES označuje Evropský systém rádiového předávání zpráv, anglicky European Radio Messaging System.

)	Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(05)02 – Rozhodnutí ECC z 18. března 2005 o využití pásma 169,4–169,8125 MHz [ECC Decision of 18 March 2005 on the use of the Frequency Band 169.4–169.8125 MHz]

)	Rozhodnutí Komise 2005/928/ES – Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2005 o harmonizaci frekvenčního pásma 169,4 až 169,8125 MHz ve Společenství.

)	Poznámka EU7 Zprávy ERC č. 25.

)	Poznámka 5.209 Řádu.

)	Poznámky 5.219 a 5.220 Řádu.

)	Ustanovení č. 9.11A Řádu.

)	Poznámka 5.224A Řádu.

)	Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)06 – Rozhodnutí ERC z 10. března 1999 o harmonizaci zavádění družicových personálních komunikačních systémů pracujících v pásmech pod 1 GHz (S-PCS <1 GHz) [ERC Decision of 10 March 1999 on the harmonised introduction of satellite personal communication systems operating in the bands below 1 GHz (S-PCS<1GHz) ], Helsinky, 1999.

)	Zkratka S-PCS označuje družicový systém pro osobní komunikaci, anglicky Satellite-Personal Communication System.

)	Poznámka 5.224B Řádu.

)	Poznámka 5.218 Řádu.

)	Ustanovení č. 9.21 Řádu.