PID: 3DQHH/2005-605

Text návrhu opatření obecné povahy pro zveřejnění na diskusním místě:

Český telekomunikační úřad	Praha     . srpna 2005

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9	Čj. 26754/2005-605

N Á V R H

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) a q) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona vydává opatřením obecné povahy

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/4/XX.2005-Y

pro kmitočtové pásmo 33,4–39,5 GHz.

Článek 1

Obecné podmínky využití

(1) Rozdělení kmitočtového pásma:

| Kmit. pásmo (GHz) | Současný stav | Harmonizační záměr (výhled r. 2008)) |
| --- | --- | --- |
|  | Přidělení | Využití | Přidělení | Využití |
| 33,4–34,2 | RADIOLOKAČNÍ | MO Pohybová čidla Radary krátkého dosahu Geodetické a měřící radary | RADIOLOKAČNÍ | MO Pohybová čidla Radary krátkého dosahu Geodetické a měřící radary |
| 34,2–34,7 | RADIOLOKAČNÍ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (daleký kosmos) (vzestupný směr) | MO Pohybová čidla Radary krátkého dosahu Geodetické a měřící radary | RADIOLOKAČNÍ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (vzestupný směr) | MO Pohybová čidla Radary krátkého dosahu Geodetické a měřící radary |
| 34,7–35,2 | RADIOLOKAČNÍ Kosmického výzkumu | MO Pohybová čidla Radary krátkého dosahu Geodetické a měřící radary | RADIOLOKAČNÍ Kosmického výzkumu | MO Pohybová čidla Radary krátkého dosahu Geodetické a měřící radary |
| 35,2–35,5 | POMOCNÁ METEOROLOGIC-KÁ RADIOLOKAČNÍ | MO | POMOCNÁ METEOROLOGIC-KÁ RADIOLOKAČNÍ | MO Družicové radary dešťových srážek |
| 35,5–36 | POMOCNÁ METEOROLOGIC-KÁ DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) RADIOLOKAČNÍ KOSMICKÉHO VÝZKUMU ) | MO | POMOCNÁ METEOROLOGIC-KÁ DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (aktivní) RADIOLOKAČNÍ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (aktivní) 2) | MO Družicové radary dešťových srážek |
| 36–37 | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ POHYBLIVÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) ) | MO Radioastronomická měření | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ POHYBLIVÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) 3) | MO Pasivní průzkum povrchu Země Radioastronomická měření |
| 37–37,5 | PEVNÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (sestupný směr) Pohyblivá | Pevné spoje MO | PEVNÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (sestupný směr) | Pevné spoje s velkou hustotou stanic MO |
| 37,5–38 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) KOSMICKÉHO VÝZKUMU (sestupný směr) Družicového průzkumu Země (sestupný směr) Pohyblivá | Pevné spoje MO | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) KOSMICKÉHO VÝZKUMU (sestupný směr) Družicového průzkumu Země (sestupný směr) | Pevné spoje s velkou hustotou stanic Aplikace družicové pevné služby MO |
| 38–39,5 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) Družicového průzkumu Země (sestupný směr) Pohyblivá | Pevné spoje MO | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) Družicového průzkumu Země (sestupný směr) | Pevné spoje s velkou hustotou stanic Aplikace družicové pevné služby MO |

(2) Pásmo 33,4–37 GHz je v Evropě charakterizováno vojenským využitím a na národní úrovni může být upraveno jeho společné využívání s civilními aplikacemi. Pásmo 37–39,5 GHz je určeno převážně pro civilní využití. Podmínky sdílení pásma mezi pozemskými a kosmickými službami jsou stanoveny v článku 21 Radiokomunikačního řádu (dále jen „Řád“).

(3) Současné ani budoucí využití pásma v ČR není v rozporu s návrhem na harmonizované využití pásma evropskými zeměmi.

(4) V příhraničních oblastech je Úřadem prováděna mezinárodní koordinace kmitočtů pro zařízení typu bod-bod v pevné službě. Na koordinační postupy v tomto pásmu se vztahuje Dohoda Berlín 2003).

Článek 2

Podrobné podmínky pro jednotlivé služby

(1) Pevná služba je nejdůležitější civilní službou provozovanou v tomto kmitočtovém pásmu. V rámci této služby jsou provozována výhradně zařízení typu bod-bod.

a)	Pro civilní využití jsou vyhrazeny pouze úseky 37 093–38 178 / 38 353–39 438 MHz. Mimo ně lze nadále provozovat jen zařízení typu bod-bod uvedená v minulosti do provozu v úsecích 37 058–37 093 / 38 318–38 353 MHz.

b)	Jednotlivá zařízení typu bod-bod lze na přiděleném kmitočtu provozovat na základě individuálních oprávnění.

c)	Lze provozovat zařízení, která

## 1.	používají nejméně čtyř a vícestavovou digitální modulaci (platí pro zařízení nově uváděná do provozu),

## 2.	pracují s duplexním odstupem vysílacího a přijímacího kmitočtu 1260 MHz,

## 3.	pracují s referenčním kmitočtem f0 = 38 248 MHz a umožňují provoz s kanálovou roztečí 56 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů, které jsou dány vztahy

fn = f0 –1218 + 56n v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 42 + 56n v horní polovině pásma,

kde n = 2, 3, 4, až 20,

nebo umožňují provoz s kanálovou roztečí 28 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů, které jsou dány vztahy

fn = f0 –1204 + 28n v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 56 + 28n v horní polovině pásma,

kde n = 2, 3, 4, až 40,

nebo umožňují provoz s kanálovou roztečí 14 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů, které jsou dány vztahy

fn = f0 –1197 + 14n v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 63 + 14n v horní polovině pásma,

kde n = 3, 4, 5, až 80,

nebo umožňují provoz s kanálovou roztečí 7 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů, které jsou dány vztahy

fn = f0 –1193,5 + 7n v dolní polovině pásma,

fn’ = f0 + 66,5 + 7n v horní polovině pásma,

kde n = 6, 7, 8, až 160,

nebo umožňují provoz s kanálovou roztečí 3,5 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů, které jsou dány vztahy

fn = f0 –1191,75 + 3,5n v dolní polovině pásma,

fn’ = f0 + 68,25 + 3,5n v horní polovině pásma,

kde n = 11, 12, 13, až 320.

Toto uspořádání odpovídá Doporučení ITU-R F.749–1) a Doporučení CEPT T/R 
12–01).

d)	Před vydáním individuálního oprávnění provádí Úřad vnitrostátní kmitočtovou koordinaci s ministerstvem obrany a mezinárodní koordinaci v příhraničních oblastech.

(2) Radiolokační službu lze pro civilní účely využívat na základě individuálního oprávnění. Pásmo 33,4–35,2 GHz je určeno pro provoz radarů krátkého dosahu, pohybových čidel, geodetických a podobných měřících zařízení.

(3) Ve službách družicového průzkumu Země a kosmického výzkumu v pásmu 35,5–36 GHz nesmějí aktivní čidla na palubách družic v souladu s poznámkou 5.551A Řádu působit škodlivé rušení radiolokační službě, pomocné meteorologické službě ani ostatním službám s přednostním přidělením ani jakkoli klást překážky jejich provozu nebo rozvoji. V současnosti nejsou tyto služby v ČR využívány, pro budoucí provoz bude požadováno individuální oprávnění a splnění příslušných ustanovení Řádu (článek 9 a 11).

(4) V pomocné meteorologické službě je v Evropě navrhováno pásmo 35,2–35,5 GHz pro družicové radary ke sledování dešťových srážek, které lze provozovat na základě individuálního oprávnění a provedené koordinace. V ČR zatím nejsou provozovány.

(5) V družicové pevné službě v souladu s Rozhodnutím CEPT/ERC/DEC/(00)02) nemohou nekoordinované pozemské stanice v  požadovat ochranu před stanicemi v pevné službě.

(6) Radioastronomická služba může využívat kmitočtové pásmo 36,43–36,5 GHz v souladu s poznámkou 5.149 Řádu. Služba vyžaduje ochranu před škodlivým rušením.

(7) Přidělení pro pohyblivou službu v pásmu 37–39,5 GHz se v současnosti v ČR nevyužívá.

Článek 3

Pojmy

Pro účely této části plánu se rozumí

a)	rádiovým kanálem kmitočtové pásmo, uvnitř něhož je stanice oprávněna vysílat, přičemž skutečně zabraná šířka pásma závisí na druhu provozu,

b)	kanálovou roztečí rozdíl kmitočtů mezi jmenovitými kmitočty dvou sousedních rádiových kanálů,

c)	duplexním odstupem rozdíl kmitočtů mezi jmenovitými kmitočty vysílače a přijímače rádiové stanice při dvoukmitočtovém, tj. dusimplexním, duplexním nebo semiduplexním provozu,

d)	zařízení typu bod-bod (používaná zkratka P-P anglického názvu point to point) druh rádiového vysílacího zařízení zabezpečujícího provoz radiokomunikační služby mezi dvěma stanovenými pevnými body.

Článek 4

Účinnost

Tato část plánu nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

# Footnotes

)	Na základě Zprávy ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů pokrývající kmitočtové pásmo 9 kHz až 275 GHz [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range 9 kHz to 275 GHz], rev. Kodaň 2004.

)	V souladu s poznámkou 5.551A Radiokomunikačního řádu nesmí aktivní čidla na palubách družic omezovat jiné využití.

)	V souladu s poznámkou 5.149 Radiokomunikačního řádu lze využívat radioastronomickou službou.

)	Dohoda Berlín 2003 – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Francie, Maďarska, Nizozemí, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu [Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the Coordination of frequencies between 29.7 MHz and 39.5 GHz for Fixed Service and Land Mobile Service], Berlín, 2003.

)	Doporučení ITU-R F.749–1 – Rastry kanálů pro radioreléové systémy v pásmu 38 GHz [Radio-frequency channel arrangements for radio-relay system operating in the 38 GHz band].

)	Doporučení CEPT T/R 12–01 – Harmonizované rastry rádiových kanálů pro analogové a digitální systémy v zemské pevné službě pracující v pásmu 37–39,5 GHz [Harmonized radio frequency channel arrangements for analogue and digital terrestrial fixed systems operating in the band 37 GHz-39.5 GHz], Helsinki, 1991.

)	Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(00)02 – Rozhodnutí ERC z 27. března 2000 o užívání pásma 37,5–40,5 GHz pevnou službou a pozemskými stanicemi pevné družicové služby (sestupný směr) [ERC Decision of 27 March 2000 on the use of the band 37.5–40.5 GHz by the fixed service and Earth stations of the fixed-satellite service (space to Earth)], Nicosia, 2000.