PID: 3DQMS/2005-605

Text návrhu opatření obecné povahy pro zveřejnění na diskusním místě:

Český telekomunikační úřad	Praha     . srpna 2005

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9	Čj. 26757/2005-605

N Á V R H

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) a q) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona vydává opatřením obecné povahy

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/8/XX.2005-Y

pro kmitočtové pásmo 14,5–15,35 GHz.

Článek 1

Obecné podmínky využití

(1) Rozdělení kmitočtového pásma:

| Kmit. pásmo (GHz) | Současný stav | Harmonizační záměr (výhled r. 2008)) |
| --- | --- | --- |
|  | Přidělení | Využití | Přidělení | Využití |
| 14,5–14,62 | PEVNÁ Pohyblivá Kosmického výzkumu | Pevné spoje | PEVNÁ POHYBLIVÁ | Pevné spoje |
| 14,62–14,8 | PEVNÁ POHYBLIVÁ Kosmického výzkumu | MO Pevné spoje | PEVNÁ POHYBLIVÁ | MO |
| 14,8–15,23 | PEVNÁ POHYBLIVÁ ) | MO Pevné spoje | PEVNÁ POHYBLIVÁ 2) | MO |
| 15,23–15,35 | PEVNÁ Pohyblivá 2) | Pevné spoje | PEVNÁ POHYBLIVÁ 2) | Pevné spoje |

(2) Pásmo je ve většině evropských zemí charakteristické využitím pro různé druhy pevných spojů malé a střední kapacity. Střední úsek pásma je v Evropě určen pro vojenské využití a na národní úrovni může být upraveno jeho společné využívání s civilními aplikacemi.

(3) Zpráva ERC č. 25 předpokládá přidělení pásma 14,5–15,35 GHz také radioastronomické službě na sekundárním základě. V ČR pásmo této službě přiděleno není a o využití pro radioastronomické aplikace se neuvažuje.

(4) Kromě ustanovení Radiokomunikačního řádu (dále jen „Řád“) se na provoz (koordinační postupy) v tomto pásmu vztahují ustanovení Dohody Berlín 2003).

Článek 2

Podrobné podmínky pro jednotlivé služby

(1) V pevné službě je pásmo určeno pro sdílené využití civilními a vojenskými uživateli. V současné době je využití pevnými spoji civilních uživatelů stanoveno v úsecích 14,5–14,62 GHz a 15,23–15,35 GHz.

a)	Jednotlivá zařízení typu bod-bod lze na přiděleném kmitočtu provozovat na základě individuálních oprávnění.

b)	Lze provozovat rádiová vysílací zařízení, která

1.	umožňují provoz s kanálovou roztečí 7 MHz nebo 14 MHz nebo 28 MHz,

2.	pracují s duplexním odstupem 728 MHz,

3.	používají nejméně čtyřstavovou digitální modulaci.

Toto uspořádání je v souladu s Doporučením ITU-R F.636–3) a Doporučením CEPT/ERC/REC 12–07).

c)	Úřad zajišťuje vzájemnou koordinaci s MO v krajních provozních kanálech a při sdílení společných stanovišť. Pro předcházení možného vzájemného rušení je využívání kmitočtů v sousedních kanálech dvou uživatelů omezeno na nezbytné minimum.

(2) Pohyblivá služba nemá v tomto pásmu v ČR civilní využití.

(3) Službám kosmického výzkumu a družicového průzkumu Země je v souladu s poznámkou 5.339 Řádu podružně přiděleno pásmo 14,8–15,35 GHz pro pasivní aplikace.

Článek 3

Pojmy

Pro účely této části plánu se rozumí:

a)	rádiovým kanálem kmitočtové pásmo, uvnitř něhož je stanice pro rádiový přenos telekomunikačních signálů oprávněna vysílat, přičemž skutečně zabraná šířka pásma závisí na druhu provozu,

b)	kanálovou roztečí rozdíl kmitočtů mezi jmenovitými kmitočty dvou sousedních rádiových kanálů,

c)	duplexním odstupem rozdíl kmitočtů mezi jmenovitými kmitočty vysílače a přijímače rádiové stanice při dvoukmitočtovém, tj. dusimplexním, duplexním nebo semiduplexním provozu,

d)	zařízením typu bod-bod druh rádiového vysílacího zařízení zabezpečujícího provoz radiokomunikační služby mezi dvěma stanovenými pevnými body.

Článek 4

Účinnost

Toto část plánu nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

# Footnotes

)	Na základě Zprávy ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů pokrývající kmitočtové pásmo 9 kHz až 275 GHz [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range 9 kHz to 275 GHz], rev. Kodaň 2004.

)	Pásmo 15,20–15,35 GHz je v souladu s poznámkou 5.339 Radiokomunikačního řádu přiděleno navíc podružně službě kosmického výzkumu (pasivní) a družicového průzkumu Země (pasivní).

)	Dohoda Berlín 2003 – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Francie, Maďarska, Nizozemí, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu [Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the Coordination of frequencies between 29.7 MHz and 39.5 GHz for Fixed Service and Land Mobile Service], Berlín, 2003.

)	Doporučení ITU-R F.636-3 – Rastry kanálů pro radioreléové systémy v pásmu 15 GHz [Radio-frequency channel arrangements for radio-relay systems operating in the 15 GHz band].

)	Doporučení CEPT/ERC/REC 12-07 – Harmonizované rastry rádiových kanálů pro digitální pozemské pevné systémy pracující v pásmu 14,5–14,62 GHz párovaném s pásmem 15,23–15,35 GHz [Harmonised radio frequency channel arrangements for digital terrestrial fixed systems operating in the bands 14.5–14.62 GHz paired with 15.23–15.35 GHz] Řím, 1966.