Český telekomunikační úřad	Praha 23. května 2005

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9	Č.j.: 23818/2005-613

N Á V R H

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako věcně příslušný orgán státní správy  podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“),  a na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 a k provedení § 9 odst. 2 zákona jako opatření obecné povahy vydává

všeobecné oprávnění č. VO – R/10/XX.2005

k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu.

# Článek 1

Úvodní ustanovení

Všeobecné oprávnění stanoví podmínky pro využívání rádiových kmitočtů a provozování vysílacích rádiových zařízení krátkého dosahu (dále jen „stanice“) fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „uživatel“) bez jakéhokoliv dalšího řízení u Úřadu.

# Článek 2

Podmínky

- Všeobecné oprávnění platí na území České republiky.

- Stanice se užívají v pevné službě, pozemní pohyblivé službě a bezpečnostní službě v oblastech dálkového ovládání, telemetrie, signalizace a přenosu poplachových informací, přenosu hovorových signálů, přenosu dat, přenosu obrazových informací a v dalších podobných aplikacích. Seznam konkrétních aplikací, jejich účel použití a provozní parametry jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 13 tohoto všeobecného oprávnění.

- Stanice mohou být provozovány pouze s vestavěnou anténou nebo druhem / typem antény, který stanoví výrobce v návodu k obsluze. Stanice nesmějí být provozovány s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu a s převaděči.

- Provoz stanic podle tohoto všeobecného oprávnění nemá zajištěnou ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby, provozovanými na základě individuálního oprávnění, nebo i téže radiokomunikační služby provozovanými na základě tohoto všeobecného oprávnění. Veškeré rádiové kmitočty, na kterých jsou stanice provozovány na základě tohoto všeobecného oprávnění, jsou považovány za sdílené. Případné rušení provozovatelé stanic řeší vzájemnou dohodou. Rušení odstraní na své náklady, případně zastaví provoz ten provozovatel, který uvedl do provozu stanici způsobující rušení později.

- Toto všeobecné oprávnění se vztahuje pouze na stanice, které splňují požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení“ 1).

- Konstrukce stanic nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.

- Stanice podléhají výkonu státní kontroly elektronických komunikací podle § 113 zákona. Uživatelé musí umožnit pověřeným zaměstnancům Úřadu přístup ke stanicím za účelem kontroly a poskytnout odpovídající součinnost podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

- Pověření zaměstnanci Úřadu mohou v případě nedodržení předepsaných parametrů u jednotlivých stanic, nedodržení podmínek tohoto všeobecného oprávnění nebo při rušení rádiového provozu vydat uživatelům podle § 100 odst. 6 zákona rozhodnutí k odstranění závad nebo v odůvodněných případech předběžné opatření k okamžitému odstavení zdroje rušení.

# Článek 3

Závěrečná ustanovení

- Dnem účinnosti tohoto všeobecného oprávnění se zrušuje generální licence 
č. GL–30/R/2000, č.j. 502500/2000–613, ze dne 21. listopadu 2000, ve znění změny č. 1, č.j. 5373/2002–21–613, ze dne 31. května 2002.

- Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

- Toto opatření obecné povahy platí do 31. prosince 2015.

Přílohy č. 1 až 13

Příloha č. 1 ke všeobecnému oprávnění č. VO – R/10/XX.2005

Nespecifikované stanice krátkého dosahu

Nespecifikované stanice slouží zejména pro telemetrii, dálkové ovládání, signalizaci a přenos poplachových informací.

- Základní technické údaje:

| ozn. | kmitočtové pásmo | výkon, popř. intenzita magnetického pole | kanálová rozteč | klíčovací poměr 2) | další podmínky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 6 765 – 6 795 kHz | 42 dB(A/m /10 m | 3) | – | 4) |
| b | 13 533 – 13 567 kHz | 42 dB(A/m /10 m | 3) | – | 4) |
| c | 26,957 – 27,283 MHz | 42 dB(A/m /10 m nebo 10 mW e.r.p. | 3) | – | 4) |
| d | 40,660 – 40,700 MHz | 10 mW e.r.p. | 3) | – | 4) |
| e | 138,200 – 138,450 MHz | 10 mW e.r.p. | 3) | < 1,0 % |  |
| f | 433,050 – 434,790 MHz | 10 mW e.r.p. | 3) | < 10 % | Hovorové a akustické signály nesmí být vysílány v tomto pásmu |
| f1 | 433,050 – 434,790 MHz | 1 mW e.r.p. Pro širokopásmové kanály o šířce > 250 kHz je spektrální hustota výkonu omezena na –13 dBm / 10 kHz | 3) | až 100 % |  |
| f2 | 433,050 – 434,790 MHz | 10 mW e.r.p. | max. 25 kHz | < 10 % |  |
| g | 868,000 – 868,600 MHz | 25 mW e.r.p. | 3) | < 1,0 % |  |
| h | 868,700 – 869,200 MHz | 25 mW e.r.p. | 3) | < 0,1 % |  |
| i | 869,300 – 869,400 MHz | 25 mW e.r.p. | max. 25 kHz | – | stanice musí používat vstupní protokol v souladu s příslušnou technickou normou. |
| j | 869,400 – 869,650 MHz | 500 mW e.r.p. | max. 25 kHz 5) | < 10 % |  |
| k | 869,700 – 870,000 MHz | 5 mW e.r.p. | 3) | až 100 % |  |
| l | 2 400 – 2 483,5 MHz | 25 mW e.i.r.p. | 3) | – | 4) |
| m | 5 725 – 5 875 MHz | 25 mW e.i.r.p. | 3) | – | 4) |
| n | 24,000 – 24,250 GHz | 100 mW e.i.r.p. | 3) | – | 4) |
| o | 61,0 – 61,5 GHz | 100 mW e.i.r.p. | 2) | – | 3) |

- Přenos obrazových informací je možný pouze na kmitočtech nad 2 400 MHz.

- Pásma a, b, c, d, f, l, m, n, o mohou být použita také pro průmyslové, vědecké a lékařské aplikace (tzv. pásma ISM), tj. využití rádiových kmitočtů pro jiné účely než je přenos informací, např. pro technologický ohřev, osvětlení, vaření, vědecké experimenty, atd. Škodlivé rušení, které vzniká provozem těchto aplikací, musí být omezeno na minimum.

- Harmonizované normy pro zařízení podle této přílohy jsou ČSN ETSI EN 300 220 (pásma c až k), ČSN ETSI EN 300 330 (pásma a, b) a ČSN ETSI EN 300 440 (pásma l až n).

- Ke dni vydání tohoto všeobecného oprávnění je harmonizováno provozování ve všech členských státech EU (zařízení „třídy 1“) pro zařízení pracující v těchto pásmech: b, c (pouze na určitých kanálech), d (pouze na určitých kanálech), f, g, h, j (pouze do 25 mW, s vyloučením hovorových a akustických signálů), k (s vyloučením hovorových a akustických signálů), l (pouze do 2,5 mW, resp. do 10 mW pro vnitřní použití).

Příloha č. 2 ke všeobecnému oprávnění č. VO – R/10/XX.2005

Stanice  určené k vyhledávání obětí lavin

- Základní technické údaje:

| ozn. | kmitočtové pásmo | intenzita magnetického pole | kanálová rozteč |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 457 kHz | 7 dB(A/m /10 m | nepřerušovaná nosná bez modulace |

- Harmonizovaná norma pro zařízení podle této přílohy je ČSN ETSI EN 300 718.

Příloha č. 3 ke všeobecnému oprávnění č. VO – R/10/XX.2005

Stanice  určené  k aplikacím na železnici

Stanice určené k aplikacím na železnici jsou stanice systému AVI (Automatic Vehicle Identification) pro automatickou identifikaci železničních vozů za jízdy vlaku a stanice systému řízení vlaků  EUROBALISE a EUROLOOP.

- Základní technické údaje :

| ozn. | aplikace | kmitočty | výkon | další podmínky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | AVI | 2447,0 MHz; 2448,5 MHz; 2450,0 MHz; 2451,5 MHz; 2453,0 MHz | 500 mW e.i.r.p. | vysílání pouze v přítomnosti vlaku |
| b | EUROBALISE | 27,095 MHz | Viz spektrální maska na obr. 1 |  |
| c | EUROLOOP | 4515 kHz | Viz spektrální maska na obr. 2 | vysílání pouze po příjmu signálu systému Eurobalise z vlaku |

- Harmonizované normy pro zařízení podle této přílohy jsou ČSN ETSI EN 300 761 (pásmo a), ČSN ETSI EN 300 330 (pásmo b).

Obr. 1 – Hodnoty intenzity magnetického pole ve vzdálenosti 10 m pro systém Eurobalise

Obr. 2 – Hodnoty intenzity magnetického pole ve vzdálenosti 10 m  pro měřicí šířku pásma 10 kHz pro vysílání v systému EUROLOOP

Příloha č. 4 ke všeobecnému oprávnění č. VO – R/10/XX.2005

Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT)

Zařízeními RTTT se rozumějí zařízení určená k datové komunikaci mezi silničními vozidly navzájem a mezi silničními vozidly a silniční infrastrukturou pro rozličné dopravní aplikace.

- Základní technické údaje:

| ozn. | kmitočtové pásmo | výkon | kanálová rozteč |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 5795 – 5805 MHz | 2W nebo 8 W e.i.r.p. 6) | 5 MHz nebo 10 MHz 7) |
| b | 5805 – 5815 MHz | 2W nebo 8 W e.i.r.p. 6) | 5 MHz nebo 10 MHz 7) |
| c | 63 – 64 GHz | dosud nestanoven | není stanovena, může být použito celé pásmo |
| d | 76 – 77 GHz | 23,5 dBm e.i.r.p. (střední výkon pulzního radaru); 55 dBm (špičkový výkon) | není stanovena, může být použito celé pásmo |
| e | 21,65 – 26,65 GHz | viz bod 3. | viz bod 3. |

- Pásmo a je určeno pro přenos do vozidel, zejména pro systémy mýtného. Pásmo d je určeno pro radary ve vozidlech a v infrastruktuře.

- Pásmo e může být využito takto: v celém pásmu pro ultraširokopásmovou (UWB) část vozidlového radarového zařízení krátkého dosahu s maximální střední hustotou výkonu –41,3 dBm/MHz efektivního izotropicky vyzářeného výkonu (e.i.r.p.) a se špičkovou hustotou výkonu 0 dBm/50 MHz e.i.r.p., mimo frekvencí nižších než 22 GHz, kde maximální střední hustota bude omezena na –61,3 dBm/MHz e.i.r.p. Radiové spektrum v pásmu 24,05–24,25 GHz se vymezuje pro režim / složku úzkopásmového vysílání, sestávající z nemodulované nosné s maximálním špičkovým výkonem 20 dBm e.i.r.p. a koeficientem používání nepřesahujícím 10 % špičkového vysílání vyššího než –10 dBm e.i.r.p. Vysílání v pásmu 23,6–24,0 GHz pod úhlem 30o a větším nad vodorovnou rovinu se zeslabí alespoň o 25 dB u vozidlových radarových zařízení krátkého dosahu uvedených na trh před rokem 2010 a poté alespoň o 30 dB. Provoz v tomto pásmu je povolen pouze do 30. června 2013.

- Harmonizované normy pro zařízení podle této přílohy jsou ČSN ETSI EN 300 674 (pásma a, b), ČSN ETSI EN 300 440 (pásmo e).

Příloha č. 5 ke všeobecnému oprávnění č. VO – R/10/XX.2005

Zařízení pro detekci pohybu a ostrahu

- Základní technické údaje:

| ozn. | kmitočtové pásmo | výkon | kanálová rozteč |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 2400 – 2483,5 MHz | 25 mW e.i.r.p. | není stanovena, může být použito celé kmitočtové pásmo |
| b | 9200 – 9975 MHz | 25 mW e.i.r.p. |  |
| c | 13,4 – 14,0 GHz | 25 mW e.i.r.p. |  |
| d | 24,05 – 24,25 GHz | 100 mW e.i.r.p. |  |

- Harmonizovaná norma pro zařízení podle této přílohy je ČSN ETSI EN 300 440.

Příloha č. 6 ke všeobecnému oprávnění č. VO – R/10/XX.2005

Poplachová zařízení

Rádiové kmitočty uvedené v tabulce slouží výlučně pro poplachová zařízení včetně tzv. „sociálních alarmů“, zajišťujících bezpečnost nemocných a starších osob.

- Základní technické údaje:

| ozn. | kmitočtové pásmo | výkon | kanálová rozteč | klíčovací poměr 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 868,600 – 868,700 MHz | 10 mW e.r.p. | 25 kHz 9) | < 0,1 % |
| b | 869,200 – 869,250 MHz | 10 mW e.r.p. | 25 kHz | < 0,1 % |
| c | 869,250 – 869,300 MHz | 10 mW e.r.p. | 25 kHz | < 0,1 % |
| d | 869,650 – 869,700 MHz | 25 mW e.r.p. | 25 kHz | < 10 % |

- Pásmo b je vyhrazeno pouze pro „sociální alarmy“ – zajištění bezpečnosti starších a nemocných osob.

- Harmonizovaná norma pro zařízení podle této přílohy je ČSN ETSI EN 300 220.

- Provozování těchto zařízení je harmonizováno ve všech členských státech EU (zařízení „třídy 1“).

Příloha č. 7 ke všeobecnému oprávnění č. VO – R/10/XX.2005

Stanice pro dálkové ovládání jeřábů, lesních strojů a dalších mechanizmů

Zařízení pracující na rádiových kmitočtech uvedených v tabulce slouží pro dálkové ovládání jeřábů,  lesních strojů, průmyslových vah, železničních vleček a pro podobné aplikace. (Pro tyto aplikace lze rovněž využít i kmitočtová pásma podle přílohy č. 1 tohoto všeobecného oprávnění.)

- Základní technické údaje:

| ozn. | kmitočtové pásmo | výkon | kanálová rozteč |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 172,525 MHz 172,575 MHz 173,650 MHz 173,950 MHz | 100 mW e.r.p. | 12,5 kHz 10) |
| b | 430,000 – 430,450 MHz | 100 mW e.r.p. | 12,5 kHz nebo 25 kHz |

- Harmonizovaná norma pro zařízení podle této přílohy je ČSN ETSI EN 300 220.

Příloha č. 8 ke všeobecnému oprávnění č. VO – R/10/XX.2005

Stanice s indukční smyčkou

Stanice s indukční smyčkou jsou používány například pro imobilizéry v automobilech, identifikaci zboží, osob nebo zvířat, zabezpečovací systémy, detekci kabelů, bezdrátový přenos hovoru, kontrolu vstupu, bezdotykové senzory, systémy proti krádeži zboží, systémy elektronického mýtného, řízení svozu odpadu apod.

- V případě vnější antény může být použita pouze indukční smyčka.

- Vyzařování stanic s indukční smyčkou může způsobit rušení přijímačům jiných radiokomunikačních služeb, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti od indukční smyčky.

- Základní technické údaje:

| ozn. | kmitočtové pásmo | intenzita magnetického pole | další podmínky |
| --- | --- | --- | --- |
| aa | 9 – 59,750 kHz | 72 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m 11) | viz obr. 1 |
| ab | 59,750 – 60,250 kHz | 42 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m | viz obr. 1 |
| ac | 60,250 – 70 kHz | 72 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m 11) | viz obr. 1 |
| b | 70 – 119 kHz | 42 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m | viz obr. 1 |
| c | 119 – 135 kHz | 72 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m 11) | viz obr. 1 |
| c1 | 135 – 140 kHz | 42 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m | viz obr. 2 |
| c2 | 140 – 148,5 kHz | 37,7 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m | viz obr. 2 |
| d | 148,5 – 1600 kHz | –5 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m |  |
| e | 1900 – 2100 kHz | 5 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m |  |
| f | 3155 – 3400 kHz | 13,5 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m |  |
| g | 6765 – 6795 kHz | 42 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m | viz obr. 3 |
| h | 7400 – 8800 kHz | 9 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m |  |
| i | 10,2 – 11,0 MHz | 9 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m |  |
| j | 13,553 – 13,567 MHz | 42 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m | viz obr. 3 |
| j1 | 13,553 – 13,567 MHz | 60 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m | pouze rádiová identifikační zařízení (RFID) a nouzové výstražné systémy (EAS) – viz obr. 3 |
| k | 26,957 – 27,283 MHz | 42 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m |  |

- Kanálová rozteč není stanovena, může být použito celé příslušné pásmo.

- V případě stanic s vestavěnou nebo výrobcem předepsanou smyčkovou anténou s plochou mezi 0,05 m2 a 0,16 m2 je uvedená intenzita magnetického pole zmenšena o 10 × log(plocha/0,16 m2); v případě plochy smyčkové antény < 0,05 m2  je uvedená intenzita magnetického pole zmenšena o 10 dB.

- Harmonizovaná norma pro zařízení podle této přílohy je ČSN ETSI EN 300 330.

- Ke dni vydání tohoto všeobecného oprávnění je harmonizováno provozování ve všech členských státech EU (zařízení „třídy 1“) pro zařízení pracující v těchto pásmech: aa (pouze v pásmu 20,050–59,750 kHz), ab, ac (s omezením intenzity magn. pole), b, c (s omezením intenzity magn. pole), g.

Obr. 1 – Hodnoty intenzity magnetického pole ve vzdálenosti 10 m pro pásma aa až c 
	  (9–135 kHz)

Obr. 2 –	Hodnoty intenzity magnetického pole ve vzdálenosti 10 m pro pásma c, c1, c2  (119–148,5 MHz)

Obr. 3 – Hodnoty intenzity magnetického pole ve vzdálenosti 10 m pro pásma g, j, j1 (6,78 MHz a 13,56 MHz)

Příloha č. 9 ke všeobecnému oprávnění č. VO – R/10/XX.2005

Bezdrátové mikrofony

Aplikace bezdrátových mikrofonů jsou určeny jak pro profesionální tak i pro  spotřebitelské  využití.

- Základní technické údaje:

| ozn. | kmitočtové pásmo | výkon | kanálová rozteč |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 27,415 – 27,915 MHz | 10 mW e.r.p. | max. 50 kHz |
| b | 36,400 – 36,650 MHz | 10 mW e.r.p. | max. 50 kHz |
| c | 36,650 – 38,000 MHz | 2 mW e.r.p. | max. 50 kHz |
| d | 38,000 – 38,500 MHz | 10 mW e.r.p. | max. 200 kHz |
| e | 173,300 MHz | 50 mW e.r.p. | max. 75 kHz |
| f | 173,965 – 174,015 MHz | 2 mW e.r.p. | max. 50 kHz |
| g | 174 – 216 MHz | 10 mW; 50 mW e.r.p. pro nošení na těle | max. 200 kHz |
| h | 470 – 862 MHz | 10 mW; 50 mW e.r.p. pro nošení na těle | max. 200 kHz |
| i | 863,000 – 865,000 MHz | 10 mW e.r.p. | max. 200 kHz |

- Pásma c a f jsou určena pouze pro mikrofony pro nedoslýchavé.

- Pásma g a h jsou vyhrazena pro televizní vysílání. Bezdrátové mikrofony mohou být v těchto pásmech provozovány pouze za podmínek podružné služby, tzn. nesmí rušit příjem televizního signálu a nemají nárok na ochranu proti rušení televizním signálem.

- Harmonizované normy pro zařízení podle této přílohy jsou ČSN ETSI EN 300 422 (všechna pásma), ČSN ETSI EN 301 357 (pásmo i).

- Ke dni vydání tohoto všeobecného oprávnění je harmonizováno provozování ve všech členských státech EU (zařízení „třídy 1“) pro zařízení pracující v pásmu i.

Příloha č. 10 ke všeobecnému oprávnění č. VO – R/10/XX.2005

Rádiová identifikační zařízení

Mezi rádiová identifikační zařízení (Radio frequency identification applications, RFID) patří například zařízení pro automatickou identifikaci zboží, sledování pohybu prostředků, poplachové systémy, řízení svozu odpadu, osobní identifikaci, řízení vstupu, bezdotykové senzory, systémy na ochranu zboží, systémy lokalizace, přenosy dat do ručních terminálů a bezdrátových řídicích systémů.

- Základní technické údaje:

| ozn. | kmitočtové pásmo | výkon | kanálová rozteč | klíčovací poměr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a1 | 2446 – 2454 MHz | 500 mW e.i.r.p. | není stanovena | do 100 % |
| a2 | 2446 – 2454 MHz | 4 W e.i.r.p. | není stanovena | < 15 % v každé 200 ms periodě |
| b1 | 865–868 MHz 12) | 100 mW e.r.p. | 200 kHz | LBT 13) |
| b2 | 865,6–867,6 MHz | 2 W e.r.p. | 200 kHz | LBT 13) |
| b3 | 865,6–868 MHz | 500 mW e.r.p. | 200 kHz | LBT 13) |

- Pásmo a2 je určeno pouze pro použití uvnitř budov. Přitom musí být zajištěno, že intenzita pole ve vzdálenosti 10 m od budovy nesmí přesáhnout úroveň 500 mW e.i.r.p. V případě komplexu budov (například obchody v obchodní pasáži) musí být tato podmínka intenzity pole splněna ve vzdálenosti 10 m od hranice plochy náležející jednomu uživateli. Jako prostředek pro potlačení interferencí musí být použito technologie přeskoku kmitočtu (FHSS –Frequency hopping spread spectrum)

- Harmonizované normy pro zařízení podle této přílohy jsou ČSN ETSI EN 300 440 (pásma a1, a2), ČSN EN 302 208 (pásma b1, b2, b3).

Příloha č. 11 ke všeobecnému oprávnění č. VO – R/10/XX.2005

Lékařské implantáty

Tato kategorie zahrnuje rádiové části aktivních lékařských přístrojů, které jsou určeny k implantaci, a jejich periferních zařízení.

- Základní technické údaje:

| ozn. | kmitočtové pásmo | výkon | klíčovací poměr 14) | kanálová rozteč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 9 – 315 kHz | 30 dBµA/m /10 m | < 10 % | není stanovena 15) |
| b | 315 – 600 kHz | –5 dBµA/m /10 m | < 10 % | není stanovena 15) |
| c | 402 – 405 MHz | 25 µW e.r.p. | – | 25 kHz 16) |

- Pásmo b je určeno pro veterinární implantáty.

- Harmonizované normy pro zařízení podle této přílohy jsou ČSN ETSI EN 300 330 (pásma a a b), ČSN ETSI EN 301 839 (pásmo c).

- Ke dni vydání tohoto všeobecného oprávnění je harmonizováno provozování ve všech členských státech EU (zařízení „třídy 1“) pro zařízení pracující v pásmu c.

Příloha č. 12 ke všeobecnému oprávnění č. VO – R/10/XX.2005

Bezdrátové akustické aplikace

Bezdrátové sluchové aplikace zahrnují například bezdrátové reproduktory, bezdrátová sluchátka včetně sluchátek pro přenosné přehrávače a komunikační prostředky (například ve vozidlech), naslouchadla, pojítka na koncertech apod.

- Základní technické údaje:

| ozn. | kmitočtové pásmo | výkon | kanálová rozteč |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 863 – 865 MHz | 10 mW e.r.p. | analogové systémy: max. 300 kHz; digitální systémy: není stanovena, může být použito celé kmitočtové pásmo |
| b | 864,8 – 865,0 MHz | 10 mW e.r.p. | 50 kHz |
| c | 1795 – 1800 MHz | 20 mW | není stanovena, může být použito celé kmitočtové pásmo |

- V pásmu a nemohou být použita úzkopásmová hlasová zařízení (jako jsou zařízení pro monitorování dětí, hlasové dveřní systémy apod.).

- Pásmo b je určeno pro úzkopásmová hlasová zařízení (jako jsou zařízení pro monitorování dětí, hlasové dveřní systémy apod.).

- Harmonizované normy pro zařízení podle této přílohy jsou ČSN ETSI EN 301 357 (pásma a a c), ČSN ETSI EN 300 220 (pásmo b).

- Ke dni vydání tohoto všeobecného oprávnění je harmonizováno provozování ve všech členských státech EU (zařízení „třídy 1“) pro zařízení pracující v pásmu a.

Příloha č. 13 ke všeobecnému oprávnění č. VO – R/10/XX.2005

Dálkové ovládání akustických informačních zařízení pro nevidomé

Povelové stanice pro dálkové ovládání akustických informačních zařízení pro nevidomé slouží k dálkovému ovládání stacionárních akustických orientačních majáčků (AOM), případně digitálních hlasových majáčků (DHM) umístěných v orientačních bodech městské zástavby důležitých pro nevidomé, např. u vchodů do metra, zdravotnických zařízení, ústavů sociální péče, na autobusových a železničních nádražích, na letištích, nebo ke spuštění informačních systémů, umístěných v dopravních prostředcích městské hromadné dopravy.

- Základní technické údaje:

| Ozn. | Kmitočtové pásmo | Výkon | Kanálová rozteč | Max. doba trvání povelu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 86,790 MHz | 10 mW e.r.p. | 20 kHz | 100 ms |

- Harmonizovaná norma pro zařízení podle této přílohy je ČSN ETSI EN 300 220.

# Footnotes

1)	Za takovou stanici se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh před 1. 4. 2003.

2)	Klíčovací poměr (duty cycle) je podíl času, kdy vysílač vysílá na nosném kmitočtu, v rámci jedné hodiny.

3)	Kanálová rozteč není stanovena, pro přenos signálů může být použito celé uvedené kmitočtové pásmo.

4)	Toto pásmo může být použito také pro průmyslové, vědecké a lékařské aplikace (tzv. pásmo ISM), tj. využití rádiových kmitočtů pro jiné účely než je přenos informací, např. pro technologický ohřev, osvětlení, vaření, vědecké experimenty, atd. Škodlivá interference, která vzniká provozem těchto aplikací, musí být omezena na minimum.

5)	Celé kmitočtové pásmo může být také využíváno jako jeden kanál pro přenos dat s vysokou rychlostí.

6) 	S výkonem 8 W je možný přenos dat 1 Mbit/s v souladu s normou ES 200 674–1. S výkonem 2 W je možný přenos dat 500 kbit/s downlink a 250 kbit/s uplink v souladu s normou EN 200 674–1.

7) 	Pro kanálovou rozteč 5 MHz  jsou doporučeny kanály: 5797,5 MHz, 5802,5 MHz, 5807,5 MHz a 5812,5 MHz; pro kanálovou rozteč 10 MHz jsou doporučeny kanály: 5800 MHz a 5810 MHz.

8)	Klíčovací poměr (duty cycle) je podíl času, kdy vysílač vysílá na nosném kmitočtu, v rámci jedné hodiny.

9)	Celé kmitočtové pásmo může být rovněž použito jako jeden kanál pro přenos dat s vysokou rychlostí.

10) 	Doplňkově a přechodně nejdéle do 31. 12. 2005 lze použít také kanálovou rozteč 25 kHz.

11) 	Úroveň síly pole musí být klesající o 3 dB/oct na 30 kHz.

12)	Středy kanálů jsou 864,9 MHz + (0,2 MHz x číslo kanálu), kde čísla kanálů jsou pro pásmo b1: 1 až 15; pro pásmo b2: 4 až 13; pro pásmo b3: 4 až 15.

13)	Podmínkou je použití technologie LBT (Listen before talk) – vysílání pouze po vyžádání na základě příjmu.

14)	Klíčovací poměr (duty cycle) je podíl času, kdy vysílač vysílá na nosném kmitočtu, v rámci jedné hodiny.

15)	Pro přenos signálů může být použito celé uvedené kmitočtové pásmo.

16)	Pro dosažení větší šířky kanálu  mohou být sousední kanály  slučovány dohromady až do 300  kHz.