Český telekomunikační úřad	Praha 23. května 2005

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9	Č.j.: 23823/2005-613

N Á V R H

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako věcně příslušný orgán státní správy  podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“),  a na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 a k provedení § 9 odst. 2 zákona jako opatření obecné povahy vydává

všeobecné oprávnění č. VO – R/15/XX.2005

k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro řízení hraček a dálkové ovládání modelů v pásmech 13 MHz až 40 MHz.

# Článek 1

Úvodní ustanovení

Všeobecné oprávnění stanoví podmínky pro využívání rádiových kmitočtů a provozování vysílacích rádiových zařízení pro řízení hraček a dálkové ovládání modelů letadel, aut, lodí, apod. v pásmech 13 MHz až 40 MHz (dále jen „stanice“).

Toto všeobecné oprávnění opravňuje fyzické nebo právnické osoby fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „uživatel“) bez jakéhokoliv dalšího řízení u Úřadu 1).

# Článek 2

Podmínky

Všeobecné oprávnění platí na území České republiky.

- Stanice pracují na těchto kmitočtech:

| ozn. | provozní kmitočty | max. výkon | použití |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 13,560 MHz | 100 mW e.r.p. | všechny druhy stanic |
| b | 26,995; 27,045; 27,095; 27,145; 27,195 MHz | 100 m W e.r.p. |  |
| c | 35,000; 35,010; 35,020; 35,030; 35,040; 35,050; 35,060; 35,070; 35,080; 35,090; 35,100; 35,110; 35,120; 35,130; 35,140; 35,150; 35,160; 35,170; 35,180; 35,190; 35,200; 35,210; 35,220 MHz | 1 W e.r.p. | pouze pro modely letadel |
| d | 35,820; 35,830; 35,840; 35,850; 35,860; 35,870; 35,880; 35,890; 35,900; 35,910 MHz | 1 W e.r.p. |  |
| e | 40,665; 40,675; 40,685; 40,695; 40,715 MHz | 100 m W e.r.p. | všechny druhy stanic |
| f | 40,725; 40,735; 40,765; 40,775; 40,785; 40,815; 40,825; 40,835; 40,865; 40,875; 40,885; 40,915; 40,925; 40,935; 40,965; 40,975; 40,985 MHz | 1 W e.r.p. |  |

- Stanice nesmí být provozovány s přídavnými vysokofrekvenčními zesilovači ani být připojovány na jiná telekomunikační zařízení.

- Stanice mohou být vybaveny pouze anténou předepsanou výrobcem. Použití vnějších antén, které nejsou předepsány výrobcem, není povoleno.

- Provoz stanic podle tohoto všeobecného oprávnění nemá zajištěnou ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby, provozovanými na základě individuálního povolení, nebo i téže radiokomunikační služby provozovanými na základě tohoto všeobecného oprávnění. Veškeré kmitočty, na kterých jsou stanice provozovány na základě tohoto všeobecného oprávnění, jsou považovány za sdílené. Případné rušení provozovatelé stanic řeší vzájemnou dohodou. Rušení odstraní na své náklady, případně zastaví provoz ten provozovatel, který uvedl do provozu stanici způsobující rušení později.

- Toto všeobecné oprávnění se vztahuje pouze na stanice, které splňují požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení 2).

- Konstrukce stanic nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.

- Stanice podléhají výkonu státní kontroly elektronických komunikací podle § 113 zákona. Uživatelé musí umožnit pověřeným zaměstnancům Úřadu přístup ke stanicím za účelem kontroly a poskytnout odpovídající součinnost podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

- Pověření zaměstnanci Úřadu mohou v případě nedodržení předepsaných parametrů u jednotlivých stanic, nedodržení podmínek tohoto všeobecného oprávnění nebo při rušení rádiového provozu vydat uživatelům podle § 100 odst. 6 zákona rozhodnutí k odstranění závad nebo v odůvodněných případech předběžné opatření k okamžitému odstavení zdroje rušení.

- Harmonizované normy pro zařízení podle tohoto všeobecného oprávnění je ČSN ETSI EN 300 220, ČSN ETSI EN 300 113.

# Článek 3

Závěrečná ustanovení

- Dnem účinnosti tohoto všeobecného oprávnění se zrušuje generální licence 
č. GL–15/R/2001, č.j. 13189/2001–613, ze dne 3. září 2001.

- Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

- Toto opatření obecné povahy platí do 31. prosince 2010.

# Footnotes

1)	Toto všeobecné oprávnění vychází z těchto rozhodnutí Evropského radiokomunikačního výboru (ERC) Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT): č. ERC/DEC/(01)10 ze dne 12. 3. 2001, o harmonizovaných kmitočtech, technických charakteristikách a výjimce z individuálního povolování pro zařízení krátkého dosahu užívaná pro ovládání modelů a provozovaná na kmitočtech 26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,095 MHz, 27,145 MHz a 27,195 MHz; č. ERC/DEC/(01)11 ze dne 12.3.2001, o harmonizovaných kmitočtech, technických charakteristikách a výjimce z individuálního povolování pro zařízení krátkého dosahu užívaná pro ovládání modelů letadel a provozovaná v kmitočtovém pásmu 34,995-35,225 MHz; č. ERC/DEC/(01)12  ze dne 12. 3. 2001, o harmonizovaných kmitočtech, technických charakteristikách a výjimce z individuálního povolování pro zařízení krátkého dosahu užívaná pro ovládání modelů a provozovaná na kmitočtech 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz a 40,695 MHz.

2)	Za takové stanice se považují rovněž stanice, u nichž Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tyto stanice byly uvedeny na trh před 1. 4. 2003.