Český telekomunikační úřad	Praha 20. května 2005

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9	Č.j.: 22265/2005-613

N Á V R H

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako věcně příslušný orgán státní správy  podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“),  a na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 a k provedení § 9 odst. 2 zákona jako opatření obecné povahy vydává

všeobecné oprávnění

č. VO – R/1/XX.2005

k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a UMTS.

# Článek 1

Úvodní ustanovení

Všeobecné oprávnění stanoví podmínky pro provozování vysílacích rádiových zařízení pozemní pohyblivé služby, která jsou součástí uživatelských terminálů sítí GSM 1) a UMTS 2) (dále jen „terminál“) fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „uživatel“) v sítích, jejichž provozovatelům bylo vydáno individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, bez jakéhokoliv dalšího řízení u Úřadu. 3)

# Článek 2

Podmínky

- Všeobecné oprávnění platí na území České republiky.4)

- Terminály pracují na kmitočtech, které jsou přiděleny provozovatelům sítí individuálním oprávněním, v těchto kmitočtových pásmech:

| ozn. | typ sítě | kmitočtové pásmo – vysílání | kmitočtové pásmo – příjem | pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | GSM 900 | 880–915 MHz | 925–960 MHz |  |
| b | GSM 1800 | 1710–1785 MHz | 1805–1880 MHz |  |
| c | UMTS | 1900–1920 MHz | 5) |
| d | UMTS | 1920–1980 MHz | 2110–2170 MHz | 5) |
| e | UMTS | 2010–2025 MHz | 5) |

- Provoz v přímém módu (DMO) není povolen.

- Toto všeobecné oprávnění se vztahuje pouze na terminály, které splňují požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení. 6)

- Konstrukce terminálů nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.

- Terminály mohou být použity i jako stacionární – pevně zabudované do různých ústředen, GSM bran, apod., popřípadě mohou být připojeny na vnější anténu.

- Terminály podléhají výkonu státní kontroly elektronických komunikací podle § 113 zákona. Uživatelé musí umožnit pověřeným zaměstnancům Úřadu přístup k terminálům za účelem kontroly a poskytnout odpovídající součinnost podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

- Pověření zaměstnanci Úřadu mohou v případě nedodržení předepsaných parametrů u jednotlivých terminálů, nedodržení podmínek tohoto všeobecného oprávnění nebo při rušení rádiového provozu vydat uživatelům podle § 100 odst. 6 zákona rozhodnutí k odstranění závad nebo v odůvodněných případech předběžné opatření k okamžitému odstavení zdroje rušení.

- Povinnosti uživatelů – účastníků veřejných mobilních telekomunikačních sítí vůči provozovatelům těchto sítí nejsou tímto všeobecným oprávněním dotčeny.

- Harmonizované normy pro zařízení podle tohoto všeobecného oprávnění jsou ČSN EN 301 419 (pásma a, b), ČSN EN 301 511 (pásma a, b), ČSN ETSI EN 301 908 (pásma c, d, e).

- Ke dni vydání tohoto všeobecného oprávnění je harmonizováno provozování ve všech členských státech EU (zařízení „třídy 1“) pro zařízení pracující v pásmech a, b.

# Článek 3

Závěrečná ustanovení

- Dnem účinnosti tohoto všeobecného oprávnění se zrušují generální licence: 
č. GL–1/R/2000, č.j. 502375/2000–613, ze dne 6. září 2000, ve znění změny č. 1, č.j. 5373/2002–01–613, ze dne 31. května 2002, a změny č. 2, č.j. 19151/2004–613, ze dne 23. září 2004; č. GL–41/R/2002, č.j. 5041/2002-613, ze dne 31. května 2002.

- Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

- Toto opatření obecné povahy platí do 31. prosince 2015.

# Footnotes

1)	GSM – Global System for Mobile Communications, Globální systém pro mobilní komunikace; síť GSM 1800 je známa také pod značením DCS 1800.

2)	UMTS – Universal Mobile Telecommunication Service, Univerzální mobilní telekomunikační systém (též se používá značení IMT-2000 [International Mobile Telecommunications, Mezinárodní pohyblivé telekomunikace])

3)	Toto všeobecné oprávnění vychází z  těchto rozhodnutí Evropského radiokomunikačního výboru (dále jen „ERC“) Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (dále jen „CEPT“): č. ERC/DEC/(98)20 ze dne 23. 11. 1998 o výjimce z  individuálního povolování mobilních terminálů GSM; č. ERC/DEC/(98)21 ze dne 23.11. o výjimce z individuálního povolování mobilních terminálů DCS 1800 (známých též jako GSM 1800); č. ERC/DEC/(00)06 ze dne 19. 10. 2000 o globální cirkulaci,  používání a povolování pozemních a družicových pohyblivých  terminálů IMT-2000.

4)	Státní příslušníci České republiky mohou během svého pobytu na území těch členských zemí CEPT, které se zavázaly přistoupit k rozhodnutím ERC č. ERC/DEC/(95)01 ze dne 1. 12. 1995 o volném pohybu rádiových zařízení v členských zemích CEPT; č. ERC/DEC/(97)11 ze dne 5.12.1997 o volném pohybu a užívání mobilních terminálů DCS 1800 v členských zemích CEPT, rozšiřující oblast aplikací ERC/DEC/(95)01, dovézt a používat tyto terminály bez povolení povolujícím orgánem příslušného státu. Seznam zemí, které přistoupily k těmto rozhodnutím, a další informace jsou k dispozici na internetové adrese www.ero.dk.

5)	Přidělení kmitočtových pásem vychází z rozhodnutí ERC CEPT: č. ERC/DEC/(97)07 ze dne 30. 6. 1997 o kmitočtových pásmech pro zavádění univerzálního mobilního telekomunikačního systému (UMTS); č. ERC/DEC/(99)25 ze dne 29. 11. 1999 o harmonizovaném využívání spektra pro zemský provoz Univerzálního pohyblivého telekomunikačního systému (UMTS) v kmitočtových pásmech 1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz a 2110–2170 MHz; č. ERC/DEC/(00)01 ze dne 28. 3. 2000, rozšiřující rozhodnutí ERC/DEC/(97)07 o kmitočtových pásmech pro zavedení zemského provozu Univerzálního pohyblivého telekomunikačního systému (UMTS).

6)	Za takové terminály se považují rovněž terminály, u nichž Úřad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tyto terminály byly uvedeny na trh před 1. 4. 2003.