Český telekomunikační úřad	Praha 23. května 2005

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9	Č.j.: 23830/2005-613

N Á V R H

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako věcně příslušný orgán státní správy  podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“),  a na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 a k provedení § 9 odst. 2 zákona jako opatření obecné povahy vydává

všeobecné oprávnění č. VO – R/20/2005

k provozování širokopásmových digitálních vysílacích rádiových zařízení 
v pásmech 400 MHz až 900 MHz.

# Článek 1

Úvodní ustanovení

Všeobecné oprávnění stanoví podmínky pro provozování širokopásmových digitálních vysílacích rádiových zařízení pozemní pohyblivé služby, která jsou součástí uživatelských terminálů rádiových sítí v kmitočtových pásmech 400 MHz až 900 MHz (dále jen „terminál“) fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „uživatel“) v sítích, jejichž provozovatelům bylo vydáno individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, bez jakéhokoliv dalšího řízení u Úřadu.

# Článek 2

Podmínky

- Všeobecné oprávnění platí na území České republiky.

- Terminály pracují na kmitočtech, které jsou přiděleny provozovateli základnových stanic individuálním oprávněním, v těchto kmitočtových pásmech:

| ozn. | kmitočtové pásmo |
| --- | --- |
| a | 410–430 MHz |
| b | 450–470 MHz |
| c | 870–876 MHz / 915–921 MHz |

- Maximální výkon je:

- 2 W e.r.p. pro terminály pracující s šířkou rádiového kanálu 200 kHz;

- 1 W e.r.p. pro terminály pracující s šířkou rádiového kanálu > 200 kHz.

Tyto hodnoty musí být dodrženy při libovolné kombinaci výstupního výkonu terminálu a použité antény. Další technické parametry jsou určeny provozovatelům sítí individuálním oprávněním.

- Terminály nejsou provozovány s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu ani s převaděči.

- Terminály nesmí působit škodlivé rušení úzkopásmovým radiokomunikačním službám, technologiím a aplikacím, jež jsou v pásmu nebo v okolních pásmech provozovány. Terminály nemohou vyžadovat ochranu před provozem těchto aplikací. Případné rušení uživatel odstraní na své náklady, případně zastaví provoz.

- Toto všeobecné oprávnění se vztahuje pouze na terminály, které splňují požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení 1).

- Konstrukce terminálů nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.

- Terminály podléhají výkonu státní kontroly elektronických komunikací podle § 113 zákona. Uživatelé terminálů musí umožnit pověřeným zaměstnancům Úřadu přístup k terminálům za účelem kontroly a poskytnout odpovídající součinnost podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

- Pověření zaměstnanci Úřadu mohou v případě nedodržení předepsaných parametrů u jednotlivých terminálů, nedodržení podmínek tohoto všeobecného oprávnění nebo při rušení rádiového provozu vydat uživatelům podle § 100 odst. 6 zákona rozhodnutí k odstranění závad nebo v odůvodněných případech předběžné opatření k okamžitému odstavení zdroje rušení.

- Povinnosti uživatelů terminálů – účastníků rádiových sítí vůči provozovatelům těchto sítí nejsou tímto všeobecným oprávněním dotčeny.

- Harmonizovaná norma pro zařízení podle tohoto všeobecného oprávnění je ČSN ETSI EN 303 035.

# Článek 3

Závěrečná ustanovení

- Dnem účinnosti tohoto všeobecného oprávnění se zrušuje generální licence: č. GL–45/R/2004, č.j. 17242/2004–613, ze dne 6. září 2004.

- Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

- Toto opatření obecné povahy platí do 31. 12. 2010.

# Footnotes

1)	Za takové terminály se považují rovněž terminály, u nichž Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tyto terminály byly uvedeny na trh před 1. 4. 2003.