Český telekomunikační úřad	Praha 23. května 2005

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9	Č.j.: 23811/2005-613

N Á V R H

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako věcně příslušný orgán státní správy  podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“),  a na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 a k provedení § 9 odst. 2 zákona jako opatření obecné povahy vydává

všeobecné oprávnění č. VO – R/3/XX.2005

k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446.

# Článek 1

Úvodní ustanovení

Všeobecné oprávnění stanoví podmínky pro využívání rádiových kmitočtů a provozování vysílacích rádiových zařízení pozemní pohyblivé služby, která jsou součástí zařízení PMR 446  (dále jen „stanice“) fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „uživatel“) bez jakéhokoliv dalšího řízení u Úřadu 1).

# Článek 2

Podmínky

- Všeobecné oprávnění platí na území České republiky 2).

- Stanice jsou určeny pro hlasovou komunikaci na krátkou vzdálenost.

- Stanice pracují s těmito technickými parametry:

| kmitočtové pásmo: | 446,0–446,1 MHz (střed 1. kanálu 446,00625 MHz) |
| --- | --- |
| druh provozu: | simplex |
| maximální povolený výkon: | 500 mW e.r.p. |
| kanálová rozteč: | 12,5 kHz |
| typ antény: | integrální |

- Provoz stanic podle tohoto všeobecného oprávnění nemá zajištěnou ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby, provozovanými na základě individuálního povolení, nebo i téže radiokomunikační služby provozovanými na základě tohoto všeobecného oprávnění. Veškeré kmitočty, na kterých jsou stanice provozovány na základě tohoto všeobecného oprávnění, jsou považovány za sdílené. Případné rušení provozovatelé stanic řeší vzájemnou dohodou. Rušení odstraní na své náklady, případně zastaví provoz ten provozovatel, který uvedl do provozu stanici způsobující rušení později.

- Toto všeobecné oprávnění se vztahuje pouze na stanice, které splňují požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení 3).

- Konstrukce stanic nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.

- Stanice podléhají výkonu státní kontroly elektronických komunikací podle § 113 zákona. Uživatelé musí umožnit pověřeným zaměstnancům Úřadu přístup ke stanicím za účelem kontroly a poskytnout odpovídající součinnost podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

- Pověření zaměstnanci Úřadu mohou v případě nedodržení předepsaných parametrů u jednotlivých stanic, nedodržení podmínek tohoto všeobecného oprávnění nebo při rušení rádiového provozu vydat uživatelům podle § 100 odst. 6 zákona rozhodnutí k odstranění závad nebo v odůvodněných případech předběžné opatření k okamžitému odstavení zdroje rušení.

- Harmonizovaná norma pro zařízení podle tohoto všeobecného oprávnění je ČSN ETSI EN 300 296.

# Článek 3

Závěrečná ustanovení

- Dnem účinnosti tohoto všeobecného oprávnění se zrušuje generální licence 
č. GL–3/R/2000, č.j. 502377/2000–613, ze dne 6. září 2000, ve znění změny č. 1, č.j. 5373/2002–03–613, ze dne 31. května 2002.

- Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

- Toto opatření obecné povahy platí do 31. prosince 2015.

# Footnotes

1)	Toto všeobecné oprávnění vychází z rozhodnutí Evropského radiokomunikačního výboru (dále jen „ERC“) Evropské konference poštovních a  telekomunikačních správ (dále jen „CEPT“) č. ERC/DEC/(98)26 ze dne 23. 11. 1998, o vyjmutí zařízení PMR 446 z režimu individuálního povolování.

2)	Státní příslušníci České republiky mohou během svého pobytu na území těch členských zemí CEPT, které se zavázaly přistoupit k rozhodnutí ERC č. ERC/DEC/(98)27 ze dne 23. 11. 1998, o volném pohybu a užívání zařízení PMR 446 v členských zemích CEPT, rozšiřující oblast aplikací ERC/DEC/(95)01, dovézt a používat tyto terminály bez povolení povolujícím orgánem příslušného státu. Seznam zemí, které přistoupily k těmto rozhodnutím, a další informace jsou k dispozici na internetové adrese www.ero.dk.

3)	Za takové stanice se považují rovněž stanice, u nichž Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tyto stanice byly uvedeny na trh před 1. 4. 2003.