Český telekomunikační úřad	Praha 23. května 2005

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9	Č.j.: 23813/2005-613

N Á V R H

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako věcně příslušný orgán státní správy  podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“),  a na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 a k provedení § 9 odst. 2 zákona jako opatření obecné povahy vydává

všeobecné oprávnění č. VO – R/5/XX.2005

k provozování účastnických terminálů rádiových sítí standardů TETRA a TETRAPOL.

# Článek 1

Úvodní ustanovení

Všeobecné oprávnění stanoví podmínky pro provozování vysílacích rádiových zařízení, která jsou součástí účastnických terminálů rádiových sítí standardů TETRA a TETRAPOL (dále jen „terminál“) fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „uživatel“) v sítích, jejichž provozovatelům bylo vydáno individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, bez jakéhokoliv dalšího řízení u Úřadu 1).

# Článek 2

Podmínky výkonu

- Všeobecné oprávnění platí na území České republiky 2).

- Terminály pracují na kmitočtech, které jsou přiděleny provozovateli základnových stanic individuálním oprávněním, v těchto kmitočtových pásmech:

| ozn. | standard | kmitočtové pásmo – vysílání | kmitočtové pásmo – příjem | další podmínky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | TETRAPOL, TETRA | 380–385 MHz | 390–395 MHz | jen pro integrovaný záchranný systém (IZS) |
| b | TETRA | 410–415 MHz | 420–425 MHz |  |

- Provoz stanic v přímém módu (DMO – Direct Mode Operation) je možný pouze v pásmech 380,0–380,3 a 390,0–390,3 MHz.

- Toto všeobecné oprávnění se vztahuje pouze na terminály, které splňují požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení 3).

- Konstrukce terminálů nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.

- Terminály podléhají výkonu státní kontroly elektronických komunikací podle § 113 zákona. Uživatelé musí umožnit pověřeným zaměstnancům Úřadu přístup k terminálům za účelem kontroly a poskytnout odpovídající součinnost podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

- Pověření zaměstnanci Úřadu mohou v případě nedodržení předepsaných parametrů u jednotlivých terminálů, nedodržení podmínek tohoto všeobecného oprávnění nebo při rušení rádiového provozu vydat uživatelům podle § 100 odst. 6 zákona rozhodnutí k odstranění závad nebo v odůvodněných případech předběžné opatření k okamžitému odstavení zdroje rušení.

- Povinnosti uživatelů – účastníků rádiových sítí vůči provozovatelům těchto sítí nejsou tímto všeobecným oprávněním dotčeny.

- Harmonizované normy pro zařízení podle tohoto všeobecného oprávnění jsou ČSN ETSI EN 300 113 (pásmo a), ČSN ETSI EN 303 035 (pásma a, b).

- Ke dni vydání tohoto všeobecného oprávnění je harmonizováno provozování ve všech členských státech EU (zařízení „třídy 1“) pro zařízení pracující v pásmu a bez přímého módu (DMO).

# Článek 3

Závěrečná ustanovení

- Dnem účinnosti tohoto všeobecného oprávnění se zrušuje generální licence 
č. GL–19/R/2000, č.j. 502457/2000–613, ze dne 6. září 2000, ve znění změny č. 1, č.j. 5373/2002–18–613, ze dne 31. května 2002.

- Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

- Toto opatření obecné povahy platí do 31. prosince 2010.

# Footnotes

1)	Toto všeobecné oprávnění vychází pro standard TETRA z rozhodnutí Evropského radiokomunikačního výboru (dále jen „ERC“) Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (dále jen „CEPT“) č. ERC/DEC/(99)02 ze dne 10. 3. 1999, o vyjmutí pohyblivých terminálů TETRA z režimu individuálního povolování.

2)	Státní příslušníci České republiky mohou během svého pobytu na území těch členských zemí CEPT, které se zavázaly přistoupit k rozhodnutí ERC č. ERC/DEC/(99)03 ze dne 10. 3. 1999, volném pohybu a užívání občanských terminálů v pozemní pohyblivé službě hromadných rádiových sítí systému TETRA, dovézt a používat tyto terminály bez povolení povolujícím orgánem příslušného státu. Seznam zemí, které přistoupily k těmto rozhodnutím, a další informace jsou k dispozici na internetové adrese www.ero.dk.

3)	Za takové terminály se považují rovněž terminály, u nichž Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tyto terminály byly uvedeny na trh před 1. 4. 2003.