Český telekomunikační úřad	Praha 23. května 2005

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9	Č.j.: 23814/2005-613

N Á V R H

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako věcně příslušný orgán státní správy  podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“),  a na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 a k provedení § 9 odst. 2 zákona jako opatření obecné povahy vydává

všeobecné oprávnění č. VO – R/6/XX.2005

k provozování terminálů sítí pozemní pohyblivé služby v pásmu 450 MHz (tzv. hromadných rádiových sítí).

# Článek 1

Úvodní ustanovení

Všeobecné oprávnění stanoví podmínky pro provozování vysílacích rádiových zařízení (dále jen „terminál“) sloužících k poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím veřejných a neveřejných rádiových sítí pozemní pohyblivé služby v pásmu 450 MHz (tzv. hromadných rádiových sítí) fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „uživatel“) v sítích, jejichž provozovatelům bylo vydáno individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, bez jakéhokoliv dalšího řízení u Úřadu.

# Článek 2

Podmínky

- Všeobecné oprávnění platí na území České republiky.

- terminály pracují na kmitočtech, které jsou přiděleny provozovatelům sítí individuálním oprávněním, v tomto kmitočtovém pásmu:

| kmitočtové pásmo: | 455,74 – 457,38 / 465,74 – 467,38 MHz |
| --- | --- |
| druh provozu: | duplex 10 MHz |

- Maximální povolený výkon terminálů je 10 W e.r.p.

- Provoz terminálů v přímém módu (DMO) není povolen.

- Všeobecné oprávnění se vztahuje na pohyblivé terminály a dále i na nepohyblivé terminály, které jsou uživatelskými koncovými zařízeními hromadných rádiových sítí, a jejichž maximální efektivní výška antény vypočtená metodou CCIR 1–15 je nejvýše 30 m.

- Všeobecné oprávnění se vztahuje pouze na terminály, které splňují požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení 1).

- Konstrukce terminálů nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.

- Terminály podléhají výkonu státní kontroly elektronických komunikací podle § 113 zákona. Uživatelé musí umožnit pověřeným zaměstnancům Úřadu přístup k terminálům za účelem kontroly a poskytnout odpovídající součinnost podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

- Pověření zaměstnanci Úřadu mohou v případě nedodržení předepsaných parametrů u jednotlivých terminálů, nedodržení podmínek tohoto všeobecného oprávnění nebo při rušení rádiového provozu vydat uživatelům podle § 100 odst. 6 zákona rozhodnutí k odstranění závad nebo v odůvodněných případech předběžné opatření k okamžitému odstavení zdroje rušení.

- Povinnosti uživatelů – účastníků hromadných rádiových sítí vůči provozovatelům těchto sítí nejsou tímto všeobecným oprávněním dotčeny.

- Harmonizované normy pro zařízení podle tohoto všeobecného oprávnění jsou ČSN ETSI EN 300 086, ČSN ETSI EN 300 113, ČSN ETSI EN 300 219.

# Článek 3

Závěrečná ustanovení

- Dnem účinnosti tohoto všeobecného oprávnění se zrušuje generální licence 
č. GL–20/R/2000, č.j. 502458/2000–613, ze dne 6. září 2000, ve znění změny č. 1, č.j. 5373/2002–19–613, ze dne 31. května 2002.

- Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

- Toto opatření obecné povahy platí do 31. prosince 2010.

# Footnotes

1)	Za takové terminály se považují rovněž terminály, u nichž Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tyto terminály byly uvedeny na trh před 1. 4. 2003.