NÁVRH

Praha      června 2007

Čj. 33 017/2007-613

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 9 zákona vydává opatřením obecné povahy

všeobecné oprávnění č. VO-R/3/XX.2007-Y

k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446

# Článek 1

Úvodní ustanovení

Podmínky provozování přístrojů 1), 2) vztahující se na využívání rádiových kmitočtů a provozování vysílacích rádiových zařízení pozemní pohyblivé služby, která jsou součástí zařízení PMR 446 3) včetně digitálního systému PMR 446 4) (dále jen „stanice“), fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „uživatel“), stanoví zákon a toto všeobecné oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona a v souladu s Rozhodnutími CEPT 5).

# Článek 2

Konkrétní podmínky

Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. n) zákona jsou:

- stanici lze provozovat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů;

- za stanici podle tohoto všeobecného oprávnění se považuje i stanice povolená v těch členských zemích CEPT, které přistoupily k rozhodnutí ERC č. ERC/DEC/(98)27 ze dne 23. 11. 1998, o volném pohybu a užívání zařízení PMR 446 v členských zemích CEPT, rozšiřující oblast aplikací ERC/DEC/(95)01 6);

- stanice mohou být pouze v ručním přenosném provedení;

- technické parametry stanic jsou:

| Kmitočtové pásmo | 446,0–446,1 MHz | 446,1–446,2 MHz |
| --- | --- | --- |
| Druh modulace | analogová | digitální |
| Vyzářený výkon | maximálně 500 mW e.r.p. |
| Kanálová rozteč | 12,5 kHz | 6,25 kHz nebo 12,5 kHz |
| Doba zaklíčování („Time-out time“ 7) | — | maximálně 180 s |
| Typ antény | integrální (pevně spojená se stanicí) |
| Druh provozu | simplex, pouze hlasová komunikace | — |

- stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech;

- provoz stanice nemá zajištěnu ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby provozovanými na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, nebo jinými stanicemi téže služby. Případné rušení uživatelé řeší vzájemnou dohodou;

- stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.

# Článek 3

Závěrečné ustanovení

Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh přede dnem 1. dubna 2003.

# Článek 4

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se všeobecné oprávnění č. VO-R/3/07.2005-16, čj. 30045/2005-613, ze dne 20. července 2005, zveřejněné v částce 10/2005 Telekomunikačního věstníku.

# Článek 5

Účinnost

Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem … června 2007.

Odůvodnění

Úřad vydává k provedení § 9 zákona všeobecné oprávnění č. VO-R/3/XX.2007­Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446 (dále jen „všeobecné oprávnění“).

Všeobecné oprávnění vychází z principů zakotvených v zákoně, z kmitočtových plánů a harmonizačních záměrů Evropských společenství a nahrazuje původní všeobecné oprávnění zrušené článkem 4 všeobecného oprávnění.

V článku 2 jsou uvedeny podmínky provozování zařízení PMR 446. Tyto podmínky vycházejí z rozhodnutí Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT), ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/5/ES, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody, jakož i z požadavků vyplývajících z výkonu správy rádiového spektra. Tato ustanovení ve smyslu článku 3 nebrání provozu zařízení, uvedených na trh před účinností všeobecného oprávnění.

Po vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/3/07.2005-16 vydal Evropský radiokomunikační výbor Rozhodnutí č. ECC/DEC/(05)12 ze dne 28. října 2005, o harmonizovaných kmitočtech, technických charakteristikách, vyjmutí z individuálního povolování a volném pohybu digitálního systému PMR 446 provozovaného v kmitočtovém pásmu 446,1–446,2 MHz. Za účelem implementace tohoto rozhodnutí vydává Úřad všeobecné oprávnění č. VO-R/3/XX.2007­Y, v němž jsou oproti původnímu všeobecnému oprávnění VO-R/3/07.2005-16 doplněny podmínky využívání pásma 446,1–446,2 MHz.

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh všeobecného oprávnění a výzvu k uplatnění připomínek k návrhu opatření na diskusním místě dne … května 2007.

V rámci veřejné konzultace Úřad během 30 dnů obdržel / neobdržel připomínky. …

za Radu Českého telekomunikačního úřadu:

PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

předseda Rady

Českého telekomunikačního úřadu

# Footnotes

1)	§ 73 až 75 zákona.

2)	ČSN ETSI EN 300 113 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru),	
ČSN ETSI EN 300 296 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči.	
ČSN ETSI EN 301 166 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Pozemní mobilní služba – Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem.

3)	Zkratka PMR označuje soukromé pohyblivé rádiové spoje a sítě, anglicky Private Mobile Radio.

4) Digitální systém PMR 446 bývá též označován jako dPMR 446 nebo DMR 446.

5)	Toto všeobecné oprávnění vychází z rozhodnutí Evropského radiokomunikačního výboru (dále jen „ERC“) Evropské konference poštovních a  telekomunikačních správ (dále jen „CEPT“) č. ERC/DEC/(98)26 ze dne 23. listopadu 1998, o vyjmutí zařízení PMR 446 z režimu individuálního povolování a č. ECC/DEC/(05)12 ze dne 28. října 2005, o harmonizovaných kmitočtech, technických charakteristikách, vyjmutí z individuálního povolování a volném pohybu digitálního systému PMR 446 provozovaného v kmitočtovém pásmu 446,1–446,2 MHz.

6)	Seznam zemí, které přistoupily k těmto rozhodnutím, a další informace jsou k dispozici na internetové adrese www.ero.dk.

7)	Time-out časovač je definován v ETSI TS 102 490 V1.1.1, kap. 10.3 jako časovač trvání volání, kterým musí být vybavena ruční přenosná stanice, a který omezuje jednotlivá volání. Při stisknutí tlačítka volání se nastaví na předepsanou hodnotu 180 sekund a odpočítává k nule. Po vypršení času stanice ukončí vysílání a nezačne znovu vysílat, dokud není opětovně stisknuto tlačítko volání.