NÁVRH

Praha  … 2008

Čj. 89 287/2008-613

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 9 zákona vydává opatřením obecné povahy

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/XX.2008-Y

k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a IMT / UMTS.

# Článek 1

Úvodní ustanovení

Podmínky provozování přístrojů 1), 2) vztahující se na provozování vysílacích rádiových zařízení pozemní pohyblivé služby, která jsou součástí uživatelských terminálů sítí GSM 3) a IMT / UMTS 4) (dále jen „terminál“), fyzickými nebo právnickými osobami v sítích, jejichž provozovatelům bylo vydáno individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, stanoví zákon a toto všeobecné oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona 5).

# Článek 2

Konkrétní podmínky

Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. n) zákona jsou:

- terminál lze provozovat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů;

- za terminál podle tohoto všeobecného oprávnění se považuje i terminál povolený v těch členských zemích CEPT, které přistoupily k rozhodnutím ERC č. ERC/DEC/(95)01 ze dne 1. 12. 1995 o volném pohybu rádiových zařízení v členských zemích CEPT a č. ERC/DEC/(97)11 ze dne 5. 12. 1997 o volném pohybu a užívání mobilních terminálů DCS 1800 v členských zemích CEPT, rozšiřující oblast aplikací ERC/DEC/(95)01 6);

- terminály využívají kmitočty, které jsou přiděleny provozovatelům sítí individuálním oprávněním, v těchto kmitočtových pásmech:

| Typ sítě | Kmitočtové pásmo – vysílání | Kmitočtové pásmo – příjem | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| GSM 900 | 880–915 MHz | 925–960 MHz |  |
| GSM 1800 | 1710–1785 MHz | 1805–1880 MHz | 7) 8) |
| UMTS | 1900–1920 MHz | 9) |
|  | 1920–1980 MHz | 2110–2170 MHz |  |
|  | 2010–2025 MHz |  |
| přístupová | 2500–2570 MHz | 2620–2690 MHz | 10) 11) |
|  | 2570–2620 MHz |  |

- terminály nesmí být provozovány v přímém módu (DMO – Direct Mode Operation);

- terminál nesmí být elektricky ani mechanicky měněn;

- terminál může být použit i jako stacionární – pevně zabudovaný do různých ústředen, GSM bran, apod., popřípadě může být připojen na vnější anténu;

- terminál nesmí být použit pro propojení veřejných sítí elektronických komunikací;

- technické požadavky na terminály v sítích MCA stanoví Příloha č. 1;

- v pásmu 2500–2690 MHz lze v souladu s rozhodnutím Evropské komise 11) provozovat pevné, nomádické nebo pohyblivé terminály v technologicky nevymezených přístupových sítích, zajišťujících přístup ke službám elektronických komunikací.

# Článek 3

Závěrečné ustanovení

Za terminál, který splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů, se považuje rovněž terminál, u kterého Úřad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento terminál byl uveden na trh před dnem 1. dubna 2003.

# Článek 4

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se všeobecné oprávnění č. VO-R/1/07.2005-14 k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a UMTS ze dne 20. července 2005, zveřejněné v částce 10/2005 Telekomunikačního věstníku.

# Článek 5

Účinnost

Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem … 2008.

Odůvodnění

Úřad vydává k provedení § 9 zákona všeobecné oprávnění č. VO-R/1/XX.2008­Y k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a IMT / UMTS (dále jen „všeobecné oprávnění“).

Všeobecné oprávnění vychází z principů zakotvených v zákoně, z kmitočtových plánů a harmonizačních záměrů Evropských společenství a nahrazuje všeobecné oprávnění č. VO-R/1/07.2005-14 zrušené článkem 4 všeobecného oprávnění. Terminály, které splňují požadavky nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů, mohou být používány na území České republiky bez dalšího povolení. Stejně tak mohou být používány na území členských zemí Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT), které přistoupily k rozhodnutím ERC o volném pohybu a užívání těchto terminálů.

V článku 2 jsou uvedeny podmínky provozování terminálů GSM a IMT / UMTS. Tyto podmínky vycházejí z rozhodnutí CEPT a ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/5/ES, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody, jakož i z požadavků vyplývajících z výkonu správy rádiového spektra. Tato ustanovení ve smyslu článku 3 nebrání provozu zařízení uvedených na trh před účinností všeobecného oprávnění. Články 4 a 5 stanoví účinnost všeobecného oprávnění a zrušují všeobecné oprávnění č. VO-R/1/07.2005-14.

Po vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/1/07.2005-14 vydala Evropská komise Rozhodnutí Evropské komise č. 2008/294/ES ze dne 7. dubna 2008, o harmonizovaných podmínkách využívání spektra pro provozování mobilních komunikačních služeb v letadlech (služeb MCA) ve Společenství. Evropský radiokomunikační výbor dále vydal dne 18. března 2005 rozhodnutí EPT/ECC/DEC/(05)05 o harmonizovaném využívání spektra pro 
IMT-2000 / UMTS systémy provozovanými v pásmu 2500–2690 MHz. Za účelem implementace těchto rozhodnutí EK a doporučení CEPT a v souvislosti s připravovaným zavedením sítí IMT / UMTS v pásmu 2,6 GHz v ČR provedl Úřad ve smyslu § 12 zákona v tomto všeobecném oprávnění následující změny oproti všeobecnému oprávnění 
č. VO-R/1/07.2005-14:

1. V tabulce v čl. 2 bod c) byla doplněna kmitočtová pásma 2500–2570 / 2620–2690 MHz a 2570–2620 MHz; v souvislosti s tím byl v čl. 2 doplněn bod i).

2. V tabulce v čl. 2 bod c) byly doplněny poznámky 7) a 8), týkající se provozování terminálů v sítích MCA; v souvislosti s tím byl v čl. 2 doplněn bod h).

3. Ke všeobecnému oprávnění byla přidána příloha č. 1, stanovující technické požadavky na terminály v sítích MCA.

***

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě Úřad zveřejnil dne … 2008 návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/1/XX.2008­Y k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a IMT / UMTS, a výzvu k podávání připomínek na diskusním místě.

V rámci veřejné konzultace Úřad během 30 dnů obdržel / neobdržel připomínky …

za Radu Českého telekomunikačního úřadu:

PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

předseda Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Příloha č. 1 k VO-R/1/XX.2008-Y

Technické požadavky na terminály v sítích MCA

- Terminály jsou provozovány v kmitočtovém pásmu 1710–1785 / 1805–1880 MHz.

- Terminály jsou provozovány ve výšce minimálně 3000 m nad zemí.

- Výstupní výkon terminálů je omezen prostřednictvím základnové stanice v letadle (BTS) na úroveň 0 dBm ve všech fázích komunikace, včetně počátečního přístupu.

- Terminály se nacházejí na palubě letadla registrovaného v České republice.

- Ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon (e.i.r.p.) vně letadla, pocházející z terminálu vysílajícího s výstupním výkonem 0 dBm, nesmí překročit tyto hodnoty:

| Výška nad zemí (m) | Maximální e.i.r.p. vně letadla, pocházející ze stanice v pásmu GSM 1800 MHz [dBm/kanál] |
| --- | --- |
| 3 000 | –3,3 |
| 4 000 | –1,1 |
| 5 000 | 0,5 |
| 6 000 | 1,8 |
| 7 000 | 2,9 |
| 8 000 | 3,8 |

- Terminály nesmí rušit provoz rádiových zařízení jiných uživatelů rádiového spektra a nemají ochranu před škodlivým rušením způsobeným vysílacími rádiovými zařízeními jiných uživatelů.

- Terminály mohou být připojeny pouze k síti, která za účelem poskytování služeb MCA splňuje následující požadavky:

a) řídicí jednotka sítě (NCU) zabrání, aby terminály vysílaly v pásmech, v nichž jsou provozovány zemské systémy, a přihlašovaly se do těchto systémů:

| Kmitočtové pásmo [MHz] | Pozemní systémy |
| --- | --- |
| 460–470 | CDMA 2000, FLASH OFDM |
| 921–960 | GSM, WCDMA |
| 1 805–1 880 | GSM, WCDMA |
| 2 110–2 170 | WCDMA |

b)	celkový ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon (e.i.r.p.) vně letadla, pocházející z NCU nebo z BTS, nepřekročí stanovené meze:

| Výška nad zemí (m) | Maximální spektrální hustota e.i.r.p. produkovaná BTS/NCU vně letadla |
| --- | --- |
|  | 460–470 MHz | 921–960 MHz | 1 805–1 880 MHz | 2 110–2 170 MHz |
|  | [dBm/1,25 MHz] | [dBm/200 kHz] | [dBm/200 kHz] | [dBm/3,84 MHz] |
| 3 000 | –17,0 | –19,0 | –13,0 | 1,0 |
| 4 000 | –14,5 | –16,5 | –10,5 | 3,5 |
| 5 000 | –12,6 | –14,5 | –8,5 | 5,4 |
| 6 000 | –11,0 | –12,9 | –6,9 | 7,0 |
| 7 000 | –9,6 | –11,6 | –5,6 | 8,3 |
| 8 000 | –8,5 | –10,5 | –4,4 | 9,5 |

# Footnotes

1)	§ 73 až 75 zákona.

2)	ČSN EN 301 419 – Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) – Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM).	
ČSN EN 301 511 – Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) – Harmonizovaná norma pro pohyblivé stanice v pásmech GSM 900 a DCS 1 800 zahrnující základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (1999/5/EC) (GSM 13.11 verze 7.0.1). 	
ČSN ETSI EN 301 908 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace.

3)	GSM – Global System for Mobile Communications, Globální systém pro mobilní komunikace (síť GSM 1800 je známa také pod značením DCS 1800).

4)	IMT – International Mobile Telecommunications (2000), systém 3. generace pohyblivých komunikací; UMTS – Universal Mobile Telecommunication System, Univerzální mobilní telekomunikační systém).

5)	Toto všeobecné oprávnění vychází z  těchto rozhodnutí Evropského radiokomunikačního výboru (dále jen „ERC“) Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (dále jen „CEPT“): č. ERC/DEC/(98)20 ze dne 23. 11. 1998 o výjimce z individuálního povolování mobilních terminálů GSM; č. ERC/DEC/(98)21 ze dne 23. 11. o výjimce z individuálního povolování mobilních terminálů DCS 1800 (známých též jako GSM 1800); č. ERC/DEC/(00)06 ze dne 19. 10. 2000 o globální cirkulaci, používání a povolování pozemních a družicových pohyblivých terminálů IMT-2000.

6)	Seznam zemí, které přistoupily k těmto rozhodnutím, a další informace jsou k dispozici na internetové adrese www.ero.dk.

7)	Za sítě GSM 1800, jejichž provozovatelům bylo vydáno individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a v nichž lze terminál provozovat, se považují i sítě určené k provozování mobilních komunikačních služeb v letadlech (MCA) v letadlech, jejichž provozovatelům bylo vydáno příslušné individuální oprávnění k využívání příslušných rádiových kmitočtů letecké pohyblivé služby pro letadlo s uvedením příslušného rádiového zařízení – základnové stanice MCA.

8)	Rozhodnutí Evropské komise č. 2008/294/ES ze dne 7. dubna 2008, o harmonizovaných podmínkách využívání spektra pro provozování mobilních komunikačních služeb v letadlech (služeb MCA) ve Společenství.

9)	Přidělení kmitočtových pásem vychází z rozhodnutí ERC CEPT: č. ERC/DEC/(97)07 ze dne 30. 6. 1997 o kmitočtových pásmech pro zavádění Univerzálního mobilního telekomunikačního systému (UMTS); č. ERC/DEC/(99)25 ze dne 29. 11. 1999 o harmonizovaném využívání spektra pro zemský provoz Univerzálního mobilního telekomunikačního systému (UMTS) v kmitočtových pásmech 1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz a 2110–2170 MHz; č. ERC/DEC/(00)01 ze dne 28. 3. 2000, rozšiřující rozhodnutí ERC/DEC/(97)07 o kmitočtových pásmech pro zavedení zemského provozu Univerzálního mobilního telekomunikačního systému (UMTS).

10)	Přidělení kmitočtových pásem vychází z rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(05)05 – Rozhodnutí ECC z 18. března 2005 o harmonizovaném využívání spektra pro IMT-2000/UMTS systémy provozovanými v pásmu 2500–2690 MHz.

11)	Rozhodnutí Evropské komise č. 2008/477/ES ze dne 13. června 2008, o harmonizaci kmitočtového pásma 
2500–2690 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství.