Praha   dd. mm 2010

Čj.  9015/2010-605

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona vydává opatřením obecné povahy

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/xx.2010-yy

pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz.

# Článek 1

# Úvodní ustanovení

# Předmětem úpravy této části plánu využití rádiového spektra je stanovení technických parametrů a podmínek využití rádiového spektra v pásmu od 27,5 GHz do 33,4 GHz radiokomunikačními službami. Tato část plánu využití rádiového spektra navazuje na společnou část plánu využití rádiového spektra).

# Oddíl 1

Obecné informace o kmitočtovém pásmu

# Článek 2

# Rozdělení kmitočtového pásma

| Kmit. pásmo (GHz) | Současný stav | Harmonizační záměr) |
| --- | --- | --- |
|  | Přidělení službám | Využití | Přidělení službám | Využití |
| 27,5–28,5 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) Družicová pevná (sestupný směr) Pohyblivá ) ) | Pevné spoje Aplikace družicové pevné služby | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) 3) 4) | Pevné spoje Aplikace družicové pevné služby Modulační spoje pro družicovou rozhlasovou službu |
| 28,5–29,1 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) Družicového průzkumu Země (vzestupný směr) 3) | Pevné spoje Aplikace družicové pevné služby | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) Družicového průzkumu Země (vzestupný směr) 3) | Pevné spoje Aplikace družicové pevné služby Modulační spoje pro družicovou rozhlasovou službu |
| 29,1–29,5 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) Družicového průzkumu Země (vzestupný směr) 3) | Pevné spoje Aplikace družicové pevné služby | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) Družicového průzkumu Země (vzestupný směr) 3) | Pevné spoje Aplikace družicové pevné služby Modulační spoje pro družicovou rozhlasovou službu |
| 29,5–29,9 | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) Družicového průzkumu Země (vzestupný směr) Družicová pohyblivá (vzestupný směr) 3) | Nekoordinované pozemské stanice v družicové pevné a družicové pohyblivé službě | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) Družicového průzkumu Země (vzestupný směr) Družicová pohyblivá (vzestupný směr) 3) | Nekoordinované pozemské stanice v družicové pevné a družicové pohyblivé službě |
| 29,9–30 | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) Družicového průzkumu Země (vzestupný směr) 3) 4) | Nekoordinované pozemské stanice v družicové pevné a družicové pohyblivé službě | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) Družicového průzkumu Země (vzestupný směr) 3) 4) | Nekoordinované pozemské stanice v družicové pevné a družicové pohyblivé službě |
| 30–31 | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) Družicová služba kmitočtových normálů a časových signálů (sestupný směr) | MO | DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzestupný směr) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) | MO |
| 31–31,3 | PEVNÁ POHYBLIVÁ Kosmického výzkumu | Pevné spoje | PEVNÁ POHYBLIVÁ Kosmického výzkumu | Pevné spoje Radioastronomie |
| 31,3–31,5 | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) RADIOASTRONOMICKÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) | Radioastronomie Vysílání zakázáno | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) RADIOASTRONOMICKÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) | Radioastronomie Vysílání zakázáno |
| 31,5–31,8 | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) RADIOASTRONOMICKÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) Pevná Pohyblivá kromě letecké pohyblivé |  | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) RADIOASTRONOMICKÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) Pevná Pohyblivá kromě letecké pohyblivé | Pevné spoje Pasivní aplikace |
| 31,8–32,3 | PEVNÁ RADIONAVIGAČNÍ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (daleký kosmos) (sestupný směr) | MO Pevné spoje | PEVNÁ RADIONAVIGAČNÍ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (daleký kosmos) (sestupný směr) | Pevné spoje |
| 32,3–33 | PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ | MO Pevné spoje | PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ | Pevné spoje |
| 33–33,4 | PEVNÁ RADIONAVIGAČNÍ | MO Pevné spoje | PEVNÁ RADIONAVIGAČNÍ | Pevné spoje |

Článek 3

Charakteristika pásma

(1) Pásmo je přednostně přiděleno zejména pevné a družicové pevné službě. Sdílení pásma těmito službami nečinilo v minulosti vzhledem k malému počtu pozemských stanic v družicové pevné službě problémy. S nárůstem počtu těchto stanic se ukázalo, že sdílení pásem s aplikacemi pevné služby není akceptovatelné z důvodu vzájemné interference. Proto bylo sdílení pásma 27,5–29,5 GHz upraveno rozhodnutím CEPT). Na základě tohoto rozhodnutí byla zpracována úprava využívání pásma v České republice a provedena úprava směřující k ukončení sdílení úseků aplikacemi pevné služby s nekoordinovanými pozemskými stanicemi v družicové pevné službě, nově uváděnými do provozu.

(2) Provozní podmínky pevné služby v pásmech 31–31,3 GHz a 31,8–33,4 GHz umožňují rozvoj pevných spojů nízké, střední i vysoké kapacity.

Článek 4

Mezinárodní závazky

Na provoz a koordinaci se vztahují ustanovení Radiokomunikačního řádu) (dále jen „Řád“) a ustanovení Dohody HCM).

Oddíl 2

Pevná služba

Článek 5

Současný stav v pevné službě

(1) V pásmu 27,5–29,5 GHz, které je Řádem přiděleno současně pevné a družicové pevné službě, jsou pro využití v pevné službě rozhodnutím CEPT5) určeny úseky 27,8285–28,4445 GHz a 28,9485–29,4525 GHz. Úsek 28,8365–28,9485 GHz je sdílen s aplikacemi pevné družicové služby, popsanými v oddílu 3.

(2) V minulosti vymezené geografické území Prahy) je v pevné službě v pásmech 27,8285–28,0525 GHz a 28,8365–29,0605 GHz využívána k provozu tří sítí pevného bezdrátového přístupu FWA) takto:

- úseky 27,8285–27,8425/28,8365–28,8505 GHz jsou ochrannými úseky;

- úseky 27,8425–27,8985/28,8505–28,9065 GHz jsou využívány držitelem přídělu rádiových kmitočtů;

- úseky 27,8985–27,9125/28,9065–28,9205 GHz jsou ochrannými úseky a provoz sítí FWA v nich je možný za předpokladu vzájemné dohody držitelů přídělů;

- úseky 27,9125–27,9685/28,9205–28,9765 GHz jsou využívány držitelem přídělu rádiových kmitočtů;

- úseky 27,9685–27,9825/28,9765–28,9905 GHz jsou ochrannými úseky a jejich využívání je možné za předpokladu vzájemné dohody držitelů přídělů;

- úseky 27,9825–28,0385/28,9905–29,0465 GHz jsou využívány držitelem přídělu rádiových kmitočtů;

- úseky 28,0385–28,0525/29,0465–29,0605 GHz jsou ochrannými úseky.

(3) Provoz terminálů v sítích FWA je možný na základě všeobecného oprávnění).

(4) Úseky 28,0525–28,4445 GHz a 29,0605–29,4525 GHz jsou určeny výhradně pro využití v pevné službě pro pevné spoje infrastruktury sítí UMTS) takto:

- úseky 28,0525–28,2205/29,0605–29,2285 GHz jsou určeny pro další rozvoj infrastruktury UMTS;

- úseky 28,2205–28,2765/29,2285–29,2845 GHz jsou využívány držitelem přídělu rádiových kmitočtů v pásmu UMTS;

- úseky 28,2765–28,3045/29,2845–29,3125 GHz jsou ochrannými úseky a jejich využívání je možné za předpokladu vzájemné dohody držitelů přídělů;

- úseky 28,3045–28,3605/29,3125–29,3685 GHz jsou využívány držitelem přídělu rádiových kmitočtů v pásmu UMTS;

- úseky 28,3605–28,3885/29,3685–29,3965 GHz jsou ochrannými úseky a jejich využívání je možné za předpokladu vzájemné dohody držitelů přídělů;

- úseky 28,3885–28,4445/29,39657–29,4525 GHz jsou využívány držitelem přídělu rádiových kmitočtů v pásmu UMTS.

(5) Vysílací rádiová zařízení pevných spojů typu bod-bod a bod-více bodů v úsecích popsaných v odst. 2 až 4 musí splňovat následující podmínky:

- nejméně čtyřstavová digitální modulace;

- časově nebo kmitočtově dělený duplexní provoz, v případě kmitočtově děleného duplexního provozu je duplexní odstup vysílacího a přijímacího kmitočtu 1008 MHz;

- kanálová rozteč je 28 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 28 500,5 MHz dány vztahy

fn = f0 – 966 + 28n v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 42 + 28n v horní polovině pásma,

kde n = 11, 12 až 32,

nebo 14 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 28 500,5 MHz dány vztahy

fn = f0 – 959 + 14n v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 49 + 14n v horní polovině pásma,

kde n = 21, 22 až 64.

Uspořádání odpovídá doporučením ITU-R) a CEPT);

(6) Vnitrostátní kmitočtovou koordinaci v úsecích popsaných v odst. 2 až 4 provádí držitelé přídělů rádiových kmitočtů sami. Mezinárodní koordinaci provádí Úřad.

(7) Pásmo 31–31,3 GHz je v pevné službě v souladu s doporučením CEPT) určeno k provozu zařízení typu bod-bod a platí:

- duplexní odstup je 140 MHz;

- maximální výkon dodávaný do anténního napáječe rádiového zařízení je omezen na 0 dBW;

- kanálová rozteč je 3,5 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 31 150 MHz dány vztahy

fn = f0 - 134,5 + 3,5n, v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 5,25 + 3,5n, v horní polovině pásma,

kde n = 17, 18 až 32,

nebo je kanálová rozteč 7 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 dány vztahy

fn = f0 - 136,5 + 7n, v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 3,5 + 7n, v horní polovině pásma,

kde n = 1, 2 až 8.

- využívání pásma 31–31,3 GHz podléhá v souladu s poznámkou Řádu) ustanovením rezoluce ITU) k ochraně provozu pasivních aplikací služby družicového průzkumu Země, využívajících přilehlé pásmo 31,3–31,5 GHz;

- vnitrostátní a mezinárodní kmitočtovou koordinaci provádí Úřad.

(8) Pásmo 31,8–33,4 GHz je duplexním pásmem určeným v pevné službě k provozu spojů typu bod-bod. Provozovaná vysílací rádiová zařízení musí splňovat následující podmínky:

- duplexní odstup 812 MHz;

- kanálová rozteč je 112 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 32 599 MHz dány vztahy

fn = f0 – 784 + 112n, v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 28 +112n, v horní polovině pásma,

kde n = 3,

nebo je kanálová rozteč 56 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 dány vztahy

fn = f0 – 756 + 56n, v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 56 + 56n, v horní polovině pásma,

kde n = 7 nebo n = 8,

nebo je kanálová rozteč 28 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 dány vztahy

fn = f0 – 798 + 28n, v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 14 + 28n, v horní polovině pásma,

kde n = 19, 20 až 22,

nebo je kanálová rozteč 14 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 dány vztahy

fn = f0 – 791 + 14n, v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 21 + 14n, v horní polovině pásma,

kde n = 45, 49 až 54.

Uspořádání je v souladu s doporučením CEPT);

- v pásmu 31,8–33,4 GHz může docházet k interferenci mezi stanicemi pevné služby a letadlovými stanicemi radionavigační služby. V souladu s poznámkou Řádu) Úřad přihlíží k provozním potřebám radionavigační služby a může podle konkrétní situace stanovit další provozní podmínky snižující riziko vzájemné interference);

- vnitrostátní a mezinárodní kmitočtovou koordinaci provádí Úřad.

Článek 6

Informace týkající se budoucího vývoje v pevné službě

(1) Na základě harmonizačních dokumentů17),), studií sdílení19) a provozních zkušeností s využíváním pásem aplikacemi v pevné službě může Úřad upřesnit technické podmínky využívání spektra zejména v pásmu 31,8–33,4 GHz. Plánovací parametry v kmitočtových úsecích 31,8–32,095 GHz a 32,571–32,907 GHz budou stanoveny v návaznosti na využívání úseků, které byly zpřístupněny.

(2) Předpokládá se rozvoj přístupových sítí a sítí k podpoře infrastruktury UMTS/IMT, a to zejména v hustě osídlených oblastech.

(3) Na základě výsledků přezkumu důvodů k omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech popsaných v článku 5 odst. 2 budou upraveny podmínky využívání uvedených pásem.

Oddíl 3

Družicová pevná služba

Článek 7

Současný stav v družicové pevné službě

(1) Využívání pásma 27,5–29,5 GHz nekoordinovanými pozemskými stanicemi v družicové pevné službě je stanoveno v souladu s Rozhodnutím CEPT5) takto:

- úseky 27,5–27,8285 GHz, 28,4445–28,8365 GHz a 29,4525–29,5 GHz jsou určeny pro výhradní využití nekoordinovanými pozemskými stanicemi v družicové pevné službě;

- úsek 28,8365–28,9485 GHz mohou využívat nekoordinované pozemské stanice v družicové pevné službě mimo geografické území Prahy8) vymezené Úřadem.

(2) Dále platí, že pozemské stanice v družicové pevné službě musí používat automatické řízení výkonu a nekoordinované pozemské stanice navíc nesmí využívat úseky o šířce 10 MHz sousedící s úseky vyhrazenými pro využití v pevné službě.

(3) Pásmo 27,5–30 GHz lze v souladu s poznámkou Řádu) využívat družicovou pevnou službou (vzestupný směr) pro zajištění modulačních spojů pro družicovou rozhlasovou službu.

(4) Využívání pásem 27,5–28,6 GHz a 29,5–30 GHz pro vzestupný směr soustavami využívajícími negeostacionární dráhy v družicové pevné službě se při koordinaci s ostatními negeostacionárními družicovými soustavami v družicové pevné službě řídí v souladu s poznámkou Řádu) ustanovením Řádu).

(5) Pásma 27,500–27,501 GHz a 29,999–30 GHz jsou navíc v souladu s poznámkou Řádu4) doplňkově přednostně přidělena družicové pevné službě (sestupný směr) pro vysílání referenčních signálů pro řízení výkonu na vzestupné cestě. Tato vysílání na sestupné cestě nesmí překročit hodnotu e.i.r.p. +10 dBW ve směrech k sousedním družicím na geostacionární dráze.

(6) Pásmo 27,501–29,999 GHz je v souladu s poznámkou Řádu) navíc doplňkově podružně přiděleno družicové pevné službě (sestupný směr) pro vysílání referenčních signálů pro řízení výkonu na vzestupné cestě.

(7) V souladu s poznámkou Řádu) podléhá užívání pásma 28,6–29,1 GHz (vzestupný směr) soustavami s geostacionárními i negeostacionárními družicemi v družicové pevné službě ustanovením článku Řádu) a neplatí zde článek Řádu).

(8) V souladu s poznámkou Řádu) musí geostacionární soustavy pracující v pásmu 29,1–29,4 GHz používat adaptivní řízení výkonu nebo jiné metody vyrovnávání úniku.

(9) Využívání pásma 29,1–29,5 GHz družicovou pevnou službou je v souladu s poznámkou Řádu) omezeno na geostacionární soustavy a na modulační spoje negeostacionárních soustav v družicové pohyblivé službě.

(10) Pásmo 29,5–30 GHz je v družicové pevné službě a družicové pohyblivé službě využíváno na základě rozhodnutí CEPT),) pozemskými družicovými interaktivními terminály LEST) a HEST) pro vysílání směrem k družicím. Provoz je možný na základě všeobecného oprávnění).

(11) V pásmu 30–31 GHz nemá družicová pevná služba v České republice civilní využití.

Článek 8

Informace týkající se budoucího vývoje v družicové pevné službě

V případě nárůstu počtu nekoordinovaných pozemských stanic v družicové pevné službě spojeným s rozvojem družicových systémů budou tyto stanice vyjmuty z režimu individuálních oprávnění a bude vydáno všeobecné oprávnění, které upraví podmínky jejich provozu.

Oddíl 4

Družicová pohyblivá služba

Článek 9

Současný stav v družicové pohyblivé službě

(1) Pásmo 29,5–30 GHz je v družicové pevné službě a družicové pohyblivé službě na základě rozhodnutí CEPT30), 31) využíváno pozemskými družicovými interaktivními terminály LEST32) a HEST33) pro vysílání směrem k družicím. Provoz je možný na základě všeobecného oprávnění34). V pásmu 29,5–30 GHz neplatí v souladu s poznámkou Řádu) pro družicovou pohyblivou službu ustanovení Řádu).

(2) V pásmu 30–31 GHz nemá družicová pohyblivá služba v České republice civilní využití.

Článek 10

Informace týkající se budoucího vývoje v družicové pohyblivé službě

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

Oddíl 5

Pohyblivá služba

Článek 11

Současný stav v pohyblivé službě

Pásmo není v České republice k civilním účelům v této službě využíváno.

Článek 12

Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé službě

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

Oddíl 6

Radionavigační služba

Článek 13

Současný stav v radionavigační službě

Službě je přiděleno pásmo 31,8–33,4 GHz, kde může docházet k interferenci mezi stanicemi pevné služby a letadlovými stanicemi radionavigační služby. V souladu s poznámkou Řádu18) bude Úřad přihlížet k provozním potřebám radionavigační služby.

Článek 14

Informace týkající se budoucího vývoje v radionavigační službě

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

Oddíl 7

Služba družicového průzkumu Země

Článek 15

Současný stav ve službě družicového průzkumu Země

(1) V souladu s poznámkou Řádu) je v pásmu 28,5–30 GHz služba družicového průzkumu Země omezena na přenos dat mezi stanicemi, nikoli pro prvotní sběr informací pomocí aktivních nebo pasivních čidel.

(2) Pásmo 29,95–30 GHz lze v souladu s poznámkou Řádu) využívat v kategorii podružné služby mezidružicovými spoji ve službě družicového průzkumu Země pro účely telemetrie, dálkového sledování a ovládání.

Článek 16

Informace týkající se budoucího vývoje ve službě družicového průzkumu Země

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

Oddíl 8

Služba kosmického výzkumu

Článek 17

Současný stav ve službě kosmického výzkumu

V pásmu 31–31,3 GHz platí pro službu kosmického výzkumu v souladu s poznámkou Řádu) omezení hustoty výkonového toku podle článku Řádu). Služba se v České republice nevyužívá.

Článek 18

Informace týkající se budoucího vývoje ve službě kosmického výzkumu

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

Oddíl 9

Radioastronomická služba

Článek 19

Současný stav v radioastronomické službě

(1) Radioastronomická služba je pasivní radiokomunikační služba založená na příjmu rádiových vln kosmického původu. Vzhledem k nízkým úrovním přijímaných signálů je provoz této služby závislý na ochraně před rušením od ostatních radiokomunikačních služeb.

(2) V souladu s poznámkou Řádu) jsou uživatelé pásem 31,2–31,3 GHz 
a 31,5–31,8 GHz povinni přijmout veškerá uskutečnitelná opatření, aby zamezili rušení radioastronomie od svých vysílacích rádiových zařízení.

(3) Pásmo 31,3–31,5 GHz je vyhrazeno pro radioastronomii a veškeré vysílání je v souladu s poznámkou Řádu) v tomto pásmu zakázáno.

(4) V České republice není v těchto pásmech provozována žádná radioastronomická observatoř.

Článek 20

Informace týkající se budoucího vývoje v radioastronomické službě

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

Oddíl 10

Družicová služba kmitočtových normálů a časových signálů

Článek 21

Současný stav v družicové službě kmitočtových normálů a časových signálů

Služba není v České republice využívána.

Článek 22

Informace týkající se budoucího vývoje v družicové službě kmitočtových normálů a časových signálů

V České republice bude přidělení této službě zrušeno.

Oddíl 11

Mezidružicová služba

Článek 23

Současný stav v mezidružicové službě

Mezidružicové službě je přiděleno pásmo 32,3–33 GHz, přičemž využívání pásma se řídí poznámkou Řádu) a doporučením Řádu).

Článek 24

Informace týkající se budoucího vývoje v mezidružicové službě

V současné době nejsou známy informace o změně využívání v této radiokomunikační službě.

Oddíl 12

Závěrečná ustanovení

# Článek 25

# Zrušovací ustanovení

Zrušuje se opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/03.2006-9 pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz ze dne 9. března 2006.

# Článek 26

# Účinnost

Tato část plánu využití rádiového spektra nabývá účinnosti dnem dd. mm 2010.

Odůvodnění

Úřad vydává k provedení § 16 odst. 2 zákona opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/XX.2010-YY (dále jen „část plánu“), kterou se stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra v rozsahu kmitočtů od 27,5 GHz do 33,4 GHz radiokomunikačními službami.

Část plánu vychází z principů zakotvených v zákoně a evropské legislativě, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/EC o regulačním rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) a stanovených ve společné části plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35.

Účelem této části plánu je zajistit transparentnost podmínek pro využívání rádiového spektra a předvídatelnost rozhodnutí Úřadu. Důvodem vydání této části plánu byla zejména potřeba zpřístupnění dosud nevyužívaných pásem přidělených pevné službě a úprava podmínek v úsecích doposud sdílených pevnou službou a družicovou službou. V textu byly rovněž aktualizovány odkazy na nová vydání souvisejících dokumentů.

V článku 2 jsou uvedeny informace z plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) a doplněny o současné využití aplikacemi. Zároveň je uveden harmonizační záměr, tj. přidělení radiokomunikačním službám a využití aplikacemi dle Zprávy ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů. Z využití jsou uvedeny hlavní aplikace a další detaily jsou v oddílech věnovaných jednotlivým radiokomunikačním službám. Tabulka byla nově doplněna o informace k současnému stavu využití aplikacemi v návaznosti na změny, popsané v následujícím textu.

Článek 3 uvádí charakteristiku pásma a v novém vydání byl upraven s ohledem na úpravy v článcích následujících. Článek informuje o změnách ve sdílení kmitočtů využívaných aplikacemi pevné a družicové pevné službě.

V článku 4 jsou uvedeny mezinárodní závazky, což v případě předmětného pásma znamená Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie a Dohodu HCM.

Článek 5 předkládá základní podmínky využívání pásem pevnou službou. Vzhledem k tomu, že sdílení úseků 27,8285–28,0525 GHz a 28,9485–29,0605 GHz stanicemi pevné služby s nekoordinovanými pozemskými stanicemi v družicové pevné službě není akceptovatelné ani při použití technik zmírňujících rušení, a dále s ohledem na evropskou prioritu rozvoje pevných sítí v uvedených pásmech, přistoupil Úřad k ukončení dalšího rozvoje provozu pozemských nekoordinovaných stanic v družicové pevné službě v uvedených pásmech. V novém vydání části plánu bylo proto upraveno znění článku 5 a rovněž byl upraven odpovídající text článku 7, odst. 1 s provozními podmínkami aplikací družicové pevné služby. Další úpravou v novém vydání části plánu zpřístupnění pásma 31–31,3 GHz a stanovení základních provozních podmínek v uvedeném pásmu k provozu nízko- a středněkapacitních spojů typu bod-bod. V této souvislosti byl do textu vložen odkaz na novou poznámku Řádu15) obsahující odkaz na rezoluci Řádu16) k ochraně pasivních radiokomunikačních služeb. Pro vysokorychlostní spoje bylo nově zpřístupněno pásmo 31,8–33,4 GHz, o plánovacích parametrech informuje nově zařazený odst. 8. Navržené podmínky sledují aktuální potřeby potenciálních zájemců o uvedené pásmo a současně ponechávají prostor pro další rozvoj pásma. Článek byl rovněž formulačně a strukturálně upraven a aktualizovány byly také odkazy na související dokumenty.

O budoucím vývoji v pevné službě informuje článek 6. V návaznosti na zpřístupnění pásem 31–31,3 GHz a 31,8–33,4 GHz jsou do článku nově doplněny informace o možném upřesnění technických podmínek využití pásma, včetně budoucího uvolnění dalších kanálů v pásmu 31,8–33,4 GHz. Do článku byla připojena rovněž informace o přezkumu důvodů k omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů pevnou službou v pásmech 27,8285–28,0525 GHz a 28,8365–29,0605 GHz. Na základě výsledků uvedeného přezkumu Úřad zváží úpravu podmínek využívání uvedených pásem.

Článek 7 informuje o současném stavu v družicové pevné službě. Nejvýznamnější úpravou je uvolnění pásem 27,8285–28,4445 GHz a 28,9485–29,0605 GHz doposud sdílených s aplikacemi pevné služby ve prospěch pevné služby. Další souvislosti jsou popsány ve stati odůvodnění popisující změny v článku 5. V odst. 10 byl nově vložen odkaz na vydané a v ČR již implementované harmonizační dokumenty a text byl terminologicky upraven. Na základě aktualizace poznámky Řádu24) byly v čl. 5 upraveny provozní podmínky přenosů určených k regulaci výkonu na sestupné cestě. Nově zařazený odst. 11 informuje o necivilním využití pásma 30–31 GHz.

Článek 8 obsahuje informace týkající se budoucího vývoje v družicové pevné službě a v novém vydání části plánu nebyl upravován.

Nově upravený článek 9 s provozními podmínkami družicové pohyblivé služby reflektuje vydání v ČR již implementovaných harmonizačních dokumentů k provozu družicových terminálů. Nově zařazený odst. 2 informuje o necivilním využití pásma 30–31 GHz.

Články 10 až 21 s informacemi o dalších radiokomunikačních službách nebyly z obsahového hlediska upravovány, kromě článku 18 s informacemi o předpokládaném vývoji ve službě kosmického výzkumu, kde byl aktualizován text s přihlédnutím k aktuálně dostupným informacím.

V článku 22 s informacemi k budoucímu vývoji v družicové službě kmitočtových normálů a časových signálů byla nově doplněna informace o budoucím ukončení přidělení této služby v ČR.

Oddíl 11 s ustanoveními k mezidružicové službě byl nově zařazen z důvodu dosažení souladu s aktuálním vydáním Řádu.

V článku 25 se zrušuje předchozí vydání části plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz.

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/XX.2010-YY a výzvu k podávání připomínek na diskusním místě dne dd. mm 2010. Během veřejné konzultace Úřad (ne)obdržel (žádnou) připomínku (k...).

Za Radu Českého telekomunikačního úřadu

PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

předseda Rady

Českého telekomunikačního úřadu

# Footnotes

)	Společná část plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35 uveřejněná v částce 14/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Zpráva ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů v kmitočtovém pásmu 9 kHz až 3000 GHz, rev. Kyjev, 2009 [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Utilisations in the frequency range 9 kHz to 3000 GHz, rev. Kyiv, 2009].

)	Pásmo 27,501–29,999 GHz je v souladu s poznámkou 5.540 Radiokomunikačního řádu navíc doplňkově přednostně přiděleno družicové pevné službě (sestupný směr) pro vysílání referenčních signálů pro řízení výkonu na vzestupném směru.

)	Poznámka 5.538 Radiokomunikačního řádu.

)	Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(05)01 z 18. března 2005 o využívání pásma 27,5–29,5 GHz pevnou službou a nekoordinovanými pozemskými stanicemi družicové pevné služby (vzestupný směr) [ECC Decision of 18 March 2005 on the use of the band 27.5–29.5 GHz by the Fixed Service and uncoordinated Earth stations of the Fixed-Satellite Service (Earth-to-space)].

)	Radiokomunikační řád, Mezinárodní telekomunikační unie, Ženeva, 2008 [Radio Regulations, International Telecommunication Union, Geneva, 2008].

)	Dohoda HCM – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Francie, Maďarska, Nizozemí, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu, Vilnius, 2005 [HCM Agreement – Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz and 39.5 GHz for the fixed service and the land mobile service, Vilnius, 2005].

)	Pro účel vymezení geografického území se územím Prahy stanoví území hlavního města Prahy podle § 11 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

)	Zkratka FWA označuje sítě pevného bezdrátového přístupu, anglicky Fixed Wireless Access.

)	Všeobecné oprávnění č. VO-R/18/08.2005-30 k provozování terminálů v pevných bezdrátových přístupových sítích sloužících pro připojení telekomunikačních koncových zařízení k veřejné komunikační síti, uveřejněné v částce 11/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Zkratka UMTS označuje univerzální mobilní komunikační systém, anglicky Universal Mobile Telecommunication System.

)	Doporučení ITU-R F.748–4 – Rastry kanálů pro radioreléové systémy v pevné službě v pásmech 25, 26 a 28 GHz [Radio-frequency arrangements for systems of the fixed service operating in the 25, 26 and 28 GHz bands].

)	Doporučení CEPT/ERC/REC T/R 13–02 – Preferenční rastry kanálů pro pevné služby v rozsahu 22,0–29,5 GHz [Preferred channel arrangements for fixed services in the range 22.0–29.5 GHz].

)	Doporučení CEPT/ECC/REC (02)02 – preferenční uspořádání kanálů pro systémy bod-bod a bod-více bodů v pevné službě provozované v pásmu 31–31,3 GHz [Recommendation CEPT/ECC/REC (02)02 – preffered channel arrangements for fixed service systems (point-to-point and point-to-multipoint) operating in the frequency band 31.0-31.3 GHz].

)	Poznámka 5.338A Řádu.

)	Rezoluce 750 Řádu.

)	Doporučení CEPT/ERC/REC (01)02 – preferenční uspořádání kanálů pro systémy v pevné pohyblivé službě provozované v pásmu 31,8–33,4 GHz [Recommendation CEPT/ERC/REC (01)02 – prefferred channel arrangements for fixed service systems operating in the frequency band 31.8-33.4 GHz].

)	Poznámka 5.547A Řádu.

)	Doporučení ITU-R F.1571 – techniky snižující riziko možnosti vzájemné interference mezi letadlovými stanicemi radionavigační služby a a stanicemi pevné služby v pásmu 31,8–33,4 GHz [Recommendation ITU-R F.1571 – Mitigation techniques for use in reducing the potential for interference between airborne stations in the radionavigation service and stations in the fixed service in the band 31,8-33,4 GHz].

)	Doporučení CEPT/ECC/REC (04)06 – pokyny k umísťování systémů bezdrátového přístupu v pásmu 31,8–33,4 GHz [Recommendation CEPT/ECC/REC (04)06 – Guidelines for block allocation for fixed wireless systems in the band 31.8-3.4 GHz].

)	Poznámka 5.539 Řádu.

)	Poznámka 5.484A Řádu.

)	Ustanovení č. 9.12 Řádu.

)	Poznámka 5.540 Řádu.

)	Poznámka 5.523A Řádu.

)	Článek 9.11A Řádu.

)	Článek 22.2 Řádu.

)	Poznámka 5.541A Řádu.

)	Poznámka 5.535A Řádu.

)	Rozhodnutí CEPT ECC/DEC/(06)02 z 24. března 2006 o výjimce z individuálního povolování pro družicové terminály LEST v pásmech 10,7–12,75 GHz nebo 19,7–20,20 GHz (sestupný směr) a 14,00–14,25 GHz nebo 29,50–30,00 GHz (vzestupný směr) [ECC Decision ECC/DEC/(06)02 of 24 March 2006 on Exemption from Individual Licensing of low e.i.r.p. satellite terminals (LEST) operating within the frequency bands 10.70-12.75 GHz or 19.70-20.20 GHz Space-to-Earth and 14.00-14.25 GHz or 29.50-30.00 GHz Earth-to-Space].

)	Rozhodnutí CEPT ECC/DEC/(06)03 z 24. března 2006 o výjimce z individuálního povolování pro družicové terminály HEST v pásmech 10,70–12,75 GHz nebo 19,70–20,20 GHz (sestupný směr) a 14,00–14,25 GHz nebo 29,50–30,00 GHz (vzestupný směr) [ECC Decision CEPT ECC/DEC/(06)03 of 24 March 2006 on Exemption from Individual Licensing of high e.i.r.p. satellite terminals (HEST) operating within the frequency bands 10.70-12.75 GHz or 19.70-20.20 GHz space-to-Earth and 14.00 -14.25 GHz or 29.50 - 30.00 GHz Earth-to-space].

)	Družicové terminály s nízkým e.i.r.p., anglicky Low E.i.r.p. Satellite Terminals.

)	Družicové terminály s vysokým e.i.r.p., anglicky High E.i.r.p. Satellite Terminals.

)	Všeobecné oprávnění č. VO-R/4/05.2009-6 k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 10 až 30 GHz.

)	Poznámka 5.527 Řádu.

)	Ustanovení č. 4.10 Řádu.

)	Poznámka 5.541 Řádu.

)	Poznámka 5.543 Řádu.

)	Poznámka 5.544 Řádu.

)	Článek 21 Řádu, tabulka 21-4.

)	Poznámka 5.149 Řádu.

)	Poznámka 5.340 Řádu.

)	Poznámka 5.548 Řádu.

)	Doporučení 707 Řádu.