Praha dd. mm 2012

Čj. ČTÚ-113 743/2011-605

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) “) a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona vydává opatřením obecné povahy

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2012-Y

pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz.

# Článek 1

# Úvodní ustanovení

# Předmětem úpravy této části plánu využití rádiového spektra je stanovení technických parametrů a podmínek využití rádiového spektra v pásmu od 146 MHz do 174 MHz radiokomunikačními službami. Tato část plánu využití rádiového spektra navazuje na společnou část plánu využití rádiového spektra).

# Oddíl 1

Obecné informace o kmitočtovém pásmu

# Článek 2

# Rozdělení kmitočtového pásma

| Kmit. pásmo (MHz) | Současný stav | Harmonizační záměr) |
| --- | --- | --- |
|  | Přidělení službám | Využití | Přidělení službám | Využití |
| 146–148 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) | Pohyblivé sítě | POHYBLIVÁ | Pohyblivé sítě |
| 148–149,9 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) ) | Družice LEO Pohyblivé sítě | POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) 3) | Družice LEO Pohyblivé sítě |
| 149,9–150,05 | DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) DRUŽICOVÁ RADIO-NAVIGAČNÍ | Družice LEO Radionavigace | POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) DRUŽICOVÁ RADIO-NAVIGAČNÍ | Družice LEO Pohyblivé sítě |
| 150,05–153 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé RADIOASTRONO-MICKÁ ) | Pohyblivé sítě Radioastronomie | POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé RADIOASTRONO-MICKÁ 4) | Pohyblivé sítě Radioastronomie |
| 153–154 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) Pomocná meteorologická | Pohyblivé sítě Meteorologické sondy MO | POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) | Pohyblivé sítě Meteorologické sondy MO |
| 154–156,4875 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) | Pohyblivé sítě MO Komunikace plavidel | POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) | Pohyblivé sítě MO Komunikace plavidel |
| 156,4875–156,5625 | NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ (tíseň a volání) ) | Tísňový a volací kmitočet DSC 156,525 MHz | NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ (tíseň a volání) | Tísňový a volací kmitočet DSC 156,525 MHz |
| 156,5625–156,7625 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) | Pohyblivé sítě Komunikace plavidel | POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé (R) | Pohyblivé sítě Komunikace plavidel |
| 156,7625–156,8375 | POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ (tíseň a volání) | Komunikace plavidel Tísňový a volací kmitočet 156,8 MHz | NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ (tíseň a volání) | Komunikace plavidel Tísňový a volací kmitočet 156,8 MHz |
| 156,8375–160,625 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pohyblivé sítě Komunikace plavidel MO | POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pohyblivé sítě Komunikace plavidel MO |
| 160,625–162,5 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pohyblivé sítě Komunikace plavidel Identifikace plavidel AIS1 161,975 MHz AIS2 162,025 MHz MO | POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pohyblivé sítě Komunikace plavidel Identifikace plavidel AIS1 161,975 MHz AIS2 162,025 MHz |
| 162,5–174 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pohyblivé sítě MO SRD | POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pohyblivé sítě MO SRD |

Článek 3

Charakteristika pásma

(1) Kmitočtové pásmo 146–174 MHz je v civilním využití určeno především pro pozemní pohyblivou službu. Části pásma jsou využívány pro námořní pohyblivou službu a komunikaci na vnitrozemských vodních cestách. Pásmo je také využíváno družicovou pohyblivou službou, radioastronomickou službou a pomocnou meteorologickou službou.

(2) Využívání pásma v České republice v minulosti neodpovídalo záměrům na harmonizované využití pásma evropskými zeměmi podle zprávy ERC2) a  uspořádání úseků podle doporučení CEPT). Tento nesoulad, zejména v rozdělení kmitočtového pásma na simplexní a duplexní úseky a v hodnotě duplexního odstupu, způsobuje obtíže při mezinárodní kmitočtové koordinaci. V současnosti dochází k postupné harmonizaci využívání pásma.

(3) Předmětem projednání bodu 1.14 na Světové radiokomunikační konferenci WRC-12 jsou požadavky nových aplikací v radiolokační službě a přezkoumání regulatorních ustanovení v rozsahu pásem 30–300 MHz. Závěry konference mohou vést k rozšíření přidělení v úseku 154–156 MHz o radiolokační službu.

Článek 4

Mezinárodní závazky

Na provoz a koordinaci se vztahují ustanovení Radiokomunikačního řádu) (dále jen „Řád“) a jeho dodatku č. 18, který obsahuje uspořádání kanálů v pásmu velmi krátkých vln pro námořní pohyblivou službu, ustanovení Dohody HCM) a úmluvy RAINWAT).

Oddíl 2

Pohyblivá služba

Článek 5

Současný stav v pohyblivé službě

(1) Pohyblivá služba v pásmu 146–174 MHz zahrnuje pozemní pohyblivou službu a námořní pohyblivou službu.

(2) Pro nově vydávaná oprávnění platí:

- pro simplexní provoz jsou určeny úseky 146–146,8 MHz, 149,9–150,05 MHz, 154,5–154,65 MHz, 160,975–161,475 MHz, 165,2–165,225 MHz a 169,4–169,825 MHz;

- pro duplexní provoz jsou určeny úseky 146,8–149,9/151,4–154,5 MHz, 
150,05–151,4/154,65–156 MHz, 157,45–160,6/162,05–165,2 MHz a 165,225–169,4/169,825–174 MHz. Duplexní odstup je 4,6 MHz, v dolním úseku vysílají terminály a v horním základnové stanice;

- kanálová rozteč je 12,5 kHz;

- střední kmitočty rádiových kanálů jsou dány vztahem

fn [MHz] = (146–0,00625+0,0125n) + 0,00625,

kde n je 1 až 2239;

- maximální e.r.p. je 10 W.

Navržený rastr vychází z doporučení CEPT6) a zprávy ERC2). Využívání kmitočtů, které není s těmito podmínkami v souladu, je možné do konce doby platnosti oprávnění, nejdéle však do 31. prosince 2014, není-li v tomto článku stanoveno jinak.

(3) Pro celostátní pohyblivé sítě PMR/PAMR) provozované pro účely železniční dopravy jsou určeny úseky 148,2–149,05 MHz, 150,05–150,975 MHz, 152,8–153,65 MHz a 157,45–158,375 MHz a platí, že

- v úsecích 148,2–149,05 MHz a 152,8–153,65 MHz nejsou povolovány nové sítě a spoje, které neodpovídají uvedenému účelu. Ve stávajících sítích a spojích lze provádět pouze takové změny, které neomezí rozvoj pohyblivých sítí PMR/PAMR provozovaných pro účely železniční dopravy;

- provozovatelem sítě může být pouze právnická osoba, která je provozovatelem dráhy nebo provozovatelem železniční dopravy dle zvláštního právního předpisu) nebo která hospodaří s majetkem státu tvořícím železniční dopravní cestu) a které bylo vydáno individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů;

- úseky 150,05–150,975 MHz a 157,45–158,375 MHz je možné využívat k uvedenému účelu nejdéle do 31. prosince 2013;

- vnitrostátním kmitočtovým plánováním v daných úsecích může Úřad pověřit držitele individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Mezinárodní kmitočtovou koordinaci a koordinaci s ostatními uživateli kmitočtů provádí Úřad na základě žádosti držitele individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů;

- v úsecích uvedených v odst. 4  je možný i simplexní provoz. V simplexním provozu je dolní úsek přednostně využíván pohyblivými stanicemi, horní úsek je přednostně využíván základnovými stanicemi;

- provoz stanic je možný na základě všeobecného oprávnění).

(4) Kmitočty 149,125 MHz, 149,25 MHz, 155,725 MHz a 156,15 MHz lze využívat pro datovou komunikaci přenosnými stanicemi využívajícími společný kmitočet na základě všeobecného oprávnění). Maximální vyzářený výkon je 0,5 W e.r.p., kanálová rozteč je 25 kHz.

(5) Kmitočty 149,2 MHz, 149,3 MHz a kmitočet 151,95 MHz jsou využívány stanicemi pro přenos dat. Maximální vyzářený výkon je 1 W e.r.p. Provoz s doplňkovou kanálovou roztečí 25 kHz je utlumován.

(6) Kmitočty 151,05 MHz, 151,125 MHz, 151,2 MHz, 151,275 MHz, 151,35 MHz, 151,45 MHz, 151,6 MHz, 151,675 MHz, 151,85 MHz a 151,925 MHz jsou využívány pro lokální paging, kanálová rozteč je 25 kHz.

(7) Kmitočty 151,225 MHz, 151,65 MHz, 151,8 MHz, 151,875 MHz, 151,9 MHz, 151,975 MHz a 152 MHz jsou využívány stanicemi pro přenos dat. Maximální vyzářený výkon je 10 W e.r.p. Provoz s doplňkovou kanálovou roztečí 25 kHz je utlumován.

(8) Kmitočty 151,4/155,9 MHz, 151,475/155,975 MHz, 151,55/156,05 MHz, 156,075/151,575 MHz a 151,525/156,025 MHz jsou využívány v duplexním provozu stanicemi pro přenos dat. Duplexní odstup je 4,5 MHz, maximální vyzářený výkon je 10 W e.r.p. Provoz s doplňkovou kanálovou roztečí 25 kHz je utlumován.

(9) Kmitočet 155,45 MHz je využíván v simplexním provozu. Kmitočet je sdílen stanicemi využívanými pro sledování pohybu záchranářských psů.

(10) Na využívání kmitočtů z úseků 156–157,45 MHz, 160,6–160,975 MHz a 161,475–162,05 MHz se vztahuje úmluva RAINWAT9). Tyto kmitočty jsou přednostně využívány aplikacemi námořní pohyblivé služby, popsanými v článku 9 této části plánu. Sítě pozemní pohyblivé služby nemohou omezovat zavádění aplikací námořní pohyblivé služby, ani si před nimi nárokovat ochranu.

(11) Kmitočet 161,1375 MHz regionálně a celostátně kmitočet 161,2 MHz jsou určeny výhradně pro hlasovou komunikaci k zajištění součinnosti organizací zdravotnické záchranné služby.

(12) Kmitočty 162,5 MHz, 164,425 MHz, 164,45 MHz, 167 MHz, 167,025 MHz a 168,825 MHz jsou využívány v simplexním režimu stanicemi pro přenos dat nejdéle do 31. března 2016.

(13) Kmitočet 169,375 MHz je určen výhradně pro hlasovou komunikaci k zajištění součinnosti jednotek požární ochrany.

(14) Využívání úseku 169,4–169,8125 MHz je v rámci Evropského společenství harmonizováno Rozhodnutími Komise). Plán uspořádání kanálů je stanoven v přílohách těchto rozhodnutí a platí:

- úsek 169,4–169,6 MHz) je přidělen upřednostňovaným aplikacím výlučného využívání přístroji pro nedoslýchavé, výlučného využívání systémy pro přivolání pomoci, nevýlučného využívání systémy pro odečty měřičů a nevýlučného využívání vysílači sledovacích a vyhledávácích systémů. Aplikace lze provozovat na základě všeobecného oprávnění20);

- úsek 169,6125–169,8125 MHz) je přidělen upřednostňovaným aplikacím vysílačů sledovacích a vyhledávacích systémů a stávajícím paginovým systémům nebo paginovým systémům převedeným z jiných kanálů. Aplikace sledovacích a vyhledávacích systémů jsou provozovány v režimu sdílení kmitočtu více uživateli. V takovém případě se vzájemné rušení nebo ovlivňování nepovažuje za škodlivé rušení;

- za předpokladu, že není ohroženo harmonizované zavádění upřednostňovaných aplikací, lze alternativně provozovat přístroje pro nedoslýchavé v úseku 169,4–169,475 MHz a systémy pro vyhledávání, pagingové systémy nebo dočasně využívané systémy nebo systémy neveřejných pohyblivých sítí na vnitrostátní úrovni v úseku 169,6125–169,8125 MHz;

- maximální vyzářený výkon v části popsané v písm. a) je 0,5 W e.r.p.;

- maximální klíčovací poměr) aplikací sledovacích a vyhledávácích systémů pro majetek nesmí překročit 1 %, v úseku 169,4–169,6 MHz nesmí u systémů pro odečty měřičů překročit 10 %;

- úsek 169,6–169,6125 MHz je ochranný úsek;

- provoz pagingových systémů a systémů neveřejných pohyblivých sítí, který je povolen ke dni oznámení rozhodnutí15) a který není v souladu s písm. a) až f), může pokračovat až do zániku doby platnosti oprávnění pro uvedené služby, pokud toto oprávnění existuje ke dni oznámení uvedeného rozhodnutí;

(15) Kmitočty 170,425 MHz, 170,475 MHz, 173,025 MHz a 173,1 MHz jsou využívány stanicemi pro přenos dat a lokální paging, kanálová rozteč je 25 kHz.

(16) Kmitočty 172,525 MHz, 172,575 MHz, 173,65 MHz a 173,95 MHz jsou využívány stanicemi krátkého dosahu pro dálkové ovládání jeřábů, lesních strojů, železničních vleček a dalších mechanismů. Stanice lze provozovat na základě všeobecného oprávnění).

(17) Kmitočty 172,65 MHz, 172,725 MHz, 172,95 MHz, 172,975 MHz a 173,05 MHz lze využívat pro hlasovou komunikaci přenosnými stanicemi využívajícími společný kmitočet na základě všeobecného oprávnění14). Kanálová rozteč je 12,5 kHz. Maximální vyzářený výkon stanic provozovaných na kmitočtech

- 172,65 MHz, 172,95 MHz a 172,975 MHz je 5 W e.r.p.;

- 172,725 MHz nebo 173,05 MHz je 1 W e.r.p.

(18) Kmitočet 173,3 MHz a úsek 173,965–174,015 MHz jsou využívány bezdrátovými mikrofony, které lze provozovat na základě všeobecného oprávnění20).

(19) Při plánování sítí Úřad vychází z následujících parametrů:

- minimální užitečná intenzita elektromagnetického pole 20 dBµV/m;

- přípustná rušivá intenzita elektromagnetického pole 12 dBµV/m;

- plánovací maximální efektivní výška antény je 35 m;

- plánovací efektivní výška antény základnové stanice je 10 m nad terénem;

- plánovací výška antény pohyblivé stanice a terminálu dálkového ovládání a signalizace nad terénem je 3 m;

- jmenovitá opakovací vzdálenost kmitočtové síťky je 90 km;

- maximální provozní dosah je 20 km;

- není-li uvedeno jinak, maximální e.r.p. je 10 W;

- zabraná šířka pásma je maximálně 11 kHz, resp. 16 kHz, pro kanálovou rozteč 12,5 kHz, resp. 25 kHz;

- při retranslaci přísluší vyšší kmitočet vysílači retranslační stanice;

- při retranslaci je držitel individuálního oprávnění povinen vhodnými technickými prostředky zamezit vzniku škodlivé interference, ke které by mohlo dojít vlivem mimořádných okolností při šíření elektromagnetických vln;

- při vnitrostátní koordinaci se přiměřeně aplikují ustanovení Dohody HCM;

- v sítích určených pro dálkové ovládání a signalizaci se za terminál dálkového ovládání a signalizace považují taková koncová nepohyblivá vysílací rádiová zařízení, která vysílají s klíčovacím poměrem18) menším než 1 % a zároveň doba trvání jejich jednoho vysílání nepřesáhne 1 s a jejichž maximální e.r.p. nepřesahuje 10 W.

(20) Kmitočty k zajišťování a provozování jednotného systému varování a vyrozumění dle zvláštního právního předpisu) jsou využívány s kanálovou roztečí 25 kHz.

(21) U stanic, provozovaných uživatelem podle zákona) v úsecích, popsaných v článku 5, odst. 2, písm. b), je možný i simplexní provoz, přičemž dolní úsek je přednostně využíván pohyblivými stanicemi, horní úsek je přednostně využíván základnovými stanicemi.

(22) Koordinaci civilního a necivilního využívání pásma provádí Úřad.

Článek 6

Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé službě

(1) Předpokládá se postupná harmonizace využívání pásma tak, jak bude ukončován provoz zařízení, jejichž provozní podmínky byly stanoveny na základě původních plánovacích parametrů.

(2) Kmitočty z úseků 156–157,45 MHz, 160,6–160,975 MHz a 161,475–162,05 MHz budou přednostně využívány aplikacemi námořní pohyblivé služby podle článku 9 a 10. Za podmínky neomezování zavádění aplikací námořní pohyblivé služby budou kmitočty využívány také pro komunikaci související se zajišťováním vodní dopravy, údržby vodních toků, vodní záchrannou službou a pro udělování krátkodobých oprávnění. Provoz ostatních sítí pozemní pohyblivé služby bude, zejména s ohledem na mezinárodní závazky, postupně ukončován.

(3) Předpokládá se uvolnění úseků spektra v souvislosti s dokončováním přechodu k harmonizovanému využívání kmitočtů pro potřeby železniční dopravy.

Oddíl 3

Pevná služba

Článek 7

Současný stav v pevné službě

V České republice nemá pevná služba v tomto pásmu civilní využití. Poznámka Zprávy ERC) uvádí, že pevná služba v pásmu se omezuje pouze na řídce osídlené oblasti pro nízkokapacitní pevné spoje. Tyto spoje jsou, obdobně jako spoje sloužící pro spojení řídicí stanice s retranslační stanicí nebo pro přenos dat do dálkově řízených objektů, považovány pro účely kmitočtového plánování a koordinace za spoje v rámci pozemní pohyblivé služby.

Článek 8

Informace týkající se budoucího vývoje v pevné službě

Využívání pásma pevnou službou se nepředpokládá.

Oddíl 4

Námořní pohyblivá služba a radiokomunikace na vnitrozemských vodních cestách

Článek 9

Současný stav v námořní pohyblivé službě

a v radiokomunikacích na vnitrozemských vodních cestách

(1) V souladu s ustanovením dodatku Řádu) a úmluvou RAINWAT9) lze vybrané kmitočty v úsecích 156–157,45 MHz, 160,6–160,975 MHz a 161,475–162,05 MHz přednostně využívat aplikacemi námořní pohyblivé služby a na vnitrozemských vodních cestách.

(2) Pro radiokomunikaci na vnitrozemských vodních cestách v rámci námořní pohyblivé služby platí:

- provoz simplexní a duplexní;

- duplexní odstup 4,6 MHz;

- kanálová rozteč 25 kHz;

- maximální výstupní výkon přenosné rádiové stanice v rozmezí 0,5–6 W;

- maximální výstupní výkon nepřenosné rádiové stanice v rozmezí 6–25 W;

- další technické a provozní podmínky se řídí zvláštním právním předpisem) a ustanoveními úmluvy RAINWAT9).

(3) Pro spojení plavidlo–plavidlo jsou určeny kmitočty 156,5 MHz (kanál č. 10 dle dodatku Řádu24) a 156,65 MHz (kanál č. 13 dle dodatku Řádu24). Při provozu na kmitočtových kanálech kategorie služby plavidlo–plavidlo) musí být výstupní výkon lodní stanice automaticky udržován v rozmezí 0,5–1 W.

(4) Pro vysílání plavebních informací jsou určeny kmitočty 156,4 MHz (kanál č. 8 dle dodatku Řádu24), 156,45 MHz (kanál č. 9 dle dodatku Řádu24), 156,7 MHz (kanál č. 14 dle dodatku Řádu24) a 157,025/161,625 MHz (kanál č. 80 dle dodatku Řádu24). Kanál č. 80 je určen také pro hlášení plavebních nehod. Při provozu na kmitočtových kanálech kategorie služby plavební informace26) musí být výstupní výkon lodní stanice automaticky udržován v rozmezí 0,5–1 W.

(5) Pro radiotelefonní tísňovou, pilnostní a bezpečnostní komunikaci a pro volání (navazování spojení) je v souladu s poznámkou Řádu) určen kmitočet 156,8 MHz (kanál č. 16 dle dodatku Řádu24). Na vnitrozemských vodních cestách je tento kanál zařazen do kategorie služby plavební informace. Kmitočet 156,8 MHz se může v souladu s poznámkou Řádu32) a postupy pro zemské radiokomunikační služby využívat pro pátrací a záchranné operace týkající se kosmických plavidel s posádkou.

(6) Pro spojení plavidlo–přístavní správa jsou určeny kmitočty 156,55 MHz (kanál č. 11 dle dodatku Řádu24), 156,575 MHz (kanál č. 71 dle dodatku Řádu24), 156,625 MHz (kanál č. 72 dle dodatku Řádu24) a 156,725 MHz (kanál č. 74 dle dodatku Řádu24). Při provozu na kmitočtových kanálech kategorie služby plavidlo–přístavní správa26) musí být výstupní výkon lodní stanice automaticky udržován v rozmezí 0,5–1 W.

(7) Pro komunikaci na plavidle jsou určeny kmitočty 156,75 MHz (kanál č. 15 dle dodatku Řádu24) a 156,85 MHz (kanál č. 17 dle dodatku Řádu24) s maximálním e.r.p. 1 W.

(8) Pro využití v rámci systému říčních informačních služeb RIS) jsou v souladu s dodatkem Řádu24) a rozhodnutím CEPT) určeny kmitočty 161,975 MHz (AIS 1) a 162,025 MHz (AIS 2). Výstupní výkon stanice pro přenos AIS nesmí překročit 25 W.

(9) Kmitočet 156,525 MHz (kanál č. 70 dle dodatku Řádu24) je podle poznámky Řádu27) určen pro námořní pohyblivou službu výhradně pro mód DSC) při tísňové, pilnostní a bezpečnostní komunikaci nebo při volání. Podmínky využívání tohoto kmitočtu jsou předepsány v Řádu). Při využívání tohoto kmitočtu v České republice se k tomuto statutu musí přihlížet. Používání DSC na vnitrozemských vodních cestách není povoleno. Kmitočet 156,525 MHz se může v souladu s poznámkou Řádu) a postupy pro zemské radiokomunikační služby využívat pro pátrací a záchranné operace týkající se kosmických plavidel s posádkou.

(10) Plavidla, jimž byl v souladu s úmluvou RAINWAT9) přidělen kód ATIS), musí při vysílání používat identifikaci tímto kódem podle úmluvy RAINWAT.

Článek 10

Informace týkající se budoucího vývoje v námořní pohyblivé službě

a v radiokomunikacích na vnitrozemských vodních cestách

(1) Uvolnění dalších kmitočtů pro účely komunikace na vnitrozemských vodních cestách, a to zejména kmitočtů určených pro plavební informace, se očekává po aktualizaci zvláštního právního předpisu25).

(2) V námořní pohyblivé službě se předpokládá rozvoj systémů říčních informačních služeb RIS28).

(3) Požadavky na kmitočtová přidělení pro provoz bezpečnostních systémů pro lodě a přístavy jsou předmětem projednání bodu 1.10 WRC-12.

Oddíl 5

Družicová pohyblivá služba

Článek 11

Současný stav v družicové pohyblivé službě

(1) Družicové pohyblivé službě je přednostně přiděleno pásmo 148–150,05 MHz a jeho využívání je v souladu s poznámkou Řádu) omezeno na negeostacionární družicové soustavy.

(2) Využívání pásma 148–149,9 MHz družicovou pohyblivou službou podléhá v souladu s poznámkami Řádu) koordinaci podle ustanovení Řádu). Družicová pohyblivá služba nesmí omezovat rozvoj a provoz pevné a pohyblivé služby a služby kosmického provozu v pásmu 148–149,9 MHz a družicové radionavigační služby v pásmu 
149,9–150,05 MHz.

(3) V souladu s poznámkou Řádu) je využívání pásma 149,9–150,05 MHz družicovou pohyblivou službou ve vzestupném směru do 1. ledna 2015 omezeno na družicovou pozemní pohyblivou službu (vzestupný směr).

(4) V souladu se Zprávou ERC2) je pásmo 148–150,05 MHz určeno pro komunikaci ve vzestupném směru s družicemi na nízkých oběžných dráhách. Rozhodnutí CEPT) stanovuje podmínky harmonizovaného zavedení družicových systémů pro osobní komunikaci S-PCS) (služba přenosu dat s nízkou rychlostí) v pásmech pod 1 GHz. V České republice lze v pásmu 148–149,9 MHz provozovat terminály systémů pro osobní komunikaci na základě všeobecného oprávnění). Koordinace kmitočtů pro družicové systémy probíhá podle příslušných ustanovení Řádu.

Článek 12

Informace týkající se budoucího vývoje v družicové pohyblivé službě

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

Oddíl 6

Družicová radionavigační služba

Článek 13

Současný stav v družicové radionavigační službě

Družicové radionavigační službě je přiděleno přednostně pásmo 149,9–150,05 MHz a toto přidělení platí v souladu s poznámkou Řádu) do 1. ledna 2015. Služba nemá v České republice využití.

Článek 14

Informace týkající se budoucího vývoje v družicové radionavigační službě

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

# Oddíl 7

Radioastronomická služba

Článek 15

Současný stav v radioastronomické službě

(1) Radioastronomická služba je pasivní radiokomunikační služba založená na příjmu rádiových vln kosmického původu. Vzhledem k nízkým úrovním přijímaných signálů je provoz této služby závislý na ochraně před rušením od ostatních radiokomunikačních služeb. V souladu s poznámkou Řádu4) musí uživatelé pásma 150,05–153 MHz podnikat veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby.

(2) V České republice není pásmo touto službou využíváno.

Článek 16

Informace týkající se budoucího vývoje v radioastronomické službě

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

# Oddíl 8

Pomocná meteorologická služba

Článek 17

Současný stav v pomocné meteorologické službě

V pomocné meteorologické službě lze úsek 153–154 MHz využívat za podmínek podružné služby.

Článek 18

Informace týkající se budoucího vývoje v pomocné meteorologické službě

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

# Oddíl 9

Služba kosmického provozu

Článek 19

Současný stav ve službě kosmického provozu

V souladu s poznámkou Řádu) je pásmo 148–149,9 MHz doplňkově přiděleno navíc přednostně službě kosmického provozu (vzestupný směr) s podmínkou dohody dosažené podle postupu stanoveného v ustanovení Řádu). Šířka pásma jednotlivého vysílání nesmí přesáhnout ±25 kHz.

Článek 20

Informace týkající se budoucího vývoje ve službě kosmického provozu

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

# Oddíl 10

Závěrečná ustanovení

Článek 21

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/10.2009-15 pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz.

# Článek 22

Účinnost

Tato část plánu využití rádiového spektra nabývá účinnosti dnem dd. mm 2012.

# Odůvodnění

Úřad vydává k provedení § 16 odst. 2 zákona opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2012-Y (dále jen „část plánu“), kterou se stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra v rozsahu kmitočtů od 146 MHz do 174 MHz radiokomunikačními službami.

Část plánu vychází z principů zakotvených v zákoně a evropské legislativě, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/EC o regulačním rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) a stanovených ve společné části plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35.

Důvodem nového vydání této části plánu je zejména zohlednění aktuálního stavu přechodu na harmonizované využití rádiového spektra, uvolnění kmitočtů od necivilního využití, doplnění informací o harmonizačních záměrech a celková revize všech článků.

Účelem této části plánu je zajistit transparentnost podmínek pro využívání rádiového spektra a předvídatelnost rozhodnutí Úřadu.

V článku 2 jsou uvedeny informace z plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka). Tyto informace jsou doplněny o současné využití aplikacemi. Zároveň je uveden harmonizační záměr, tj. přidělení radiokomunikačním službám a využití aplikacemi dle Zprávy ERC č. 25 – Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů. Z využití jsou uvedeny hlavní aplikace a další detaily jsou v oddílech věnovaných jednotlivým radiokomunikačním službám. V zájmu lepšího zpřehlednění je tabulka rozdělení kmitočtového pásma strukturálně upravena.

Článek 3 uvádí charakteristiku pásma s informacemi společnými radiokomunikačním službám využívajícím pásmo 146 MHz až 174 MHz. Nově doplněnou informaci o možném budoucím přidělení kmitočtů v úseku 154–156 MHz pro radiolokační službu potvrdí konference WRC-12.

V článku 4 jsou uvedeny mezinárodní závazky, což je v případě předmětného pásma Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie, Dohodu HCM a úmluva RAINWAT.

Nejvýznamnějším využitím pásem 146–174 MHz je provoz spojů a sítí v pohyblivé službě. Podmínky využívání pásma aplikacemi pohyblivé služby jsou uvedeny v oddílu 2. Úpravy podmínek využití kmitočtů zohledňují dosažený stav harmonizace pásem. Vypuštěny byly informace o kmitočtech, jejichž neharmonizované využívání bylo ukončeno. Úpravy podmínek využití kmitočtů datovými stanicemi, včetně stanovení lhůt, zohledňují záměr postupného přechodu na využití kmitočtů podle podmínek uvedených v odstavci 2. Pro sledování pohybu záchranářských psů je určen sdílený kmitočet 155,45 MHz, který je pro uvedené využití mezinárodně zkoordinován.

Oddíl 3 se týká pevné služby, která nemá v popisovaných pásmech civilní využití.

Oddíl 4 informuje o využití kmitočtů v námořní pohyblivé službě a na vnitrozemských vodních cestách, které v ČR podléhá úmluvě RAINWAT. V souladu se zvláštním právním předpisem25) je rozšířeno využití kanálu č. 80 pro hlášení plavebích nehod, a kanálu č. 16, který lze na vnitrozemských vodních cestách využít pro vysílání plavebních informací.

O očekávaných změnách z hlediska rozšíření kmitočtových přidělení a souvisejících regulatorních ustanovení informuje článek 10.

Oddíl 5 popisuje využití pásma aplikacemi družicové služby, oddíl 6 informuje o přidělení pásma družicové radionavigační službě. V oddílech 7 až 9 jsou uvedeny podmínky využívání pásem přidělených službám radioastronomické, pomocné meteorologické a službě kosmického provozu.

V oddílu 10 se v článku 21 zrušuje předchozí vydání části plánu využití rádiového spektra pro pásmo 146–174 MHz a v článku 22 stanovil Úřad účinnost vydaného opatření obecné povahy v souladu s § 124 zákona.

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního řádu pro vedení konzultací na diskusním místě Úřad zveřejnil dne dd. mm 2012 návrh opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2012-Y a výzvu k uplatnění připomínek na diskusním místě. Během veřejné konzultace Úřad obdržel/neobdržel  připomínky od/k...

Za Radu Českého telekomunikačního úřadu

PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

předseda Rady

Českého telekomunikačního úřadu

# Footnotes

)	Společná část plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35 uveřejněná v částce 14/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Zpráva ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení kmitočtů a aplikací v kmitočtovém pásmu 9 kHz až 3000 GHz, rev. Lille, 2011 [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Applications in the frequency range 9 kHz to 3000 GHz, rev. Lille, 2011].

)	V souladu s poznámkou 5.218 Radiokomunikačního řádu je pásmo doplňkově přiděleno navíc přednostně službě kosmického provozu (vzestupný směr) s podmínkou dohody dosažené podle postupu stanoveného v ustanovení č. 9.21 Radiokomunikačního řádu.

)	V souladu s poznámkou 5.149 Radiokomunikačního řádu musí uživatelé pásma 150,05–153 MHz podnikat veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby.

)	V souladu s poznámkou 5.227 Radiokomunikačního řádu jsou pásma 156,4875–156,5125 MHz a 156,5375–156,5625 MHz doplňkově přednostně přidělena pevné a pozemní pohyblivé službě. Využívání těchto pásem pevnou a pozemní pohyblivou službou nesmí působit škodlivé rušení nebo nesmí nárokovat ochranu před námořní pohyblivou VKV radiokomunikační službou.

)	Doporučení CEPT/ERC T/R 25-08 – Plánovací hlediska a koordinace kmitočtů v pozemní pohyblivé službě v pásmu 29,7–960 MHz [Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range 29.7-960 MHz].

)	Radiokomunikační řád, Mezinárodní telekomunikační unie, Ženeva, 2008 [Radio Regulations, International Telecommunication Union, Geneva, 2008].

)	Dohoda HCM – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Francie, Maďarska, Nizozemí, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 43,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu, Zagreb, 2010 [HCM Agreement – Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the Coordination of frequencies between 29.7 MHz and 43.5 GHz for the fixed service and the land mobile service, Zagreb, 2010].

)	RAINWAT – Regionální úmluva o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách, Basilej, 2000 [Regional Arrangement concerning the Radiotelephone Service on Inland Waterways, Basel, 2000], ve znění pozdějších předpisů.

)	Zkratka PAMR označuje sítě PMR s přístupovým bodem do veřejných sítí, anglicky Public Access Mobile Radio.

)	Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

)	Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

)	Všeobecné oprávnění č. VO-R/11/11.2009-17 k provozování zařízení neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby pro účely železniční dopravy v pásmech 150 MHz a 450 MHz, ve znění pozdějších změn.

)	Všeobecné oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz, uveřejněné v částce 11/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Rozhodnutí Komise 2005/928/ES – Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2005 o harmonizaci frekvenčního pásma 169,4 až 169,8125 MHz ve Společenství, a Rozhodnutí Komise 2008/673/ES ze dne 13. srpna 2008, kterým se mění rozhodnutí 2005/928/ES o harmonizaci frekvenčního pásma 169,4 až 169,8125 MHz ve Společenství.

)	Úsek je označován jako část malého výkonu.

)	Úsek je označován jako část velkého výkonu.

)	Klíčovací poměr (anglicky duty cycle) umožňuje sdílení systémů provozovaných ve stejném kmitočtovém úseku. Je definován procentuálním vyjádřením součtu všech časových úseků vysílání na jednom nosném kmitočtu po stanovenou dobu vztaženým k této době.

)	Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu, ve znění pozdějších změn.

)	Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů.

)	Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

)	Poznámka EU7 Zprávy ERC č. 25.

)	Dodatek č. 18 Řádu.

)	Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách.

)	Terminologie ujednání RAINWAT.

)	Poznámka 5.226 Řádu.

) 	Zkratka RIS označuje systém říčních informačních služeb, anglicky River Information System.

) 	Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)17 – Rozhodnutí ERC z 1. června 1999 o kanálech pro univerzální automatický identifikační lodní systém v námořním pásmu VKV [ERC Decision of 1 June 1999 on the Universal Shipborne Automatic Identification System (AIS) channels in the maritime VHF band].

)	Zkratka DSC označuje druh provozu při tísni, bezpečnostní komunikaci a navazování spojení, anglicky Digital Selective Calling.

)	Článek 31 a Dodatek 18 Řádu.

)	Poznámka 5.111 Řádu.

)	Automatická informační služba koncového zařízení, anglicky Automatic Terminal Information Service.

)	Poznámka 5.209 Řádu.

)	Poznámky 5.219 a 5.220 Řádu.

)	Ustanovení č. 9.11A Řádu.

)	Poznámka 5.224A Řádu.

)	Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)06 – Rozhodnutí ERC z 10. března 1999 o harmonizaci zavádění družicových personálních komunikačních systémů pracujících v pásmech pod 1 GHz (S-PCS <1 GHz) [ERC Decision of 10 March 1999 on the harmonised introduction of satellite personal communication systems operating in the bands below 1 GHz (S-PCS<1GHz) ], Helsinky, 1999.

)	Zkratka S-PCS označuje družicový systém pro osobní komunikaci, anglicky Satellite-Personal Communication System.

)	Všeobecné oprávnění č. VO-R/22/02.2007-2 k provozování terminálů družicových systémů pro osobní komunikaci v kmitočtovém pásmu 150 MHz.

)	Poznámka 5.224B Řádu.

)	Poznámka 5.218 Řádu.

)	Ustanovení č. 9.21 Řádu.