Praha dd. mm 2011

Čj. ČTÚ-74 552/2011-605

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona vydává opatřením obecné povahy

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2011-Y

pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz.

# Článek 1

# Úvodní ustanovení

# Předmětem úpravy této části plánu využití rádiového spektra je stanovení technických parametrů a podmínek využití rádiového spektra v pásmu od 1900 MHz do 2200 MHz radiokomunikačními službami. Tato část plánu využití rádiového spektra navazuje na společnou část plánu využití rádiového spektra).

# Oddíl 1

Obecné informace o kmitočtovém pásmu

# Článek 2

# Rozdělení kmitočtového pásma

| Kmit. pásmo (MHz) | Současný stav | Harmonizační záměr) |
| --- | --- | --- |
|  | Přidělení službám | Využití | Přidělení službám | Využití |
| 1900–1980 | PEVNÁ POHYBLIVÁ | IMT/UMTS | Pevná POHYBLIVÁ | IMT/UMTS |
| 1980–2010 | Pevná Pohyblivá DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) | Družicové pohyblivé aplikace CGC | Pevná Pohyblivá DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzestupný směr) | Družicové pohyblivé aplikace CGC |
| 2010–2025 | PEVNÁ POHYBLIVÁ | IMT/UMTS | Pevná POHYBLIVÁ | IMT/UMTS |
| 2025–2110 | KOSMICKÉHO PROVOZU (vzestupný směr) (družice-družice) DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (vzestupný směr) (družice-družice) PEVNÁ POHYBLIVÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (vzestupný směr) (družice-družice) | MO SAP/SAB | KOSMICKÉHO PROVOZU (vzestupný směr) (družice-družice) DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (vzestupný směr) (družice-družice) PEVNÁ POHYBLIVÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (vzestupný směr) (družice-družice) | Kosmické vědecké aplikace SAP/SAB MO |
| 2110–2120 | PEVNÁ POHYBLIVÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (daleký kosmos) (vzestupný směr) | IMT/UMTS | Pevná POHYBLIVÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (daleký kosmos) (vzestupný směr) | IMT/UMTS |
| 2120–2170 | PEVNÁ POHYBLIVÁ | IMT/UMTS | Pevná POHYBLIVÁ | IMT/UMTS |
| 2170–2200 | Pevná Pohyblivá DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) | Družicové pohyblivé aplikace CGC | Pevná Pohyblivá DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) | Družicové pohyblivé aplikace CGC |

Článek 3

Charakteristika pásma

Kmitočtové pásmo 1900 MHz až 2200 MHz patří podle rozhodnutí CEPT) k základním pásmům určeným pro systémy IMT/UMTS, které jsou koordinovaně zaváděny evropskými zeměmi a jež jsou součástí celosvětového systému mobilních komunikací IMT) dle doporučení ITU-R). Zemské sítě IMT jsou zaváděny v pásmech 1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz a 2110–2170 MHz, pro rozvoj družicové komponenty jsou v souladu s rozhodnutími CEPT) a Evropské komise) určena pásma 1980–2010 MHz a 2170–2200 MHz. V těchto pásmech je proto počet práv omezen, tzn., mohou jej využívat pouze držitelé přídělu rádiových kmitočtů. Převoditelnost práv v rámci přídělů je možná po ucelených blocích popsaných v článcích 5 a 9.

Článek 4

Mezinárodní závazky

Na provoz a koordinaci se vztahují ustanovení Radiokomunikačního řádu) (dále jen „Řád“) a ustanovení Dohody HCM).

Oddíl 2

Pohyblivá služba

Článek 5

Současný stav v pohyblivé službě

(1) Úsek 1900–1900,1 MHz je ochranný úsek a nelze jej využívat.

(2) Úsek 1900,1–1920,1 MHz je určen pro využití systémy IMT/UMTS s časově děleným duplexním provozem TDD) a platí:

- v úseku jsou vymezeny čtyři bloky o šířce 5 MHz, a to 1900,1–1905,1 MHz, 1905,1–1910,1 MHz, 1910,1–1915,1 MHz a 1915,1–1920,1 MHz;

- bloky popsané v písm. a) lze držiteli přídělu) k příslušnému bloku využít k provozování celoplošné sítě poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací;

- v úseku jsou přiděleny tři bloky v rozsahu 1900,1–1915,1 MHz. O budoucím využití bloku 1915,1–1920,1 MHz informuje čl. 6;

- využívání kmitočtů účastnickými terminály je možné na základě všeobecného oprávnění).

(3) Úsek 1920,1–1920,3 MHz je ochranný úsek a nelze jej využívat.

(4) Úsek 1920,3–1979,7 / 2110,3–2169,7 MHz je určen pro využití systémy IMT/UMTS s kmitočtově děleným duplexním provozem FDD) a platí:

- duplexní odstup je 190 MHz;

- v duplexním úseku jsou vymezeny tři párové bloky, a to 1920,3–1940,1 / 2110,3–2130,1 MHz, 1940,1–1959,9 / 2130,1–2149,9 MHz a 1959,9–1979,7 / 2149,9–2169,7 MHz;

- každý z párových bloků popsaných v písm. b) lze držitelem přídělu k příslušnému bloku využít k provozování celoplošné sítě poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací;

- úsek 1920,3–1979,7 MHz je určen pro vysílání účastnických terminálů na základě všeobecného oprávnění12);

- úsek 2110,3–2169,7 MHz je určen pro vysílání základnových stanic.

(5) Úsek 1979,7–1980 MHz je ochranný úsek a nelze jej využívat.

(6) Využití úseku 1980–2010 MHz stanicemi pohyblivé služby je popsáno v čl. 9 odst. 2.

(7) Úsek 2010–2025 MHz je určen v souladu s rozhodnutím CEPT3) pro využití zemskými systémy IMT s časově děleným duplexním provozem TDD a platí:

- v pásmu jsou vymezeny tři bloky o šířce 5 MHz, a to 2010–2015 MHz, 2015–2020 MHz a 2020–2015 MHz;

- bloky popsané v písm. a) lze držiteli přídělu k příslušnému bloku využít k provozování celoplošné sítě poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací;

- využívání kmitočtů účastnickými terminály je možné na základě všeobecného oprávnění12).

(8) Úsek 2024,7–2025 MHz je ochranný úsek a nelze jej využívat.

(9) Pásmo 2025–2110 MHz není civilně využíváno v pohyblivé službě.

(10) Úsek 2110–2110,3 MHz je ochranný úsek a nelze jej využívat.

(11) Využití úseku 2170–2200 MHz stanicemi pohyblivé služby je popsáno v čl. 9 odst. 2.

(12) Držitel přídělu je povinen provádět sám vzájemnou koordinaci s ostatními držiteli přídělů. Potřebné údaje poskytne na základě žádosti Úřad. Na základě provedené koordinace je držitel přídělu oprávněn rozhodovat o využívání jednotlivých kmitočtů přídělu.

Článek 6

Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé službě

(1) Poznámka Řádu) předpokládá zavádění základnových stanic IMT na platformách ve velkých výškách.

(2) Výbor CEPT ECC) pokračuje ve studiu technických podmínek koexistence systémů UMTS/IMT v pásmu 2 GHz, k němuž byly na základě mandátu Komise) navrženy ve zprávě CEPT) harmonizované technické podmínky s využitím konceptu WAPECS), který směřuje mj. k zavádění technologické neutrality a neutrality z hlediska provozovaných služeb. Předpokládá se, že ze zprávy17) budou do harmonizačních dokumentů Komise převzaty závěry k využití párových úseků 1920–1980 / 2110–2170 MHz (FDD). V pásmech určených k provozu v režimu TDD budou podmínky dále upřesněny po dokončení studií efektivního sdílení bloků. Současné poznatky podporují využití pásma 2010–2025 MHz synchronizovanými sítěmi.

Oddíl 3

Pevná služba

Článek 7

Současný stav v pevné službě

(1) Pásmo 2025–2110 MHz je sdíleno s necivilním využitím).

(2) Pásmo 2025–2110 MHz je v rámci pevné služby určeno k využívání spoji pro reportážní přenosy ENG/OB), případně dalšími pomocnými službami pro rozhlasové a televizní vysílání SAP/SAB), v úseku 2025–2070 MHz na základě koordinace s Ministerstvem obrany ČR.

(3) Mimo úsek popsaný v odst. 2 nemá pevná služba v České republice civilní využití.

Článek 8

Informace týkající se budoucího vývoje v pevné službě

(1) Změny v civilním využívání pásem přidělených pevné službě nejsou na národní ani mezinárodní úrovni předpokládány.

(2) Harmonizované perspektivní využití pásma 2025–2110 MHz pro aplikace ENG/OB je předmětem projednání na Světové radiokomunikační konferenci WRC-12.

Oddíl 4

Družicová pohyblivá služba

Článek 9

Současný stav v družicové pohyblivé službě

(1) Družicové pohyblivé službě jsou přidělena v kategorii přednostní služby pásma 
1980–2010 MHz pro vzestupný směr a 2170–2200 MHz pro sestupný směr. Rozhodnutím CEPT6)  jsou pásma určena pro využití systémy v družicové pohyblivé službě a systémy s komplementárními pozemními stanicemi. V souladu s poznámkou Řádu) lze pásma využít pro družicovou složku IMT a v souladu s poznámkou Řádu) podléhá využívání koordinaci podle ustanovení Řádu) a rezoluce ITU-R).

(2) Pásma 1980–2010 MHz pro vzestupný směr a 2170–2200 MHz pro sestupný směr jsou v souladu s rozhodnutím Komise7) vyhrazena pro systémy poskytující družicové pohyblivé služby, tj. systémy umožňující poskytování služeb rádiové komunikace mezi pohyblivou pozemskou stanicí a jednou nebo několika družicovými stanicemi, nebo mezi pohyblivými pozemskými stanicemi prostřednictvím jedné nebo několika družicových stanic, nebo mezi pohyblivou pozemskou stanicí a jednou nebo několika komplementárními pozemními stanicemi) s pevným stanovištěm, přičemž platí:

- pásma jsou určena k provozu sítí poskytujících veřejně dostupné služby elektronických komunikací;

- pásma je možné využívat pouze držiteli přídělu. V souladu s rozhodnutím Komise7)  jsou v pásmu vymezeny pro držitele přídělu dva párové bloky: 1980–1995 / 2170–2200 MHz) a 1995–2010 / 2185–2200 MHz). Vnitrostátní a mezinárodní koordinaci provádí držitel přídělu samostatně;

c) na základě individuálního oprávnění jsou držitelé přídělu27), 28) oprávněni využívat kmitočty z přídělu k provozu komplementárních pozemních stanic, které musejí být nedílnou součástí družicového pohyblivého systému a musí být řízeny družicovými prostředky a správou sítě systému. Musí používat stejný směr přenosu a stejnou část kmitočtových pásem jako přidružené družicové stanice a nesmí zvyšovat požadavky na spektrum pro jeho přidružený družicový pohyblivý systém. Komplementární pozemní stanice (CGC) jsou považovány za stanice v pohyblivé službě a nesmí rušit stanice provozované v přilehlých pásmech. Technické podmínky provozování CGC stanoví Úřad v souladu s harmonizovaným standardem;

- úsek 1980–2010 MHz je určen pro vysílání pohyblivých terminálů (pozemských pohyblivých stanic). Využívání kmitočtů účastnickými terminály je možné na základě všeobecného oprávnění).

Článek 10

Informace týkající se budoucího vývoje v družicové pohyblivé službě

Předpokládá se evropsky harmonizovaný rozvoj systémů v družicové pohyblivé službě s komplementárními pozemními stanicemi.

Oddíl 5

Služby kosmického provozu, kosmického výzkumu a družicového průzkumu Země

Článek 11

Současný stav ve službách kosmického provozu, kosmického výzkumu
 a družicového průzkumu Země

Službám je přiděleno přednostně pásmo 2025–2110 MHz, službě kosmického výzkumu i pásmo 2110–2120 MHz. V České republice nejsou služby využívány.

Článek 12

Informace týkající se budoucího vývoje ve službách kosmického provozu,
 kosmického výzkumu a družicového průzkumu Země

Změny ve využívání pásma těmito radiokomunikačními službami nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

# Oddíl 6

Závěrečná ustanovení

# Článek 13

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se opatření obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/07.2007–7 pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz.

Článek 14

Účinnost

Tato část plánu využití rádiového spektra nabývá účinnosti dnem dd. mm 2011.

Odůvodnění

Úřad vydává k provedení § 16 odst. 2 zákona opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2011-Y (dále jen „část plánu“), kterou se stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra v rozsahu kmitočtů od 1900 MHz do 2200 MHz radiokomunikačními službami.

Část plánu vychází z principů zakotvených v zákoně a evropské legislativě, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/EC o regulačním rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) a stanovených ve společné části plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35.

Účelem této části plánu je zajistit transparentnost podmínek pro využívání rádiového spektra a předvídatelnost rozhodnutí Úřadu.

Toto opatření obecné povahy nahrazuje část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/6/06.2007-7 pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz. Důvodem nového vydání části plánu je zejména další fáze implementace harmonizačních dokumentů k pásmům určeným k celoevropskému zavádění družicových pohyblivých služeb v pásmech 1980–2010 MHz a 2170–2200 MHz. Povedena byla revize všech článků.

V článku 2 jsou uvedeny informace z plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) a jsou doplněny o současné využití aplikacemi. Zároveň je uveden harmonizační záměr, tj. přidělení radiokomunikačním službám a využití aplikacemi dle Zprávy ERC č. 25 – Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů. Z využití jsou uvedeny hlavní aplikace a další detaily jsou v oddílech věnovaných jednotlivým radiokomunikačním službám.

Článek 3 s charakteristikou pásma je doplněn o informaci o omezení počtu práv ve všech pásmech určených k zavádění a rozvoji sítí IMT/UMTS. Vymezení bloků určených pro využívání kmitočtů držiteli přídělů zároveň určuje bloky, které mohou být předmětem převodu přídělu.

V článku 4 jsou uvedeny mezinárodní závazky, což v případě předmětného pásma znamená Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie a Dohodu HCM.

Nejvýznamnějším současným využitím pásma je v pohyblivé službě provoz celoplošných zemských pohyblivých sítí k poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, jež jsou uvedeny v oddílu 2. Popsaná pásma lze využívat držiteli přídělu rádiových kmitočtů stanovenými postupem podle § 21 a § 22 zákona. Práva k využívání kmitočtů jsou převoditelná v souladu s § 23 zákona. Vzhledem k přípravě liberalizace pásem a očekávanému harmonizovanému zavádění konceptu WAPECS jsou z úseku 2010–2025 MHz vypuštěny ochranné úseky, jejichž původní účel je v moderních sítích IMT nahrazován flexibilním konceptem stanovení masky hran bloku (BEM).

Článek 7 informuje o pevné radiokomunikační službě. Civilní využití je omezeno pouze na pásmo 2025–2110 MHz, které lze využívat reportážními spoji a dalšími aplikacemi ENG/OB, případně SAP/SAB.

O perspektivním využití pásma 2025–2110 MHz pro účely ENG/OB informuje článek 8.

Oddíl 4 se týká družicové pohyblivé služby. Pásma 1980–2010 MHz a 2170–2200 MHz byla na základě rozhodnutí Komise7) vyhrazena pro systémy poskytující družicové pohyblivé služby. O výběru provozovatelů27), 28) celoevropských soustav rozhodla Komise. Autorizace provozovatelů v České republice umožní provoz komplementárních pozemních stanic (CGC) s pevným stanovištěm, jejichž cílem je zvýšit dostupnost družicové pohyblivé služby tam, kde nelze zajistit dostatečně kvalitní spojení s jednou nebo několika družicovými stanicemi. Využívání kmitočtů komplementárními pozemními stanicemi je možné na základě individuálního oprávnění k využívání kmitočtů.

Informace o dalších radiokomunikačních službách, kterým je pásmo přiděleno, jsou obsaženy v oddílech následujících.

Zrušovací ustanovení je uvedeno v článku 13, účinnost části plánu je stanovena v článku 14.

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního řádu pro vedení konzultací na diskusním místě Úřad zveřejnil dne dd. mm 2011 návrh opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2011-Y a výzvu k uplatnění připomínek na diskusním místě. Během veřejné konzultace Úřad obdržel/neobdržel  připomínky od/k...

Za Radu Českého telekomunikačního úřadu

PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

předseda Rady

Českého telekomunikačního úřadu

# Footnotes

)	Společná část plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35 uveřejněná v částce 14/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Zpráva ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů v kmitočtovém pásmu 9 kHz až 3000 GHz, rev. Kyjev, 2009 [ERC Report 25: The European Table of Frequency Allocations and Utilisations in the frequency range 9 kHz to 3000 GHz, rev. Kyiv, 2009].

)	Rozhodnutí CEPT ECC/DEC/(06)01 z 24. března 2006 o harmonizovaném využívání spektra pro zemské systémy IMT-2000/UMTS provozované v pásmech 1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz 2110–2170 MHz [ECC Decision of 24 March 2006 ont he harmonised utilisation of spectrum for terrestrial IMT-2000/UMTS systems operating within the bands 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz and 2110-2170 MHz].

)	Zkratka IMT označuje systémy pohyblivých komunikací, anglicky International Mobile Telecommunications. Pro účely této části plánu zahrnuje množinu systémů IMT-2000 a IMT-Advanced.

)	Doporučení ITU-R M.1036-3 – Kmitočtové uspořádání pro zavádění zemské složky mezinárodních mobilních telekomunikací IMT-2000 v pásmech 806–960 MHz, 1710–2025 MHz, 2110–2200 MHz a 2500–2690 MHz. [Frequency arrangements for implementation of the terrestrial component of International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000) in the bands 806-960 MHz, 1710-2025 MHz, 2110-2200 MHz and 2500-2690 MHz].

)	Rozhodnutí CEPT ECC/DEC/(06)09 o určení pásem 1980–2010 MHz a 2170–2200 MHz pro systémy družicové pohyblivé služby včetně včetně těch, jejichž součástí jsou komplementární pozemské komponenty (CGC) [ECC Decision on the designation of the bands 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz for use by systems in the Mobile-Satellite Service including those supplemented by a Complementary Ground Component (CGC)].

)	Rozhodnutí Komise 2007/98/ES ze dne 14. února 2007 o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtových pásmech 2 GHz pro realizaci systémů poskytujících družicové pohyblivé služby.

)	Radiokomunikační řád, Mezinárodní telekomunikační unie, Ženeva, 2008 [Radio Regulations, International Telecommunication Union, Geneva, 2008].

)	Dohoda HCM – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Francie, Maďarska, Nizozemí, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu, Zagreb, 2010 [HCM Agreement – Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz and 39.5 GHz for the fixed service and the land mobile service, Zagreb, 2010].

)		Zkratka TDD označuje druh duplexního provozu s časovým dělením, anglicky Time Division Duplex.

)		§ 21 a 22 zákona.

)		Všeobecné oprávnění č. VO-R/1/12.2008-17 k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a IMT/UMTS, ve znění pozdějších změn.

)		Zkratka FDD označuje druh duplexního provozu s kmitočtovým dělením, anglicky Frequency Division Duplex.

)	Poznámka 5.388A Řádu.

)	Evropský výbor pro elektronické komunikace.

)	Mandát Evropské komise z 15. června 2009 pro CEPT k pásmům ve 2 GHz (DG INFSO/B4).

)	Zpráva CEPT č. 39 – Zpráva CEPT Evropské komisi k mandátu na stanovení nejméně omezujících technických podmínek v pásmu 2 GHz [Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate to develop least restrictive technical conditions for 2 GHz band].

)	Zkratka WAPECS označuje Politiku bezdrátového přístupu pro služby elektronických komunikací, anglicky Wireless Access Policy for Electronic Communications Services.

)	Poznámky EU2, EU15 a EU27 Zprávy ERC č. 25.

)		Zkratka ENG/OB označuje elektronické předávání zpravodajství a rozhlasové a televizní vysílání z míst mimo rozhlasová a televizní studia, anglicky Electronic News Gathering / Outside Broadcasting.

)		Zkratka SAP/SAB označuje pomocné aplikace pro tvorbu rozhlasového a televizního vysílání nebo pro tvorbu programového obsahu, anglicky Service Ancillary for Program/ Service Ancillary for Broadcasting .

)	Poznámka 5.351A Řádu.

)	Poznámka 5.389A Řádu.

)	Ustanovení č. 9.11A Řádu.

)	Rezoluce č. 716  ITU-R ve znění revize přijaté Světovou radiokomunikační konferencí WRC-2000.

)	Pozemní stanice je v souladu s ustanovením 1.69 Řádu stanice pohyblivé služby, která není určena k využívání za pohybu.

)	Držitelem přídělu v pásmu 1980–1995 / 2170–2200 MHz bude společnost Inmarsat Ventures Limited.

)	Držitelem přídělu 1995–2010 / 2185–2200 MHz bude společnost Solaris Mobile Limited.

)	Všeobecné oprávnění č. VO-R/9/05.2009-7 k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 1525–2200 MHz.