Praha dd. mm 2011

Čj. 28 175/2011-605

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona vydává opatřením obecné povahy

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/XX.2011-Y

pro kmitočtové pásmo 87,5–146 MHz.

# Článek 1

# Úvodní ustanovení

# Předmětem úpravy této části plánu využití rádiového spektra je stanovení technických parametrů a podmínek využití rádiového spektra v pásmu od 87,5 MHz do 146 MHz radiokomunikačními službami. Tato část plánu využití rádiového spektra navazuje na společnou část plánu využití rádiového spektra).

# Oddíl 1

Obecné informace o kmitočtovém pásmu

# Článek 2

# Rozdělení kmitočtového pásma

| Kmit. pásmo (MHz) | Současný stav | Harmonizační záměr) |
| --- | --- | --- |
|  | Přidělení službám | Využití | Přidělení službám | Využití |
| 87,5–108 | ROZHLASOVÁ | FM rozhlas | ROZHLASOVÁ | FM rozhlas |
| 108–117,975 | LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ ) | ILS-LLZ VOR MO | LETECKÁ RADIONAVIGAČNÍ LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) | ILS-LLZ VOR GBAS MO |
| 117,975–137 | LETECKÁ POHYBLIVÁ ) ) ) ) | Tísňový kmitočet 121,5 MHz Záložní tísňový kmitočet 123,1 MHz Letecké aplikace MO | LETECKÁ POHYBLIVÁ (R) 6) 7) | Tísňový kmitočet 121,5 MHz Záložní tísňový kmitočet 123,1 MHz Letecké aplikace MO |
| 137–137,025 | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) Kosmického provozu (sestupný směr) Pevná Družicová meteorologická (sestupný směr) Družicová pohyblivá (sestupný směr) Kosmického výzkumu (sestupný směr) | MO Letecký sport | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (sestupný směr) DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (sestupný směr) Kosmického provozu (sestupný směr) Kosmického výzkumu (sestupný směr) | Meteorologické družice LEO systémy Letecký sport MO |
| 137,025–138 | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) Kosmického provozu (sestupný směr) Pevná Družicová meteorologická (sestupný směr) Družicová pohyblivá (sestupný směr) Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R) Kosmického výzkumu (sestupný směr) | MO Letecký sport | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (sestupný směr) Družicová pohyblivá (sestupný směr) Kosmického provozu (sestupný směr) Kosmického výzkumu (sestupný směr) | LEO systémy Letecký sport MO |
| 138–143,6 | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) POZEMNÍ POHYBLIVÁ Kosmického výzkumu (sestupný směr) | MO SRD | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) POZEMNÍ POHYBLIVÁ Kosmického výzkumu (sestupný směr) | SRD MO |
| 143,6–143,65 | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) POZEMNÍ POHYBLIVÁ Kosmického výzkumu (sestupný směr) | MO | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) POZEMNÍ POHYBLIVÁ Kosmického výzkumu (sestupný směr) | MO |
| 143,65–144 | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) POZEMNÍ POHYBLIVÁ Kosmického výzkumu (sestupný směr) | MO | LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR) POZEMNÍ POHYBLIVÁ | MO |
| 144–146 | AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ | Amatérské aplikace Družicové amatérské aplikace | AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ | Amatérské aplikace Družicové amatérské aplikace |

Článek 3

Charakteristika pásma

(1) Pro pásmo je charakteristické intenzívní využívání pro vysílání rozhlasu v rozsahu 87,5–108 MHz. Navazující kmitočtové úseky jsou důležité pro využití v leteckých aplikacích.

(2) Současné využívání pásma v České republice se neliší od harmonizovaného využití v Evropě a nejsou očekávány významné změny.

Článek 4

Mezinárodní závazky

Na provoz a koordinaci se vztahují ustanovení Radiokomunikačního řádu) (dále jen „Řád“) a ustanovení Dohody HCM). Plánování rozhlasu je upraveno plánem Ženeva 1984).

Oddíl 2

Letecká pohyblivá služba a družicová letecká pohyblivá služba

Článek 5

Současný stav v letecké pohyblivé službě a družicové letecké pohyblivé službě

(1) V letecké pohyblivé službě a družicové letecké pohyblivé službě znamená označení (R) za názvem služby službu na pravidelných letových trasách, (OR) mimo tyto trasy.

(2) Pásmo 108–117,975 MHz může být v souladu s poznámkou Řádu3) v přednostní kategorii služby využíváno systémy v letecké pohyblivé (R) službě, které vysílají informace na podporu činnosti letecké navigace a dohledu nad leteckým provozem podle uznaných mezinárodních leteckých standardů. Takové využívání musí být v souladu s Rezolucí Světové radiokomunikační konference 2007) a nesmí působit škodlivé rušení stanicím, nebo si nárokovat ochranu před stanicemi provozovanými v letecké radionavigační službě v souladu s mezinárodními leteckými standardy.

(3) Pásmo 117,975–137 MHz je přiděleno letecké pohyblivé (R) službě. V Evropě je pásmo intenzívně využíváno pro hlasovou i datovou komunikaci země-vzduch-země týkající se bezpečnosti a pravidelnosti letu a platí:

- úsek 118,0–121,45 MHz je určen pro národní využití a mezinárodní využití na základě vzájemné koordinace;

- kmitočet 121,5 MHz je určen pro tísňové signály a hlasovou tísňovou komunikaci9);

- úsek 121,550–121,9917 MHz je vyhrazen pro spojení na ploše letiště, kromě vzletů a přistání. Šířka kanálu je 25 kHz nebo 8,33 kHz;

- kmitočet 123,1 MHz je v případě potřeby ve smyslu poznámky Řádu9) určen k využití jako záložní tísňový kmitočet ke kmitočtu 121,5 MHz a dle dodatku Řádu) je určen rovněž pro koordinované pátrací a záchranné využití SAR) v letecké a námořní pohyblivé službě;

- kmitočtové úseky 122–123,05 MHz a 123,15–131,4 MHz jsou národními příděly pro komunikaci v letecké pohyblivé službě;

- úsek 131,4–131,975 MHz je určen pro operační komunikaci). Šířka kanálu je 25 kHz nebo 8,33 kHz;

- úsek 132–137 MHz je v souladu s poznámkami Řádu6), 7) přidělen také letecké pohyblivé (OR) službě. Rozsah kmitočtů 117,975–136 MHz lze využívat i v družicové letecké pohyblivé (R) službě s podmínkou dohody podle ustanovení Řádu;

- úsek 136,7-136,975 MHz je vyhrazen pro datové přenosy).

(4) V pásmu 137–138 MHz je přidělení letecké pohyblivé (OR) službě možno využít i pro letecký sport. Podmínkou je úspěšné provedení koordinace s necivilním využitím, koordinaci provádí Úřad.

(5) Pásmo 138–144 MHz je přiděleno letecké pohyblivé (OR) službě a nemá civilní využití.

Článek 6

Informace týkající se budoucího vývoje v letecké pohyblivé službě a družicové letecké pohyblivé službě

Z důvodu zahušťování leteckého provozu a narůstajících požadavků na rádiové spektrum komunikaci v leteckém provozu byl v Evropě na základě mandátu Evropské komise) zahájen proces přechodu z využívání kanálové šířky 25 kHz na jednotnou kanálovou šířku 8,33 kHz. Implementační proces je závislý na příslušných letových hladinách a v současnosti probíhá přechod na využívání užší kanálové šířky v letových hladinách nad FL 195). Očekává se), že všechny nově zaváděné letecké a letadlové stanice budou od roku 2012 povinně vybaveny možností provozu s využitím kanálu šířky 25 kHz a 8,33 kHz.

Oddíl 3

Letecká radionavigační služba

Článek 7

Současný stav v letecké radionavigační službě

V letecké radionavigační službě jsou v úseku 108–112 MHz provozovány kursové majáky pro přístrojové přistávání (ILS-LLZ) se systémovou vazbou na úsek 
328,6–335,4 MHz, kde jsou provozovány sestupové majáky pro přístrojové přistávání ILS-GP) a úsek 960–1215 MHz, kde jsou provozována zařízení DME) pro měření vzdálenosti. V pásmu 108–117,975 MHz jsou provozovány navigační VKV všesměrové radiomajáky VOR), se systémovou vazbou na úsek 960–1215 MHz (DME).

Článek 8

Informace týkající se budoucího vývoje v letecké radionavigační službě

Po uvedení globálního navigačního systému GALILEO do provozu se předpokládá postupný útlum využívání zařízení VOR. S rozvojem družicových navigačních systémů lze v pásmech pro leteckou radionavigaci očekávat i integraci dalších navigačních systémů, jako je např. GBAS).

Oddíl 4

Pozemní pohyblivá služba a služba pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R)

Článek 9

Současný stav v pozemní pohyblivé službě a službě pohyblivé kromě letecké pohyblivé (R)

(1) Pásmo 87,5–108 MHz lze využívat v souladu s rozhodnutím Evropské komise) a doporučením CEPT) k provozu zařízení krátkého dosahu), kterými jsou výrobky spotřební elektroniky obsahující vysílače FM s velmi nízkým výkonem. Podmínky využívání rádiových kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny všeobecným oprávněním).

(2) Pásma z úseku 138–144 MHz jsou přidělena přednostně pozemní pohyblivé službě a jsou určena pro necivilní využití. V tomto pásmu je povoleno využívání kmitočtů z úseku 138,2–138,45 MHz v souladu s Doporučením CEPT24) pro nespecifikované stanice krátkého dosahu25). Podmínky využívání rádiových kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny všeobecným oprávněním26).

Článek 10

Informace týkající se budoucího vývoje v pozemní pohyblivé službě a službě pohyblivé kromě letecké pohyblivé (R)

V současné době nejsou známy informace o změně využívání v pozemní pohyblivé službě a službě pohyblivé kromě letecké pohyblivé (R).

Oddíl 5

Družicová pohyblivá služba

Článek 11

Současný stav v družicové pohyblivé službě

(1) Kmitočet 121,5 MHz se může v souladu s poznámkou Řádu8) a postupy platnými pro zemské radiokomunikační služby využívat pro pátrací a záchranné operace týkající se kosmických plavidel s posádkou.

(2) Využívání pásma 137–138 MHz družicovou pohyblivou službou na sestupném směru podléhá v souladu s poznámkou Řádu) koordinaci podle ustanovení Řádu), platí poznámky Řádu), ) k ochraně radioastronomické služby a využívání je v souladu s poznámkou Řádu) omezeno na negeostacionární soustavy. Systémy na nízkých oběžných drahách (LEO) v družicové pohyblivé službě jsou určeny pro služby nízkorychlostní datové komunikace, zasílání zpráv, určování polohy a jiné nehlasové aplikace pro individuální uživatele při celosvětovém pokrytí pro příjem na osobní terminály.

Článek 12

Informace týkající se budoucího vývoje v družicové pohyblivé službě

Zavádění systémů na nízkých oběžných drahách v pásmu 137–138 MHz je v Evropě harmonizováno Rozhodnutím CEPT), které má především zajistit kontrolu nad rozvojem těchto systémů.

Oddíl 6

Rozhlasová služba

Článek 13

Současný stav v rozhlasové službě

(1) Rozhlasové službě je v kategorii přednostní služby přiděleno pásmo 87,5–108 MHz. Využívání pásma je regulováno Plánem Ženeva, 198412).

(2) Rozhlasové vysílání v tomto pásmu musí být provozováno za podmínek zajišťujících slučitelnost s leteckou radionavigační službou (systémy ILS, VOR, GBAS) provozovanou v sousedním pásmu. Protože jde o aplikace důležité pro bezpečnost letového provozu, musí být zajištěna jejich ochrana před rozhlasovým vysíláním.

(3) Provoz vysílacího rádiového zařízení je možný na základě individuálního oprávnění vydaného Úřadem po kladném výsledku národní a mezinárodní koordinace v rámci rozhlasové služby a koordinace s prostředky letecké navigační služby v sousedním pásmu.

(4) Při plánování a koordinaci vysílacích rádiových zařízení Úřad vychází z následujících parametrů, které jsou dány doporučením ITU-R):

- minimální hodnota intenzity užitečného signálu posuzovaná pro příjem na pevnou přijímací anténu ve výšce 10 m nad terénem je 54 dBμV/m;

- maximální špičkový kmitočtový zdvih vysílače nesmí překračovat hodnotu ±75 kHz;

- výkon celkového multiplexního signálu) nesmí překračovat úroveň 0 dBr;

- ochranné poměry pro výpočet rušení analogového rozhlasového signálu s parametry uvedenými v písm. b) a c) trvale rušeného analogovým rozhlasovým signálem uvádí následující tabulka:

| Rozdíl nosných kmitočtů (kHz) | Ochranný poměr (dB) |
| --- | --- |
| 0 | 45 |
| 100 | 33 |
| 200 | 7 |
| 300 | -7 |
| 400 | -20 |

Článek 14

Informace týkající se budoucího vývoje v rozhlasové službě

Ve velmi dlouhodobém výhledu se předpokládá postupný přechod od rozhlasového FM vysílání na digitální vysílání. Technologie, které se mohou uplatnit při digitalizaci pásma 87,5–108 MHz, popisuje zpráva CEPT).

Oddíl 7

Pevná služba

Článek 15

Současný stav v pevné službě

Pevné službě je v České republice podružně přiděleno pásmo 137–138 MHz a necivilní využití bylo ukončeno.

Článek 16

Informace týkající se budoucího vývoje v pevné službě

V souladu s harmonizačními záměry2) bude přidělení pevné službě v České republice ukončeno.

Oddíl 8

Amatérská služba a družicová amatérská služba

Článek 17

Současný stav v amatérské službě a družicové amatérské službě

Službám amatérské a družicové amatérské je přiděleno pásmo 144–146 MHz v kategorii primární služby. Provoz amatérské a družicové amatérské služby se řídí zvláštním právním předpisem).

Článek 18

Informace týkající se budoucího vývoje v amatérské službě a družicové amatérské službě

V současné době nejsou známy informace o změně využívání v amatérské službě a družicové amatérské službě.

Oddíl 9

Služba kosmického provozu

Článek 19

Současný stav ve službě kosmického provozu

Službě kosmického provozu je přiděleno pásmo 137–138 MHz.

Článek 20

Informace týkající se budoucího vývoje ve službě kosmického provozu

V současné době nejsou známy informace o změně ve službě kosmického provozu.

Oddíl 10

Služba kosmického výzkumu

Článek 21

Současný stav ve službě kosmického výzkumu

Službě kosmického výzkumu jsou v kategorii podružné služby přidělena pro sestupný směr pásma z rozsahu 138–144 MHz.

Článek 22

Informace týkající se budoucího vývoje ve službě kosmického výzkumu

V současné době nejsou známy informace o změně využívání ve službě kosmického výzkumu.

Oddíl 11

Družicová meteorologická služba

Článek 23

Současný stav v družicové meteorologické službě

Družicové meteorologické službě je přiděleno pásmo 137–138 MHz pro přenos informací z družic.

Článek 24

Informace týkající se budoucího vývoje v družicové meteorologické službě

V současné době nejsou známy informace o změně využívání v družicové meteorologické službě.

Oddíl 12

Závěrečná ustanovení

Článek 25

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/02.2007–3 pro kmitočtové pásmo 87,5–146 MHz ze dne 19. února 2007.

Článek 26

Účinnost

Tato část plánu využití rádiového spektra nabývá účinnosti dnem dd. mm 2011.

Odůvodnění

Úřad vydává k provedení § 16 odst. 2 zákona opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/XX.2011-Y (dále jen „část plánu“), kterou se stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra v rozsahu kmitočtů od 87,5 MHz do 146 MHz radiokomunikačními službami.

Část plánu vychází z principů zakotvených v zákoně a evropské legislativě, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/EC o regulačním rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) a stanovených ve společné části plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35.

Účelem této části plánu je zajistit transparentnost podmínek pro využívání rádiového spektra a předvídatelnost rozhodnutí Úřadu. Důvodem vydání této části plánu je zejména vymezení provozních parametrů vysílačů v rozhlasové službě stanovených v Doporučení ITU-R BS.412-9. Do textu byly také zahrnuty změny vyplývající z aktuálního vydání Radiokomunikačního řádu, národní kmitočtové tabulky a dalších souvisejících dokumentů Evropské komise a CEPT.

V článku 2 jsou uvedeny informace z plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) a doplněny o současné využití aplikacemi. Zároveň je uveden harmonizační záměr, tj. přidělení radiokomunikačním službám a využití aplikacemi dle Zprávy ERC č. 25 (Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů). Z využití jsou uvedeny hlavní aplikace a další detaily jsou v oddílech věnovaných jednotlivým radiokomunikačním službám.

Článek 3 uvádí charakteristiku pásma s informacemi společnými radiokomunikačním službám využívajícím popisované pásmo.

V článku 4 jsou uvedeny mezinárodní závazky, což v případě předmětného pásma znamená Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie, Dohodu HCM a pro rozhlasovou službu Plán Ženeva, 1984, kterými se Úřad při správě rádiového spektra řídí.

Článek 5 s informacemi o leteckých službách popisuje využití úseků aplikacemi důležitými pro provoz a bezpečnost leteckého provozu. Tyto aplikace omezují využití sousedního pásma pro vysílání FM rozhlasu a možnosti koordinace nových kmitočtů pro FM vysílače. Upřesněny jsou podmínky koordinovaného využití úseku 118–121,45 MHz, vymezeno je využití úseku 131,4–131,975 MHz pro operační komunikaci a je specifikováno využití úseku 136,7-136,975 MHz pro datovou komunikaci, popsány jsou podmínky využití tísňového kmitočtu 123,1 MHz. U specifikovaných pásem využívaných pro hlasovou komunikací je doplněn parametr kanálové šířky 8,33 kHz z důvodu zahájení přechodu na využívání jednotné užší kanálové šířky v Evropském společenství.

V článku 6 s informacemi o budoucím vývoji v letecké pohyblivé službě a družicové letecké pohyblivé službě je uveden předpoklad časového období přechodu na jednotnou užší kanálovou šířku komunikačních prostředků.

Článek 7 obsahuje informace týkající se letecké radionavigační služby.

V článku 8 jsou uvedeny očekávané budoucí změny v letecké radionavigaci z hlediska zavádění zemských komponent družicových navigačních systémů.

Články 9 a 10 se týkají služeb pozemní pohyblivé službě a službě pohyblivé kromě letecké pohyblivé (R). Text je formulačně upraven, obsahuje odkaz na rozhodnutí Evropské komise týkající se harmonizace rádiového spektra pro zařízení SRD a explicitně je doplněna informace o necivilním přidělení pásma 138–144 MHz v pozemní pohyblivé službě.

Oddíl 5 popisuje podmínky využití kmitočtů aplikacemi družicové pohyblivé služby. Stávající úprava přihlédla ke skutečnosti, že bylo ukončeno využití tísňového kmitočtu 121,5 MHz pro aplikace ELT/EPIRB. Pro uvedený účel je nadále vyhrazen kmitočet 406,05 MHz.

Článek 13 uvádí základní plánovací parametry vysílačů FM v rámci rozhlasové služby. Z důvodu vzájemné ochrany rozhlasového vysílání na stejných nebo sousedních kmitočtových kanálech a ochrany leteckých služeb, provozovaných v sousedním pásmu, je text aktualizován doplněním plánovacích parametrů pro vysílače FM, převzaté z aktuálního vydání Doporučení ITU-R BS.412-9.

V článku 14 o budoucím vývoji v rozhlasové službě je upravena informace o předpokládané budoucí digitalizaci rozhlasového vysílání s odkazem na zprávu CEPT.

Články 15 a 16 s informacemi o pevné radiokomunikační službě oznamují předpokládané ukončení přidělení pevné službě v České republice z důvodu ukončení necivilního využívání kmitočtů.

Informace o dalších radiokomunikačních službách, kterým je pásmo přiděleno, jsou obsaženy v oddílech následujících.

Zrušovací ustanovení je uvedeno v článku 25, účinnost části plánu je stanovena v článku 26.

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě Úřad zveřejnil dne dd. mm 2011 návrh opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/XX.2011-Y a výzvu k uplatnění připomínek na diskusním místě. Během veřejné konzultace Úřad (ne)obdržel připomínky k (...).

za Radu Českého telekomunikačního úřadu

PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

předseda Rady

Českého telekomunikačního úřadu

# Footnotes

)	Společná část plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35 uveřejněná v částce 14/2005 Telekomunikačního věstníku.

)	Zpráva ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů v kmitočtovém pásmu 9 kHz až 3000 GHz, rev. Kyjev, 2009 [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Utilisations in the frequency range 9 kHz to 3000 GHz, rev. Kyiv, 2009].

)	Pásmo 108-117,975 MHz může být v souladu s poznámkou 5.197A Radiokomunikačního řádu využíváno leteckou pohyblivou službou (R) jako přednostně přidělené, s omezeními uvedenými v této poznámce.

)	Pásmo 132–136 MHz je v souladu s poznámkou 5.201 Radiokomunikačního řádu přiděleno doplňkově přednostně letecké pohyblivé (OR) službě.

)	Pásmo 136–137 MHz je v souladu s poznámkou 5.202 Radiokomunikačního řádu přiděleno doplňkově přednostně letecké pohyblivé (OR) službě.

)	Poznámka č. 5.111 Radiokomunikačního řádu.

)	Poznámka č. 5.200 Radiokomunikačního řádu.

)	Radiokomunikační řád, Mezinárodní telekomunikační unie, Ženeva 2008 [Radio Regulations, International Telecommunication Union, Geneva, 2008].

)	Dohoda HCM – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Francie, Maďarska, Nizozemska, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu, Záhřeb, 30. září 2010 [HCM Agreement – Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz and 39.5 GHz for the fixed service and the land mobile service, Zagreb, 30 September 2010].

)	Závěrečná akta regionální správní konference pro plánování VKV rozhlasu (v Oblasti 1 a části Oblasti 3) Ženeva, 1984 [Final Acts of the Regional Administrative Conference for the Planning of VHF Sound Broadcasting (Region 1 and Part of Region 3), Geneva, 1984].

)	Rezoluce 413 (WRC-07).

)	Dodatek 15 Řádu.

)	Z anglického Search and Rescue.)

)	Označováno zkratkou OPC, z anglického Operational Control Communications.

)	Označováno zkratkou VDL, z anglického VHF data link.

)	Mandát Evropské komise z roku 2005 organizaci EUROCONTROL k vypracování návrhu implementačních pravidel zavádění kanálu 8,33 kHz v hlasové komunikaci vzduch-země.

)	Letová hladina FL 195 odpovídá metrické jednotce 5950 m.

)	Návrh směrnice EK C(2010) XXX, kterým jsou stanoveny požadavky ke koordinovanému zavádění hlasové komunikace „vzduch-země“ pod stanovenou letovou hladinou.

)	Z anglického Instrument Landing System – Glide Path.

)	Z anglického Distance Measuring Equipment.

)	Z anglického VHF Omnidirectional Radio Range.

)	Z anglického Ground-based augumentation system.

)	Rozhodnutí Komise č. 2010/368/EU ze dne 30. června 2010, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu.

)	Doporučení CEPT/ERC/REC 70-03 – Využívání zařízení krátkého dosahu [Relating to the use of Short Range Devices (SRD)].

)	Zařízení krátkého dosahu, označovaná zkratkou SRD z anglického Short Range Devices.

)	Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu, ve znění pozdějších změn.

)	Poznámka č. 5.208 Řádu.

)	Ustanovení č. 9.11A Řádu.

)	Poznámka č. 5.208A Řádu.

)	Poznámka č. 5.208B Řádu.

)	Poznámka č. 5.209 Řádu.

)	Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)06 – Rozhodnutí ERC z 10. března 1999 o harmonizovaném zavádění družicových osobních komunikačních systémů provozovaných v pásmech pod 1 GHz, revidováno 27. července 2000 (S-PCS<1 GHz) [ERC Decision of 10 March 1999 on the harmonised introduction of satellite personal communication systems operating in the bands below 1 GHz (S-PCS<1 GHz), revised 27 July 2000].

)	Doporučení ITU-R BS.412-9 – Plánovací standardy pro zemské VKV FM vysílání [Recommendation ITU-R BS.412-9 – Planning standards for terrestrial FM sound broadcasting at VHF].

)	Výkon multiplexního signálu (uvádí se v [dBr]) je poměr výkonu úplného multiplexního signálu, včetně pilotního a dalších přidružených signálů, integrovaného v libovolném časovém intervalu 60 s, k referenčnímu výkonu signálu zemského analogového rozhlasového vysílání, modulovaného jedním sinusovým kmitočtem tak, že je dosaženo kmitočtového zdvihu ± 19 kHz.

)	Zpráva Výboru CEPT pro elektronické komunikace: Zpráva ECC č. 141 – Budoucí možnosti digitalizace II. pásma (87,5–108 MHz), Sankt Petěrburg, květen 2010 [Future possibilities for the digitalisation of band II (87,5-108 MHz), St. Petersburg, May 2010].

)	Vyhláška č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.