NÁVRH

Praha dd mm. 2012

Čj. ČTÚ-176 487/2012-605

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 9 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona vydává opatřením obecné povahy

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/13/XX.2012-YY

pro kmitočtové pásmo 10–12,5 GHz.

# Článek 1

# Úvodní ustanovení

# Předmětem úpravy této části plánu využití rádiového spektra je stanovení technických parametrů a podmínek využití rádiového spektra v pásmu od 10 GHz do 12,5 GHz radiokomunikačními službami. Tato část plánu využití rádiového spektra navazuje na společnou část plánu využití rádiového spektra).

# Oddíl 1

Obecné informace o kmitočtovém pásmu

# Článek 2

# Rozdělení kmitočtového pásma

| Kmit. pásmo (GHz) | Současný stav | Harmonizační záměr) |
| --- | --- | --- |
|  | Přidělení službám | Využití | Přidělení službám | Využití |
| 10–10,3 | PEVNÁ POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ Amatérská ) | MO Amatérské aplikace Družicové meteo-rologické radary | PEVNÁ POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ Amatérská 3) | MO SAP/SAB Amatérské aplikace Družicové meteo-rologické radary |
| 10,3–10,45 | PEVNÁ POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ Amatérská | MO Pevné spoje SAP/SAB Amatérské aplikace | PEVNÁ RADIOLOKAČNÍ Amatérská Pohyblivá | MO Pevné spoje SAP/SAB Radary Amatérské aplikace |
| 10,45–10,5 | PEVNÁ POZEMNÍ POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ Amatérská Družicová amatérská | MO Pevné spoje SAP/SAB Amatérské aplikace Družicové amatérské aplikace | PEVNÁ POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ Amatérská Družicová amatérská | MO Pevné spoje SAP/SAB Amatérské aplikace Družicové amatérské aplikace Radary |
| 10,5–10,55 | PEVNÁ POHYBLIVÁ Radiolokační | MO Pevné spoje SAP/SAB | PEVNÁ POHYBLIVÁ Radiolokační | Pevné spoje SAP/SAB |
| 10,55–10,6 | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé Radiolokační | MO Pevné spoje SAP/SAB | PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé Radiolokační | Pevné spoje SAP/SAB |
| 10,6–10,68 | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé RADIO-ASTRONOMICKÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) Radiolokační | Pevné spoje SAP/SAB Pasivní vědecké aplikace | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé RADIO-ASTRONOMICKÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) Radiolokační | Pevné spoje SAP/SAB Pasivní vědecké aplikace |
| 10,68–10,7 | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) RADIO-ASTRONOMICKÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) | Pasivní vědecké aplikace Vysílání zakázáno ) | DRUŽICOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) RADIO-ASTRONOMICKÁ KOSMICKÉHO VÝZKUMU (pasivní) | Pasivní vědecké aplikace Vysílání zakázáno 4) |
| 10,7–11,7 | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) (vzestupný směr) ) POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé | Pevné spoje Aplikace družicové pevné služby MO | PEVNÁ DRUŽICOVÁ PEVNÁ (sestupný směr) (vzestupný směr)5) POHYBLIVÁ kromě letecké pohyblivé Družicová pohyblivá (sestupný směr) | Pevné spoje Aplikace družicové pevné služby Aplikace družicové pozemní pohyblivé služby |
| 11,7–12,5 | PEVNÁ ROZHLASOVÁ DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Pohyblivá kromě letecké pohyblivé ) | Družicová televize Pevné spoje | Pevná DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ Pohyblivá kromě letecké pohyblivé 6) | Družicová televize |

Článek 3

Charakteristika pásma

(1) Pásmo je využíváno družicovými službami, radiolokační službou a vědeckými službami pro výzkum Země a vesmíru. Z hlediska družicových služeb je významné využití pásma 11,7–12,5 GHz pro příjem družicové televize. V pevné službě převažuje využití pevnými spoji typu bod-bod a reportážními aplikacemi.

(2) V částech pásma, které jsou přidělena pasivním vědeckým službám, je požadována ochrana těchto služeb před rušením.

Článek 4

Mezinárodní závazky

Na provoz a koordinaci se vztahují ustanovení Radiokomunikačního řádu) (dále jen „Řád“) a ustanovení Dohody HCM). Úseky 10,7–10,95 GHz a 11,2–11,45 GHz jsou předmětem plánování družicové pevné služby podle dodatku Řádu) a úsek 11,7–12,5 GHz předmětem plánování družicové rozhlasové služby podle dodatku Řádu).

Oddíl 2

Pevná služba

Článek 5

Současný stav v pevné službě

(1) V pásmu 10–10,3 GHz není pevná služba využívána.

(2) Úseky 10,301–10,42 GHz a 10,476–10,588 GHz lze využívat pevnými spoji typu bod-bod. Konkrétní podmínky využívání rádiových kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny všeobecným oprávněním).

(3) Úseky 10,42–10,476 GHz a 10,588–10,644 GHz jsou určeny pro spoje SAP/SAB) v rámci ENG/OB). Charakter těchto spojů je krátkodobý a lokální. Střední kmitočty jednotlivých kanálů jsou 10 434 MHz, 10 462 MHz, 10 602 MHz a 10 630 MHz. Šířka zabraného pásma jednoho kanálu je 28 MHz. V souladu s poznámkou Řádu) musí být střední e.i.r.p. stanic v pevné službě v úseku 10,6–10,68 GHz omezen na +40 dBW a střední e.i.r.p. dodávaný do antény nesmí překročit –3 dBW. Maximální e.i.r.p. může Úřad omezit na nižší hodnotu za účelem zajištění kompatibility se stávajícím ostatním využitím.

(4) Pásmo 10,644–10,68 GHz je určeno pro simplexní pevné spoje bod-bod. Střední kmitočet je 10 658 MHz. Šířka zabraného pásma jednoho kanálu je 28 MHz. V souladu s poznámkou Řádu14) musí být střední e.i.r.p. stanic v pevné službě v pásmu 10,6–10,68 GHz omezen na +40 dBW a střední e.i.r.p. výkon dodávaný do antény nesmí překročit –3 dBW. Maximální e.i.r.p. může Úřad omezit na nižší hodnotu za účelem zajištění kompatibility se stávajícím ostatním využitím.

(5) V souladu s poznámkou Řádu) platí pro sdílení pásma 10,6–10,68 GHz se službou družicového průzkumu Země rezoluce Řádu).

(6) Pásmo 10,7–11,7 GHz je určeno v souladu s rozhodnutím CEPT) pro vysokorychlostní) duplexní pevné spoje typu bod-bod. Vysílací rádiová zařízení musí splňovat následující podmínky:

- duplexní odstup vysílacího a přijímacího kmitočtu 490 MHz;

- kanálová rozteč je 28 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 11 200 MHz dány vztahy

fn = f0 – 505 + 28n v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 – 15 + 28n v horní polovině pásma,

kde n = 1, 2, až 17,

nebo je kanálová rozteč 40 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 11 200 MHz dány vztahy

fn = f0 – 505 + 40n v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 – 15 + 40n v horní polovině pásma,

kde n = 1, 2, až 12,

nebo je kanálová rozteč 56 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 11 200 MHz dány vztahy

fn = f0 – 491 + 28n v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 – 1 + 28n v horní polovině pásma,

kde n = 1, 2, až 16,

nebo je kanálová rozteč 80 MHz, přičemž střední kmitočty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních kanálů jsou vzhledem k referenčnímu kmitočtu f0 = 11 200 MHz dány vztahy

fn = f0 – 485 + 40n v dolní polovině pásma a

fn’ = f0 + 5 + 40n v horní polovině pásma,

kde n = 1, 2, až 11.

Uspořádání rádiových kanálů je v souladu s doporučením CEPT).

(7) Pásmo 11,7–12,5 GHz využívají stávající pevné spoje pro distribuci signálů pro rozhlasové a televizní vysílání. Využívání rádiových kmitočtů na základě vydaných individuálních oprávnění musí být ukončeno do 31. ledna 2018. Pevné spoje nelze využívat pro přímé šíření rozhlasového a televizního vysílání. V souladu s poznámkou Řádu) nesmí stanice pevné služby v tomto úseku působit škodlivé rušení stanicím družicové rozhlasové služby využívajícím pásmo v souladu s plány dle dodatku Řádu10) a nemůže ani požadovat ochranu před nimi. Pevná služba je využívána v kategorii podružné služby a platí, že vzniklé rušení přednostní družicové rozhlasové služby je provozovatel v pevné službě povinen odstranit na své náklady, případně ukončit provoz rušícího zařízení. Stanice používají kmitočtový rastr družicové rozhlasové služby.

(8) Kmitočtová koordinace pro účely udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů je zajišťována Úřadem, který přihlíží k potřebám radiolokační služby a k ochraně radioastronomické služby v úseku 10,6–10,7 GHz.

Článek 6

Informace týkající se budoucího vývoje v pevné službě

(1) V České republice je v současnosti využívání pro pomocné aplikace SAP/SAB omezeno na reportážní spoje ENG/OB na určených kanálech a změny podmínek se neočekávají.

(2) Protože pásmo 11,7–12,5 GHz se v zemích CEPT prioritně využívá družicovými službami, využívání tohoto pásma pevnou službou bude ukončeno. Z hlediska přidělení je předpokládána změna kategorie pevné služby na kategorii podružnou.

Oddíl 3

Rozhlasová a družicová rozhlasová služba

Článek 7

Současný stav v rozhlasové a družicové rozhlasové službě

Pásmo 11,7–12,5 GHz je využíváno pro družicové televizní vysílání. Využívání kmitočtů družicovými stanicemi je možné jen v souladu s plánem pro družicovou rozhlasovou službu dle dodatku Řádu10).

Článek 8

Informace týkající se budoucího vývoje v rozhlasové a družicové rozhlasové službě

V současnosti nejsou na národní ani mezinárodní úrovni projednávány změny ve využití pásma těmito radiokomunikačními službami.

Oddíl 4

Družicová pevná služba

Článek 9

Současný stav v družicové pevné službě

(1) Vysílací rádiové zařízení umístěné na družici smí využívat kmitočty jen v souladu s ustanoveními Řádu). V dodatku Řádu9) je obsažen plán družicové pevné služby pro úseky 10,7–10,95 GHz a 11,2–11,45 GHz.

(2) Pásmo 10,7–11,7 GHz je možno využívat pro příjem z družic

- v souladu s rozhodnutím CEPT) terminály Omnitracs systému Euteltracs;

- v souladu s rozhodnutím CEPT) pozemskými terminály AES), které jsou umístěny na palubách letadel a které jsou určeny pro zajišťování širokopásmových datových komunikací na palubách letadel;

- v souladu s rozhodnutím CEPT) pozemskými stanicemi VSAT), které jsou určeny zejména pro datovou komunikaci.

Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny všeobecným oprávněním).

(3) Pásmo 10,7–12,5 GHz využívají pro příjem družicové interaktivní terminály LEST)
a HEST v souladu s rozhodnutími CEPT), ). Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny všeobecným oprávněním27).

(4) Modulační spoje ve vzestupném směru v pásmu 10,7–11,7 GHz pro družicovou rozhlasovou službu v rámci družicové pevné služby jsou umožněny poznámkou Řádu5).

(5) Pásmo 11,7–12,5 GHz je možno využívat družicovou pevnou službou na základě poznámky Řádu) pro sestupný směr s omezením na soustavy s negeostacionárními družicemi. Poznámka Řádu20) stanoví, že družicová pevná služba nesmí v tomto úseku působit škodlivé rušení stanicím družicové rozhlasové služby, které využívají kmitočty v souladu s plány podle dodatku Řádu10) a nemůže ani požadovat ochranu před nimi. Na základě poznámky Řádu) lze příděly družicové rozhlasové službě podle plánů obsažených v dodatku Řádu10) navíc využívat pro přenosy v družicové pevné službě (sestupný směr) za předpokladu, že takové přenosy nezpůsobí větší rušení, ani si nevyžádají větší ochranu před rušením, než vysílání družicové rozhlasové služby provozované v souladu s těmito plány.

Článek 10

Informace týkající se budoucího vývoje v družicové pevné službě

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

# Oddíl 5

Amatérská a družicová amatérská služba

Článek 11

Současný stav v amatérské a družicové amatérské službě

(1) Amatérské službě je v kategorii podružné služby přiděleno pásmo 10–10,5 GHz.

(2) Družicové amatérské službě je v kategorii podružné služby přiděleno pásmo 
10,45–10,5 GHz.

(3) Provoz amatérské a družicové amatérské služby se řídí zvláštním právním předpisem).

Článek 12

Informace týkající se budoucího vývoje v amatérské a družicové amatérské službě

V současnosti nejsou na národní ani mezinárodní úrovni projednávány změny ve využití pásma těmito radiokomunikačními službami.

Oddíl 6

Radioastronomická služba

Článek 13

Současný stav v radioastronomické službě

(1) Radioastronomická služba je pasivní radiokomunikační služba založená na příjmu rádiových vln kosmického původu. Vzhledem k nízkým úrovním přijímaných signálů je provoz této služby závislý na ochraně před rušením od ostatních radiokomunikačních služeb. V souladu s poznámkou Řádu) musí uživatelé pásma 10,6–10,68 GHz podnikat veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby.

(2) Úsek 10,68–10,7 GHz sdílí radioastronomická služba s pasivním využíváním ve službách družicového průzkumu Země a kosmického výzkumu a veškeré vysílání je v tomto úseku zakázáno.

Článek 14

Informace týkající se budoucího vývoje v radioastronomické službě

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

Oddíl 7

Radiolokační služba

Článek 15

Současný stav v radiolokační službě

(1) Pásmo 10–10,5 GHz je přiděleno radiolokační službě přednostně, pásmo 
10,5–10,68 GHz podružně. Pásma mají necivilní využití.

(2) Úsek 10–10,6 GHz lze v souladu s Rozhodnutím Komise) a úsek 10,6–12,4 GHz v souladu s doporučením CEPT) využívat stanicemi krátkého dosahu SRD). Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny všeobecným oprávněním).

Článek 16

Informace týkající se budoucího vývoje v radiolokační službě

Zpráva ERC2) předpokládá ukončení přidělení radiolokační službě v pásmu 10,65–10,68 MHz. Změna přidělení nezmění podmínky využití stanicemi SRD, popsanými v článku 15 odst. 2.

Oddíl 8

Služby družicového průzkumu Země a kosmického výzkumu

Článek 17

Současný stav ve službách družicového průzkumu Země a kosmického výzkumu

Službám je přiděleno pásmo 10,6–10,7 GHz pro pasivní využívání, tj. pouze pro příjem.

Článek 18

Informace týkající se budoucího vývoje ve službách družicového průzkumu Země a kosmického výzkumu

Změny ve využívání pásma těmito radiokomunikačními službami nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

Oddíl 9

Družicová meteorologická služba

Článek 19

Současný stav v družicové meteorologické službě

Pásmo 9,975–10,025 GHz je přiděleno družicové meteorologické službě podružně poznámkou Řádu3) a lze je využívat družicovými meteorologickými radary.

Článek 20

Informace týkající se budoucího vývoje v družicové meteorologické službě

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.

Oddíl 10

Pohyblivá služba

Článek 21

Současný stav v pohyblivé službě

(1) V souladu s poznámkou Řádu15) platí pro sdílení úseku 10,6–10,68 GHz se službou družicového průzkumu Země rezoluce Řádu16).

(2) Pohyblivá služba, pozemní pohyblivá služba a pohyblivá služba kromě letecké pohyblivé nemají v tomto pásmu v České republice civilní využití.

Článek 22

Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé službě

Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou se neočekávají.

Oddíl 11

Závěrečná ustanovení

Článek 23

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/13/12.2007-15 pro kmitočtové pásmo 10–12,5 GHz ze dne 4. prosince 2007.

# Článek 24

# Účinnost

Tato část plánu využití rádiového spektra nabývá účinnosti dnem dd. mm 2012.

# Odůvodnění

Úřad vydává k provedení § 16 odst. 2 zákona opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/13/XX.2012-Y (dále jen „část plánu“), kterou se stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra v rozsahu kmitočtů od 10 GHz do 12,5 GHz radiokomunikačními službami. Tato část plánu vychází z principů zakotvených v zákoně a evropské legislativě, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací ve znění směrnice 2009/140/ES) a v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/EC o regulačním rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) a dále z principů stanovených ve společné části plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35, ve znění pozdějších změn. Účelem této části plánu je zajistit transparentnost podmínek pro využívání rádiového spektra a předvídatelnost rozhodnutí Úřadu.

Toto opatření obecné povahy nahrazuje část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/13/12.2007-15 pro kmitočtové pásmo 10–12,5 GHz. Důvodem vydání této části plánu je zejména aktualizace podmínek využívání rádiových kmitočtů v souladu s platnými harmonizačními dokumenty. Významnou úpravou je flexibilnější využití pásma 10,7–11,7 GHz v pevné službě z hlediska rozšíření variant využití kanálových roztečí.

V článku 2 jsou uvedeny informace z plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) a doplněny o současné využití aplikacemi. Zároveň je uveden harmonizační záměr, tj. přidělení radiokomunikačním službám a využití aplikacemi dle Zprávy ERC č. 25 –  Evropská tabulka přidělení a využití kmitočtů. Z využití jsou uvedeny hlavní aplikace a další detaily jsou v oddílech věnovaných jednotlivým radiokomunikačním službám.

Článek 3 uvádí charakteristiku pásma a v článku 4 jsou uvedeny mezinárodní závazky, což v případě předmětného pásma znamená Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie a Dohodu HCM. Nejvýznamnějším využitím pásma je příjem družicového televizního vysílání v družicové rozhlasové službě a v rámci pevné služby provoz pevných spojů uvedený v oddíle 2.

V oddílu 2 s podmínkami využití kmitočtů v pevné službě byly v odst. 6 v souladu s aktuálními harmonizačními dokumenty CEPT v pásmu 10,7–11,7 GHz rozšířeny možnosti využití kmitočtů pevnými spoji typu bod-bod i pro další kanálové rozteče – kromě dosavadní 40MHz kanálové rozteče je nově umožněno využití kanálových roztečí 28 MHz, 56 MHz a 80 MHz. Úřad touto úpravou zároveň reaguje na poptávku po využití zejména širších kanálů, než je 40 MHz. Protože pásmo vykazuje optimální fyzikální vlastnosti šíření umožňující výstavbu pevných vysokokapacitních spojů na poměrně velké vzdálenosti, je doplněn odkaz kvantifikující vysoké přenosové rychlosti. Indikuje se tak zřejmé budoucí použití technologií, které efektivně využívají rádiové spektrum. V odst. 7 je z důvodu celoevropského utlumování využití pásma 11,7–12,5 GHz pevnou službou omezeno využití stávajícími aplikacemi k datu 31. ledna 2018. Důvodem je perspektivní určení pásma 11,7–12,5 GHz pro přednostní družicovou rozhlasovou službu. Tento fakt je zohledněn v informacích o budoucím využití pevnou službou uvedením předpokladu o budoucí změně kategorie přidělení pevné službě na přidělení podružné.

Oddíl 3 informuje o využití pásma 11,7–12,5 GHz rozhlasovou a družicovou rozhlasovou službou.

V oddílu 4, který popisuje využití kmitočtů družicovou rozhlasovou službou, jsou v odst. 2 doplněny informace o využití kmitočtů terminály AES a v odst. 3 upravena terminologie využití terminály LEST/HEST, původně označovaných zkratkami SIT/SUT. Terminály lze provozovat na základě všeobecného oprávnění.

Oddíl 5 předpokládá podmínky provozu amatérské služby, které upřesňuje zvláštní právní předpis.

Oddíl 6 informuje o přidělení pásem službě radioastronomické, která kmitočty sice nevyužívá aktivně, ale má z hlediska Řádu nárok na ochranu před rušením od ostatních služeb.

Oddíl 7 týkající se radiolokační služby uvádí podmínky využití kmitočtů zařízeními krátkého dosahu, využívanými pro detekci polohy a pohybu a pro ostrahu.

Oddíl 8 informuje o přidělení službě družicového průzkumu Země a kosmického výzkumu. Ochrana služby je stanovena Rezolucí 751 Řádu.

Oddíl 9 informuje o podružném využití kmitočtů družicovou meteorologickou službou.

Přidělení pohyblivé službě, o němž informuje oddíl 10, není v ČR využíváno.

Článek 24 obsahuje derogační ustanovení, článek 25 stanoví účinnost této části plánu využití rádiového spektra.

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě Úřad zveřejnil dne dd. mm 2012 návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/13/XX.2012-Y a výzvu k podávání připomínek na diskusním místě. Během veřejné konzultace Úřad obdržel/neobdržel připomínky od/k...

PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

předseda Rady

Českého telekomunikačního úřadu

# Footnotes

)	Společná část plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005-35 uveřejněná v částce 14/2005 Telekomunikačního věstníku, ve znění pozdějších změn.

)	Zpráva ERC č. 25: Evropská tabulka přidělení kmitočtů a aplikací v kmitočtovém pásmu 9 kHz až 3000 GHz, rev. Lille, 2011 [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Applications in the frequency range 9 kHz to 3000 GHz, rev. Lille, 2011].

)	Pásmo 9 975–10 025 MHz je v souladu s poznámkou 5.479 Radiokomunikačního Řádu přiděleno navíc podružně družicové meteorologické službě k využívání meteorologickými radary.

)	Poznámka 5.340 Řádu.

)	Využívání pásma družicovou pevnou službou (vzestupný směr) je v souladu s poznámkou 5.484 Radiokomunikačního řádu omezeno na modulační spoje pro družicovou rozhlasovou službu.

)	Doplňkové přidělení v souladu s poznámkou 5.487A Radiokomunikačního řádu navíc přednostně družicové pevné službě (sestupný směr) pro soustavy s negeostacionárními družicemi.

)	Radiokomunikační řád, Mezinárodní telekomunikační unie, Ženeva, 2008 [Radio Regulations, International Telecommunication Union, Geneva, 2008].

)	Dohoda HCM – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Francie, Maďarska, Nizozemí, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 43,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu, Záhřeb, 30. září 2010 [HCM Agreement – Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz and 43.5 GHz for the fixed service and the land mobile service, Zagreb, 30 September 2010].

)	Dodatek 30B Řádu.

)	Dodatek 30 Řádu.

)	Všeobecné oprávnění č. VO-R/14/06.2012-8 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz, ve znění aktuálních změn.

)	Zkratka SAB/SAP označuje pomocné aplikace pro tvorbu rozhlasového a televizního vysílání nebo pro tvorbu programového obsahu, anglicky Service Ancillary for Broadcasting / Service Ancillary for Program.

)	Zkratka ENG/OB označuje elektronické předávání zpravodajství a rozhlasové a televizní vysílání z míst mimo rozhlasová a televizní studia, anglicky Electronic News Gathering / Outside Broadcasting.

)	Poznámka 5.482 Řádu.

)	Poznámka 5.482A Řádu.

)	Rezoluce 751 Řádu.

)	Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC (00)08 – využívání pásma 10,7–12,5 GHz pevnou službou a pozemskými stanicemi družicové rozhlasové a družicové pevné služby (sestupný směr) [ERC Decision on the use of the band 10.7–12.5 GHz in the fixed service and Earth stations of the broadcasting/satellite and fixed/satellite service (space-to-Earth)].

)	Přenosové rychlosti spojů jsou podle Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC (00)08 minimálně 140 Mbit/s.

)	Doporučení CEPT/ERC/REC 12–06 E – Preferované kanálové rastry pro systémy provozované v pevné službě, v kmitočtovém pásmu 10,7 až 11,7 GHz, rev. Rottach Egern, 2010 [Preferred channel arrangements for fixed service systems operating in the frequency band 10.7–11.7 GHz, rev. Rottech Egern, 2010].

)	Poznámka 5.487 Řádu.

)	Článek 9 Řádu.

)	Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC(98)15 z 23. listopadu 1998, o vyjmutí terminálů Omnitracs pro systém Euteltracs z režimu individuálního povolování [ERC Decision of 23 November 1998 on exemption from individual licensing of Omnitracs terminals for the Euteltracs system].

)	Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(05)11 z 24. června 2005, o volném pohybu a využívání pozemských stanic na palubách letadel v kmitočtových pásmech 14–14,5 GHz (vzestupný směr), 10,7–11,7 GHz (sestupný směr) a 12,5–12,75 GHz (sestupný směr) [ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Aircraft Earth Stations (AES) in the frequency bands 14–14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7–11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5–12.75 GHz (space to Earth)].

)	Zkratka označuje letadlové pozemské stanice AES, anglicky Aircraft Earth Stations.

)	Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(03)04 ze 17. října 2003, o vyjmutí terminálů VSAT provozovaných v pásmech 14,25–14,5 GHz (vzestupný směr) a 10,7–11,7 GHz (sestupný směr) z režimu individuálního povolování [ECC Decision of 17 October 2003 on Exemption from Individual Licensing of VSAT operating in the frequency bands 14.25–14.5 GHz (Earth-to-Space) and 10.7–11.7 GHz (space-to-Earth), ECC/DEC/(03)04].

)	Zkratka VSAT označuje terminály s velmi malou anténou, anglicky Very Small Aperture Terminal.

)	Všeobecné oprávnění č. VO–R/4/05.2009-6 k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 10 až 30 GHz.

)	Družicové terminály s nízkým e.i.r.p., anglicky Low E.i.r.p. Satelite Terminals (LEST).

)	Družicové terminály s vysokým e.i.r.p., anglicky High E.i.r.p. Satelite Terminals (HEST).

)	Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(06)02 z 24. března 2006, o vyjmutí družicových interaktivních terminálů s malým e.i.r.p. (LEST) využívajících kmitočtová pásma 10,7–12,75 GHz nebo 19,7–20,2 GHz (sestupný směr) a 14–14,25 GHz nebo 29,5–30 GHz (vzestupný směr) [ECC Decision of 24 March 2006 on exemption from individual licensing of low e.i.r.p. satellite terminals (LEST) operating within the frequency bands 10.7–12.75 GHz or 19.7–20.2 GHz (Space-to-Earth) and 14–14.25 GHz or 29.5–30 GHz (Earth-to-Space)].

)	Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(06)03 z 24. března 2006, o vyjmutí družicových interaktivních terminálů s vysokým e.i.r.p. (HEST) využívajících kmitočtová pásma 10,7–12,75 GHz nebo 19,7–20,2 GHz (sestupný směr) a 14–14,25 GHz nebo 29,5–30 GHz (vzestupný směr) [ECC Decision of 24 March 2006 on exemption from individual licensing of high e.i.r.p. satellite terminals (HEST) operating within the frequency bands 10.7–12.75 GHz or 19.7–20.2 GHz (Space-to-Earth) and 14–14.25 GHz or 29.5–30 GHz (Earth-to-Space)].

)	Poznámka 5.487A Řádu.

)	Poznámka 5.492 Řádu.

)	Vyhláška č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.

)	Poznámka 5.149 Řádu.

) 	Rozhodnutí evropské komise 2011/829/EU, ze dne 8. prosince 2011, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu.

)	Doporučení CEPT/ERC/REC 70–03 – Užívání zařízení s krátkým dosahem [Relating to the use of Short Range Devices (SRD)].

)	Zkratka označuje zařízení krátkého dosahu, anglicky Short Range Device.

) 	Všeobecné oprávnění VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu.

)	Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES, o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací.