Praha xx. října 2012

Čj. ČTÚ-xxx/2012-613

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 9 písm. b) bod 2 a k provedení § 9 a 12 zákona vydává opatřením obecné povahy

### všeobecné oprávnění č. VO-R/14/XX.2012-Y
k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz.

# Článek 1

Úvodní ustanovení

Podmínky provozování přístrojů1),2) vztahující se na využívání rádiových kmitočtů a provozování vysílacích rádiových zařízení pevné služby sloužících k přenosu signálů v  pásmu 10 GHz (dále jen „stanice“) fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „provozovatel“), stanoví zákon a toto všeobecné oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona.

# Článek 2

Konkrétní podmínky

Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. m) zákona jsou:

- rádiové kmitočty může provozovatel stanice využívat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (dále jen „individuální oprávnění“);

- stanice mohou být pouze součástí pevných rádiových systémů typu bod–bod;

stanice využívají tyto kmitočty:

| Číslo kanálu | Jmenovitý kmitočet středu kanálu [MHz] | Max. zabraná šířka pásma [MHz] |
| --- | --- | --- |
| 0 | 10 308 | 14 |
| 1 | 10 322 | 28 |
| 1a | 10 336 | 14 |
| 2 | 10 350 | 28 |
| 2a | 10 364 | 14 |
| 3 | 10 378 | 28 |
| 3a | 10 392 | 14 |
| 4 | 10 406 | 28 |

| Číslo kanálu | Jmenovitý kmitočet středu kanálu [MHz] | Max. zabraná šířka pásma [MHz] |
| --- | --- | --- |
| 7 | 10 490 | 28 |
| 7a | 10 504 | 14 |
| 8 | 10 518 | 28 |
| 8a | 10 532 | 14 |
| 9 | 10 546 | 28 |
| 9a | 10 560 | 14 |
| 10 | 10 574 | 28 |

- pro přenos signálu, který nevyžaduje plnou zabranou šířku pásma, je možno stanicí využívat doplňkové kanály, jejichž střední kmitočty jsou odvozeny od kmitočtů výše uvedených kanálů dle vzorců:

f = fn ± 7 MHz	pro maximální zabranou šířku pásma 14 MHz

nebo

f = fn ± 3,5 MHz	pro maximální zabranou šířku pásma 7 MHz,

kde f je jmenovitý kmitočet středu doplňkového kanálů [MHz] a fn je jmenovitý kmitočet středu kanálu [MHz] uvedeného v tabulce pod písm. c), přičemž nesmí být použit kanál s jmenovitým středním kmitočtem 10 301 MHz;

- kmitočtová odchylka využívaného kmitočtu může být maximálně 10–4;

- střední výkon3) dodávaný stanicí do anténního napáječe může být maximálně 2 mW;

- stanice musí být nastavena na pevný kmitočet; funkce vyhledávání volného kanálu nesmí být použita;

- spektrální výkonová hustota na státní hranici nesmí přesáhnout hodnotu 
–122 dB(W/(m2 . MHz));

- Potlačení vyzařování antény v úhlech větších než 10° od osy vyzařování musí být minimálně 20 dB;

- využívání rádiových kmitočtů provozovatelem stanice nemá zajištěnu ochranu proti škodlivému rušení způsobenému využíváním rádiových kmitočtů v rámci přednostní radiokomunikační služby na základě individuálního oprávnění a zároveň nesmí způsobovat škodlivé rušení uživatelům využívající rádiové kmitočty v rámci přednostní radiokomunikační služby na základě individuálního oprávnění. Případné škodlivé rušení mezi stanicemi provozovatelů využívajících rádiové kmitočty na základě všeobecného oprávnění řeší fyzické a právnické osoby vzájemnou dohodou. Nedohodnou-li se, postupuje se podle § 100 zákona, případně zastaví využívání rádiových kmitočtů ten provozovatel, který zahájil nebo změnil jejich využívání později;

- stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.

# Článek 3

Závěrečná ustanovení

Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh před dnem 1. dubna 2003.

# Článek 4

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se všeobecné oprávnění č. VO-R/14/06.2012-8 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz, čj. 69 371/2012-613, ze dne 21. června 2012, zveřejněné v částce 8/2012 Telekomunikačního věstníku.

# Článek 5

Účinnost

Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem xx. listopadu 2012.

# Odůvodnění

Úřad vydává k provedení § 9 a § 12 zákona opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/14/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz (dále jen „všeobecné oprávnění“).

Všeobecné oprávnění vychází z principů zakotvených v zákoně, z kmitočtových plánů a harmonizačních záměrů Evropských společenství a nahrazuje původní všeobecné oprávnění zrušené článkem 4 všeobecného oprávnění.

V článku 2 jsou uvedeny podmínky provozování pevných vysílacích rádiových zařízení sloužících k přenosu televizních, rozhlasových, hovorových a datových signálů v pásmu 10 GHz. Tyto podmínky vycházejí ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/5/ES, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody, jakož i z požadavků vyplývajících z výkonu správy rádiového spektra.

Vzhledem k tomu, že pevná služba v pásmu 10 GHz má v České republice v podstatě exkluzivní využití a nedochází ke sdílení s uživateli spektra jiné radiokomunikační služby, že je v tomto pásmu již v provozu velké množství stanic, které funkcí vyhledávání volného kanálu nejsou vybaveny, a že při automatickém vyhledávání volného kanálu zařízeními s touto funkcí může být provoz dosavadních stanic rušen, dospěl po vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/14/06.2012-8 na základě podnětů odborné veřejnosti i na základě vlastního šetření Úřad k tomuto názoru: Funkce automatického vyhledávání volného kanálu, která je implementována do některých zařízení dostupných na trhu a podléhajících tomuto všeobecnému oprávnění, může v praxi způsobovat škodlivé rušení ostatním provozovatelům zařízení v tomto pásmu; při automatickém vyhledávání volného kanálu totiž dochází k překročení limitu nežádoucího vyzařování stanoveného harmonizovanými normami. Zákaz funkce automatického vyhledávání volného kanálu je však žádoucí i v případě, že by k tomuto překročení limitu nedocházelo; při využití režimu vyhledávání volného kanálu jsou spoje v celém úseku spektra periodicky rušeny až do okamžiku, kdy se vyhledávající zařízení naladí na volný kanál.

Obdobná funkce (DFS – Dynamic Frequency Selection, s využitím funkce Radar Interference Detection) je předepsána všeobecným oprávněním VO-R/12/09.2010-12 pro všechna zařízení v pásmu 5 GHz zejména za účelem zajištění koexistence WAS/RLAN a uživatelů radiolokační služby. V pásmu 10 GHz je však situace, jak je uvedeno výše, zcela odlišná.

Dále Úřad na základě vlastního šetření dopěl ke zjištění, že omezení polarizace na horizontální nebo vertikální, které bylo přidáno do VO-R/14/06.2012-8, nemá nadále opodstatnění, neboť zařízení využívající polarizační diverzitu v případě horizontální / vertikální polarizace mohou spojům s horizontální či vertikální polarizací působit škodlivé rušení a sama mohou být rušena ještě více než v případě využití šikmých polarizací. Podmínka omezení polarizace byla proto vypuštěna.

Proto Úřad provedl ve smyslu § 12 zákona v tomto všeobecném oprávnění tyto změny oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/14/06.2012-8:

– V čl. 2 bylo přidáno nové písmeno g, které stanoví, že stanice musí být nastavena na pevný kmitočet; funkce automatického vyhledávání volného kanálu nesmí být použita.

– V čl. 2 písm. h (nově písm. i) byla vypuštěna věta „Stanice může využívat lineární polarizaci elektrické složky elektromagnetického pole horizontální nebo vertikální.“

Článek 3 stanoví možnost provozu zařízení uvedených na trh před dnem 1. dubna 2003.

Článek 4 zrušuje všeobecné oprávnění č. VO-R/14/ 06.2012-8.

Článek 5 stanoví účinnost všeobecného oprávnění podle § 124 odst. 2 zákona.

***

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě Úřad zveřejnil dne … 2012 návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/14/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz, a výzvu k podávání připomínek na diskusním místě.

V rámci veřejné konzultace Úřad během 30 dnů obdržel / neobdržel připomínky …

za Radu Českého telekomunikačního úřadu:

PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

předseda Rady
Českého telekomunikačního úřadu

# Footnotes

1)	§ 73 až 75 zákona.

2)	ČSN ETSI EN 302 217 – Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body.

3) 	Střední výkon je průměrný výkon dodávaný stanicí za normálních provozních podmínek do anténního napáječe po dobu dostatečně dlouhou ve srovnání s nejnižším modulačním kmitočtem.

# Text boxes

N Á V R H